# 一种具有减震功能的伸缩式会议话筒论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，包括有话筒本体、话筒支撑座、固定套杆、活动杆、伸缩装置和底座，所述话筒本体固定于话筒支撑座上端，所述固定套杆固定于话筒支撑座和底座之间，所述活动杆位于所述固定套杆内，所述伸缩装置固定于所述固定套杆的一端，所述活动杆上端开设有凹槽，所述凹槽内固定有第一弹簧，所述第一弹簧内设置有与话筒支撑座下表面固定的限位杆，所述活动杆下端开设有滑槽，所述滑槽内设置有滑块，所述滑块下端设置有第二弹簧，该具有减震功能的伸缩式会议话筒，不仅可以实际需求对话筒的使用高度进行调节，适用性更广，同时也能在消除讲话时话筒产生的震动和相对话筒架产生的位移，使得话筒的音质效果好。

### 主设计要求

1.一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：包括有话筒本体、话筒支撑座、固定套杆、活动杆、伸缩装置和底座，所述话筒本体固定于所述话筒支撑座上端，所述固定套杆固定于所述话筒支撑座和底座之间，所述固定套杆为中空结构，所述活动杆位于所述固定套杆内且能够相对于固定套杆自由升降，所述伸缩装置固定于所述固定套杆的外侧壁且用于带动活动杆自由升降，所述活动杆上端开设有凹槽，所述凹槽内固定有与所述凹槽大小相适配的第一弹簧，所述第一弹簧内设置有与所述话筒支撑座下表面固定的限位杆，所述活动杆下端开设有滑槽，所述滑槽内设置有与所述滑槽滑动连接的滑块，所述滑块下端连接第二弹簧的一端，第二弹簧的另一端固定于所述固定套杆内腔的底部。

### 设计方案

1.一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：包括有话筒本体、话筒支撑座、固定套杆、活动杆、伸缩装置和底座，所述话筒本体固定于所述话筒支撑座上端，所述固定套杆固定于所述话筒支撑座和底座之间，所述固定套杆为中空结构，所述活动杆位于所述固定套杆内且能够相对于固定套杆自由升降，所述伸缩装置固定于所述固定套杆的外侧壁且用于带动活动杆自由升降，所述活动杆上端开设有凹槽，所述凹槽内固定有与所述凹槽大小相适配的第一弹簧，所述第一弹簧内设置有与所述话筒支撑座下表面固定的限位杆，所述活动杆下端开设有滑槽，所述滑槽内设置有与所述滑槽滑动连接的滑块，所述滑块下端连接第二弹簧的一端，第二弹簧的另一端固定于所述固定套杆内腔的底部。

2.如权利要求1所述的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：所述伸缩装置包括有机壳、转动齿轮、传动蜗杆和小型电机，所述转动齿轮位于所述机壳内，所述转动齿轮下端设置有与所述转动齿轮相互啮合的传动蜗杆，所述传动蜗杆的一端连接小型电机的输出杆。

3.如权利要求1所述的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：所述固定套杆下端固定有销轴，所述底座顶部开设有通槽，所述固定套杆通过销轴插接于所述通槽内且能够相对于所述底座转动。

4.如权利要求1所述的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：所述话筒支撑座包括有固定台、转动杆和弹性卡套，所述转动杆位于所述弹性卡套和所述固定台之间，所述转动杆的上端与所述弹性卡套固定连接，下端与所述固定台转动连接。

5.如权利要求4所述的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：所述固定台上端开设有限位滑槽，所述转动杆下端设置有与所述转动杆一体成型的转动块，所述转动块位于所述限位滑槽内且相对固定台自由转动。

6.如权利要求1所述的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：所述固定套杆与所述活动杆之间设置有放置槽，所述放置槽的一侧镶嵌有多个滚珠，且滚珠的一侧与活动杆的侧面接触。

7.如权利要求1所述的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：所述话筒本体的外壁套接有收音环，所述收音环呈漏斗状。

8.如权利要求7所述的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：所述收音环为硅胶收音环。

9.如权利要求1所述的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：所述底座的下表面固定有多个吸盘。

10.如权利要求1所述的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其特征在于：所述话筒本体的外表面均匀包覆有防滑层，所述防滑层为硅胶防滑层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及话筒领域，特别是涉及一种具有减震功能的伸缩式会议话筒。

背景技术

话筒又称麦克风，一种电声器材，属传声器，是声电转换的换能器，通过声波作用到电声元件上产生电压，再转为电能。用于各种扩音设备中。话筒种类繁多，电路简单。分析话筒电路主要掌握两点：（1）信号传输回路分析，比较简单，分析各种话筒输入插口电路。（2）话筒信号放大器分析，话筒放大器是一种小信号低噪声音频放大器，分析话筒电平控制电路并不困难，日常生活中，话筒通常要在举行大型的活动，如晚会、集会、会议等要使用；会议话筒是一种用于会议过程当中的话筒。

但是现有的会议话筒一般都是高度固定，不能根据需要进行高度的调节，适用性较低，并且会议人员在不断说话的过程中，由于话筒会产生震动，加上外界的干扰震动，都会使得会议话筒和话筒支撑座之间可能会产生微小位移，进而使得话筒与会议人员之间的距离发生移动，从而会影响到话筒的音质效果，使得会议话筒所采集音频的质量会显著下降。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型的目的在于避免现有技术中的不足之处而提供一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，该具有减震功能的伸缩式会议话筒，不仅可以根据实际需要对话筒的使用高度进行调节，适用性更广，同时也能减少讲话时话筒产生的震动和相对话筒架产生的位移，使得话筒的音质效果更好。

本实用新型实施例提供一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，包括有话筒本体、话筒支撑座、固定套杆、活动杆、伸缩装置和底座，所述话筒本体固定于所述话筒支撑座上端，所述固定套杆固定于所述话筒支撑座和底座之间，所述固定套杆为中空结构，所述活动杆位于所述固定套杆内且能够相对于固定套杆自由升降，所述伸缩装置固定于所述固定套杆的外侧壁且用于带动活动杆自由升降，所述活动杆上端开设有凹槽，所述凹槽内固定有与所述凹槽大小相适配的第一弹簧，所述第一弹簧内设置有与所述话筒支撑座下表面固定的限位杆，所述活动杆下端开设有滑槽，所述滑槽内设置有与所述滑槽滑动连接的滑块，所述滑块下端连接第二弹簧的一端，第二弹簧的另一端固定于所述固定套杆内腔的底部。

进一步的，所述伸缩装置包括有机壳、转动齿轮、传动蜗杆和小型电机，所述转动齿轮位于所述机壳内，所述转动齿轮下端设置有与所述转动齿轮相互啮合的传动蜗杆，所述传动蜗杆的一端连接小型电机的输出杆。

进一步的，所述固定套杆下端固定有销轴，所述底座顶部开设有通槽，所述固定套杆通过销轴插接于所述通槽内且能够相对于所述底座转动。

进一步的，所述话筒支撑座包括有固定台、转动杆和弹性卡套，所述转动杆位于所述弹性卡套和所述固定台之间，所述转动杆的上端与所述弹性卡套固定连接，下端与所述固定台转动连接。

进一步的，所述固定台上端开设有限位滑槽，所述转动杆下端设置有与所述转动杆一体成型的转动块，所述转动块位于所述限位滑槽内且相对固定台自由转动。

进一步的，所述固定套杆与所述活动杆之间设置有放置槽，所述放置槽的一侧镶嵌有多个滚珠，且滚珠的一侧与活动杆的侧面接触。

进一步的，所述话筒本体的外壁套接有收音环，所述收音环呈漏斗状。

进一步的，所述收音环为硅胶收音环。

进一步的，所述底座的下表面固定有多个吸盘。

进一步的，所述话筒本体的外表面均匀包覆有防滑层，所述防滑层为硅胶防滑层。

与现有技术相比本实用新型的有益效果如下：由于设置有伸缩装置，可以调整活动杆与固定套杆之间的相对位置，从而可以实现话筒本体的高度可上下调节，使得话筒本体能够根据需要进行高度的自由调节，适用性更广，同时通过设置于活动杆和话筒支撑座之间第一弹簧的弹性形变能够对话筒本体或者外界所产生的震动进行第一次的减震，保证话筒本体的稳定性，并且还能通过固定套杆内壁和活动杆下端之间的第二弹簧的弹性形变来对话筒本体或者外界所产生的震动进行第二次的减震，防止话筒本体和话筒支撑座之间可能会产生微小位移而导致话筒本体与会议人员之间的距离发生移动，有效的提高了话筒本体的音质效果和采集音频的质量。

附图说明

利用附图对实用新型作进一步说明，但附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制，对于本领域的普通技术人员，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据以下附图获得其它的附图。

图1是本实用新型的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒的结构示意图。

图2是本实用新型的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒的剖视图。

图3是本实用新型的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒中话筒本体和话筒支撑座的结构示意图。

图中包括有：

话筒本体1、收音环11、话筒支撑座2、固定台21、限位滑槽211、转动杆22、转动块221、弹性卡套23、固定套杆3、销轴31、活动杆4、凹槽41、滑槽42、圆弧形凹槽43、放置槽44、滚珠441、伸缩装置5、机壳51、转动齿轮52、传动蜗杆53、小型电机54、底座6、通槽61、吸盘62、第一弹簧7、限位杆8、滑块9、第二弹簧10。

具体实施方式

结合以下实施例对本实用新型作进一步描述。

如图1和图2所示，本实用新型实施例提供一种伸缩式会议话筒，包括有话筒本体1、话筒支撑座2、固定套杆3、活动杆4、伸缩装置5和底座6，所述话筒本体1卡持固定于所述话筒支撑座2上端，所述固定套杆3位于所述话筒支撑座2和底座6之间，所述固定套杆3为中空结构，所述活动杆4位于所述固定套杆3内且能够相对于固定套杆3移动，所述伸缩装置5固定于所述固定套杆3的一端，且用于带动活动杆4上下移动，通过伸缩装置5，可以调整活动杆4与固定套杆3之间的相对位置，从而可以实现话筒本体1的高度可上下调节，使得话筒本体1能够根据需要进行高度的自由调节，适用性较更广，所述活动杆4上端开设有凹槽41，所述凹槽41内焊接有与所述凹槽41大小相适配的第一弹簧7，所述第一弹簧7内设置有与所述话筒支撑座2下表面焊接的限位杆8，通过设置于活动杆4和话筒支撑座2之间第一弹簧7的弹性形变能够对话筒本体或者外界所产生的震动进行第一次的减震，保证话筒本体1的稳定性，所述活动杆4下端开设有滑槽42，所述滑槽42内设置有于所述滑槽42滑动连接的滑块9，所述滑块9下端设置有与所述固定套杆3内壁固定的第二弹簧10，并且还能通过固定套杆3内壁和活动杆4之间的第二弹簧10的弹性形变能够对话筒本体1或者外界所产生的震动进行第二次的减震，防止话筒本体1和话筒支撑座2之间可能会产生微小位移，避免话筒本体与会议人员之间的距离发生移动，有效的提高了话筒本体1的音质效果，和采集音频的质量。

如图2所示，在优选实施例中，所述伸缩装置5包括有机壳51、转动齿轮52、传动蜗杆53和小型电机54，所述转动齿轮52位于所述机壳51内，所述转动齿轮52下端设置有与所述转动齿轮52相互啮合的传动蜗杆53，所述传动蜗杆53的一端连接小型电机54的输出杆，所述活动杆4相对于所述转动齿轮52的一侧开设有圆弧形凹槽43，所述机壳51与所述话筒支撑座2连通，可以实现话筒本体1的高度可上下调节。

如图2所示，在优选实施例中，所述固定套杆3下端焊接有销轴31，所述底座6顶部开设有通槽61，所述固定套杆3通过销轴31插接于所述通槽61内且能够相对于所述底座6转动，通过固定套杆3下端的销轴31，可以实现固定套杆3相对于底座6进行转动，进而使得话筒本体1在使用的过程当中能够在竖直方向发生位置变化，使用更加方便。

如图2所示，在优选实施例中，所述话筒支撑座2包括有固定台21、转动杆22和弹性卡套23，所述转动杆22位于所述弹性卡套23和固定台21之间，所述转动杆22的上端与所述弹性卡套23螺栓固定，下端与所述固定台21转动连接，进一步的，所述固定台21上端开设有限位滑槽211，所述转动杆22下端设置有与所述转动杆22一体成型的转动块221，所述转动块221位于所述限位滑槽211内且相对固定台21自由转动，通过限位滑槽211和转动块221之间的转动配合，可以实现话筒本体1相对于话筒支撑座2的转动，进而使得话筒本体1在使用的过程当中在能够在水平方向进行360°旋转，使用更加灵活。

如图2所示，在优选实施例中，所述固定套杆3与所述活动杆4之间设置有放置槽44，所述放置槽44与所述固定套杆3的侧壁螺钉连接，所述放置槽44的一侧镶嵌有多个滚珠441，且滚珠441的一侧与活动杆4的侧面接触，所述滚珠441设置于所述放置槽44内且与所述放置槽44滑动连接，可以通过滚珠441与活动杆4之间的滚动传动，加快活动杆4的活动，提高活动杆的伸缩效率。

如图2所示，在优选实施例中，所述话筒本体1的外壁套接有收音环11，所述收音环11呈漏斗状，所述收音环11为硅胶收音环11，可以使得声音较为集中的传入话筒本体中，有效的提高话筒本体1的收音性能。

如图2所示，在优选实施例中，所述底座6的下表面螺栓固定有多个吸盘62，可以通过吸盘62的吸附效果，不仅使得底座6能够快捷的安装固定在会议桌上，同时也能加强底座5的稳定性。

如图2所示，在优选实施例中，所述话筒本体1的外表面均匀包覆有防滑层（图中未标示），所述防滑层为硅胶防滑层，可以加强话筒本体1表面的摩擦系数，使得话筒本体1的防滑性更强，使用更加安全。

本实施例的一种具有减震功能的伸缩式会议话筒，其使用方法如下：

首先开启小型电机54，本实施例中，小型电机54的具体型号为“57HS46-3004”。使得小型电机54带动传动蜗杆53转动，并通过传动蜗杆53带动转动齿轮52一同转动，然后通过转动齿轮52与圆弧形凹槽43相互啮合，使得活动杆4能够在固定套杆3内进行上下移动，从而改变话筒本体1的整体高度，使用方便，同时也能手动够调整固定台21和转动杆22之间的相对位置将话筒本体1转动到合适的角度。

与现有技术相比本实用新型的有益效果如下：由于设置有伸缩装置，可以调整活动杆与固定套杆之间的相对位置，从而可以实现话筒本体的高度可上下调节，使得话筒本体能够根据需要进行高度的自由调节，适用性更广，同时通过设置于活动杆和话筒支撑座之间第一弹簧的弹性形变能够对话筒本体或者外界所产生的震动进行第一次的减震，保证话筒本体的稳定性，并且还能通过固定套杆内壁和活动杆下端之间的第二弹簧的弹性形变来对话筒本体或者外界所产生的震动进行第二次的减震，防止话筒本体和话筒支撑座之间可能会产生微小位移而导致话筒本体与会议人员之间的距离发生移动，有效的提高了话筒本体的音质效果和采集音频的质量。

最后应当说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对本实用新型保护范围的限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301788.8

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209517432U

授权时间:20191018

主分类号:H04R 1/08

专利分类号:H04R1/08

范畴分类:38B;39A;

申请人:林文妹

第一申请人:林文妹

申请人地址:515700 广东省潮州市饶平县汫洲镇汫西居委会安路街384号

发明人:林文妹

第一发明人:林文妹

当前权利人:林文妹

代理人:卢浩

代理机构:44438

代理机构编号:广州市时代知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ed7559d15f8429636ca20d8.html