# 一种工件模具提拉抓手论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种工件模具提拉抓手，包括了支撑杆，第一夹钳杆，第二夹钳杆，双头螺柱，所述第一夹钳杆、第二夹钳杆对称设置在所述支撑杆，且结构相同，所述支撑杆内部为中空结构，且两端口内壁上设有内螺纹，所述双头螺柱表面设有外螺纹，所述内螺纹与所述外螺纹紧密配合连接。本实用新型结构简单，操作方便，可以方便地抓取管状模具，方便提拉管状模具。

### 主设计要求

1.一种工件模具提拉抓手，其特征在于，包括了支撑杆（1），第一夹钳杆（2），第二夹钳杆（3），双头螺柱（4），所述第一夹钳杆（2）、第二夹钳杆（3）对称设置在所述支撑杆（1），且结构相同，所述支撑杆（1）内部为中空结构，且两端口内壁上设有内螺纹（5），所述双头螺柱（4）表面设有外螺纹（6），所述内螺纹（5）与所述外螺纹（6）紧密配合连接。

### 设计方案

1.一种工件模具提拉抓手，其特征在于，包括了支撑杆（1），第一夹钳杆（2），第二夹钳杆（3），双头螺柱（4），所述第一夹钳杆（2）、第二夹钳杆（3）对称设置在所述支撑杆（1），且结构相同，所述支撑杆（1）内部为中空结构，且两端口内壁上设有内螺纹（5），所述双头螺柱（4）表面设有外螺纹（6），所述内螺纹（5）与所述外螺纹（6）紧密配合连接。

2.如权利要求1所述的一种工件模具提拉抓手，其特征在于，还包括了垫圈（11），保护套（10），六角螺母（7），所述垫圈（11）均夹设于所述支撑杆（1）与所述第一夹钳杆（2），第二夹钳杆（3）之间，所述保护套（10）设在所述支撑杆（1）的外表面，所述六角螺母（7）套设在所述双头螺柱（4）上。

3.如权利要求2所述的一种工件模具提拉抓手，其特征在于，所述第一夹钳杆设有第一中心孔（8），第二中心孔（9），所述第一中心孔（8），第二中心孔（9）对称设在所述第一夹钳杆（2）的两端，且结构相同。

4.如权利要求3所述的一种工件模具提拉抓手，其特征在于，所述第一中心孔（8）为圆形。

5.如权利要求4所述的一种工件模具提拉抓手，其特征在于，所述保护套（10）的材质为橡胶。

6.如权利要求5所述的一种工件模具提拉抓手，其特征在于，所述支撑杆（1）材质为不锈钢。

7.如权利要求6所述的一种工件模具提拉抓手，其特征在于，所述第一中心孔（8）的直径小于所述支撑杆（1）端口直径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于抓手领域，具体涉及一种工件模具提拉抓手。

背景技术

抓手是一种抓取物件的工具，一般常见的抓手主要是夹钳，抓斗等，但是一般市面上的抓手结构复杂，操作不易上手，而对于特定产品的工件模具普通的抓手就很难抓取，且不方便提拉。

实用新型内容

为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种工件模具提拉抓手。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种工件模具提拉抓手，包括了支撑杆1，第一夹钳杆2，第二夹钳杆3，双头螺柱4，所述第一夹钳杆2、第二夹钳杆3对称设置在所述支撑杆1，且结构相同，所述支撑杆1内部为中空结构，且两端口内壁上设有内螺纹5，所述双头螺柱表面设有外螺纹6，所述内螺纹5与所述外螺纹6紧密配合连接。

较佳的，还包括了垫圈11，保护套10，六角螺母7，所述垫圈11夹设于所述六角螺母7与所述第一夹钳杆2，第二夹钳杆3之间，所述保护套10设在所述支撑杆1的外表面，所述六角螺母7套设在所述双头螺柱4上。

较佳的，所述第一夹钳杆2设有第一中心孔8，第二中心孔9，所述第一中心孔8，第二中心孔对称9设在所述第一夹钳杆2的两端，且结构相同。

较佳的，所述第一中心孔8为圆形。

较佳的，所述保护套10的材质为橡胶。

较佳的，所述支撑杆1材质为不锈钢。

较佳的，所述第一中心孔8的直径小于所述支撑杆1端口直径。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、支撑杆采用不锈钢材质，具有耐磨、防锈的功能；

2、支撑杆外面设有保护套是为了人方便抓取，提高舒适程度；

3、内螺纹和外螺纹的设置，便于支撑杆和双头螺栓更好地连接固定；

4、采用垫圈，为了保护六角螺母和第一夹钳杆、第二夹钳杆之间不容易受到损伤；

5、采用六角螺母起到进一步稳固的作用。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型的剖视图。

图3为本实用新型的第一夹钳杆、第二夹钳杆结构图。

图4为本实用新型的双头螺柱与支撑杆螺纹连接局部放大图。

图5为本实用新型的局部安装示意图。

图6为本实用新型的抓取示意图。

图中：1、支撑杆；2、第一夹钳杆；3、第二夹钳杆；4、双头螺柱；5、内螺纹；6、外螺纹；7、六角螺母；8、第一中心孔；9、第二中心孔；10、保护套；11、垫圈。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种工件模具提拉抓手，包括了支撑杆1，第一夹钳杆2，第二夹钳杆3，双头螺柱4，所述第一夹钳杆2、第二夹钳杆3对称设置在所述支撑杆1，且结构相同，所述支撑杆1内部为中空结构，且两端口内壁上设有内螺纹5，所述双头螺柱表面设有外螺纹6，所述内螺纹5与所述外螺纹6紧密配合连接，还包括了垫圈11，保护套10，六角螺母7，所述垫圈11夹设于所述六角螺母7与所述第一夹钳杆2，第二夹钳杆3之间，所述保护套10设在所述支撑杆1的外表面，所述六角螺母7套设在所述双头螺柱4上，所述第一夹钳杆2设有第一中心孔8，第二中心孔9，所述第一中心孔8，第二中心孔对称9设在所述第一夹钳杆2的两端，且结构相同，所述第一中心孔8为圆形，所述保护套10的材质为橡胶，所述支撑杆1材质为不锈钢，所述第一中心孔8的直径小于所述支撑杆1端口直径。

双头螺柱是指两端均有螺纹的圆柱形紧固件，广泛用于电力、化工、炼油、阀门、铁路、桥梁、钢构、汽摩配件、机械、锅炉钢结构、吊塔、大跨度钢结构等。

本实用新型的原理说明，本实用新型为了方便提拉至高空，可以在支撑上设有抱箍，通过将绳或其他连接机构穿过抱箍，就可以提拉至高处，而一一般的采用绳索钩取支撑杆也可以提拉至高处；将管状模具的两端穿入第一夹钳杆，第二夹钳杆的第二中心孔，然后将第一夹钳杆，第二夹钳杆的第一中心孔穿入双头螺柱，将垫圈套入，最后通过六角螺母进行旋紧，起到固定的效果，通过手提，将提拉抓手放置在带钩部件，可以往上提拉。

本实用新型的有益效果是，支撑杆采用不锈钢材质，具有耐磨、防锈的功能；支撑杆外面设有保护套是为了人方便抓取，提高舒适程度；内螺纹和外螺纹的设置，便于支撑杆和双头螺栓更好地连接固定；采用垫圈，为了保护六角螺母和第一夹钳杆、第二夹钳杆之间不容易受到损伤；采用六角螺母起到进一步稳固的作用。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920290117.6

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209579442U

授权时间:20191105

主分类号:B25G 1/04

专利分类号:B25G1/04;B25G3/36

范畴分类:26G;

申请人:常州中基达机械有限公司

第一申请人:常州中基达机械有限公司

申请人地址:213000 江苏省常州市新北区春江镇东港二路26号7号厂房

发明人:陈乾雯;陈邦辉;胡静

第一发明人:陈乾雯

当前权利人:常州中基达机械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ee8bc5e941f2245efbe2f6b.html