# 一种风轮可拆洗塔扇的设计徐余良

（格力电器家电技术研究院广东珠海）

摘要：通过对目前塔扇的发展现状，结合消费者的痛点进行研究，设计一款风轮简易拆洗塔扇。它不仅实现了后网、风轮完全可拆洗，而且保证了消费者的电气安全，让消费者用的舒心、放心。

关键词：塔扇风轮可拆

Abstract：Towerfanatpresent,thedevelopmentofthestatusquo,withthepainpointsofconsumerresearch,designarotortowerfaneasyunpickandwash.Itnotonlyrealizethecanunpickandwash,afternet,windturbinesandguaranteetheelectricalsafetyofconsumers,letconsumersuseshuxin,restassured.

Keywords：TowerelectricfanWindturbinesdetachable

家用电器在使用一段时间后,环境中的油污、二氧化硫气体、空气中的灰尘及其它悬浮粒子会在电器上形成一层污垢膜,使设备运行产生的热量不能正常散发,影响设备运行的稳定性,最终导致耗电量增大、使用寿命缩短。

空调、风扇等常用家电内部逐渐变成家庭滋生细菌的"窝点",长期停滞的风扇或空调再次开启时,其叶片上的细菌会被直接吹散到室内,对人体危害很大，长期困扰用户。所以定期对家电内部零部件进行清洗非常重要。

一、发展现状及存在的问题

1、发展现状

塔扇和普通电风扇相比有很多优点,它整体造型美观、占用空间更小、噪音更小、吹风柔顺自然。正因为塔扇拥有以上诸多优点,广受消费者青睐，市场份额逐年增长，其未来的发展空间很大。但是，目前市场上同类产品的定期保养清洁存在很多问题，都无法简易地彻底拆洗风道、风轮。

2、存在的问题

对家电清洗固然是好，最为头痛的是，目前市场上没有很好的拆洗塔扇产品，风叶要么不可拆洗，要么拆洗过程很复杂。一般用户无从下手，望而却步。根据市场调研、用户网评结果显示主要存在如下3个难点：

1)、拆后壳和风轮，需先拆掉多颗螺钉、后壳和电机等，结构复杂难拆。

2)、断电安全保护，忘记切断电源直接拆机会有触电危险（电源线连接电机，电机轴是带电部件）。

3)、损坏关健零部件，导致安全隐患。比如：直接用水冲洗，电机进水会漏电、短路损坏。

二、产品设计

1、设计要求：

1）整体设计需要符合“变化与统一”、“比例与尺寸”、“节奏与韵律”等艺术法则[1]；

2）结构简单、工艺合理、材料质感性强[2]；

3）整机的设计必须符合国家相关标准[3-4]。

2、目标分解：

1）实现塔扇风轮、后网可拆洗；

2）拆机断电保护，消除触电的担扰，让消费者用的放心。

3、设计思路：

4、方案设计

1）拆装方案设计

①拧开固定后网螺钉，取下后网；

②将机体内风叶底部螺钉拧出；

③取出活动风叶。

2）风轮可拆方式设计

风轮轴承（可活动）套入胶座固定在轴承座，通过卡扣卡在前壳，风轮上端钢轴插入轴承配合（上端不可拆）。风轮下端与电机轴拔插式结构连接，打螺钉紧固（下端可拆）。

4）断电保护方案设计

电机电源线为强电，而单路断开仍然有触电的风险（例如：断开电路为零线，火线仍可导电，即有触电风险），故采用双极断开方案，只要拆下后网按钮开关就跳断，完全切断电源。

6）风轮拆卸与人体工学

在塔扇的后壳上设计人手大小的避空位置（即扣手位）（如图6），使风轮与前壳的间隙局部变大，当用户需要拆洗风轮时，可以快速识别抓取风轮的位置，方便快捷且不伤手。

三、技术推广前景

风轮简易拆洗技术应用前景十分广泛，除塔扇产品外也可使用在其它带风轮的家电产品上，如：空调、冷风扇、电暖器等。

四、结束语

以上是针对目前塔扇的现状，结合消费者的痛点进行研究设计的风轮简易拆洗塔扇。它不但实现了后网、风轮完全可拆洗，还保证了消费者的电气安全,提高我们的生活质量。希望未来能设计更多功能、更智能、更低功耗、更健康安全的优质产品服务于社会。

参考文献：

[1]李龙生.艺术设计概论[M].合肥：安徽美术出版社，2003：63-65

[2]傅黎明.工业产品造型设计研究[M].长春：吉林人民出版社，2002:111-114

[3]韩作樑，等.中华人民共和国国家标准.GB4706.1-2005/IEC60335-1:2004（Ed4.1）.家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求.北京：中国标准出版社，2005,1-90

[4]尹海霞，杨春容，等.中华人民共和国国家标准.GB4343.1-2009.家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射.北京：中国标准出版社，2009,1-42

[5]简召全.工业设计方法学[M].2版.北京：北京理工大学出版社，2000:120-121

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ef43ecd79054cea4bee1fa2.html