# 试述高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术郑奇

中建海峡建设发展有限公司福建福州350015

摘要：面对当前外来人口不断涌入城市的问题，多挑选建造高层建筑来缓解人口增加带来的压力。而高层框剪结构的免抹灰施工技能是高层建筑建造进程中常用的一种施工工艺，主要是指在建筑工程建造进程中一次性的完结施工，在削减工程建造本钱投入、进步建筑施工单位经济赢利等方面发挥着重要的作用。在人们日益重视土建施工质量的布景下，在运用免抹灰施工技能的进程中，应严厉依照相关施工规范进行，最大程度的确保施工质量和安全，进而建造出契合人们寓居、生活等需求的建筑物。

关键词：高层框剪结构；土建施工；免抹灰施工

近些年来，我国高层建筑施工技能发展极其敏捷，施工质量规范在此布景下技能要求也不断进步。在高层框剪结构土建施工进行时，免抹灰施工技能运用非常广泛，免抹灰施工技能的明显特点是，不在针对现浇混凝土墙面进行找平，省去墙面抹灰环节，把对面层的处理办法改为选用刮腻子办法进行处理即可。在高层框剪结构土建施工中免抹灰技能的施工运用还有一些要害性问题值得我们进行探究。

1工程测量

为了较好促进高层框剪结构土建施工中免抹灰施工技能手段的运用可以表现出抱负的作用作用，进步其操作准确性水平，要点加强关于前期工程勘测丈量作业的高度注重必不可少，这也是有用处理现阶段可能存在各类问题的根本条件。结合相应工程丈量作业的有用执行，其需求详细研讨和了解设计方案的根本要求，关于根本框剪结构中各个主体的尺度以及根本参数进行要点解读，而且确保这些详细参数数据可以在施工现场得到清晰，为后续施工操作打好基础，进步其指导性作用，下降后续可能呈现各类问题的概率。结合这种工程丈量作业的执行，放线操作相同也需求进行严厉把关操控，应该促进放线较为清晰清晰，站在后续钢筋施工以及模板施工操作的视点进行剖析，确保整个放线结果可以为后续操作供给便当，在准确性方面更是需求进行严厉把关，终究必定也就可以促进工程丈量发挥应有价值。

2钢筋安装

钢筋安装是高层框剪结构施工的重要内容，只有通过加强钢筋工程的质量控制，才可以更好的保证土建工程的稳定性，这是后期的一系列施工顺利进行的重要基础。由于钢筋安装工程复杂性较高，且施工要求非常高，因此在钢筋进行安装的过程中要注意以下几个方面的问题：一是要严格控制钢筋材料的质量，严格按照施工组织设计要求采购钢筋，钢筋的尺寸要和设计图纸相符，尺寸精确度的保证是钢筋安装符合标准的基础条件之一。另外在钢筋配料的选择上重点关注箍筋使用的弯钩材料；二是在钢筋安装的过程中要做好底部稳定，通过采用套箍将底部钢筋的位置固定好，并通过间距控制确定钢筋位置；三是要对钢筋接头予以关注，控制好钢筋之间搭接的密度，一些较粗直径的钢筋可以直接进行焊接搭接的方式，钢筋接头的水平对混凝土的浇筑也具有一定的影响。

3模板的设计与支设

3.1主梁模板

主梁模板的支设要采取“四步走”的方式:①要断定主梁的竖直度。主梁是整个建筑物的要害，支设梁模板时，依据施工规范断定主梁的安顿方位和笔直度，在确保主梁的稳定性后，方可进行焊接作业;②实践施工操作时，通常选用顶柱进行支撑，以确保模板的安定性，在这一进程中，先要断定钢筋的笔直度，防止在混凝土浇筑进程中呈现歪斜;严厉操控布线的方位，在离地上约6cm的方位将预留筋与顶部连接起来，防止模板移位;③整理底部，使模板底部坚持干净，防止形成漏浆问题的呈现;④准备作业完毕后，才干正式装置模板，将模板吊起来，安顿在屋顶施工方位，用螺栓夹和海绵固定主梁，并将静螺栓用PVC管裹住，工程后期再进行撤除。此刻，主梁靠柱模来支撑，底部靠梁柱支撑，然后到达一个全体安定的状态。

3.2剪力墙模板

装置现浇剪力墙大模板，要留出海绵条的方位，所以外模比内膜下部要向下延伸5cm左右，这样能确保内膜高度阳台处的外墙模板高度是坚持一致，而且要用角钢进行加固处理，角钢尺度为80mm×80mm×80mm。运用组合模板设置门窗方位，确保阳角完好，运用合页式角模和平模构成筒子模板设置电梯间的模板。

3.3楼板模板安装

在楼板模板的安装处理中，其同样也需要重点加强有效管控，促使其具体模板结构能够在楼板的具体构建方面表现较为合理，并且能够对于龙骨的应用进行严格控制，有效提升其整体楼板构建效果，对于竹胶合板的应用也需要规范可靠。

4混凝土施工

4.1混凝土浇筑技术

在土建施工过程中，混凝土浇筑有规定的浇筑标准和一定的浇筑要求。混凝土进行浇筑前，工程施工人员应当根据工程的实际情况，认真检查浇筑模板的刚度、标高、尺寸，只有这些因素达到规定的标准，才能进行混凝土浇筑工作。在混凝土建筑施工之前，还应当对浇筑现场进行整体清理，保证钢筋和模板上没有任何杂质与油污的存在。此外，还要对混凝土浇筑模板进行适量淋水。为避免对混凝土作业产生影响，要保证木质模板上没有积水存在。如果模板表面出现孔洞、裂缝等问题，应该及时予以处理，并采取合理的措施来避免这些因素造成混凝土浇筑时出现不良现象。在基土上进行浇筑时，建筑人员要对基土的环境进行认真清理，并且要做好相应的排水和防水工作。针对部分粘性较差的基土，应当用水进行滋润，但要防止出现表面积水的现象。并且在混凝土进行浇筑的时候，要注意关注气象条件，不可以选择雨雪天气开展工作，不然会导致混凝土材料的含水度增加。所以，工程单位应当尽量避免在露天环境中进行混凝土施工。

4.2混凝土振捣技术

土建工程施工中的混凝土施工技能中的捣实技能在对土建工程进行时，必定要注重混凝土捣实技能必定要知道其重要性。捣实技能在土建工程施工的中，可以扫除混凝土模板中的气泡，这是非常有用的，由于在施工进程中必定会产生气泡，而且其可以充分混凝土模板一起能有用处理混凝土模板中残留死角的问题。确保混凝土模板密实度高与均匀性好也是至关重要的，能增强混凝土模板的全体强度。现如今捣实技能细分为人工与机械捣实技能，前者其实就是在施工中人为用振捣棒拌和混凝土，充分混凝土模板，后者就是用机械对现已装入到模板中的混凝土进行拌和充分，也可以经过这样机械拌和来使混凝土更密实。

4.3混凝土养护

为了延长混凝土的使用寿命，需全面落实混凝土的养护工作。施工单位要根据实际情况采取有效措施维护混凝土的生存条件，常见措施包括将预留洞用塑料板覆盖上、在楼梯台阶上铺上踏板，以减少因践踏引起的损伤等。

综上所述，城市化进程的加快，使得高层建筑数量不断增多，与传统建筑相比，高层建筑对施工质量的要求一般更高。高层框剪结构，属于高层建筑施工的结构之一，在施工中应用免抹灰技术，对于施工效率以及质量的提升，具有重要价值。注重免抹灰操作施工技能的研究和运用，能有用进步企业的施工质量，进步加强企业的竟争力，只要注重这项技能的施工企业才干在未来的的发展中锋芒毕露。免抹灰施工的缺点也会随着建筑行业逐步进步和发展逐步被补偿，未来将会广泛运用于建筑行业。

参考文献

[1]唐秀杰.高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术[J].建材与装饰,2017,(02):14-15.

[2]朱晓艳.关于高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术的研究[J].居业,2015,(24):94-95.

[3]吴书超.高层框剪结构施工中免抹灰技术的应用[A].科技部.2014年全国科技工作会议论文集[C].科技部:,2014:1.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3f2b716e50f79e86c068065e.html