# 混凝土裂缝修补材料环氧树脂的聚氨酯增韧改性研究

### 论文摘要

环氧树脂胶粘材料因其脆性大、耐冲击性差而限制了其作为混凝土裂缝修补材料的应用。聚氨酯是一类具有独特的三维网络状结构的高聚物。采用共混法,通过侧链羟基反应,把聚氨脂的三维网络结构连接到环氧树脂的侧链上去,以获得具有高韧性的改性环境树脂。首先以2,4-甲苯二异氰酸酯和聚醚二元醇为原料合成了端异氰酸酯基聚氨酯预聚物,然后在氮气保护条件下,通过预聚物的-NCO基与环氧树脂E-51的-OH进行反应,获得了以聚氨酯为侧链的改性环氧树脂。并以丁二醇二缩水甘油醚（BDGE）为稀释剂,聚硫醇作为固化剂,制备得到室温快速固化且时间可控的改性环氧树脂灌浆材料。同时对固化胶粘材料的固化时间和力学性能及热稳定性能进行了测试。结果表明,当PU预聚物含量为15%,固化促进剂DMP-30的用量为3%,改性环氧树脂与固化剂聚硫醇的配比为1∶1时,增韧改性效果最佳,抗拉强度达到了49.9 MPa,断裂伸长率达到了140%,且固化胶粘物其他力学性能提升也非常明显,固化时间根据固化促进剂DMP-30的用量可以控制在30 min～2 h之间,可以满足不同施工要求。随着PU预聚物用量的增加,固化产物的热稳定性先增加后降低,当PU预聚物用量为15%时,改性环氧树脂热稳定性最高。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验部分

- 1.1 改性环氧树脂的制备

- 1.2 固化胶粘物的制备

- 2 结果与讨论

- 2.1 拉伸强度和伸长率测试

- 2.2 抗压强度和黏结强度测试

- 2.3 材料表面微观形貌分析

- 2.4 不同固化促进剂DMP-30用量对PU15%固化产物性能的影响

- 2.5 固化胶粘物特性分析

- 2.5.1 差示扫描量热法分析

- 2.5.2 热重分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈杨杰,张雄飞,卢小莲,乔露,蒋琳琪

关键词: 道路工程,聚氨酯,共混法,改性环氧树脂,固化时间可控

来源: 公路交通科技 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 长沙理工大学化学与生物工程学院

基金: 湖南省教育厅项目(17c0026),湖南省重点实验室开放基金项目(2015CL04)

分类号: TU578

页码: 24-30

总页数: 7

文件大小: 1704K

下载量: 385

### 相关论文文献

- [1].山东泰特尔特种环氧树脂项目开工[J]. 浙江化工 2019(12)

- [2].一种新型含氟环氧树脂的制备及工艺研究[J]. 信息记录材料 2019(12)

- [3].山东泰特尔特种环氧树脂项目开工[J]. 化工时刊 2019(12)

- [4].山东泰特尔特种环氧树脂项目开工[J]. 热固性树脂 2020(01)

- [5].环氧树脂 双原料价格支撑之下强势延续[J]. 广州化工 2020(04)

- [6].潮湿路面用环氧树脂薄层铺装材料的研究[J]. 新型建筑材料 2020(01)

- [7].环氧树脂 待下游复工驱散行情下探阴霾[J]. 广州化工 2020(07)

- [8].耐高温环氧树脂合成与性能研究[J]. 化工管理 2020(15)

- [9].聚苯醚改性酚醛多功能环氧树脂及其应用[J]. 乙醛醋酸化工 2020(04)

- [10].聚氯乙烯/环氧树脂微球复合材料的制备及力学性能研究[J]. 塑料工业 2020(05)

- [11].以环氧树脂工艺为基础的多材料民族文创产品研发探讨[J]. 产业创新研究 2020(10)

- [12].不同填充材料的引入对环氧树脂泡沫力学性能的影响[J]. 塑料科技 2020(06)

- [13].改性碳纤维的分散性对环氧树脂强化效果的影响[J]. 粘接 2020(06)

- [14].环氧树脂化工材料生产中的安全与劳动保护[J]. 乙醛醋酸化工 2020(07)

- [15].覆铜板用特种环氧树脂现状及展望[J]. 绝缘材料 2020(08)

- [16].海因环氧树脂/氧化铝复合材料的性能研究[J]. 河南科技 2020(22)

- [17].美国环氧树脂市场疲软[J]. 热固性树脂 2020(04)

- [18].2018年环氧树脂产业链行业大事记[J]. 热固性树脂 2019(01)

- [19].环氧树脂产业提档升级正当时[J]. 中国石油和化工经济分析 2018(11)

- [20].环氧树脂的应用及市场分析[J]. 弹性体 2019(01)

- [21].含氟环氧树脂的研究进展[J]. 中国胶粘剂 2019(04)

- [22].柔性环氧树脂的制备及其性能研究[J]. 中国塑料 2019(11)

- [23].环氧树脂 三季度需密切关注双原料走势[J]. 广州化工 2018(16)

- [24].废旧环氧树脂原材料的推断[J]. 应用化工 2017(01)

- [25].环氧树脂的红外光谱法快速检测技术[J]. 失效分析与预防 2017(01)

- [26].铝板‐‐环氧树脂夹层结构本构模型研究[J]. 四川水泥 2017(09)

- [27].《游泳的人》[J]. 艺术生活-福州大学厦门工艺美术学院学报 2015(06)

- [28].环氧树脂及其制备方法及环氧树脂组合物[J]. 橡塑技术与装备 2016(18)

- [29].三分钟看懂环氧树脂[J]. 环球聚氨酯 2016(08)

- [30].海因环氧树脂的制备及其应用[J]. 功能材料 2015(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3f66fe34f1fcfbddceee0595.html