# 座位蹲位两用马桶辅助装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种座位蹲位两用马桶辅助装置，其中，包括一U型金属底座上安装有一U型轨道，所述U型轨道上安装有两滑动结构，所述滑动结构上安装有支撑块，还包括一踏板，所述踏板的一侧边通过一活页安装在所述支撑块上，所述支撑块与所述踏板之间安装有多个弹簧，所述踏板的另一侧边在所述支撑块上方范围外；所述踏板上安装有多根刹车杆，所述刹车杆置于所述支撑块的一侧。本实用新型通过U型金属条上设置轨道，配套U型轨道及两滑动结构，可以实现滑动结构位置的灵活调整，根据不同用户的需要，调整位置，进行蹲位如厕，而完成如厕后，可以通过滑动滑动结构，使得滑动结构置于U型轨道的两端，不影响其他用户正常的坐姿如厕。

### 主设计要求

1.一种座位蹲位两用马桶辅助装置，其特征在于，包括一U型金属底座上安装有一U型轨道，所述U型轨道上安装有两滑动结构，所述滑动结构上安装有支撑块，还包括一踏板，所述踏板的一侧边通过一活页安装在所述支撑块上，所述支撑块与所述踏板之间安装有多个弹簧，所述踏板的另一侧边在所述支撑块上方范围外；所述踏板上安装有多根刹车杆，所述刹车杆置于所述支撑块的一侧。

### 设计方案

1.一种座位蹲位两用马桶辅助装置，其特征在于，包括一U型金属底座上安装有一U型轨道，所述U型轨道上安装有两滑动结构，所述滑动结构上安装有支撑块，还包括一踏板，所述踏板的一侧边通过一活页安装在所述支撑块上，所述支撑块与所述踏板之间安装有多个弹簧，所述踏板的另一侧边在所述支撑块上方范围外；所述踏板上安装有多根刹车杆，所述刹车杆置于所述支撑块的一侧。

2.根据权利要求1所述的座位蹲位两用马桶辅助装置，其特征在于，所述支撑块侧壁具有导向管，所述刹车杆竖直穿过所述导向管。

3.根据权利要求1所述的座位蹲位两用马桶辅助装置，其特征在于，所述刹车杆底部安装有防滑橡胶片。

4.根据权利要求1所述的座位蹲位两用马桶辅助装置，其特征在于，两所述支撑块相对的侧壁上还安装有距离条，所述距离条为弧状条，两所述距离条上开设有多个通孔；两所述距离条设置的高度不同；一L型锁定条的一侧边穿过所述通孔。

5.根据权利要求1所述的座位蹲位两用马桶辅助装置，其特征在于，所述U型轨道为双轨；所述滑动结构包括四个轨道轮设置在所述U型轨道上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种马桶辅助装置，尤其涉及一种座位蹲位两用马桶辅助装置。

背景技术

马桶也叫坐便器，是大小便用的有盖的桶。马桶的发明被称为一项伟大的发明，它解决了人自身吃喝拉撒的进出问题。后来又逐渐演变为利用虹吸、螺旋虹吸，现在最新的喷射虹吸式和超旋虹吸式等原理的抽水马桶。也有人认为抽水马桶是万恶之源，因为它消耗了大量的生活用水。马桶的分类很多，有分体的，连体的。随着科技的发展，还出现了许多新奇的品种。

现有技术中的马桶仅能通过坐姿如厕，而对于一些不喜欢在公共场合进行坐姿如厕的人来说，缺少一种可以加装在马桶下方，改变成蹲位如厕的装置。

实用新型内容

本实用新型公开了一种座位蹲位两用马桶辅助装置，用以解决现有技术中只能坐姿如厕的问题。

本实用新型的上述目的是通过以下技术方案实现的：

一种座位蹲位两用马桶辅助装置，其中，包括一U型金属底座上安装有一U型轨道，所述U型轨道上安装有两滑动结构，所述滑动结构上安装有支撑块，还包括一踏板，所述踏板的一侧边通过一活页安装在所述支撑块上，所述支撑块与所述踏板之间安装有多个弹簧，所述踏板的另一侧边在所述支撑块上方范围外；所述踏板上安装有多根刹车杆，所述刹车杆置于所述支撑块的一侧。

如上所述的座位蹲位两用马桶辅助装置，其中，所述支撑块侧壁具有导向管，所述刹车杆竖直穿过所述导向管。

如上所述的座位蹲位两用马桶辅助装置，其中，所述刹车杆底部安装有防滑橡胶片。

如上所述的座位蹲位两用马桶辅助装置，其中，两所述支撑块相对的侧壁上还安装有距离条，所述距离条为弧状条，两所述距离条上开设有多个通孔；两所述距离条设置的高度不同；一L型锁定条的一侧边穿过所述通孔。

如上所述的座位蹲位两用马桶辅助装置，其中，所述U型轨道为双轨；所述滑动结构包括四个轨道轮设置在所述U型轨道上。

综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型通过U型金属条上设置轨道，从而U型金属条可以直接应用到现有的马桶下方安装，不需要破坏现有结构，而配套U型轨道及两滑动结构，可以实现滑动结构位置的灵活调整，根据不同用户的需要，调整位置，进行蹲位如厕，而完成如厕后，可以通过滑动滑动结构，使得滑动结构置于U型轨道的两端，不影响其他用户正常的坐姿如厕。

附图说明

图1是本实用新型座位蹲位两用马桶辅助装置的结构俯视示意图；

图2是本实用新型座位蹲位两用马桶辅助装置的侧向结构剖视示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步描述：

图1是本实用新型座位蹲位两用马桶辅助装置的结构俯视示意图，图2是本实用新型座位蹲位两用马桶辅助装置的侧向结构剖视示意图，请参见图1、图2，一种座位蹲位两用马桶辅助装置，其中，包括一U型金属底座上安装有一U型轨道1，U型轨道1上安装有两滑动结构3，滑动结构3上安装有支撑块5，还包括一踏板2，踏板2的一侧边通过一活页安装在支撑块5上，支撑块5与踏板2之间安装有多个弹簧6，踏板2的另一侧边在支撑块5上方范围外；踏板2上安装有多根刹车杆4，刹车杆4置于支撑块5的一侧，用户踩下任一踏板2，该踏板2由于具有刹车杆4与地面相抵，则不会出现侧向的位移，而用户可以放心的另一只脚踏上另一踏板2，两个踏板2都具有刹车，从而两个滑动结构3在用户蹲下时都不会移动，而用户离开踏板2后，由于具有弹簧6，踏板2会翻起一定的距离，使得刹车杆4离开底面，用户可以推动支撑块5，进行移动。

进一步的，支撑块5侧壁具有导向管，导向管内径大于刹车杆4外径，刹车杆4竖直穿过导向管。导向管可以起到限位的作用。使得刹车杆4施加的力向下。

进一步的，刹车杆4底部安装有防滑橡胶片。进一步的增加摩擦力。

进一步的，两支撑块5相对的侧壁上还安装有距离条，距离条为弧状条，两距离条上开设有多个通孔；两距离条设置的高度不同；一L型锁定条的一侧边穿过通孔。本实用新型还可以固定两个支撑块5之间的间距，通过L型锁定条穿过两个距离条的通孔，使得两个支撑块5之间不会出现相对的位移，更加安全。

进一步的，U型轨道1为双轨；滑动结构3包括四个轨道轮设置在U型轨道1上。

以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动或者通过软件编程就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920312555.8

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209907512U

授权时间:20200107

主分类号:E03D11/04

专利分类号:E03D11/04;E03D11/02;E03D11/13

范畴分类:16G;

申请人:上海市宝山区通河新村第二小学

第一申请人:上海市宝山区通河新村第二小学

申请人地址:200431 上海市宝山区长江西路通河二村27号

发明人:钱晓波

第一发明人:钱晓波

当前权利人:上海市宝山区通河新村第二小学

代理人:冯子玲

代理机构:31253

代理机构编号:上海精晟知识产权代理有限公司 31253

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/40055a017e673749c6525da0.html