# 一种抽出式高压开关柜论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种抽出式高压开关柜，属于开关柜领域，一种抽出式高压开关柜，包括柜体，所述柜体的内部设有空腔，所述空腔的内部两侧表面分别设有第一滑槽和第二滑槽，所述第一滑槽和第二滑槽的开口处均设有避让开口，所述第一滑槽和第二滑槽的内侧表面通过短滑块滑动连接有抽拉箱体，所述抽拉箱体的外表面滑动连接于空腔的内侧表面，所述抽拉箱体的后端表面通过第一铰接轴铰接有连接杆，所述连接杆的外表面滑动套结有复位弹簧，所述连接杆的外表面前端滑动连接有连接块，所述连接块的另一端固定连接有长滑块，所述长滑块的外表面滑动连接于第二滑槽的内侧表面后端，这样能够大大提高实用的便利性和稳定性，保证安全高效性。

### 主设计要求

1.一种抽出式高压开关柜，包括柜体(1)，其特征在于：所述柜体(1)的内部设有空腔(11)，所述空腔(11)的内部两侧表面分别设有第一滑槽(12)和第二滑槽(13)，所述第一滑槽(12)和第二滑槽(13)的开口处均设有避让开口(14)，所述第一滑槽(12)和第二滑槽(13)的内侧表面通过短滑块(15)滑动连接有抽拉箱体(16)，所述抽拉箱体(16)的外表面滑动连接于空腔(11)的内侧表面，所述抽拉箱体(16)的后端表面通过第一铰接轴(2)铰接有连接杆(21)，所述连接杆(21)的外表面滑动套结有复位弹簧(22)，所述连接杆(21)的外表面前端滑动连接有连接块(23)，所述连接块(23)的另一端固定连接有长滑块(24)，所述长滑块(24)的外表面滑动连接于第二滑槽(13)的内侧表面后端。

### 设计方案

1.一种抽出式高压开关柜，包括柜体(1)，其特征在于：所述柜体(1)的内部设有空腔(11)，所述空腔(11)的内部两侧表面分别设有第一滑槽(12)和第二滑槽(13)，所述第一滑槽(12)和第二滑槽(13)的开口处均设有避让开口(14)，所述第一滑槽(12)和第二滑槽(13)的内侧表面通过短滑块(15)滑动连接有抽拉箱体(16)，所述抽拉箱体(16)的外表面滑动连接于空腔(11)的内侧表面，所述抽拉箱体(16)的后端表面通过第一铰接轴(2)铰接有连接杆(21)，所述连接杆(21)的外表面滑动套结有复位弹簧(22)，所述连接杆(21)的外表面前端滑动连接有连接块(23)，所述连接块(23)的另一端固定连接有长滑块(24)，所述长滑块(24)的外表面滑动连接于第二滑槽(13)的内侧表面后端。

2.根据权利要求1所述的一种抽出式高压开关柜，其特征在于：所述柜体(1)的前端表面设有放置槽(3)，所述放置槽(3)的内侧表面后端设有卡槽(31)，所述放置槽(3)的内部底面中间位置设有支撑凹槽(32)。

3.根据权利要求2所述的一种抽出式高压开关柜，其特征在于：所述放置槽(3)的内侧表面前端通过第二铰接轴(33)铰接有托杆(34)，所述托杆(34)的后端表面设有卡头(35)。

4.根据权利要求3所述的一种抽出式高压开关柜，其特征在于：所述托杆(34)的内侧表面设有避让槽(4)，所述避让槽(4)的内侧表面通过第三铰接轴(41)铰接有第一连杆(42)。

5.根据权利要求4所述的一种抽出式高压开关柜，其特征在于：所述第一连杆(42)的另一端通过铰接座(43)铰接有第二连杆(44)，所述铰接座(43)的外表面滑动连接于支撑凹槽(32)的内侧表面。

6.根据权利要求5所述的一种抽出式高压开关柜，其特征在于：所述第一连杆(42)和第二连杆(44)的外表面均滑动连接于避让槽(4)的内侧表面，且二者的长度之和不大于避让槽(4)的长度。

7.根据权利要求3所述的一种抽出式高压开关柜，其特征在于：所述卡头(35)的外表面卡接于卡槽(31)的内侧表面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及开关柜领域，更具体地说，涉及一种抽出式高压开关柜。

背景技术

在高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用，高压开关柜按作电压等级在3.6kV～550kV的电器产品，高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器，高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类，而常见的开关柜分为抽出式式开关柜。

但是现有的抽出式开关柜在实际使用时还存在一些不足之处，比如需要检修维护时，需要将内部的抽拉箱体抽出一部分，以便于露出开口，而现有的结构中缺少支撑结构，拉出后无法稳定放置，影响安全性，再有就是需要对内部的线路进行检修维护时，需要将抽拉箱体完全抽出，进而能够通过空腔的开口对柜体内部进行操作的，但是现有的结构在完全抽出后不能够连接对位，不方便复位还原，影响使用的便利性。

实用新型内容

1.要解决的技术问题

针对现有技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种抽出式高压开关柜，通过带有避让开口的第一滑槽和第二滑槽来滑动连接抽拉箱体，方便拉出部分长度进行检修，同时通过带有复位弹簧的连接杆来滑动连接长滑块，既可以保证完全拉出后转动角度避让，又不会完全脱离而无法复位，稳定高效，再有就是通过铰接的托杆结合第一连杆和第二连杆，方便收纳存放的同时，方便拉出来对抽拉箱体进行辅助支撑，这样能够大大提高实用的便利性和稳定性，保证安全高效性。

2.技术方案

为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案。

一种抽出式高压开关柜，包括柜体，所述柜体的内部设有空腔，所述空腔的内部两侧表面分别设有第一滑槽和第二滑槽，所述第一滑槽和第二滑槽的开口处均设有避让开口，所述第一滑槽和第二滑槽的内侧表面通过短滑块滑动连接有抽拉箱体，所述抽拉箱体的外表面滑动连接于空腔的内侧表面，所述抽拉箱体的后端表面通过第一铰接轴铰接有连接杆，所述连接杆的外表面滑动套结有复位弹簧，所述连接杆的外表面前端滑动连接有连接块，所述连接块的另一端固定连接有长滑块，所述长滑块的外表面滑动连接于第二滑槽的内侧表面后端。

进一步的，所述柜体的前端表面设有放置槽，所述放置槽的内侧表面后端设有卡槽，所述放置槽的内部底面中间位置设有支撑凹槽，这样通过放置槽方便收纳存放托杆，避免干涉。

进一步的，所述放置槽的内侧表面前端通过第二铰接轴铰接有托杆，所述托杆的后端表面设有卡头，可以通过托杆对抽拉箱体进行支撑定位，保证稳定性，同时便于卡接定位，利于存放。

进一步的，所述托杆的内侧表面设有避让槽，所述避让槽的内侧表面通过第三铰接轴铰接有第一连杆。

进一步的，所述第一连杆的另一端通过铰接座铰接有第二连杆，所述铰接座的外表面滑动连接于支撑凹槽的内侧表面，通过铰接第一连杆和第二连杆，可以形成三角形结构稳定支撑，保证安全性。

进一步的，所述第一连杆和第二连杆的外表面均滑动连接于避让槽的内侧表面，且二者的长度之和不大于避让凹槽的长度，方便展开后收缩到避让槽内部存放，避免干涉。

进一步的，所述卡头的外表面卡接于卡槽的内侧表面。

3.有益效果

相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

(1)本方案过带有避让开口的第一滑槽和第二滑槽来滑动连接抽拉箱体，方便拉出部分长度进行检修，同时通过带有复位弹簧的连接杆来滑动连接长滑块，既可以保证完全拉出后转动角度避让，又不会完全脱离而无法复位。

(2)通过放置槽来铰接托杆，方便收纳存放托杆，避免干涉。

(3)可以通过托杆对抽拉箱体进行支撑定位，保证稳定性，同时便于卡接定位，利于存放。

(4)通过铰接第一连杆和第二连杆，可以形成三角形结构稳定支撑，保证安全性。

(5)通过避让槽，方便展开后收缩到避让槽内部存放，避免干涉。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的抽拉箱体连接的俯视截面图；

图3为本实用新型的长滑块连接的A处放大图；

图4为本实用新型的托杆连接的俯视截面图；

图5为本实用新型的抽拉箱体完全抽出后的结构示意图。

图中标号说明：

1柜体、11空腔、12第一滑槽、13第二滑槽、14避让开口、15短滑块、16抽拉箱体、2第一铰接轴、21连接杆、22复位弹簧、23连接块、24长滑块、3放置槽、31卡槽、32支撑凹槽、33第二铰接轴、34托杆、35卡头、4避让槽、41第三铰接轴、42第一连杆、43铰接座、44第二连杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述；显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶\/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设\/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-5，一种抽出式高压开关柜，包括柜体1，请参阅图1、图2和图3，柜体1的内部设有空腔11，空腔11的内部两侧表面分别设有第一滑槽12和第二滑槽13，第一滑槽12和第二滑槽13的开口处均设有避让开口14，方便短滑块15脱离，同时不会干涉滑动连接，稳定高效，第一滑槽12和第二滑槽13的内侧表面通过短滑块15滑动连接有抽拉箱体16，两侧都通过短滑块15支撑，可以保证在空腔11内部滑动的稳定性，抽拉箱体16的外表面滑动连接于空腔11的内侧表面，抽拉箱体16的后端表面通过第一铰接轴2铰接有连接杆21，连接杆21的外表面滑动套结有复位弹簧22，便于将连接杆21向后端复位，连接杆21的外表面前端滑动连接有连接块23，连接块23的另一端固定连接有长滑块24，长滑块24的外表面滑动连接于第二滑槽13的内侧表面后端，既可以保证滑动，又不会脱离出第二滑槽13，保证调节的安全稳定性。

请参阅图4，柜体1的前端表面设有放置槽3，放置槽3的内侧表面后端设有卡槽31，放置槽3的内部底面中间位置设有支撑凹槽32，放置槽3的内侧表面前端通过第二铰接轴33铰接有托杆34，这样方便将托杆34定位到内部存放，避免干涉，同时可以拉出来对抽拉箱体16辅助支撑，提高安全稳定性，托杆34的后端表面设有卡头35，卡头35的外表面卡接于卡槽31的内侧表面，托杆34的内侧表面设有避让槽4，避让槽4的内侧表面通过第三铰接轴41铰接有第一连杆42，第一连杆42的另一端通过铰接座43铰接有第二连杆44，铰接座43的外表面滑动连接于支撑凹槽32的内侧表面，这样既方便展平后收缩放置，又可以形成三角形结构进行定位，保证支撑稳定性。

需要抽出检修时，可以将托杆34绕着第二铰接轴33转动出放置槽3，然后将第一连杆42绕着第三铰接轴41转动，同时将第二连杆44绕着铰接座43转动，结合托杆34可以形成三角形结构，然后将铰接座43卡到支撑凹槽32内部定位，可以稳定住图稿你34的位置，然后后可以抽出抽拉箱体16，这时短滑块15可以从避让开口14拉出来，不会干涉，可以支撑在托杆34上，保证支撑的稳定性，利于对内部进行检修，而需要对柜体1内部的线路进行维护时，需要将抽拉箱体16完全抽出，可以从空腔11的开口操作，这时可以继续拉动抽拉箱体16，当长滑块24到达第二滑槽13的最前端后，继续拉动，可以将连接杆21的端部拉出来，进而可以绕着第一铰接轴2转动九十度，将抽拉箱体16翻转的侧面，与空腔11的开口错位，不会干涉维护操作，稳定高效，利于使用。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920305226.0

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209329452U

授权时间:20190830

主分类号:H02B 1/36

专利分类号:H02B1/36

范畴分类:37P;

申请人:宫先太

第一申请人:宫先太

申请人地址:255000 山东省淄博市张店区马尚镇汇美花月苑4号楼1单元304

发明人:宫先太

第一发明人:宫先太

当前权利人:宫先太

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/403c754950c7dd0285bd7e68.html