# 8AT大主减速器齿轮热处理与形变研究

### 论文摘要

讨论在工厂现有设备条件下不同淬火温度和不同工装条件对8AT大主减速器齿轮变形量和其他性能的影响。通过对齿轮表面及心部组织状况、变形量和硬度方面的分析检测可以看出,温度对变形量影响不大,变形量主要是工装造成的,830℃淬火组织相对均匀细小,工装增加一个3 mm左右的支撑平台时变形量最小。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 试验齿轮

- 1.2 实验方案

- 2检测分析与结果

- 2.1变形量分析

- 2.2 组织分析

- 2.3 硬度分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 史秋月,颜士杰,李占佳,马冬威

关键词: 减速器齿轮,热处理,工装,变形量

来源: 湖北汽车工业学院学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 湖北汽车工业学院材料科学与工程学院,神龙汽车有限公司

分类号: TG162.73

页码: 72-75

总页数: 4

文件大小: 1974K

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].汽车主减速器齿轮间隙对整车振动特性的影响[J]. 汽车工程师 2020(05)

- [2].煤矿刮板运输机减速器齿轮失效形式及优化探究[J]. 能源与节能 2020(07)

- [3].刮板输送机用减速器齿轮失效形式及改进措施[J]. 煤 2020(01)

- [4].减速器的常见故障与维护方法研究[J]. 内燃机与配件 2019(21)

- [5].基于小波包分析的桥式起重机减速器齿轮故障诊断[J]. 机电产品开发与创新 2017(04)

- [6].后桥主减速器齿轮错位量影响因素研究[J]. 汽车科技 2016(03)

- [7].17Cr2Ni2MoA减速器齿轮渗碳淬火变形的控制措施[J]. 机械工程师 2012(01)

- [8].XG-90减速器齿轮更换工艺CAD[J]. 有色设备 2009(02)

- [9].汽车主减速器齿轮早期磨损分析及预防措施[J]. 拖拉机与农用运输车 2008(02)

- [10].葛泉矿提升机减速器故障及技术改进研究[J]. 煤炭与化工 2020(02)

- [11].提升机减速器故障诊断分析及诊断方法应用[J]. 能源与节能 2019(07)

- [12].煤矿提升机减速器常见故障及技术改造研究[J]. 机械管理开发 2018(03)

- [13].起重机小车减速器的模态特性分析[J]. 装备制造技术 2018(04)

- [14].主减速器齿轮早期磨损原因分析与改进[J]. 汽车零部件 2014(12)

- [15].减速器齿轮轴疲劳可靠性设计[J]. 机械设计与制造 2014(07)

- [16].煤矿用减速器齿轮的可靠性探析[J]. 科技通报 2013(05)

- [17].煤矿提升机减速器的常见故障分析及技术改进[J]. 电子技术与软件工程 2019(13)

- [18].提升机减速器的故障及技术改进[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(17)

- [19].油田抽油机减速器润滑研究[J]. 设备管理与维修 2018(09)

- [20].减速器齿轮传动系统轻量化技术研究[J]. 低碳世界 2017(12)

- [21].减速器齿轮和轴的材料选择[J]. 起重运输机械 2018(07)

- [22].驱动桥主减速器齿轮多目标优化研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2015(06)

- [23].刮板输送机用减速器齿轮轴失效分析及改进措施[J]. 机械工程与自动化 2015(06)

- [24].减速器齿轮件热功率损失分析研究[J]. 农机使用与维修 2019(05)

- [25].基于虚拟样机技术的重型刮板输送机减速器齿轮弯曲应力分析[J]. 煤矿机械 2020(08)

- [26].盾构机主减速器齿轮温度场及其影响因素分析[J]. 矿山机械 2020(08)

- [27].某减速器构型论证与均载分析[J]. 中国设备工程 2019(08)

- [28].基于LMS Virtual.Lab行星减速器齿轮力学性能仿真[J]. 煤矿机械 2019(02)

- [29].某型减速器齿轮渗碳淬火工艺研究[J]. 机械工程师 2015(07)

- [30].基于CATIA的减速器齿轮轴的有限元分析[J]. 延边大学农学学报 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/40a1c702d240ce20476ed0d8.html