# 浅析电力计量装置异常的维护处理方法赵振东

（国网江西省电力有限公司景德镇供电分公司江西景德镇333000）

摘要：电力计量装置维护了电力企业计量工作的正常进行，计量结果的准确影响企业经济效益及用户正常用电，电力计量装置的准确度越高，承担的经济风险就越小。文章分析了电力计量装置异常的监测方法，提出了异常检测的对应策略，指导电力企业处理计量装置异常情况，也为有关研究提供一定参考。

关键词：电力计量装置；异常；维护处理方法

1电力计量装置异常概述

通常电力计量装置的计量电压与功率因数等数值不同程度影响装置正常运行。如果电力计量装置所有参数有特殊异常出现时，使得电力计量装置采集和传递的信号不准确。一般电力计量装置异常状态变化有以下几种情况：一般开关量采集与输出非连续性信号，当计量装置开关量利用内部继电器功能以输出开关量，电力计量装置运行有异常出现，开关量发送信号至电能表，并示警；异常变化导致电流和电压的相位异常，导致功率因数剧烈波动；计量装置有异常波动时，计量装置电压、电流也会波动，使得计量装置功能不全，外部环境干扰了累计电量参数，出现装置异常，相比测量参数，实际电量参数偏大。一般电为计量装置不在正常运行范围，因为有异常情况出现，使得所有有关参数处于波动中，一旦异常状态波动剧烈，将威胁电力系统安全，出现电力系统故障，带来巨大经济损失，不利企业健康发展。

2当前电力计量装置发生异常问题的主要原因

2.1电力系统干扰

电力企业计量装置出现综合误差也可能是因为电力系统干扰因素的影响，导致最终电力计量结果的不准确性。电力系统在运行有过程中，其谐波会对电力计量装置产生一定的干扰，电力系统谐波的来源主要分为了两个部分，一部分是电网内的非线性负荷，另一部分则是各项电力电子设备。谐波的产生严重威胁到电力系统的安全运行，容易造成电力计量装置出现各种计量误差，特别是在电力企业使用感应式电能表情况下。

2.2不法分子窃电行为

随着网络技术的不断发展，市场电力费用的不断上涨，导致众多网络不法分子开始将目光集中在窃电不法行为上。他们通过利用各种工具和手段去盗取电力，导致电力企业的计量装置出现异常，无法准确计量电力的使用结果或者是根本不计量使用电量，从而从中牟取不良经济效益。窃电行为作为当前电力市场上导致电力计量装置异常的一个重要因素，电力企业有必要采取解决措施，加强对电力计量装置的网络监测工作，避免遭到不法分子的攻击。电力计量装置的窃电方式多种多样，主要包括了扩差法、欠压法、机械法以及无表法等等。

3电力计量装置异常的维护检测方法

3.1对计量装置电力功率因素的实时监测

电力企业要加强对电力计量装置的电力功率因素监测工作，其工作原理是通过对断路器安装位置和负荷功率因素进行有效检测，完成对装置异常的检测维护工作。该种监测方法是根据分析判断断路器是否存在过分闸或检修、功率因素的变量是否处于合理范围等，明确电力计量装置是否存在相关异常问题。一旦电力企业的计量装置维护检测人员利用该方法发现到任何异常问题，就需要针对实际问题在第一时间采取有效解决措施，避免装置出现严重故障，影响到最终的准确计量结果，造成企业和用户的经济损失。

3.2对计量装置电力计量电流的实时监测

电力企业工作人员在展开对电力计量装置异常监测工作时，监测电力计量电流的对象主要包括了三相不平衡电流、相电流以及断路器安装位置。该项监测方法的应用原理是通过对电力计量电流的异常情况进行科学分析，同时在结合计量电流的检测原理指导前提下完成实时装置异常监测工作的。电力计量装置检测维护人员判断该项装置的电流方面是否存在异常情况的依据在于计量装置三相不平衡电流是否处于合理控制范围内、相电流变量是否处于标准规定范围内以及断路器没有分闸或者任何检修的信息。一旦发生上述任何一个问题，就表明力电力计量装置存在电流异常问题，电力企业需要及时采取处理措施，充分保障计量装置电流的正常稳定运行。

3.3对计量装置电力开关量的实时监测

电力企业的相关工作人员要注重对电力计量装置电力开关量的实时监测工作。当前，计量装置电力开关量的异常情况主要分为了三种不同情况，分别是电流回路监测信号出现变位情况、电能表监测信号出现变位情况以及计量柜继电器出现变位情况。针对此种异常现象，电力企业装置检测维护人员要合理采用电力开关量监测法，科学依据计量装置开关量是否发出信号或者变位来准确判断装置是否存在异常问题，一旦发现电力开关量出现异常现象，故障处理人员就必须对其进行全面检查和纠正作业。

3.4对计量装置电力状态量的实时监测

电力企业的相关工作人员在电力计量装置维护管理作业上，要充分发挥出电力状态量监测法的作用，科学根据电力装置的电力状态变化、负荷变化以及负荷运行方式，去准确判断分析出电力计量装置是否存在异常状况。工作人员通过高效应用电力状态量监测方法，能够科学准确判断出市场电力用户的累计用电量和线路损坏情况，从而保障电力用户的切身利益。一旦工作人员发现用户电力线路的损坏情况超过标准规定范围，就能够证明电力计量装置出现了一定的异常问题，需要采取相应的线路检修维护措施。此外，如果在监测装置电力状态量工作中符合出现较大变化，其累计电量变化值未能够符合月累计的电量变化值，则可以准确判断该项装置出现了异常情况。

结束语：

综上所述，电力企业要想保障自身稳定持续的发展，努力维护好市场电力用户的切身利益，就必须充分认识到加强对电力计量装置异常监测管理工作的重要性。电力企业要积极完善应用各项异常监测手段和设备，及时发现电力计量装置的异常情况，从而有针对性的采取维护处理措施，确保电力计量装置的安全运行，提高电力计量结果的准确性。电力企业要组建起专业化的计量人才队伍，安排专业人士负责管理好计量装置，加强对装置的日常检查管理工作，提高装置异常的整体维护处理水平。

参考文献：

[1]刘晓丽，刘晓波，沈杨，等.计量在线监测系统的设计与研制[J].自动化与仪器仪表，2013（05）：23-25.

[2]王亚.电力计量装置异常监测方法及处理对策[J].中国高新技术企业，2014（21）：56-58.

[3]卿柏元，李俊健，吴晓明，等.非线性负荷下电能计量的实用化技术探讨[J].广西电力，2014（025）：141-143.

[4]杨碧.电力计量装置异常原因及监测方法分析[J].中国新技术新产品，2013（06）：124-125.

[5]石蓉，柯静.电力计量装置异常原因及监测探讨[J].中国高新技术企业，2008（09）：58.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/40addf192d97b8cdb25e43da.html