# 一种文件柜的板框加工设备论文和设计-高竹枝

### 全文摘要

本实用新型公开了一种文件柜的板框加工设备，涉及文件柜加工技术领域，包括底座，所述底座上表面的左侧固定连接有固定箱，所述固定箱的上表面固定连接有液压缸，所述固定箱的上表面开设有通孔，所述液压缸的伸缩端贯穿通孔并延伸至固定箱的内部。该文件柜的板框加工设备，通过伺服电机二的正方向旋转带动螺纹杆二在螺纹管内进行旋转，压动压杆和压板向下方移动，对板框进行按压固定，提高了在开槽过程中的稳定性，通过液压缸伸缩端的伸缩带动安装块的高度进行调节，通过伺服电机一的正方向旋转带动螺纹杆一在移动柱内进行旋转，对移动柱的水平位置进行调节，带动钻孔机本体对板框进行开槽处理，提高了该装置的调节开槽效果。

### 主设计要求

1.一种文件柜的板框加工设备，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）上表面的左侧固定连接有固定箱（3），所述固定箱（3）的上表面固定连接有液压缸（8），所述固定箱（3）的上表面开设有通孔（20），所述液压缸（8）的伸缩端贯穿通孔（20）并延伸至固定箱（3）的内部，所述液压缸（8）的伸缩端固定连接有安装块（19），所述安装块（19）的右侧面固定连接有支撑杆（21），所述固定箱（3）的右侧面开设有滑道（7），所述支撑杆（21）的右端贯穿滑道（7）并延伸至固定箱（3）的右侧，所述固定箱（3）的右侧面固定连接有两组相对称的连接块（9），每组所述连接块（9）相互靠近的一侧面之间均固定连接有滑杆（10），每个所述滑杆（10）的外表面均套设有滑环（5），两个所述滑环（5）相互靠近的一侧面之间固定连接有连接板（6），且支撑杆（21）的右侧面与连接板（6）的左侧面固定连接，所述连接板（6）的右侧面固定连接有顶板（27），所述顶板（27）的底面放置有钻孔机本体（14），所述钻孔机本体（14）的上表面固定连接有移动柱（13），所述顶板（27）的上表面开设有滑槽（15），所述移动柱（13）的顶端贯穿滑槽（15）并延伸至顶板（27）的上方，所述顶板（27）上表面的左侧固定连接有伺服电机一（11），所述伺服电机一（11）的输出端固定连接有螺纹杆一（12），且螺纹杆一（12）贯穿移动柱（13）并与移动柱（13）螺纹连接，所述底座（1）的上表面固定连接有两组相对称的压制筒（18），每个所述压制筒（18）的上表面均固定连接有伺服电机二（4），每个所述伺服电机二（4）的输出端均固定连接有螺纹杆二（24），每个所述压制筒（18）的上表面均固定镶嵌有轴承一（23），所述螺纹杆二（24）的底端贯穿轴承一（23）并延伸至压制筒（18）的内部，且螺纹杆二（24）的外表面与轴承一（23）的内圈固定连接，每个所述压制筒（18）的内部均放置有与螺纹杆二（24）相适配的螺纹管（25），两组所述压制筒（18）相互靠近的一侧面均开设有通道（22），两组所述螺纹管（25）相互靠近的一侧面均固定连接有压杆（17），每个所述压杆（17）远离螺纹管（25）的一端均贯穿通道（22）并延伸至压制筒（18）的外侧。

### 设计方案

1.一种文件柜的板框加工设备，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）上表面的左侧固定连接有固定箱（3），所述固定箱（3）的上表面固定连接有液压缸（8），所述固定箱（3）的上表面开设有通孔（20），所述液压缸（8）的伸缩端贯穿通孔（20）并延伸至固定箱（3）的内部，所述液压缸（8）的伸缩端固定连接有安装块（19），所述安装块（19）的右侧面固定连接有支撑杆（21），所述固定箱（3）的右侧面开设有滑道（7），所述支撑杆（21）的右端贯穿滑道（7）并延伸至固定箱（3）的右侧，所述固定箱（3）的右侧面固定连接有两组相对称的连接块（9），每组所述连接块（9）相互靠近的一侧面之间均固定连接有滑杆（10），每个所述滑杆（10）的外表面均套设有滑环（5），两个所述滑环（5）相互靠近的一侧面之间固定连接有连接板（6），且支撑杆（21）的右侧面与连接板（6）的左侧面固定连接，所述连接板（6）的右侧面固定连接有顶板（27），所述顶板（27）的底面放置有钻孔机本体（14），所述钻孔机本体（14）的上表面固定连接有移动柱（13），所述顶板（27）的上表面开设有滑槽（15），所述移动柱（13）的顶端贯穿滑槽（15）并延伸至顶板（27）的上方，所述顶板（27）上表面的左侧固定连接有伺服电机一（11），所述伺服电机一（11）的输出端固定连接有螺纹杆一（12），且螺纹杆一（12）贯穿移动柱（13）并与移动柱（13）螺纹连接，所述底座（1）的上表面固定连接有两组相对称的压制筒（18），每个所述压制筒（18）的上表面均固定连接有伺服电机二（4），每个所述伺服电机二（4）的输出端均固定连接有螺纹杆二（24），每个所述压制筒（18）的上表面均固定镶嵌有轴承一（23），所述螺纹杆二（24）的底端贯穿轴承一（23）并延伸至压制筒（18）的内部，且螺纹杆二（24）的外表面与轴承一（23）的内圈固定连接，每个所述压制筒（18）的内部均放置有与螺纹杆二（24）相适配的螺纹管（25），两组所述压制筒（18）相互靠近的一侧面均开设有通道（22），两组所述螺纹管（25）相互靠近的一侧面均固定连接有压杆（17），每个所述压杆（17）远离螺纹管（25）的一端均贯穿通道（22）并延伸至压制筒（18）的外侧。

2.根据权利要求1所述的一种文件柜的板框加工设备，其特征在于：每个所述压制筒（18）的内底壁均固定镶嵌有轴承二（26），且螺纹杆二（24）底端的外表面与轴承二（26）的内圈固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种文件柜的板框加工设备，其特征在于：所述底座（1）上表面的右侧开设有板框槽（2），且板框槽（2）位于两组压制筒（18）之间。

4.根据权利要求3所述的一种文件柜的板框加工设备，其特征在于：所述板框槽（2）的内部放置有两组相对称的压板（16），两组所述压杆（17）的底端分别与两组压板（16）的上表面固定连接。

5.根据权利要求3所述的一种文件柜的板框加工设备，其特征在于：所述顶板（27）的底面与底座（1）的上表面相平行，且顶板（27）的水平长度值大于板框槽（2）的水平长度值。

6.根据权利要求1所述的一种文件柜的板框加工设备，其特征在于：所述支撑杆（21）的直径值小于滑道（7）的宽度值，所述移动柱（13）的直径值等于滑槽（15）的宽度值。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及文件柜加工技术领域，具体为一种文件柜的板框加工设备。

背景技术

文件柜是放置文件和资料等的柜子，一般使用在办公室、档案室、资料室、存储室或个人书房等，在一些木质文件柜进行加工过的时候，通常对各种板材进行加工组合，使其形成一个完整的文件柜，在这些板框进行加工的过程中，通常会对其进行开槽处理，以便对其进行更加稳固的组合。

文件柜的板框加工设备在进行开槽时，容易造成开槽时的板材移动不稳的问题，并且在需要开设长槽时，其调节能力不好。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种文件柜的板框加工设备，具备调节效果好的优点，解决了文件柜的板框加工设备调节开槽效果不好的问题。

本实用新型为解决上述技术问题，提供如下技术方案：一种文件柜的板框加工设备，包括底座，所述底座上表面的左侧固定连接有固定箱，所述固定箱的上表面固定连接有液压缸，所述固定箱的上表面开设有通孔，所述液压缸的伸缩端贯穿通孔并延伸至固定箱的内部，所述液压缸的伸缩端固定连接有安装块，所述安装块的右侧面固定连接有支撑杆，所述固定箱的右侧面开设有滑道，所述支撑杆的右端贯穿滑道并延伸至固定箱的右侧，所述固定箱的右侧面固定连接有两组相对称的连接块，每组所述连接块相互靠近的一侧面之间均固定连接有滑杆，每个所述滑杆的外表面均套设有滑环，两个所述滑环相互靠近的一侧面之间固定连接有连接板，且支撑杆的右侧面与连接板的左侧面固定连接，所述连接板的右侧面固定连接有顶板，所述顶板的底面放置有钻孔机本体，所述钻孔机本体的上表面固定连接有移动柱，所述顶板的上表面开设有滑槽，所述移动柱的顶端贯穿滑槽并延伸至顶板的上方，所述顶板上表面的左侧固定连接有伺服电机一，所述伺服电机一的输出端固定连接有螺纹杆一，且螺纹杆一贯穿移动柱并与移动柱螺纹连接，所述底板的上表面固定连接有两组相对称的压制筒，每个所述压制筒的上表面均固定连接有伺服电机二，每个所述伺服电机二的输出端均固定连接有螺纹杆二，每个所述压制筒的上表面均固定镶嵌有轴承一，所述螺纹杆二的底端贯穿轴承一并延伸至压制筒的内部，且螺纹杆二的外表面与轴承一的内圈固定连接，每个所述压制筒的内部均放置有与螺纹杆二相适配的螺纹管，两组所述压制筒相互靠近的一侧面均开设有通道，两组所述螺纹管相互靠近的一侧面均固定连接有压杆，每个所述压杆远离螺纹管的一端均贯穿通道并延伸至压制筒的外侧。

进一步的，每个所述压制筒的内底壁均固定镶嵌有轴承二，且螺纹杆二底端的外表面与轴承二的内圈固定连接。

通过采用上述技术方案，能够更好的让螺纹杆二进行旋转，避免在转动的过程中造成卡顿的问题。

进一步的，所述底座上表面的右侧开设有板框槽，且板框槽位于两组压制筒之间。

通过采用上述技术方案，能够更好的对板框进行放置，从而更好的对其进行开槽处理。

进一步的，所述板框槽的内部放置有两组相对称的压板，两组所述压杆的底端分别与两组压板的上表面固定连接。

通过采用上述技术方案，能够更好的通过调节压板的高度值对板框进行按压稳固。

进一步的，所述顶板的底面与底座的上表面相平行，且顶板的水平长度值大于板框槽的水平长度值。

通过采用上述技术方案，能够更好的对板框进行开槽处理，避免造成槽的深度不等的问题。

进一步的，所述支撑杆的直径值小于滑道的宽度值，所述移动柱的直径值等于滑槽的宽度值。

通过采用上述技术方案，能够更好的避免在调节过程中卡顿的问题。

与现有技术相比，该文件柜的板框加工设备具备如下有益效果：

1、本实用新型通过设置有底座，配合使用板框槽、压制筒、伺服电机二、通道、轴承一、螺纹杆二、螺纹管和轴承二，能够更好的将板框放置在板框槽的内部，并通过伺服电机二的正方向旋转带动螺纹杆二在螺纹管内进行旋转，从而使螺纹管的高度进行下调，从而压动压杆和压板向下方移动，从而对板框进行按压固定，从而提高了在开槽过程中的稳定性，避免移动不稳的问题。

2、本实用新型通过设置有固定箱，配合使用滑环、连接板、滑道、液压缸、连接块、滑杆、伺服电机一、螺纹杆一、移动柱、钻孔机本体和滑槽，能够更好的通过液压缸伸缩端的伸缩带动安装块的高度进行调节，从而对顶板的高度进行调节，将钻孔机本体的高度压下并对板框进行钻孔处理，并且通过伺服电机一的正方向旋转带动螺纹杆一在移动柱内进行旋转，从而对移动柱的水平位置进行调节，从而带动钻孔机本体对板框进行开槽处理，提高了该装置的调节开槽效果。

附图说明

图1为本实用新型底座正视角度的立体图；

图2为本实用新型固定箱正视图的剖视图；

图3为本实用新型压制筒正视图的剖视图。

图中：1-底座，2-板框槽，3-固定箱，4-伺服电机二，5-滑环，6-连接板，7-滑道，8-液压缸，9-连接块，10-滑杆，11-伺服电机一，12-螺纹杆一，13-移动柱，14-钻孔机本体，15-滑槽，16-压板，17-压杆，18-压制筒，19-安装块，20-通孔，21-支撑杆，22-通道，23-轴承一，24-螺纹杆二，25-螺纹管，26-轴承二，27-顶板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种文件柜的板框加工设备，包括底座1，底座1上表面的左侧固定连接有固定箱3，固定箱3的上表面固定连接有液压缸8，固定箱3的上表面开设有通孔20，液压缸8的伸缩端贯穿通孔20并延伸至固定箱3的内部，液压缸8的伸缩端固定连接有安装块19，安装块19的右侧面固定连接有支撑杆21，固定箱3的右侧面开设有滑道7，支撑杆21的右端贯穿滑道7并延伸至固定箱3的右侧，固定箱3的右侧面固定连接有两组相对称的连接块9，每组连接块9相互靠近的一侧面之间均固定连接有滑杆10，每个滑杆10的外表面均套设有滑环5，两个滑环5相互靠近的一侧面之间固定连接有连接板6，且支撑杆21的右侧面与连接板6的左侧面固定连接，连接板6的右侧面固定连接有顶板27，顶板27的底面放置有钻孔机本体14，钻孔机本体14的上表面固定连接有移动柱13，顶板27的上表面开设有滑槽15，移动柱13的顶端贯穿滑槽15并延伸至顶板27的上方，顶板27上表面的左侧固定连接有伺服电机一11，伺服电机一11的输出端固定连接有螺纹杆一12，且螺纹杆一12贯穿移动柱13并与移动柱13螺纹连接，底板1的上表面固定连接有两组相对称的压制筒18，每个压制筒18的上表面均固定连接有伺服电机二4，伺服电机一11和伺服电机二4是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置，可使控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象，转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在电压信号为零时，无自转现象，伺服电机的控制端安装有电机控制器，通过集成电路的主动工作来控制伺服电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间和松锁状态进行工作，伺服电机为现有设备所公知的设备，每个伺服电机二4的输出端均固定连接有螺纹杆二24，每个压制筒18的上表面均固定镶嵌有轴承一23，螺纹杆二24的底端贯穿轴承一23并延伸至压制筒18的内部，且螺纹杆二24的外表面与轴承一23的内圈固定连接，每个压制筒18的内部均放置有与螺纹杆二24相适配的螺纹管25，两组压制筒18相互靠近的一侧面均开设有通道22，两组螺纹管25相互靠近的一侧面均固定连接有压杆17，每个压杆17远离螺纹管25的一端均贯穿通道22并延伸至压制筒18的外侧。

进一步的，每个压制筒18的内底壁均固定镶嵌有轴承二26，且螺纹杆二24底端的外表面与轴承二26的内圈固定连接，能够更好的让螺纹杆二24进行旋转，避免在转动的过程中造成卡顿的问题。

进一步的，底座1上表面的右侧开设有板框槽2，且板框槽2位于两组压制筒18之间，能够更好的对板框2进行放置，从而更好的对其进行开槽处理。

进一步的，板框槽2的内部放置有两组相对称的压板16，两组压杆17的底端分别与两组压板16的上表面固定连接，能够更好的通过调节压板16的高度值对板框进行按压稳固。

进一步的，顶板27的底面与底座1的上表面相平行，且顶板27的水平长度值大于板框槽2的水平长度值，能够更好的对板框进行开槽处理，避免造成槽的深度不等的问题。

进一步的，支撑杆21的直径值小于滑道7的宽度值，移动柱13的直径值等于滑槽15的宽度值，能够更好的避免在调节过程中卡顿的问题。

使用时，将板框放置在板框槽2的内部，将伺服电机二4与市政电源相连接，通过伺服电机二4的正方向旋转带动螺纹杆二24在螺纹管25内进行旋转，从而使螺纹管25的高度进行下调，从而压动压杆17和压板16向下方移动，从而对板框进行按压固定，将液压缸8与注油泵相连通，伺服电机一11与市政电源相连接，通过液压缸8伸缩端的伸出推动顶板27带动钻孔机本体14的高度进行下降，从而对板框进行钻孔，并且调节至需求槽深度后，停止伸出，通过伺服电机一11的正方向旋转带动螺纹杆一12在移动柱13内进行旋转，从而对移动柱13的水平位置进行调节，从而带动钻孔机本体14进行移动，对板框进行开槽处理，提高了该装置的调节开槽效果。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261350.X

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209665626U

授权时间:20191122

主分类号:B27C 3/00

专利分类号:B27C3/00

范畴分类:26K;

申请人:洛阳市逾洋柜业有限公司

第一申请人:洛阳市逾洋柜业有限公司

申请人地址:471000 河南省洛阳市伊滨区李村镇南寨村17组

发明人:高竹枝

第一发明人:高竹枝

当前权利人:洛阳市逾洋柜业有限公司

代理人:王自刚

代理机构:41124

代理机构编号:河南广文律师事务所 41124

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/40c4fbbfb3127dd35dc84208.html