# Sr改性Cu催化剂的果糖加氢制备甘露醇性能

### 论文摘要

使用共沉淀法制备负载Cu催化剂。通过添加碱土金属Sr,对Cu催化剂进行了改性,以提高Cu催化剂在果糖加氢制备甘露醇过程中的活性和选择性。采用ICP-MS、TEM、XRD、H2-TPR、XPS和CO2-TPD等对所制备的催化剂进行了系统表征。结果表明:Sr的添加能增大催化剂的比表面积,促进活性组分Cu的分散,从而提高了催化剂的活性,并且增加了催化剂的碱性,使果糖优先形成β-呋喃糖中间体,从而提高了甘露醇的选择性。在果糖浓度为1.1 mol·L-1、催化剂用量为反应物质量的6%、反应温度为373 K、反应氢压为4.0 MPa、Cu/Sr原子比为7∶1的反应条件下,果糖转化率为99%,甘露醇的选择性为79%。催化剂循环使用了20次,其催化稳定性基本保持不变。

### 论文目录

- 引言

- 1 实验材料和方法

- 1.1 材料

- 1.2 催化剂的制备和表征

- 1.2.1 催化剂的制备

- 1.2.2 催化剂的表征方法

- 1.3 催化剂的测试

- 1.4 产品纯度分析

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 催化剂的表征

- 2.1.1 催化剂物理化学性质表征

- 2.1.2 催化剂TEM表征

- 2.1.3 催化剂XRD表征

- 2.1.4 催化剂H2-TPR表征

- 2.1.5 催化剂FT-IR表征

- 2.1.6 催化剂XPS表征

- 2.1.7 催化剂CO2-TPD表征

- 2.2 催化剂的果糖加氢性能测试

- 2.3 反应条件的影响

- 2.3.1 反应温度的影响

- 2.3.2 反应压力的影响

- 2.4 催化剂稳定性的测试

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡凤腾,姚建龙,李小青,李思汉,严新焕

关键词: 催化剂,果糖,加氢,甘露醇,活性,选择性

来源: 化工学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 浙江工业大学绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地

分类号: TQ223.16

页码: 1420-1428

总页数: 9

文件大小: 2463K

下载量: 115

### 相关论文文献

- [1].加强国际交流,解决结构化催化剂与反应器研发及应用问题[J]. 国际学术动态 2014(05)

- [2].消除错误前概念 重新认识催化剂[J]. 化学教与学 2019(07)

- [3].钛系催化剂在聚酯合成领域的应用进展及趋势（上）[J]. 纺织导报 2019(09)

- [4].锰基催化剂在催化柴油炭烟燃烧中的应用[J]. 化学进展 2019(05)

- [5].华东理工大学开发的动态原位系统为催化剂设计提供新方法[J]. 石油炼制与化工 2018(06)

- [6].论催化剂在线高温活化的重要性[J]. 石化技术 2019(04)

- [7].油脂氢化催化剂的研制[J]. 中国油脂 2018(12)

- [8].生长温度及催化剂结构对碳纳米管形貌的影响[J]. 应用化工 2015(04)

- [9].葡萄糖氧化制葡萄糖酸的催化剂结构敏感性研究进展（英文）[J]. Chinese Journal of Catalysis 2020(09)

- [10].丁烯氧化脱氢钼铋系催化剂:晶相之间的协同效应[J]. 化工进展 2019(01)

- [11].植物油加氢脱氧路径调控催化剂的制备[J]. 高校化学工程学报 2018(04)

- [12].催化剂铁中毒对FCC装置的影响分析[J]. 炼油与化工 2018(04)

- [13].燃煤电厂失效脱硝催化剂的处理现状及前景[J]. 资源节约与环保 2017(10)

- [14].乙炔选择性加氢：催化剂结构敏感性分析及调控[J]. 化工进展 2020(12)

- [15].铈源及其组成对乙苯脱氢制苯乙烯催化剂结构和性能的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2015(06)

- [16].高分散纳米银催化剂一锅高效催化生物质基甘油和苯胺合成3-甲基吲哚[J]. 应用化学 2019(04)

- [17].炭化过程对铁基费托合成催化剂强度和结构的影响[J]. 燃料化学学报 2018(02)

- [18].制备条件对CuO-ZnO-ZrO_2催化剂结构性能的影响[J]. 现代化工 2016(02)

- [19].S Zorb装置中氯对催化剂的影响及对策[J]. 炼油技术与工程 2019(09)

- [20].直接甲醇燃料电池铂合金催化剂的结构特性[J]. 化工管理 2018(03)

- [21].放电气氛对复合金属氧化物催化剂结构和活性的影响（英文）[J]. 分子催化 2018(01)

- [22].制备工艺对V_2O_5/TiO_2 SCR催化剂脱硝性能的影响[J]. 环境工程学报 2018(07)

- [23].改性废旧催化剂对燃煤烟气脱砷的试验研究[J]. 环境科学与技术 2018(11)

- [24].催化剂微尺度结构与反应动力学[J]. 化工学报 2019(10)

- [25].低温锰基分子筛脱硝催化剂的研究进展[J]. 环境化学 2018(04)

- [26].葡萄糖和Pd对钴基费托合成催化剂结构和性能的影响[J]. 燃料化学学报 2020(04)

- [27].磷改性Cu/USY催化剂的制备及其乙炔氢氯化催化性能[J]. 化学反应工程与工艺 2018(03)

- [28].铝酸钴/蜂窝陶瓷催化剂的制备及其在印染废水处理中的应用[J]. 纺织学报 2019(03)

- [29].改性催化剂织构强化低温NH_3-SCR脱硝性能的研究进展[J]. 化工进展 2019(06)

- [30].催化剂对等离子体协同催化降解挥发性有机物影响的研究进展[J]. 环境污染与防治 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/40da61ef70794a1f3ee27b83.html