# 一种房屋建筑用垂直度测量装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种房屋建筑用垂直度测量装置，包括按针舱、卷尺储存舱、重锤、磁铁，按针舱内部储存有可伸出按针舱外进行位置固定的按针，卷尺储存舱内储存有可伸出卷尺储存舱外的测量卷尺，重锤通过线绳与测量卷尺的末端相连，用于固定的磁铁设置在卷尺储存舱的外表面，卷尺储存舱内还设有扭簧，测量完成后可实现自动收回，卷尺储存舱左侧端面上安装用于水平度测量的水平测量尺，卷尺储存舱底部设置有LED照明灯。本实用新型通过设置按针、磁铁、LED照明灯、水平测量尺，使本测量装置便于固定，功能多样，可适用不同的物体表面测量，且可提高工作效率，适用性广。

### 主设计要求

1.一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，包括按针舱、卷尺储存舱、重锤、磁铁，所述按针舱内部储存有可伸出按针舱外的按针，所述卷尺储存舱内储存有可从卷尺储存舱底部伸出的测量卷尺，所述按针舱的底部与所述卷尺储存舱的上部垂直相连，所述重锤通过线绳与所述测量卷尺的末端相连，所述磁铁设置在所述卷尺储存舱的外表面上。

### 设计方案

1.一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，包括按针舱、卷尺储存舱、重锤、磁铁，所述按针舱内部储存有可伸出按针舱外的按针，所述卷尺储存舱内储存有可从卷尺储存舱底部伸出的测量卷尺，所述按针舱的底部与所述卷尺储存舱的上部垂直相连，所述重锤通过线绳与所述测量卷尺的末端相连，所述磁铁设置在所述卷尺储存舱的外表面上。

2.根据权利要求1所述的一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，所述按针舱还包括有推杆、伸出孔，所述推杆贯穿按针舱的左端面，所述按针水平安装在推杆的右端上，所述伸出孔设置于按针舱的右端面上，其位置与所述按针相对，用于按针从该伸出孔中伸出按针舱外。

3.根据权利要求2所述的一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，所述推杆的左端设置有推杆按压垫，用于按压推杆使按针伸出。

4.根据权利要求1所述的一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，所述磁铁设置在所述卷尺储存舱的右端面上。

5.根据权利要求1至4任一项所述的一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，所述卷尺储存舱还包括缠绕轴、扭簧，所述缠绕轴设置于所述卷尺储存舱的内腔中部，所述测量卷尺通过所述扭簧缠绕在缠绕轴上，测量卷尺的末端从卷尺储存舱的底部右端伸出。

6.根据权利要求1至4任一项所述的一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，所述卷尺储存舱左侧端面上安装水平测量尺。

7.根据权利要求1至4任一项所述的一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，所述卷尺储存舱底部设置有LED照明灯，卷尺储存舱内部设置有蓄电池，蓄电池与所述LED照明灯电连接为其供电。

8.根据权利要求7所述的一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，所述卷尺储存舱上设置有为所述蓄电池充电的充电口。

9.根据权利要求1至4任一项所述的一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，所述重锤外设置有保护套。

10.根据权利要求1至4任一项所述的一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，所述测量卷尺的末端垂直连接有限位板，所述限位板通过螺栓垂直连接有重锤支撑板，所述重锤通过所述线绳连接在重锤支撑板上；所述卷尺储存舱上位于测量卷尺末端的出口处设有卷尺保护板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种房屋建设技术领域，具体涉及一种房屋建筑用垂直度测量装置。

背景技术

垂直度(Perpendicularity)是位置公差，用符号⊥表示，垂直度评价直线之间、平面之间或直线与平面之间的垂直状态，其中一个直线或平面是评价基准，而直线可以是被测样品的直线部分或直线运动轨迹，平面可以是被测样品的平面部分或运动轨迹形成的平面。对于建筑物，在主体施工中，建筑物垂直度的控制测量是一个重要的测量要点。不仅要观测每一层楼的垂直度，将控制数据提供给专业的质检人员，使其能够及时调整和检查建筑物的垂直度，而且还要将详细的竖向控制线提供给施工人员。在建筑工程施工中，特别是中高层建筑施工中，建筑物垂直度的控制是施工质量的一个重要影响因素。一旦垂直度出现了过大的偏差，必须通过抹灰等措施来对垂直度进行弥补。

而现有的房屋建设用垂直度测量装置，在进行测量的时候测量装置自身无法被轻松的固定住，大都需要测量人员手持测量装置，极易出现晃动进而造成测量结果误差；并且在每次测量结束后，不易轻松的将测量装置收回，影响下次测量的进度，无法满足人们对垂直度测量装置的具体要求。

实用新型内容

本实用新型的目的是克服上述现有技术的缺点，提供一种易于固定、操作简便的房屋建设用垂直度测量装置。

本实用新型是通过以下技术方案来实现的：

一种房屋建筑用垂直度测量装置，其特征在于，包括按针舱、卷尺储存舱、重锤、磁铁，所述按针舱内部储存有可伸出按针舱外的按针，按针的作用是将本测量装置固定在被测量物体的表面；所述卷尺储存舱内储存有可伸出卷尺储存舱外的测量卷尺，测量卷尺从卷尺储存舱的底部伸出进行测量；所述按针舱的底部与所述卷尺储存舱的上部垂直相连，所述重锤通过线绳与所述测量卷尺的末端相连，重锤为底部带有测量尖的重锤；所述磁铁设置在所述卷尺储存舱的外表面，磁铁的作用是用于将本测量装置通过磁力的作用固定在待测量体的表面上。

进一步改进的技术方案是，所述按针舱还包括有推杆、伸出孔，所述推杆贯穿按针舱的左端面，所述按针水平安装在推杆的右端上，所述伸出孔设置于按针舱的右端面上，其位置与所述按针相对，用于按针从该伸出孔中伸出按针舱外。所述按针外径小于伸出孔的内径。

进一步改进的技术方案是，所述推杆的左端设置有推杆按压垫，用于按压推杆使按针伸出按针舱进行位置固定。

进一步改进的技术方案是，所述磁铁设置在所述卷尺储存舱的右端面上，磁铁可为两块或多块。

进一步改进的技术方案是，所述卷尺储存舱还包括缠绕轴、扭簧，所述缠绕轴设置于所述卷尺储存舱的内腔中部，所述测量卷尺通过所述扭簧缠绕在缠绕轴上，测量卷尺的末端从卷尺储存舱的底部右端伸出。扭簧可使测量完成后测量卷尺可自动收回。

进一步改进的技术方案是，所述卷尺储存舱左侧端面上安装水平测量尺，用于进行水平度的测量。

进一步改进的技术方案是，所述卷尺储存舱底部设置有LED照明灯，卷尺储存舱内部设置有蓄电池，蓄电池与所述LED照明灯电连接为其供电。

进一步改进的技术方案是，所述卷尺储存舱上设置有为所述蓄电池充电的充电口。

进一步改进的技术方案是，所述重锤外设置有保护套，其形状与重锤相适应。

进一步改进的技术方案是，所述测量卷尺的末端垂直连接有限位板，以防止测量卷尺缩回卷尺储存舱内；所述限位板通过螺栓垂直连接有重锤支撑板，所述重锤通过所述线绳连接在重锤支撑板上。所述卷尺储存舱上位于测量卷尺末端的出口处设有卷尺保护板。

本实用新型的有益效果在于：(1)通过设置按针，使用时，可将本测量装置直接固定在被测量体的表面，例如木质材料、砖土材料等都可以直接将测量按针直接插入其中，达到固定的目的，解放测量人员的双手，提升工作效率；(2)通过设置磁铁，可以将本测量装置轻松的固定在金属类被测量体的表面，扩大了本装置的使用范围；(3)通过设置缠绕轴并配合扭簧，在测量结束后，利用扭簧可以将测量卷尺以及重锤直接收回，避免测量人员回收测量工具的繁琐工作，方便下一次的测量；(4)通过设置LED照明灯，使在光线不足的情况下帮助测量人员能够清晰的读取测量数值，并可清晰观察测量情况，避免不必要的误差；(5)通过设置水平测量尺，使本装置可同时进行水平度的测量。本实用新型对装置本体进行了多方面改进，且结构简单，操作方便，适用性广。

附图说明

图1是本实用新型实施例的整体结构示意图。

图2是本实用新型实施例的右侧结构示意图。

图3是本实用新型实施例中重锤的结构示意图。

附图标记：1-按针舱；2-推杆；3-推杆按压垫；4-固定杆；5-按针；6-伸出孔；7-卷尺储存舱；8-缠绕轴；9-测量卷尺；10-限位板；11-重锤支撑板；12-线绳；13-固定板；14-重锤；15-重锤测量尖；16-卷尺保护板；17-磁铁；18-水平测量尺；19-蓄电池；20-充电接口；21-LED照明灯；22-保护套。

具体实施方式

如图1所示，一种房屋建筑用垂直度测量装置，包括按针舱1、卷尺储存舱7、重锤14、磁铁17，所述按针舱1内部储存有可伸出按针舱1外的按针5，按针5的作用是将本测量装置固定在被测量物体的表面；所述卷尺储存舱7内储存有可伸出卷尺储存舱7外的测量卷尺9，测量卷尺9从卷尺储存舱7的底部伸出进行测量；所述按针舱1的底部与所述卷尺储存舱7的上部垂直相连，所述重锤14通过线绳12与所述测量卷尺9的末端相连，重锤14为底部带有测量尖的重锤14；所述磁铁17设置在所述卷尺储存舱7的外表面，磁铁17的作用是用于将本测量装置通过磁力的作用固定在待测量体的表面上。

所述按针舱1还包括有推杆2、伸出孔6，所述推杆2贯穿按针舱1的左端面，所述按针5水平安装在推杆2的右端上，所述伸出孔6设置于按针舱1的右端面上，其位置与所述按针5相对，用于按针5从该伸出孔6中伸出按针舱1外。所述按针5外径小于伸出孔6的内径。所述推杆2的左端设置有推杆按压垫3，用于按压推杆2使按针5伸出按针舱1进行位置固定。为进一步改进结构，在所述推杆2的右端还连接有固定杆4，固定杆4的右端再连接按针5。

如图2所示，所述磁铁17设置在所述卷尺储存舱7的右端面上，磁铁17为两块。

所述卷尺储存舱7还包括缠绕轴8、扭簧，所述缠绕轴8设置于所述卷尺储存舱7的内腔中部，所述测量卷尺9通过所述扭簧缠绕在缠绕轴8上，测量卷尺9的末端从卷尺储存舱7的底部右端伸出。扭簧可使测量完成后测量卷尺9可自动收回。

所述卷尺储存舱7左侧端面上安装水平测量尺18，用于进行水平度的测量。

所述卷尺储存舱7底部设置有LED照明灯21，卷尺储存舱7内部设置有蓄电池19，蓄电池19与所述LED照明灯21电连接为其供电。所述卷尺储存舱7上设置有为所述蓄电池19充电的充电口。

如图3所示，所述重锤14外设置有保护套22，其形状与重锤14相适应。为进一步改进结构，所述重锤14的上端连接有固定板13，线绳12通过所述固定板13与重锤14相连。

所述测量卷尺9的末端垂直连接有限位板10，以防止测量卷尺9缩回卷尺储存舱7内；所述限位板10通过螺栓垂直连接有重锤支撑板11，所述重锤14通过所述线绳12连接在重锤支撑板11上。所述卷尺储存舱7上位于测量卷尺9末端的出口处设有卷尺保护板16。

本实用新型用于房屋建筑垂直度测量，当对木质、砖土结构材料进行测量时，将推杆2向前推，将按针5推出伸出孔6，并将按针5插入被测量物体的表面；当被测量体表面为磁性金属材料时，直接利用本装置上的磁铁17将本测量装置固定；然后将测量卷尺9拉出，并利用重锤14带动重锤测量尖15到达被测量体的底部，对被测量体进行垂直度检测；当测量结束后松开卷尺保护板16并且利用扭簧所提供的弹力直接将测量卷尺9以及重锤14收回，方便下一次测量操作；当光线不足或者夜晚时，直接开启LED照明灯21进行光线补充。

上列详细说明是针对本实用新型可行实施例的具体说明，该实施例并非用以限制本实用新型的专利范围，凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更，均应包含于本案的专利范围中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920309029.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209372075U

授权时间:20190910

主分类号:G01C 15/10

专利分类号:G01C15/10

范畴分类:31B;

申请人:广东重工建设监理有限公司

第一申请人:广东重工建设监理有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层

发明人:黎鑫;胡庆兴;黄秋锦;韩仲德;陈海华

第一发明人:黎鑫

当前权利人:广东重工建设监理有限公司

代理人:袁嘉恩

代理机构:44560

代理机构编号:广州科捷知识产权代理事务所(普通合伙) 44560

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/40f3836e3d83519b004c221d.html