# 一种带有过滤功能的水质在线检测仪论文和设计-夏德国

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带有过滤功能的水质在线检测仪，包括检测室、吸水管、滑筒和固定设置在检测室下端面的保温室，保温室内部底端设置有水泵，水泵上端设置有第一水箱，且水泵与所述第一水箱通过管道连接，第一水箱中部设置有多个试剂固定槽，试剂固定槽内设置有试剂药桶；设置由第一水箱环绕包围的试剂固定槽，通过循环的水流，实现对检测试剂的保温，相比制冷保温节约电能，通过柔性棉便于固定夹紧试剂药桶，防止振动导致药液溢出，吸水管下端固定设置有吸水球，通过带孔球体初步过滤水中杂质，避免杂质进入设备内部，对仪器造成损坏，第一出水口端部设置有人工加液漏斗，通过设置人工加液漏斗，便于随机采样进行检测。

### 主设计要求

1.一种带有过滤功能的水质在线检测仪，包括检测室(2)、吸水管(9)、滑筒(19)和固定设置在所述检测室(2)下端面的保温室(7)，其特征在于：所述保温室(7)内部底端设置有水泵(8)，所述水泵(8)上端设置有第一水箱(11)，且所述水泵(8)与所述第一水箱(11)通过管道连接，所述第一水箱(11)中部设置有多个试剂固定槽(15)，所述试剂固定槽(15)内设置有试剂药桶(12)，且所述试剂固定槽(15)与所述试剂药桶(12)之间设置有柔性棉(16)，所述检测室(2)内部底端设置有多个检测容器(5)，所述检测容器(5)上端设置有第二水箱(13)，所述第一水箱(11)与所述第二水箱(13)通过管道贯穿连接，且所述第一水箱(11)和所述第二水箱(13)一侧面分别设置有第二出水口(6)和第一出水口(4)。

### 设计方案

1.一种带有过滤功能的水质在线检测仪，包括检测室(2)、吸水管(9)、滑筒(19)和固定设置在所述检测室(2)下端面的保温室(7)，其特征在于：所述保温室(7)内部底端设置有水泵(8)，所述水泵(8)上端设置有第一水箱(11)，且所述水泵(8)与所述第一水箱(11)通过管道连接，所述第一水箱(11)中部设置有多个试剂固定槽(15)，所述试剂固定槽(15)内设置有试剂药桶(12)，且所述试剂固定槽(15)与所述试剂药桶(12)之间设置有柔性棉(16)，所述检测室(2)内部底端设置有多个检测容器(5)，所述检测容器(5)上端设置有第二水箱(13)，所述第一水箱(11)与所述第二水箱(13)通过管道贯穿连接，且所述第一水箱(11)和所述第二水箱(13)一侧面分别设置有第二出水口(6)和第一出水口(4)。

2.根据权利要求1所述的一种带有过滤功能的水质在线检测仪，其特征在于：所述吸水管(9)下端固定设置有吸水球(10)，所述吸水球(10)由两个带孔半球体组成，且所述吸水球(10)内部设置有凹腔，凹腔内嵌入设置有过滤棉(17)。

3.根据权利要求1所述的一种带有过滤功能的水质在线检测仪，其特征在于：所述第二水箱(13)下端设置有多个出水口，所述检测容器(5)与出水口相对应，且所述检测容器(5)通过吸管与所述试剂药桶(12)连接。

4.根据权利要求1所述的一种带有过滤功能的水质在线检测仪，其特征在于：所述第一出水口(4)端部设置有人工加液漏斗(3)，且所述第一出水口(4)的高度大于所述第二水箱(13)，所述第二出水口(6)端部设置有阀门。

5.根据权利要求1所述的一种带有过滤功能的水质在线检测仪，其特征在于：所述保温室(7)下端面设置有支架(18)，所述支架(18)下端端部可上下往复滑动的嵌入设置在所述滑筒(19)中，且所述支架(18)外侧面上端和外侧面下端环绕设置有凸环(22)，所述支架(18)下端面与所述滑筒(19)底端之间设置有减震弹簧(21)，所述滑筒(19)下端设置有移动轮(20)。

6.根据权利要求1所述的一种带有过滤功能的水质在线检测仪，其特征在于：所述检测室(2)上端面设置有太阳能电池板(1)，所述水泵(8)一侧设置有蓄电池箱。

7.根据权利要求1所述的一种带有过滤功能的水质在线检测仪，其特征在于：所述检测室(2)内部设置有显示屏(14)，所述检测室(2)前端面设置有箱门，且箱门前端对应所述显示屏(14)的位置设置有带有透明板的观察窗。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于水质检测技术领域，具体涉及一种带有过滤功能的水质在线检测仪。

背景技术

水质在线检测仪是用于检测水质，尽早发现水质异常变化的设备，为防止下游水质污染迅速做出预警预报，及时追踪污染源，从而为管理决策服务，通过包括取水系统、预处理系统、数据采集系统、集成辅助系统等。

现有的一种带有过滤功能的水质在线检测仪，存在用于和取样水质进行检测的药液在高温天气容易变质，需要定期更换，若在设备内安装制冷机，消耗电能且设备成本较高，日常维护麻烦的问题，为此我们提出一种带有过滤功能的水质在线检测仪。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种带有过滤功能的水质在线检测仪，以解决上述背景技术中提出的现有的一种带有过滤功能的水质在线检测仪，存在用于和取样水质进行检测的药液在高温天气容易变质，需要定期更换，若在设备内安装制冷机，消耗电能且设备成本较高，日常维护麻烦的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带有过滤功能的水质在线检测仪，包括检测室、吸水管、滑筒和固定设置在所述检测室下端面的保温室，所述保温室内部底端设置有水泵，所述水泵上端设置有第一水箱，且所述水泵与所述第一水箱通过管道连接，所述第一水箱中部设置有多个试剂固定槽，所述试剂固定槽内设置有试剂药桶，且所述试剂固定槽与所述试剂药桶之间设置有柔性棉，所述检测室内部底端设置有多个检测容器，所述检测容器上端设置有第二水箱，所述第一水箱与所述第二水箱通过管道贯穿连接，且所述第一水箱和所述第二水箱一侧面分别设置有第二出水口和第一出水口。

优选的，所述吸水管下端固定设置有吸水球，所述吸水球由两个带孔半球体组成，且所述吸水球内部设置有凹腔，凹腔内嵌入设置有过滤棉。

优选的，所述第二水箱下端设置有多个出水口，所述检测容器与出水口相对应，且所述检测容器通过吸管与所述试剂药桶连接。

优选的，所述第一出水口端部设置有人工加液漏斗，且所述第一出水口的高度大于所述第二水箱，所述第二出水口端部设置有阀门。

优选的，所述保温室下端面设置有支架，所述支架下端端部可上下往复滑动的嵌入设置在所述滑筒中，且所述支架外侧面上端和外侧面下端环绕设置有凸环，所述支架下端面与所述滑筒底端之间设置有减震弹簧，所述滑筒下端设置有移动轮。

优选的，所述检测室上端面设置有太阳能电池板，所述水泵一侧设置有蓄电池箱。

优选的，所述检测室内部设置有显示屏，所述检测室前端面设置有箱门，且箱门前端对应所述显示屏的位置设置有带有透明板的观察窗。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

设置由第一水箱环绕包围的试剂固定槽，通过循环的水流，实现对检测试剂的保温，相比制冷保温节约电能。

通过柔性棉便于固定夹紧试剂药桶，防止振动导致药液溢出，吸水管下端固定设置有吸水球，通过带孔球体初步过滤水中杂质，再通过过滤棉进一步除去水中较小的颗粒，避免杂质进入设备内部，对仪器造成损坏，第一出水口端部设置有人工加液漏斗，通过设置人工加液漏斗，便于随机采样进行检测，通过定时控制阀门关闭，引导水流进入第二水箱，便于定时检测水样。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的第一水箱俯视图结构示意图；

图3为本实用新型的吸水球剖视图结构示意图；

图4为本实用新型的A部放大图结构示意图；

图中：1、太阳能电池板；2、检测室；3、人工加液漏斗；4、第一出水口；5、检测容器；6、第二出水口；7、保温室；8、水泵；9、吸水管；10、吸水球；11、第一水箱；12、试剂药桶；13、第二水箱；14、显示屏；15、试剂固定槽；16、柔性棉；17、过滤棉；18、支架；19、滑筒；20、移动轮；21、减震弹簧；22、凸环。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例

请参阅图1、图2、图3和图4，本实用新型提供一种技术方案：一种带有过滤功能的水质在线检测仪，包括检测室2、吸水管9、滑筒19和固定设置在检测室2下端面的保温室7，保温室7内部底端设置有水泵8，水泵8上端设置有第一水箱11，且水泵8与第一水箱11通过管道连接，通过水泵8将水吸入第一水箱11中，第一水箱11中部设置有四个试剂固定槽15，试剂固定槽15内设置有试剂药桶12，通过由第一水箱11形成的试剂固定槽15，将试剂药桶12环绕包围在试剂固定槽15中，通过不断循环的水流实现保温，且试剂固定槽15与试剂药桶12之间设置有柔性棉16，通过柔性棉16便于固定夹紧试剂药桶12，防止振动导致药液溢出，检测室2内部底端设置有多个检测容器5，检测容器5上端设置有第二水箱13，第二水箱13下端设置有多个出水口，检测容器5与出水口相对应，且检测容器5通过吸管与试剂药桶12连接，第一水箱11与第二水箱13通过管道贯穿连接，且第一水箱11和第二水箱13一侧面分别设置有第二出水口6和第一出水口4，当第二出水口6关闭时，水流通过第二水箱13，部分水流进入检测容器5中，其余水流通过第一出水口4排出。

本实施例中，优选的，吸水管9下端固定设置有吸水球10，吸水球10由两个带孔半球体组成，且吸水球10内部设置有凹腔，凹腔内嵌入设置有过滤棉17，通过带孔球体初步过滤水中杂质，再通过过滤棉17进一步除去水中较小的颗粒，避免杂质进入设备内部，对仪器造成损坏。

本实施例中，优选的，第一出水口4端部设置有人工加液漏斗3，通过设置人工加液漏斗3，便于随机采样进行检测，且第一出水口4的高度大于第二水箱13，避免人工加液漏斗3中的液体从第一出水口4流出，第二出水口6端部设置有阀门，通过定时控制阀门关闭，引导水流进入第二水箱13，便于定时检测水样。

本实施例中，优选的，保温室7下端面设置有支架18，支架18下端端部可上下往复滑动的嵌入设置在滑筒19中，且支架18外侧面上端和外侧面下端环绕设置有凸环22，支架18下端面与滑筒19底端之间设置有减震弹簧21，滑筒19下端设置有移动轮20，通过设置减震弹簧21，减少设置运行时产生的震动，通过凸环22实现移动轮20的左右旋转，且避免支架18从滑筒19中脱落。

本实施例中，优选的，检测室2上端面设置有太阳能电池板1，水泵8一侧设置有蓄电池箱，通过设置太阳能电池板1，为设备在室外持续监测续航提供保障。

本实施例中，优选的，为了便于观察检测数据，检测室2内部设置有显示屏14，检测室2前端面设置有箱门，且箱门前端对应显示屏14的位置设置有带有透明板的观察窗。

本实用新型的工作原理及使用流程：

将设备安放在待检测水质附近，将吸水球10放入水中，并将第一出水口4和第二出水口6通过水管接入水中，打开水泵8电源，实现水流循环；

水泵8上端设置有第一水箱11，且水泵8与第一水箱11通过管道连接，通过水泵8将水吸入第一水箱11中，通过由第一水箱11形成的试剂固定槽15，将试剂药桶12环绕包围在试剂固定槽15中，水的比热容较大，河水下层的温度在夏季要远低于空气温度，通过不断循环的水流实现保温，避免用于检测的药液变质，通过柔性棉16便于固定夹紧试剂药桶12，防止振动导致药液溢出，检测室2内部底端设置有多个检测容器5，检测容器5上端设置有第二水箱13，第二水箱13下端设置有多个出水口，检测容器5与出水口相对应，且检测容器5通过吸管与试剂药桶12连接，第一水箱11和第二水箱13一侧面分别设置有第二出水口6和第一出水口4，当第二出水口6关闭时，水流通过第二水箱13，部分水流进入检测容器5中，其余水流通过第一出水口4排出；

吸水管9下端固定设置有吸水球10，吸水球10由两个带孔半球体组成，且吸水球10内部设置有凹腔，凹腔内嵌入设置有过滤棉17，通过带孔球体初步过滤水中杂质，再通过过滤棉17进一步除去水中较小的颗粒，避免杂质进入设备内部，对仪器造成损坏，第一出水口4端部设置有人工加液漏斗3，通过设置人工加液漏斗3，便于随机采样进行检测，第一出水口4的高度大于第二水箱13，避免人工加液漏斗3中的液体从第一出水口4流出，第二出水口6端部设置有阀门，通过定时控制阀门关闭，引导水流进入第二水箱13，便于定时检测水样。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822242827.X

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209311189U

授权时间:20190827

主分类号:G01N 1/34

专利分类号:G01N1/34;G01N33/18

范畴分类:31E;

申请人:山东润通科技有限公司

第一申请人:山东润通科技有限公司

申请人地址:276017 山东省临沂市高新区科技创业园A座四楼

发明人:夏德国;蒋本帅;梁美艳;吕成珍;王瑜

第一发明人:夏德国

当前权利人:山东润通科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/410203baf6148c5c201a1254.html