# 防水防误操插板论文和设计-余成威

### 全文摘要

本实用新型涉及一种插板，特别涉及一种防水防误操插板，包括插板主体、总线路、防触电装置和线路桥接件，插板主体由壳体、后盖、前盖和隔离板组成；防触电装置由杠杆阻隔件和滑接套件组成；总线路由地线、火线和零线组成；隔离板上还设有复位延伸套筒、零火延伸套筒、地线延伸套筒和下延套筒；杠杆阻隔件由两根异型连接杆和中心杠杆套筒组成，中心杠杆套筒套接于复位延伸套筒内，中心杠杆套筒底部设有弹簧凹槽，弹簧凹槽和复位延伸套筒之间还设有复位弹簧，异型连接杆和滑接套件相互连接；滑接套件上设有弧形夹板、触槽、外弧形凹槽和密封卡槽，线路桥接件由弧形夹持板和延伸连接杆组成。

### 主设计要求

1.一种防水防误操插板，包括插板主体、总线路、防触电装置和线路桥接件（4），其特征在于：所述插板主体由壳体（1）、后盖（11）、前盖（12）和隔离板（13）组成；所述防触电装置由杠杆阻隔件（2）和滑接套件（3）组成；所述总线路由地线（8）、火线（7）和零线（6）组成；所述隔离板（13）上还设有复位延伸套筒（131）、零火线延伸套筒（132）、地线延伸套筒（134）和下延套筒（133）；所述杠杆阻隔件（2）由两根异型连接杆（21）和中心杠杆套筒（23）组成，所述中心杠杆套筒（23）套接于复位延伸套筒（131）内，所述中心杠杆套筒（23）底部设有弹簧凹槽（231），所述弹簧凹槽（231）和复位延伸套筒（131）之间还设有复位弹簧（92），所述异型连接杆（21）和滑接套件（3）相互连接；所述滑接套件（3）上设有弧形夹板（31）、触槽（32）、外弧形凹槽（34）和密封卡槽（33），所述线路桥接件（4）由弧形夹持板（41）和延伸连接杆（42）组成；所述外弧形凹槽（34）可卡于弧形夹持板（41）内，而所述线路桥接件（4）位于零火线延伸套筒（132）和地线延伸套筒（134）中，所述延伸连接杆（42）横穿隔离板（13），其另一端到达下延套筒（133）内；所述地线（8）和位于地线延伸套筒（134）内的线路桥接件（4）的延伸连接杆（42）另一端相互触接，而所述火线（7）和零线（6）则和零火线延伸套筒（132）内的线路桥接件（4）的延伸连接杆（42）另一端相互触接；所述前盖（12）上还设有与零火线延伸套筒（132）、地线延伸套筒（134）相对应的开口。

### 设计方案

1.一种防水防误操插板，包括插板主体、总线路、防触电装置和线路桥接件（4），其特征在于：所述插板主体由壳体（1）、后盖（11）、前盖（12）和隔离板（13）组成；所述防触电装置由杠杆阻隔件（2）和滑接套件（3）组成；所述总线路由地线（8）、火线（7）和零线（6）组成；所述隔离板（13）上还设有复位延伸套筒（131）、零火线延伸套筒（132）、地线延伸套筒（134）和下延套筒（133）；所述杠杆阻隔件（2）由两根异型连接杆（21）和中心杠杆套筒（23）组成，所述中心杠杆套筒（23）套接于复位延伸套筒（131）内，所述中心杠杆套筒（23）底部设有弹簧凹槽（231），所述弹簧凹槽（231）和复位延伸套筒（131）之间还设有复位弹簧（92），所述异型连接杆（21）和滑接套件（3）相互连接；所述滑接套件（3）上设有弧形夹板（31）、触槽（32）、外弧形凹槽（34）和密封卡槽（33），所述线路桥接件（4）由弧形夹持板（41）和延伸连接杆（42）组成；所述外弧形凹槽（34）可卡于弧形夹持板（41）内，而所述线路桥接件（4）位于零火线延伸套筒（132）和地线延伸套筒（134）中，所述延伸连接杆（42）横穿隔离板（13），其另一端到达下延套筒（133）内；所述地线（8）和位于地线延伸套筒（134）内的线路桥接件（4）的延伸连接杆（42）另一端相互触接，而所述火线（7）和零线（6）则和零火线延伸套筒（132）内的线路桥接件（4）的延伸连接杆（42）另一端相互触接；所述前盖（12）上还设有与零火线延伸套筒（132）、地线延伸套筒（134）相对应的开口。

2.如权利要求1所述的一种防水防误操插板，其特征在于：所述下延套筒（133）开口处还设有密封配件（5）；所述延伸连接杆（42）的另一端还设有外螺纹，而所述外螺纹则密封配件（5）中的内螺纹进行配合；而所述密封配件（5）和下延套筒（133）之间还设有密封垫片（9）。

3.如权利要求2所述的一种防水防误操插板，其特征在于：所述开口内还设有密封插套（15），而所述密封插套（15）上还设有气密瓣膜（151）和通孔（152）。

4.如权利要求3所述的一种防水防误操插板，其特征在于：所述弧形夹持板（41）和隔离板（13）之间还设有密封套垫环（43）。

5.如权利要求4所述的一种防水防误操插板，其特征在于：所述弹簧凹槽（231）其外环设有两个卡点，所述卡点卡于复位延伸套筒（131）的外沿，形成临时支点，而若两根异型连接杆（21）只有单边受力时，则临时支点，会发生移位，则中心杠杆套筒（23）无法进入复位延伸套筒（131）内，形成稳定支点，而另一边则会被前盖（12）抵住，则受力的单边无法受压下降；当两边同时受力时，则临时支点会受力，下降到复位延伸套筒（131）之中。

6.如权利要求5所述的一种防水防误操插板，其特征在于：所述壳体（1）上还设有总线路开口，而所述总线路开口其内部还设有密封线环垫（14）。

7.如权利要求1~6任一所述的一种防水防误操插板，其特征在于：所述密封卡槽（33）内还设有密封环圈（91）。

8.如权利要求7所述的一种防水防误操插板，其特征在于：所述外弧形凹槽（34）其主要用于卡合外接插头，而所述外弧形凹槽（34）和外接插头的卡合力大于所述外弧形凹槽（34）和弧形夹持板（41）之间的卡合力；而所述外弧形凹槽（34）和弧形夹持板（41）之间的卡合力大于复位弹簧（92）的弹力。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种插板，特别涉及一种防水防误操插板。

背景技术

现有的插板，其多用于家具和工厂，其未设有对卫生间、厨房等场所的设计，只有墙壁式的插板，因为，水流的特性，竖排的插板可以防止大部分的水流侵入插板，但是，现有的延长和增加插口的插板，则不能达到防水的效果。

而防止儿童操作的插板，现在也已经设有了。但是并不具备防水的效果，而且其防误操的结构设计，并不适合进一步增加防水效果。

实用新型内容

本实用新型的发明目的是为了解决现有无法防水防误操的问题，提供可在厨房、卫生间直接使用的，可供儿童使用的的一种防水防误操插板。

为了实现上述实用新型目的，本实用新型采用了以下技术方案：

一种防水防误操插板，包括插板主体、总线路、防触电装置和线路桥接件，所述插板主体由壳体、后盖、前盖和隔离板组成；所述防触电装置由杠杆阻隔件和滑接套件组成；所述总线路由地线、火线和零线组成；所述隔离板上还设有复位延伸套筒、零火线延伸套筒、地线延伸套筒和下延套筒；所述杠杆阻隔件由两根异型连接杆和中心杠杆套筒组成，所述中心杠杆套筒套接于复位延伸套筒内，所述中心杠杆套筒底部设有弹簧凹槽，所述弹簧凹槽和复位延伸套筒之间还设有复位弹簧，所述异型连接杆和滑接套件相互连接；所述滑接套件上设有弧形夹板、触槽、外弧形凹槽和密封卡槽，所述线路桥接件由弧形夹持板和延伸连接杆组成；所述外弧形凹槽可卡于弧形夹持板内，而所述线路桥接件位于零火线延伸套筒和地线延伸套筒中，所述延伸连接杆横穿隔离板，其另一端到达下延套筒内；所述地线和位于地线延伸套筒内的线路桥接件的延伸连接杆另一端相互触接，而所述火线和零线则和零火线延伸套筒内的线路桥接件的延伸连接杆另一端相互触接；所述前盖上还设有与零火线延伸套筒、地线延伸套筒相对应的开口。

作为本实用新型的优选，所述下延套筒开口处还设有密封配件；所述延伸连接杆的另一端还设有外螺纹，而所述外螺纹则密封配件中的内螺纹进行配合；而所述密封配件和下延套筒之间还设有密封垫片。

作为本实用新型的优选，所述开口内还设有密封插套，而所述密封插套上还设有气密瓣膜和通孔。

作为本实用新型的优选，所述弧形夹持板和隔离板之间还设有密封套垫环.

作为本实用新型的优选，所述弹簧凹槽其外环设有两个卡点，所述卡点卡于复位延伸套筒的外沿，形成临时支点，而若两根异型连接杆只有单边受力时，则临时支点，会发生移位，则中心杠杆套筒无法进入复位延伸套筒内，形成稳定支点，而另一边则会被前盖抵住，则受力的单边无法受压下降；当两边同时受力时，则临时支点会受力，下降到复位延伸套筒之中。

作为本实用新型的优选，所述壳体上还设有总线路开口，而所述总线路开口其内部还设有密封线环垫。

作为本实用新型进一步的优选，所述密封卡槽内还设有密封环圈。

作为本实用新型进一步的优选，所述外弧形凹槽其主要用于卡合外接插头，而所述外弧形凹槽和外接插头的卡合力大于所述外弧形凹槽和弧形夹持板之间的卡合力；而所述外弧形凹槽和弧形夹持板之间的卡合力大于复位弹簧的弹力。

与现有技术相比，采用了上述技术方案的一种防水防误操插板，具有如下有益效果：

一、采用密封插套进行防溅水密封；

二、采用密封环圈来确保滑接套件和零火线延伸套筒之间的密封性；

三、采用密封套垫环来防止不慎渗入零火线延伸套筒和地线延伸套筒的水，进入下延套筒；

四、采用杠杆阻隔件，达到防误操，防儿童的技术效果。

附图说明

图1为本实用新型实施例的立体图。

图2为本实用新型实施例的背面立体图。

图3为本实用新型实施例的线路图。

图4为本实用新型实施例的内部剖视图。

图5为本实用新型实施例零火线延伸套筒的立体横向剖视图。

图6为本实用新型图5的B处局部放大图。

图7为本实用新型实施例零火线延伸套筒的立体纵向剖视图。

图8为本实用新型图7的A处局部放大图。

图9为本实用新型实施例地线延伸套筒的立体纵向剖视图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步描述。

实施例：

如图1至9所示的一种防水防误操插板，包括插板主体、总线路、防触电装置和线路桥接件4，上述插板主体由壳体1、后盖11、前盖12和隔离板13组成；上述防触电装置由杠杆阻隔件2和滑接套件3组成；上述总线路由地线8、火线7和零线6组成；上述隔离板13上还设有复位延伸套筒131、零火线延伸套筒132、地线延伸套筒134和下延套筒133；上述杠杆阻隔件2由两根异型连接杆21和中心杠杆套筒23组成，上述中心杠杆套筒23套接于复位延伸套筒131内，上述中心杠杆套筒23底部设有弹簧凹槽231，上述弹簧凹槽231和复位延伸套筒131之间还设有复位弹簧92，上述异型连接杆21和滑接套件3相互连接；上述滑接套件3上设有弧形夹板31、触槽32、外弧形凹槽34和密封卡槽33，上述线路桥接件4由弧形夹持板41和延伸连接杆42组成；上述外弧形凹槽34可卡于弧形夹持板41内，而上述线路桥接件4位于零火线延伸套筒132和地线延伸套筒134中，上述延伸连接杆42横穿隔离板13，其另一端到达下延套筒133内；上述地线8和位于地线延伸套筒134内的线路桥接件4的延伸连接杆42另一端相互触接，而上述火线7和零线6则和零火线延伸套筒132内的线路桥接件4的延伸连接杆42另一端相互触接；上述前盖12上还设有与零火线延伸套筒132、地线延伸套筒134相对应的开口。

为了确保隔离板13和后盖11之间的水流，防止进入隔离板13和前盖12之间的腔室，上述下延套筒133开口处还设有密封配件5；上述延伸连接杆42的另一端还设有外螺纹，而上述外螺纹则密封配件5中的内螺纹进行配合；而上述密封配件5和下延套筒133之间还设有密封垫片9。

为了达到防溅水级别，上述开口内还设有密封插套15，而上述密封插套15上还设有气密瓣膜151和通孔152。

为了，防止不慎渗入零火线延伸套筒和地线延伸套筒的水，进入下延套筒，上述弧形夹持板41和隔离板13之间还设有密封套垫环43.

为了达到防误操，防儿童的技术效果，上述弹簧凹槽231其外环设有两个卡点，上述卡点卡于复位延伸套筒131的外沿，形成临时支点，而若两根异型连接杆21只有单边受力时，则临时支点，会发生移位，则中心杠杆套筒23无法进入复位延伸套筒131内，形成稳定支点，而另一边则会被前盖12抵住，则受力的单边无法受压下降；当两边同时受力时，则临时支点会受力，下降到复位延伸套筒131之中。

作为本实用新型的优选，上述壳体1上还设有总线路开口，而上述总线路开口其内部还设有密封线环垫14。

为了防止水流渗入零火线延伸套筒内，上述密封卡槽33内还设有密封环圈91。

为了使得，防水功能得以实现，并且不容易导致结构出错和电路短路，所述外弧形凹槽34其主要用于卡合外接插头，而所述外弧形凹槽34和外接插头的卡合力大于所述外弧形凹槽34和弧形夹持板41之间的卡合力；而所述外弧形凹槽34和弧形夹持板41之间的卡合力大于复位弹簧92的弹力。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接。可以是机械连接，也可以是电连接。可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

以上上述为本实用新型的优选实施方式，对于本领域的普通技术人员来说不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干变型和改进，这些也应视为本实用新型的保护范围。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003865.1

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209448083U

授权时间:20190927

主分类号:H01R 13/44

专利分类号:H01R13/44;H01R13/502;H01R13/52;H01R27/00

范畴分类:38E;

申请人:周孝银

第一申请人:周孝银

申请人地址:317205 浙江省台州市天台县街头镇溪下周村2号

发明人:余成威

第一发明人:余成威

当前权利人:周孝银

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/41176c2e434745a61bad6bbf.html