# 一种多功能试剂架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多功能试剂架，包括基座；固连于所述基座上的支撑架组件，试剂瓶放置于所述支撑架组件上；以及集成于所述支撑架组件上的清洁组件；所述试剂瓶开口朝下地放置于所述支撑架组件上，且所述试剂瓶放置于所述支撑架组件后所述清洁组件延伸至所述试剂瓶内；所述试剂瓶放置于所述支撑架组件时通过所述清洁组件支撑固定于所述支撑架组件上。本实用新型的试剂架针对两种不同规格的试剂瓶设计了多组支撑杆组件、同时实现取放的同时能够直接清洁试剂瓶内壁，放置后结构稳定、清洁试剂瓶内部可见灰尘也很方便。

### 主设计要求

1.一种多功能试剂架，其特征在于，包括：基座(1)；固连于所述基座(1)上的支撑架组件，试剂瓶放置于所述支撑架组件上；以及集成于所述支撑架组件上的清洁组件(4)；所述试剂瓶开口朝下地放置于所述支撑架组件上，且所述试剂瓶放置于所述支撑架组件后所述清洁组件(4)延伸至所述试剂瓶内；所述试剂瓶放置于所述支撑架组件时通过所述清洁组件(4)支撑固定于所述支撑架组件上。

### 设计方案

1.一种多功能试剂架，其特征在于，包括：

基座(1)；

固连于所述基座(1)上的支撑架组件，试剂瓶放置于所述支撑架组件上；以及

集成于所述支撑架组件上的清洁组件(4)；

所述试剂瓶开口朝下地放置于所述支撑架组件上，且所述试剂瓶放置于所述支撑架组件后所述清洁组件(4)延伸至所述试剂瓶内；

所述试剂瓶放置于所述支撑架组件时通过所述清洁组件(4)支撑固定于所述支撑架组件上。

2.根据权利要求1所述的一种多功能试剂架，其特征在于，所述基座(1)为支撑于试验台表面的长方体板体，所述支撑架组件分为多组，且多组所述支撑架组件间隔分布于所述基座(1)上；

多组所述支撑架组件根据试剂瓶规格分为第一支撑架组件(2)和第二支撑架组件(3)；

所述第一支撑架组件(2)用以放置第一试剂瓶(6)；

所述第二支撑架组件(3)用以放置第二试剂瓶(7)；

所述第一试剂瓶(6)的长度和直径均大于所述第二试剂瓶(7)的长度和直径。

3.根据权利要求2所述的一种多功能试剂架，其特征在于，所述第一支撑架组件(2)包括与所述基座(1)固连的第一支撑杆(201)、以及形成于所述第一支撑杆(201)下部的第一支撑台(202)；

第一试剂瓶(6)倒置于所述第一支撑杆(201)上，且所述第一支撑杆(201)部分延伸至所述第一试剂瓶(6)内，所述第一试剂瓶(6)的开口处支撑于所述第一支撑台(202)上；

所述第二支撑架组件(3)包括与所述基座(1)固连的第二支撑杆(301)、以及形成于所述第二支撑杆(301)中部的第二支撑台(302)；

所述第二试剂瓶(7)倒置于所述第二支撑杆(301)上，且所述第二支撑杆(301)部分延伸至所述第二试剂瓶(7)内，所述第二试剂瓶(7)的开口处支撑于所述第二支撑台(302)上；

所述第一支撑杆(201)的高度与第二支撑杆(301)的高度相等；

所述第一支撑杆(201)的直径大于所述第二支撑杆(301)的直径；

所述第一支撑台(202)为一体式形成于所述第一支撑杆(201)周向的环形台，所述第二支撑台(302)为一体式形成于所述第二支撑杆(301)周向的环形台；

所述第一支撑台(202)的外径大于所述第二支撑台(302)的外径；

所述清洁组件(4)形成并覆盖所述第一支撑台(202)和置于所述第一支撑台(202)上部的第一支撑杆(201)的外部、以及所述第二支撑台(302)和置于所述第二支撑台(302)上部的第二支撑杆(301)的外部。

4.根据权利要求3所述的一种多功能试剂架，其特征在于，所述清洁组件(4)为毛毡结构，所述清洁组件(4)包括覆盖于所述第一支撑台(202)和第二支撑台(302)表面的第一毛毡层(401)、以及覆盖于所述第一支撑杆(201)和第二支撑杆(301)表面的第二毛毡层(402)；

所述第二毛毡层(402)朝向四周分布有毛刷头(5)；

所述第一试剂瓶(6)放置于所述第一支撑杆(201)时，毛刷头(5)与所述第一试剂瓶(6)的内壁接触；

所述第二试剂瓶(7)放置于所述第二支撑杆(301)时，毛刷头(5)与所述第二试剂瓶(7)的内壁接触。

5.根据权利要求4所述的一种多功能试剂架，其特征在于，所述清洁组件(4)的所述第二毛毡层(402)靠近上端的部分形成为第三毛毡层(403)，所述第三毛毡层(403)的厚度大于所述第二毛毡层(402)的厚度。

6.根据权利要求2所述的一种多功能试剂架，其特征在于，所述第一支撑架组件(2)为两组，两组所述第一支撑架组件(2)形成于所述基座(1)靠近两端的位置；

所述第二支撑架组件(3)为两组，两组所述第二支撑架组件(3)形成于所述基座(1)靠近中部的位置。

7.根据权利要求3所述的一种多功能试剂架，其特征在于，所述第一支撑杆(201)和第二支撑杆(301)的上端均被配置为半球形结构或弧形结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及实验用具技术领域，尤其涉及一种多功能试剂架。

背景技术

化学实验中，需要将实验品放置在试剂瓶中，然后在对应进行各种化学实验。现有技术中的试剂瓶多数是放置在试剂架上的，无论是没有使用时的闲置状态，还是使用状态下的工作状态，都需要有试剂架的支撑来保证试剂瓶的稳定。

现有技术中的试剂架主要包括基座，该基座与试验台能够很好地配合以保证基座的平稳，另外，基座的上部会有多个并排设置的支撑架，现有的支撑架多数是一个能够让试剂瓶直接插入并且悬挂在上面的圆环状结构。其中，该支撑架一般都是利用连杆与基座连为一体，然后连杆的上部形成为圆环，该圆环的内径略大于试剂瓶的外径，而试剂瓶的上端会有向外突出的环台，一旦试剂瓶插入圆环内，其是利用环台支撑在圆环上实现固定的。该种支撑方式不单单能够确保试剂瓶的稳定、竖直，而且不会影响到实验时试剂瓶内化学反应的观察。

但是，经过长期操作发现，现有技术中的试剂瓶很多都是将试剂瓶的开口朝向放置存放，这样导致试剂瓶内会有灰尘，而具有灰尘的试剂瓶在使用前需要利用毛刷或者是试剂清洁，而现有技术中的试剂架还没有很好地解决这一技术问题，急需改进。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种结构新颖、固定试剂瓶稳定、确保使用前试剂瓶干净以及实现快速清洁试剂瓶的多功能试剂架。

为了实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

本实用新型的一种多功能试剂架，包括：

基座；

固连于所述基座上的支撑架组件，试剂瓶放置于所述支撑架组件上；以及

集成于所述支撑架组件上的清洁组件；

所述试剂瓶开口朝下地放置于所述支撑架组件上，且所述试剂瓶放置于所述支撑架组件后所述清洁组件延伸至所述试剂瓶内；

所述试剂瓶放置于所述支撑架组件时通过所述清洁组件支撑固定于所述支撑架组件上。

进一步的，所述基座为支撑于试验台表面的长方体板体，所述支撑架组件分为多组，且多组所述支撑架组件间隔分布于所述基座上；

多组所述支撑架组件根据试剂瓶规格分为第一支撑架组件和第二支撑架组件；

所述第一支撑架组件用以放置第一试剂瓶；

所述第二支撑架组件用以放置第二试剂瓶；

所述第一试剂瓶的长度和直径均大于所述第二试剂瓶的长度和直径。

进一步的，所述第一支撑架组件包括与所述基座固连的第一支撑杆、以及形成于所述第一支撑杆下部的第一支撑台；

第一试剂瓶倒置于所述第一支撑杆上，且所述第一支撑杆部分延伸至所述第一试剂瓶内，所述第一试剂瓶的开口处支撑于所述第一支撑台上；

所述第二支撑架组件包括与所述基座固连的第二支撑杆、以及形成于所述第二支撑杆中部的第二支撑台；

所述第二试剂瓶倒置于所述第二支撑杆上，且所述第二支撑杆部分延伸至所述第二试剂瓶内，所述第二试剂瓶的开口处支撑于所述第二支撑台上；

所述第一支撑杆的高度与第二支撑杆的高度相等；

所述第一支撑杆的直径大于所述第二支撑杆的直径；

所述第一支撑台为一体式形成于所述第一支撑杆周向的环形台，所述第二支撑台为一体式形成于所述第二支撑杆周向的环形台；

所述第一支撑台的外径大于所述第二支撑台的外径；

所述清洁组件形成并覆盖所述第一支撑台和置于所述第一支撑台上部的第一支撑杆的外部、以及所述第二支撑台和置于所述第二支撑台上部的第二支撑杆的外部。

进一步的，所述清洁组件为毛毡结构，所述清洁组件包括覆盖于所述第一支撑台和第二支撑台表面的第一毛毡层、以及覆盖于所述第一支撑杆和第二支撑杆表面的第二毛毡层；

所述第二毛毡层朝向四周分布有毛刷头；

所述第一试剂瓶放置于所述第一支撑杆时，毛刷头与所述第一试剂瓶的内壁接触；

所述第二试剂瓶放置于所述第二支撑杆时，毛刷头与所述第二试剂瓶的内壁接触。

进一步的，所述清洁组件的所述第二毛毡层靠近上端的部分形成为第三毛毡层，所述第三毛毡层的厚度大于所述第二毛毡层的厚度。

进一步的，所述第一支撑架组件为两组，两组所述第一支撑架组件形成于所述基座靠近两端的位置；

所述第二支撑架组件为两组，两组所述第二支撑架组件形成于所述基座靠近中部的位置。

进一步的，所述第一支撑杆和第二支撑杆的上端均被配置为半球形结构或弧形结构。

在上述技术方案中，本实用新型提供的一种多功能试剂架，具有以下有益效果：

本实用新型的试剂架针对两种不同规格的试剂瓶设计了多组支撑杆组件、同时实现取放的同时能够直接清洁试剂瓶内壁，放置后结构稳定、清洁试剂瓶内部可见灰尘也很方便。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例提供的一种多功能试剂架的结构示意图一；

图2为本实用新型实施例提供的一种多功能试剂架的结构示意图二；

图3为本实用新型实施例提供的一种多功能试剂架的放置试剂瓶后的结构示意图；

图4为本实用新型实施例提供的一种多功能试剂架的第一毛毡层的覆盖结构示意图。

附图标记说明：

1、基座；2、第一支撑架组件；3、第二支撑架组件；4、清洁组件；5、毛刷头；6、第一试剂瓶；7、第二试剂瓶；

201、第一支撑杆；202、第一支撑台；

301、第二支撑杆；302、第二支撑台；

401、第一毛毡层；402、第二毛毡层；403、第三毛毡层。

具体实施方式

为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细介绍。

参见图1～图4所示；

本实用新型的一种多功能试剂架，包括：

基座1；

固连于基座1上的支撑架组件，试剂瓶放置于支撑架组件上；以及

集成于支撑架组件上的清洁组件4；

试剂瓶开口朝下地放置于支撑架组件上，且试剂瓶放置于支撑架组件后清洁组件4延伸至试剂瓶内；

试剂瓶放置于支撑架组件时通过清洁组件4支撑固定于支撑架组件上。

具体的，本实施例公开了一种结构新颖、在放置或者是取出试剂瓶后能够顺便简单、粗略清除掉试剂瓶内颗粒物质(灰尘)的试剂架；其主要包括能够与试验台适配来保持整个装置平衡的基座1，基座1的材质可以考虑金属或者是聚乙烯，以及与基座1连接的支撑架组件，首先本实施例公开的试剂架主要是为了适配两种不同规格试剂瓶使用，但本实施例中的试剂架不单单局限于只能适配两种不同规格的试剂瓶使用，现仅以示例的形式对结构和原理进行进一步描述：本实施例中基座1为支撑于试验台表面的长方体板体，支撑架组件分为多组，且多组支撑架组件间隔分布于基座上；

多组支撑架组件根据试剂瓶规格分为第一支撑架组件2和第二支撑架组件3；

第一支撑架组件2用以放置第一试剂瓶6；

第二支撑架组件3用以放置第二试剂瓶7；

第一试剂瓶6的长度和直径均大于第二试剂瓶7的长度和直径。

首先，两种不同规格的试剂瓶根据设定要求放置在不同的支撑架组件上。

其中，上述的第一支撑架组件2包括与基座1固连的第一支撑杆201、以及形成于第一支撑杆201下部的第一支撑台202；

第一试剂瓶6倒置于第一支撑杆201上，且第一支撑杆201部分延伸至第一试剂瓶6内，第一试剂瓶6的开口处支撑于第一支撑台202上；

第二支撑架组件3包括与基座1固连的第二支撑杆301、以及形成于第二支撑杆301中部的第二支撑台302；

第二试剂瓶7倒置于第二支撑杆302上，且第二支撑杆302部分延伸至第二试剂瓶7内，第二试剂瓶7的开口处支撑于第二支撑台302上；

第一支撑杆201的高度与第二支撑杆301的高度相等；

第一支撑杆201的直径大于第二支撑杆301的直径；

第一支撑台202为一体式形成于第一支撑杆201周向的环形台，第二支撑台302为一体式形成于第二支撑杆301周向的环形台；

第一支撑台202的外径大于第二支撑台302的外径；

清洁组件4形成并覆盖第一支撑台202和置于第一支撑台202上部的第一支撑杆201的外部、以及第二支撑台302和置于第二支撑台302上部的第二支撑杆301的外部。

本实施例的试剂瓶是倒置于对应的支撑架组件上的，即试剂瓶的开口端朝向，然后直接插入对应的支撑杆，一旦试剂瓶放置完成，试剂瓶的开口端直接支撑于对应的支撑台上。这时，上述的清洁组件4基本完全置于试剂瓶内，一旦用户放入或者取下试剂瓶时，就可以通过转动试剂瓶、或者是上下移动试剂瓶来清洁掉试剂瓶内壁上明显的灰尘，然后再利用试验原液或者是其他种类的清洁液进行清洗，再进行后续试验即可。

优选的，本实施例中清洁组件4为毛毡结构，清洁组件4包括覆盖于第一支撑台202和第二支撑台302表面的第一毛毡层401、以及覆盖于第一支撑杆201和第二支撑杆301表面的第二毛毡层402；

第二毛毡层402朝向四周分布有毛刷头5；

第一试剂瓶6放置于第一支撑杆201时，毛刷头5与第一试剂瓶6的内壁接触；

第二试剂瓶7放置于第二支撑杆301时，毛刷头5与第二试剂瓶7的内壁接触。

由于本实施例的清洁组件4会直接置于试剂瓶内，一方面考虑到清洁灰尘的便利性，另一方面考虑到对放置后的试剂瓶起到一定的平衡作用，本实施例的上述的毛毡结构设计了很多均布在四周的毛刷头5，该毛刷头5 主要起到清扫作用，同时由于毛刷头5具有一定的韧性能够在试剂瓶放置时支撑和保持试剂瓶的平衡。

由于试剂瓶的底部会直接置于支撑杆的上端，考虑到保护试剂瓶的问题，本实施例的清洁组件的第二毛毡层402靠近上端的部分形成为第三毛毡层403，第三毛毡层403的厚度大于第二毛毡层402的厚度。

优选的，本实施例的第一支撑架组件2为两组，两组第一支撑架组件 2形成于基座1靠近两端的位置；

第二支撑架组件3为两组，两组第二支撑架组件3形成于基座1靠近中部的位置。

其中，上述的第一支撑杆201和第二支撑杆301的上端均被配置为半球形结构或弧形结构。

在上述技术方案中，本实用新型提供的一种多功能试剂架，具有以下有益效果：

本实用新型的试剂架针对两种不同规格的试剂瓶设计了多组支撑杆组件、同时实现取放的同时能够直接清洁试剂瓶内壁，放置后结构稳定、清洁试剂瓶内部可见灰尘也很方便。

以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例，毋庸置疑，对于本领域的普通技术人员，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下，可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此，上述附图和描述在本质上是说明性的，不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307225.X

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209791595U

授权时间:20191217

主分类号:B01L9/00

专利分类号:B01L9/00;B08B9/087

范畴分类:23E;

申请人:郑瑾辉

第一申请人:郑瑾辉

申请人地址:710000 陕西省西安市灞桥区向阳北路300号83栋3单元6层2号

发明人:郑瑾辉

第一发明人:郑瑾辉

当前权利人:郑瑾辉

代理人:朱晓敏

代理机构:11674

代理机构编号:北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/412f16269db4d25c6024e000.html