# 城市集中供热运行管理的节能降耗措施分析

长治市惠城热力有限公司山西长治046000

摘要：成本高、效率低、能耗大是当前城市集中供热供暖的现状，作为为城市居住人口提供热能所需的主要手段，反而制约着城市的健康发展。建国初期，集中供热供暖的优点是显而易见的：集中供热比分散供热更能降低消耗、能减少空气污染源、改善城市空气质量等。当时，无论是一线城市还是中小城市，集中供暖都是其城市常规配置，风靡一时。然而随着时代的发展和人们对环保理念的认识的逐渐加深，对城市集中供热供暖也适时提出了环保减耗的新要求。

关键词：城市；集中供热；运行管理；节能降耗；措施

随着我国科学技术的不断发展以及社会的不断进步，人们的环保节能意识也逐渐增强，社会各界对于城市集中供热系统节能效果的要求也越来越高。由于我国城市化进程逐渐加快，集中供热的面积也逐渐增加，这就需要消耗更多的能源，严格有效的节能措施可以提高城市的供热效率，促进城市绿色、生态发展。

1城市集中供热运行管理的节能降耗的必要性

从城市发展的角度来看，一座城市，只有具备了生产、管理和使用高能效的能源资源的能力和水平，才能确保其在城市发展建设的道路上是遵循“可持续发展”理念的，这样的城市建设才是健康的，这样才能使城市居民拥有高质量的生活体验。基于以上问题，对城市集中供热过程中的节能降耗的管理工作就很有必要性了，要能从热能生产管理到热能供应输送的各个环节都严格把关，减少能源的消耗，提升能源的使用率，达到城市节能环保发展和保护环境的目的。

2目前我国城市集中供热存在的问题

2.1供热管网热损严重

在城市集中供热系统运行中，其存在的能耗损失问题部分表现在供热管网方面，因为供热管网在运行中存在着较为明显的热能损失，无法形成较为理想的热输送效果，最终必然影响其节能水平。这种供热管网方面存在的问题在当前表现得较为突出，很多地区供热管网的热输送效率都仅仅维持在65%左右，造成了严重的能源浪费。这种供热管网方面的热损问题主要受到了两个因素的干扰，一是相应城市集中供热系统中管网布置不合理，相应管径选择不当，或者是在安装中存在着一些明显的缺陷和漏洞，甚至导致后续系统运行中出现热泄漏事故，都将导致其整体的热输送效率降低；另外，因为供热管网没有切实做好保温控制工作，进而同样可能影响到城市集中供热系统的热输送效果，在长距离传输过程中形成了热量损失。

2.2设备先进性不高

虽然我国城市供热系统一次网自动化程度普遍较高，但在二次网上并未彻底实现自动化。目前我国城市供热系统设备的仪表显示准确度有限，这就会使工作人员无法准确判断供热情况，进而影响供热系统的正常运行。自动化设备的型号匹配度不高也会降低供热效率，这会在一定程度上导致电磁调节阀无法充分发挥自身作用，换热站的热计量数据和热源总表数据存在误差，影响了供热企业制定有效的节能策略。

2.3水力失调现象频发

城市集中供热系统的供热管铺设线路一般较长，这就导致一旦系统缺乏有效的调节设备就会导致热能损失，使用户无法调节室内温度。城市供暖方式不仅包括地暖，还包括挂暖、中央空调供暖等形式，供暖形式较多就会导致各供暖系统供回水压力以及温差不统一，进而影响流量控制系统的正常运行，为供热系统的平稳运行带来巨大阻碍。

2.4缺乏有效管理

管理水平不高会使工作人员责任心不强，不能及时发现供热系统出现的各种问题。因此供热企业应当重视加强对于工作人员的管理和培训，提高工作人员的综合素质以及专业能力，及时发现系统异常，并做出合理举措，这同样能够减少供热系统的运行损耗。城市集中供热系统较为复杂，工作人员必须具有较强的专业素质才能更好地完成本职工作，帮助企业有效节省能源，降低资源损耗。

3城市集中供热系统的节能措施

3.1优化供热管网布局

对于城市集中供热系统的优化控制，为了更好地提升其节能效果，往往需要重点围绕供热管网进行详细分析，确保供热管网能够具备更强的高效运行效果，尤其是需要把握好供热管网的整体布局，尽量缩短其单线长度。当前很多城市在集中供热系统构建中引入了大管径直埋供热管道，其管径甚至超过了1000mm，如此就能够更好提升其供热运行效果，避免了应用多个小口径管道进行供热形成的严重的热能损失问题。此外，还需要对集中供热系统的运行需求进行详细把控，摸清楚各个区域的供热需求，才能够有的放矢，提升供热效率，避免走弯路或者是铺设不必要的管路带来更大的热能损耗问题。

3.2引进先进技术设备强化供热效率质量

以节能减耗为目的，引进先进设备，优化供热系统，是解决城市集中供热节能降耗问题的最直接途径，因而政府节能环保相关部门应该大力倡导和扶持新型供热设备和新型供热技术的引进和研发工作。通过推广运用最新型的多回路供热系统，促进供热过程中的冷热循环、均温平衡，可以很大程度上避免用户因为失水、失压等原因而无法正常使用热能，提高了供热质量和效率。

3.3增强整体供热系统的保温性能

在城市集中供热系统运行中，节能水平的提升还需要重点关注对以往的热量损耗问题进行切实优化，较好保障供热系统的整体运行具备更强的节能保温优势，如此也就需要围绕着供热系统的保温层构建进行有效处理。城市集中供热系统中的保温层构建主要作用于供热管网，需要确保相应的供热管道能够设置较为合理的保温层，不仅仅要确保其厚度较为适宜，还需要选择较为恰当的保温层材料，优化提升整体的保温性能。当前针对集中供热管线进行保温层构建所用的主要材料有高密度聚乙烯以及聚氨酯等，这些材料的隔热性能都比较理想，并且有较强的成本优势，帮助实现热能输送效率提高到90%以上。

3.4解决水力失调问题

有效解决城市集中供热系统的节能问题，还需要关注系统运行中的水力失调问题，降低因为供热不平衡带来的明显的热量损失，同时提升供热质量。解决水力失调问题，首先需要明确相应区域对于供热的具体需求，实现对水力计算结果准确度的把控，针对流量和压差进行合理的计算分析，确保其可以在后续实现更为理想的高效运行，降低供热不均匀现象。此外，为了更好地提升其调控优化效果，还需保证流量调节阀的安装合理、有效，确保其能够实现对于热水流量的有效调整，如此也就能够避免一些不必要的热量输送问题的出现，规避热损失。

3.5加强监测和维护工作

在拥有先进的供热设备和技术链之后，并不能保障城市集中供热万无一失，故应该加强对设备和各个供热环节的检查管理和维护，通过定期对供热管道、水暖设备的运行进行检查、记录，及时消除隐患，及时更换老旧的设备及管道。做好日常维护工作，才是保障城市集中供热工作正常进行的根本保障，才是对供热用户负责的表现。

4结语

为了促进城市集中供热的正常运行和城市节能环保的可持续发展，有必要对其进行技术革新和设备更新。通过对失水问题的妥善解决，对供热管道及供热到户过程中的技术关节的更新和日常维护，使得热能流失等问题得到了避免，这对于降低热供应的能耗，提高应用效率，有很重要的意义。

参考文献：

[1]张斯颖,高海峰.城市集中供热系统节能问题简述[J].中国设备工程,2019(2):186-187.

[2]徐小琳.浅析区域性热源集中供热中节能降耗的主要措施[J].石化技术,2018,25(10):272.

[3]曹熙.城市集中供热系统节能问题研究[J].信息记录材料,2018,19(5):229-231.

[4]胡永德,柴渭川.城市集中供热系统节能问题及对策[J].中国设备工程,2017(19):61-62.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/41e6dc6a2bea6058c8dc86b0.html