# Fe-Co-β-SBA-15分子筛催化苯乙烯合成苯甲醛

### 论文摘要

采用金属Fe,Co对复合分子筛β-SBA-15进行双金属改性。通过XRD,BET（N2吸附-脱附）,SED,EDS和TG-DTA对该催化剂进行了表征。结果表明,经过双金属Fe,Co改性后,β-SBA-15复合分子筛的结构仍然保持,金属组分能够均匀地分散在分子筛表面,β分子筛次级结构单元的引入增加了复合分子筛的水热稳定性。将金属改性的催化剂应用于苯乙烯催化氧化合成苯甲醛的反应研究中,苯乙烯的转化率为91.4%,高于Co-β-SBA-15的28.9%。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 实验试剂及原料

- 1.2 催化剂的制备

- 1.3 催化剂的表征

- 1.4 催化剂在苯乙烯催化氧化反应中的性能评价

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 催化剂的表征

- 2.1.1 XRD分析

- 2.1.2 N2吸附-脱附（BET）分析

- 2.1.3 TG-DTA

- 2.1.4 SEM-EDS表征

- 2.2 催化剂活性评价

- 2.2.1 催化剂的催化氧化性能

- 2.2.2 催化剂的再生性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈政利,苏炜,韩娜,刘东旭,丁洪生,沈健

关键词: 双金属改性,苯乙烯,催化氧化,苯甲醛

来源: 化学工程 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 辽宁石油化工大学石油化工学院

分类号: TQ244.1

页码: 13-18

总页数: 6

文件大小: 2774K

下载量: 94

### 相关论文文献

- [1].羽状Fe-Co合金分级结构粒子的合成与表征[J]. 东莞理工学院学报 2016(01)

- [2].Fe-Co合金和中空碳纤维吸波材料的吸波特性研究[J]. 材料导报 2009(22)

- [3].高性能Fe-Co合金有序纳米线阵列的制备与磁性研究[J]. 合肥学院学报(自然科学版) 2008(04)

- [4].浅析共沉淀法制备Fe-Co预合金粉末中氧含量的控制[J]. 粉末冶金工业 2009(06)

- [5].Fe-Co多元合金晶粒细化机制[J]. 铸造技术 2011(04)

- [6].快速凝固Fe-Co合金中的亚稳相[J]. 材料研究学报 2010(05)

- [7].Fe-Co-(Sm,Dy)系三元等温截面图[J]. 材料科学与工程学报 2009(02)

- [8].Fe-Co合金箔电沉积工艺研究[J]. 功能材料 2011(S1)

- [9].Nb对Fe-Co基合金非晶形成能力及磁性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2010(07)

- [10].双杂原子Fe-Co-β沸石的合成、表征及催化苯乙烯氧化反应[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2015(03)

- [11].高频脉冲电沉积Fe-Co合金组织和磁性能研究[J]. 功能材料与器件学报 2011(02)

- [12].低碳钢表面Fe-Co合金层的热扩渗制备及腐蚀电化学行为[J]. 腐蚀与防护 2013(10)

- [13].高温高强度Fe-Co软磁合金研制[J]. 功能材料 2015(21)

- [14].交流电沉积频率对Fe-Co纳米线阵列的成分和磁性能的影响(英文)[J]. 中国科学技术大学学报 2009(07)

- [15].高强度Fe-Co软磁合金热处理工艺研究[J]. 金属热处理 2015(03)

- [16].Fe-Co合金催化降解腈纶废水影响因素研究[J]. 环境科学与技术 2015(06)

- [17].振动环境对航天Fe-Co软磁合金的影响研究[J]. 功能材料 2012(S1)

- [18].高强度Fe-Co软磁合金研制[J]. 金属功能材料 2010(01)

- [19].高温退火对高饱和磁感应强度Fe-Co合金磁性能的影响[J]. 功能材料 2012(S1)

- [20].过冷Fe-Co合金的包晶凝固[J]. 材料导报 2011(08)

- [21].掺杂稀土La的Fe-Co合金/石墨纳米复合物的室温磁性能研究[J]. 唐山学院学报 2014(06)

- [22].Dy和Al对Fe-Co合金微波吸收性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2013(12)

- [23].等离子喷涂Fe-Co基非晶合金涂层的结构与电磁屏蔽性能[J]. 粉末冶金工业 2018(05)

- [24].Fe-Co合金磁滞性能温度特性研究[J]. 功能材料 2015(S1)

- [25].Mn元素对Fe-Co基激光焊过渡层焊接性能的影响[J]. 超硬材料工程 2018(06)

- [26].Fe-Co-β-SBA-15选择性氧化苯乙烯合成苯甲醛[J]. 精细石油化工 2019(03)

- [27].退火温度对Fe-Co-(Nb,V)-B-Cu非晶合金组织及软磁性能的影响[J]. 材料热处理学报 2014(07)

- [28].碳包覆的掺杂稀土Nd的Fe-Co合金纳米颗粒的合成、结构及磁性能研究[J]. 唐山学院学报 2012(03)

- [29].Fe-Co混合粉吸波涂层的制备及其性能研究[J]. 兵器材料科学与工程 2012(06)

- [30].电化学法制备磁性Fe-Co合金材料综合实验设计及评价[J]. 湘南学院学报 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/420c6a9348ad61b3857a3b00.html