# 一种机械加工用物料箱论文和设计-沈翠英

### 全文摘要

本实用新型公开了一种机械加工用物料箱，其特征在于，包括箱体，所述箱体上端设有两个上物料匣，所述箱体下端设有两个下物料匣，所述上物料匣均设有第一滚珠轴承，所述下物料匣均设有第二滚珠轴承，所述第一滚珠轴承设有连接板，所述连接板一端连接第一滚珠轴承外环，所述连接板另一端连接第二滚珠轴承外环，所述上物料匣底部均设有导轨槽，所述导轨槽长度与上物料匣长度相同，所述箱体与所述导轨槽接触部分均设有与所述导轨槽契合的导轨组件，所述上物料匣通过导轨组件与导轨槽的连接可以在所述箱体顶部左右移动，但可移动距离小于所述上物料匣长度，该装置通过上下分层设计，减小了体积，方便携带，通过拉动握把即可使下物料匣上升。

### 主设计要求

1.一种机械加工用物料箱，其特征在于，包括箱体(1)，所述箱体(1)上端设有两个上物料匣(2)，所述箱体(1)下端设有两个下物料匣(3)，所述上物料匣(2)均设有第一滚珠轴承(4)，所述下物料匣(3)均设有第二滚珠轴承(5)，所述第一滚珠轴承(4)设有连接板(6)，所述连接板(6)一端连接第一滚珠轴承(4)外环，所述连接板(6)另一端连接第二滚珠轴承(5)外环，所述上物料匣(2)底部均设有导轨槽(7)，所述导轨槽(7)长度与上物料匣(2)长度相同，所述箱体(1)与所述导轨槽(7)接触部分均设有与所述导轨槽(7)契合的导轨组件(8)，所述上物料匣(2)通过导轨组件(8)与导轨槽(7)的连接可以在所述箱体(1)顶部左右移动，但可移动距离小于所述上物料匣(2)长度。

### 设计方案

1.一种机械加工用物料箱，其特征在于，包括箱体(1)，所述箱体(1)上端设有两个上物料匣(2)，所述箱体(1)下端设有两个下物料匣(3)，所述上物料匣(2)均设有第一滚珠轴承(4)，所述下物料匣(3)均设有第二滚珠轴承(5)，所述第一滚珠轴承(4)设有连接板(6)，所述连接板(6)一端连接第一滚珠轴承(4)外环，所述连接板(6)另一端连接第二滚珠轴承(5)外环，所述上物料匣(2)底部均设有导轨槽(7)，所述导轨槽(7)长度与上物料匣(2)长度相同，所述箱体(1)与所述导轨槽(7)接触部分均设有与所述导轨槽(7)契合的导轨组件(8)，所述上物料匣(2)通过导轨组件(8)与导轨槽(7)的连接可以在所述箱体(1)顶部左右移动，但可移动距离小于所述上物料匣(2)长度。

2.根据权利要求1所述的一种机械加工用物料箱，其特征在于，所述上物料匣(2)均设有握把(9)，且所述握把(9)都位于远离彼此的一端。

3.根据权利要求1所述的一种机械加工用物料箱，其特征在于，所述上物料匣(2)宽度略小于所述箱体(1)的宽度。

4.根据权利要求1所述的一种机械加工用物料箱，其特征在于，所述下物料匣(3)长度小于所述上物料匣(2)，且所述下物料匣(3)宽度与所述上物料匣(2)相同。

5.根据权利要求1所述的一种机械加工用物料箱，其特征在于，所述上物料匣(2)均设有旋转挡板(10)，所述旋转挡板(10)位于所述连接板(6)之间,且所述旋转挡板(10)高度略小于所述连接板(6)之间距离。

6.根据权利要求1所述的一种机械加工用物料箱，其特征在于，所述箱体(1)设有拉杆(11)，所述拉杆(11)可以以所述箱体(1)为轴旋转。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械加工技术领域，具体来说，涉及一种机械加工用物料箱。

背景技术

机械设备种类繁多，机械设备运行时，其一些部件甚至其本身可进行不同形式的机械运动。机械设备由驱动装置、变速装置、传动装置、工作装置、制动装置、防护装置、润滑系统、冷却系统等部分组成。机械设备内部的部件需要通过加工获得，机械加工是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。按加工方式上的差别可分为切削加工和压力加工。机器的生产过程是指从原材料(或半成品)制成产品的全部过程。对机器生产而言包括原材料的运输和保存，生产的准备，毛坯的制造，零件的加工和热处理，产品的装配、及调试，油漆和包装等内容。机械零件是由若干个表面组成的，研究零件表面的相对关系，必须确定一个基准，基准是零件上用来确定其它点、线、面的位置所依据的点、线、面。根据基准的不同功能，基准可分为设计基准和工艺基准两类，在机械加工过程中需要使用物料箱对机械零件进行放置。

目前市面中使用的大部分机械加工用物料箱都是单层结构，多个物料匣并排放置，这样会使物料箱体积变大，不宜移动，只能放置某一固定地点，人们需要去该地点才能拿取所需物料，一次加工可能需要多次拿取，来回拿取材料会浪费很长时间，减低工作效率。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种机械加工用物料箱，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种机械加工用物料箱，其特征在于，包括箱体，所述箱体上端设有两个上物料匣，所述箱体下端设有两个下物料匣，所述上物料匣均设有第一滚珠轴承，所述下物料匣均设有第二滚珠轴承，所述第一滚珠轴承设有连接板，所述连接板一端连接第一滚珠轴承外环，所述连接板另一端连接第二滚珠轴承外环，所述上物料匣底部均设有导轨槽，所述导轨槽长度与上物料匣长度相同，所述箱体与所述导轨槽接触部分均设有与所述导轨槽契合的导轨组件，所述上物料匣通过导轨组件与导轨槽的连接可以在所述箱体顶部左右移动，但可移动距离小于所述上物料匣长度。

进一步的，所述上物料匣均设有握把，且所述握把都位于远离彼此的一端。

进一步的，所述上物料匣宽度略小于所述箱体的宽度。

进一步的，所述下物料匣长度小于所述上物料匣，且所述下物料匣宽度与所述上物料匣相同。

进一步的，所述上物料匣均设有旋转挡板，所述旋转挡板位于所述连接板之间,且所述旋转挡板高度略小于所述连接板之间距离。

进一步的，所述箱体设有拉杆，所述拉杆可以以所述箱体为轴旋转。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

(1)、该装置通过上下分层设计，减小了体积，提升空间利用率，方便携带。

(2)、多物料匣设计，可以放置不同材料。

(3)、通过拉动握把即可使下物料匣上升，简单实用。

(4)、旋转挡板可以防止连接板旋转，固定下物料箱位置。

(5)、人们需要移动物料箱时，可以抓住拉杆来移动。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种机械加工用物料箱的结构示意图；

图2是根据本实用新型实施例的一种机械加工用物料箱收缩状态下的结构示意图；

图3为图1中A处的放大图，主要突出旋转挡板与连接板之间的安装关系；

图4为图1中B处的放大图，主要突出导轨槽与导轨组件之间的安装关系。

附图标记：

1、箱体；2、上物料匣；3、下物料匣；4、第一滚珠轴承；5、第二滚珠轴承；6、连接板；7、导轨槽；8、导轨组件；9、握把；10、旋转挡板；11、拉杆。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对实用新型做出进一步的描述：

请参阅图1-4，根据本实用新型实施例的一种机械加工用物料箱，其特征在于，包括箱体1，所述箱体1上端设有两个上物料匣2，所述箱体1下端设有两个下物料匣3，所述上物料匣2均设有第一滚珠轴承4，所述下物料匣3均设有第二滚珠轴承5，所述第一滚珠轴承4设有连接板6，所述连接板6一端连接第一滚珠轴承4外环，所述连接板6另一端连接第二滚珠轴承5外环，所述上物料匣2底部均设有导轨槽7，所述导轨槽7长度与上物料匣2长度相同，所述箱体1与所述导轨槽7接触部分均设有与所述导轨槽7契合的导轨组件8，所述上物料匣2通过导轨组件8与导轨槽7的连接可以在所述箱体1顶部左右移动，但可移动距离小于所述上物料匣2长度。

通过本实用新型的上述方案，所述上物料匣2均设有握把9，且所述握把9都位于远离彼此的一端，使用时，通过拉动所述握把9使所述导轨槽7在所述导轨组件8上水平移动，所述导轨槽7带动所述上物料匣2在所述箱体1上水平移动，所述第一滚珠轴承4通过所述连接板6带动所述第二滚珠轴承5运转，所述第二滚珠轴承5带动所述下物料匣3移动至所述上物料匣2水平位置，使所述上物料匣2与所述下物料匣3保持同一水平面，所述上物料匣2均设有旋转挡板10，所述旋转挡板10位于所述连接板6之间,且所述旋转挡板10高度略小于所述连接板6之间距离，当所述上物料匣2与所述下物料匣3保持同一水平面时，扭动所述旋转挡板10，使所述旋转挡板10处于垂直于所述连接板6的位置，所述旋转挡板10可以阻碍所述连接板6的移动，防止所述下物料匣因自身重力因素向下移动，当需要收缩机械加工用物料箱时，扭动所述旋转挡板10使其处于水平位置，推动所述握把9使所述导轨槽7在所述导轨组件8上水平移动，所述导轨槽7带动所述上物料匣2在所述箱体1上水平移动，所述第一滚珠轴承4通过所述连接板6带动所述第二滚珠轴承5运转，所述第二滚珠轴承5带动所述下物料匣3移动至所述上物料匣2下方，且所述连接板6处于垂直于所述旋转挡板10的位置，所述旋转挡板10可以阻碍所述连接板6的移动，所述旋转挡板10起到固定所述下物料匣3的作用，所述上物料匣2宽度略小于所述箱体1的宽度，所述下物料匣3长度小于所述上物料匣2，且所述下物料匣3宽度与所述上物料匣2相同，所述箱体1设有拉杆11，所述拉杆11可以以所述箱体1为轴旋转，当需要移动机械加工物料箱时，可以通过所述拉动所述拉杆11来达成移动目的。

在具体应用时，通过拉动所述握把9使所述导轨槽7在所述导轨组件8上水平移动，所述导轨槽7带动所述上物料匣2在所述箱体1上水平移动，所述第一滚珠轴承4通过所述连接板6带动所述第二滚珠轴承5运转，所述第二滚珠轴承5带动所述下物料匣3移动至所述上物料匣2水平位置，使所述上物料匣2与所述下物料匣3保持同一水平面，扭动所述旋转挡板10，使所述旋转挡板10处于垂直于所述连接板6的位置，所述旋转挡板10可以阻碍所述连接板6的移动，防止所述下物料匣3因自身重力因素向下移动，所述旋转挡板10可以防止连接板6旋转，并固定所述下物料匣3位置，人们需要移动物料箱时，可以抓住拉杆来移动。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，可以达到的有益效果：该装置通过上下分层设计，减小了体积，提升空间利用率，方便携带，多物料匣设计，可以放置不同材料，通过拉动握把即可使下物料匣上升，简单实用，旋转挡板可以防止连接板旋转，固定下物料箱位置，人们需要移动物料箱时，可以抓住拉杆来移动。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259760.0

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209380706U

授权时间:20190913

主分类号:B25H 3/02

专利分类号:B25H3/02

范畴分类:26H;

申请人:长泰县阿平机械配件加工店

第一申请人:长泰县阿平机械配件加工店

申请人地址:363000 福建省漳州市长泰县武安镇溪东新村

发明人:沈翠英

第一发明人:沈翠英

当前权利人:长泰县阿平机械配件加工店

代理人:刘玮

代理机构:11321

代理机构编号:北京市京大律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4245fb515d4e0b329bda501a.html