# 一种单接口转三接口的数字接口转接板论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种单接口转三接口的数字接口转接板，包括PCB母板和USB‑C#1接口，所述PCB母板上设有PD控制芯片、USB2.0HUB芯片、音频编解码器、USB转网口芯片、网络变压器、USB‑C2#充电接口、3.5mm耳机接口和RJ45网线接口；所述USB‑C#1接口通过电源线连接USB‑C2#充电接口，通过信号线连接PD控制芯片，通过数据线分别连接USB2.0HUB芯片和USB转网口芯片；所述PD控制芯片连接USB‑C2#充电接口，所述USB2.0HUB芯片分两路分别连接音频编解码器和USB转网口芯片，音频编解码器连接3.5mm耳机接口，所述USB转网口芯片连接网络变压器，网络变压器连接RJ45网线接口。本实用新型使单USB‑C数字接口拓展为一个USB‑C充电接口、一个3.5mm的耳机接口和一个RJ45网络接口，方便使用。

### 主设计要求

1.一种单接口转三接口的数字接口转接板，包括PCB母板和USB-C#1接口，所述PCB母板上设有PD控制芯片、USB2.0HUB芯片、音频编解码器、USB转网口芯片、网络变压器、USB-C2#充电接口、3.5mm耳机接口和RJ45网线接口；所述USB-C#1接口通过电源线连接USB-C2#充电接口，通过信号线连接PD控制芯片，通过数据线分别连接USB2.0HUB芯片和USB转网口芯片；所述PD控制芯片连接USB-C2#充电接口，所述USB2.0HUB芯片分两路分别连接音频编解码器和USB转网口芯片，音频编解码器连接3.5mm耳机接口，所述USB转网口芯片连接网络变压器，网络变压器连接RJ45网线接口。

### 设计方案

1.一种单接口转三接口的数字接口转接板，包括PCB母板和USB-C #1 接口，所述PCB母板上设有PD控制芯片、USB2.0 HUB芯片、音频编解码器、USB转网口芯片、网络变压器、USB-C2#充电接口、3.5mm耳机接口和RJ45 网线接口；所述USB-C #1 接口通过电源线连接USB-C2#充电接口，通过信号线连接PD控制芯片，通过数据线分别连接USB2.0 HUB芯片和USB转网口芯片；所述PD控制芯片连接USB-C 2#充电接口，所述USB2.0 HUB芯片分两路分别连接音频编解码器和USB转网口芯片，音频编解码器连接3.5mm耳机接口，所述USB转网口芯片连接网络变压器，网络变压器连接RJ45 网线接口。

2.根据权利要求1所述的一种单接口转三接口的数字接口转接板，其特征在于：所述USB-C #1 接口为一个USB-C 公头。

3.根据权利要求1所述的一种单接口转三接口的数字接口转接板，其特征在于：所述PD芯片使用USB-PD协议与连接在USB-C1#、USB-C2#接口的设备进行握手。

4.根据权利要求1所述的一种单接口转三接口的数字接口转接板，其特征在于：所述USB-C #2 接口为一个USB-C 母头。

5.根据权利要求1所述的一种单接口转三接口的数字接口转接板，其特征在于：所述3.5mm耳机接口为一个数字信号转模拟信号的耳机座。

6.根据权利要求1所述的一种单接口转三接口的数字接口转接板，其特征在于：所述USB2.0 HUB芯片通过USB 2.0数据线连接音频编解码器。

7.根据权利要求1所述的一种单接口转三接口的数字接口转接板，其特征在于：所述USB2.0 HUB芯片通过USB 3.0数据线连接USB转网口芯片。

8.根据权利要求1所述的一种单接口转三接口的数字接口转接板，其特征在于：所述RJ45接口为一个连接网线的端子座。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及数字接口转接板，尤其涉及一种单接口转三接口的数字接口转接板。

背景技术

目前，市面上很多的手机，平板电脑等数码产品都取消了3.5mm的模拟耳机接口和网络接口，只保留一个USB-C接口作为设备与外界连接的唯一的物理接口。使用者在使用上述电脑或者平板设备的时候，在使用USB-C 接口聆听设备的音频内容的同时，有时还需要使用该USB-C 接口给设备充电，甚至希望通过RJ45网线接口连接有线网络访问互联网。但是因为该设备只有一个USB-C接口，导致用户无法同时实现以上功能。目前市场上没有USB-C接口转USB-C PD接口+3.5mm耳机接口+RJ45网口的产品。只有USB-C接口转12个口的拓展坞能实现类似功能。但是现有方案体积大，成本高。因此，研发一种单接口转三接口的数字接口转接板，成为本领域技术人员亟待解决的问题。

实用新型内容

本实用新型是为了解决上述不足，提供了一种单接口转三接口的数字接口转接板。

本实用新型的上述目的通过以下的技术方案来实现：一种单接口转三接口的数字接口转接板，包括PCB母板和USB-C #1 接口，所述PCB母板上设有PD控制芯片、USB2.0 HUB芯片、音频编解码器、USB转网口芯片、网络变压器、USB-C 2#充电接口、3.5mm耳机接口和RJ45 网线接口；所述USB-C #1 接口通过电源线连接USB-C 2#充电接口，通过信号线连接PD控制芯片，通过数据线分别连接USB2.0 HUB芯片和USB转网口芯片；所述PD控制芯片连接USB-C 2#充电接口，所述USB2.0 HUB芯片分两路分别连接音频编解码器和USB转网口芯片，音频编解码器连接3.5mm耳机接口，所述USB转网口芯片连接网络变压器，网络变压器连接RJ45 网线接口。所述USB转网口芯片通过网络变压器与RJ45的以太网接口连接，这样在USB-C1#接口和RJ45网线接口之间建立了一条USB和以太网数据相互转换的通路，实现了让连接在USB-C1#接口上的设备，通过USB-C1#接口，访问有线以太网的目的。

进一步地，所述USB-C #1 接口为一个USB-C 公头，可以插入到手机或者平板电脑等主机设备的USB-C 母座上，另一端则通过数据线与PCB母板相连。

进一步地，所述PD芯片使用USB-PD协议与连接在USB-C1#、USB-C2#接口的设备进行握手。

进一步地，所述USB-C #2 接口为一个USB-C 母头，接入电源线给设备充电。

进一步地，所述3.5mm耳机接口为一个数字信号转模拟信号的耳机座，将数字信号转换为模拟信号，再通过3.5mm的耳机接口输出，用户用模拟耳机就可聆听音乐。

进一步地，所述USB2.0 HUB芯片通过USB 2.0数据线连接音频编解码器。

进一步地，所述USB2.0 HUB芯片通过USB 3.0数据线连接USB转网口芯片。

进一步地，所述RJ45接口为一个连接网线的端子座，用户将网线接入座便能实现上网。

本实用新型的设计及工作原理：转换器内部的USB2.0 HUB芯片,将USB-C1#信号一分为二，分别处理音频解码和网络通讯。握手成功后，把连接到USB-C 2#接口的充电器的电能，通过USB-C 1#接口给手机或者平板电脑充电；手机或者平板电脑上的音频信号，从USB-C 1#接口发送出来，经过3.5mm接口，给耳机播放。手机或者平板电脑的网络数据通过USB-C1#接口与RJ45接口双向通讯。

使用时，用户可以通过USB-C 2#接口连接充电器，3.5mm耳机接口连接耳机，RJ45网线接口连接网线，然后USB-C #1 接口接到电脑或者平板上。

本实用新型与现有技术相比的优点是：本实用新型使单USB-C数字接口拓展为一个USB-C充电接口、一个3.5mm的耳机接口和一个RJ45网络接口，让用户在使用只有单USB-C接口的手机\/平板电脑等数码设备时，可以通过3.5mm耳机接口连接耳机聆听音乐，也可以通过USB-C充电接口给设备快速充电，同时还可以通过RJ45网口连接有线网络。

同时本实用新型还具有以下优点：

1.更快的充电速度。PCB母板内置了USB-PD 控制芯片，负责充电的USB-C#2接口，支持USB-PD快充功能，最高支持20V 3A（60W）的充电速度。

2.更好的适配性，本实用新型除了能够支持Android系统的平板，也能支持windows系统和ios系统的平板和笔记本电脑。

3.更好的使用性，手机或者平板电脑可以在没有WIFI或者在WIFI信号差的地方使用本产品通过RJ45接口连接网线上网。

4. 体积轻巧，便于携带。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进一步详述。

如图1所示，一种单接口转三接口的数字接口转接板，包括PCB母板和USB-C #1 接口，所述PCB母板上设有PD控制芯片、USB2.0 HUB芯片、音频编解码器、USB转网口芯片、网络变压器、USB-C 2#充电接口、3.5mm耳机接口和RJ45 网线接口；所述USB-C #1 接口通过电源线连接USB-C 2#充电接口，通过信号线连接PD控制芯片，通过数据线分别连接USB2.0HUB芯片和USB转网口芯片；所述PD控制芯片连接USB-C 2#充电接口，所述USB2.0 HUB芯片分两路分别连接音频编解码器和USB转网口芯片，音频编解码器连接3.5mm耳机接口，所述USB转网口芯片连接网络变压器，网络变压器连接RJ45 网线接口。所述USB转网口芯片通过网络变压器与RJ45的以太网接口连接，这样在USB-C1#接口和RJ45网线接口之间建立了一条USB和以太网数据相互转换的通路，实现了让连接在USB-C1#接口上的设备，通过USB-C1#接口，访问有线以太网的目的。

进一步地，所述USB-C #1 接口为一个USB-C 公头，可以插入到手机或者平板电脑等主机设备的USB-C 母座上，另一端则通过数据线与PCB母板相连。

进一步地，所述PD芯片使用USB-PD协议与连接在USB-C1#、USB-C2#接口的设备进行握手。

进一步地，所述USB-C #2 接口为一个USB-C 母头，接入电源线给设备充电。

进一步地，所述3.5mm耳机接口为一个数字信号转模拟信号的耳机座，将数字信号转换为模拟信号，再通过3.5mm的耳机接口输出，用户用模拟耳机就可聆听音乐。

进一步地，所述USB2.0 HUB芯片通过USB 2.0数据线连接音频编解码器。

进一步地，所述USB2.0 HUB芯片通过USB 3.0数据线连接USB转网口芯片。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301896.5

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209417726U

授权时间:20190920

主分类号:G06F 13/38

专利分类号:G06F13/38;G06F13/40

范畴分类:40B;

申请人:深圳市腾腾高科电子技术有限公司

第一申请人:深圳市腾腾高科电子技术有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道4093号南山云谷创新产业园朗山阁409-413

发明人:刘裕

第一发明人:刘裕

当前权利人:深圳市腾腾高科电子技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4268b427a9bf96d8ea013743.html