# 改善高强高性能混凝土抗裂性能试验研究

### 论文摘要

通过试验,研究改善高强高性能混凝土抗裂性能措施。结果表明,高强高性能混凝土比高性能混凝土更容易发生塑性开裂,且开裂时间更早、开裂面积也更多。通过采取及时覆盖塑膜养护或喷涂减蒸剂、缓凝剂与覆盖塑膜相结合养护,能够有效减少和避免高强高性能混凝土的塑性开裂,使结构满足耐久性要求。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料及配合比

- 2 试验方案

- 2.1 试验方法与环境条件

- 2.2 试验方案

- 3 试验结果及分析

- 3.1 不养护条件下混凝土表面开裂情况

- 3.2 覆膜养护对高强高性能混凝土塑性开裂的影响

- 3.3 喷减蒸剂或缓凝剂+覆塑膜养护对高强高性能混凝土塑性开裂的影响

- 4 现场混凝土施工及运行情况

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 翟超,唐新军,肖杨

关键词: 高强高性能混凝土,塑性开裂,养护方式

来源: 水利科技与经济 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 新疆维吾尔自治区水利管理总站,新疆农业大学水利与土木工程学院,新疆维吾尔自治区水利水电勘察设计研究院

基金: 新疆水利水电工程重点学科项目资助(xjzdxk-2009-10-05)

分类号: TU528

页码: 19-21

总页数: 3

文件大小: 92K

下载量: 158

### 相关论文文献

- [1].土工合成材料对沥青路面抗裂性能的影响[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [2].粉磨与配比对水泥抗裂性能的影响[J]. 四川建材 2020(03)

- [3].基于抗裂性能的水泥稳定碎石基层施工技术[J]. 交通世界(建养.机械) 2015(08)

- [4].聚丙烯纤维对再生混凝土中长期抗裂性能的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2013(04)

- [5].一种新的砂浆抗裂性能评价方法[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [6].自密实混凝土抗裂性能研究[J]. 交通世界(工程技术) 2015(10)

- [7].不同种类有机纤维再生混凝土梁抗裂性能试验研究[J]. 山西建筑 2016(02)

- [8].水工自密实混凝土的抗裂性能[J]. 山西建筑 2014(20)

- [9].预拌砂浆的抗裂性能及评价方法研究[J]. 福建建材 2011(09)

- [10].稀浆封层抗裂性能影响因素试验研究[J]. 华东公路 2010(01)

- [11].提高多风地区水泥混凝土路面抗裂性能的方法[J]. 中国新技术新产品 2010(07)

- [12].聚丙烯纤维砂浆抗裂性能的定量图像分析[J]. 混凝土 2009(08)

- [13].大体积混凝土温控抗裂性能评价及温度裂缝防控措施[J]. 价值工程 2017(02)

- [14].聚丙烯纤维砂浆抗裂性能的试验研究[J]. 江西建材 2014(01)

- [15].聚丙烯腈纤维砂浆抗裂性能试验研究[J]. 绿色建筑 2010(05)

- [16].基于半圆弯曲试验的高速公路沥青面层混合料抗裂性能分析[J]. 现代交通技术 2017(06)

- [17].基于断裂试验的再生沥青混合料中温抗裂性能[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [18].陶粒混凝土墙板抗裂性能研究及解决办法[J]. 门窗 2016(06)

- [19].高性能混凝土抗裂性能研究[J]. 工程建设与设计 2014(02)

- [20].绿色混凝土早期抗裂性能研究[J]. 青岛理工大学学报 2011(04)

- [21].关于粉煤灰混凝土的特性及运用分析[J]. 中国建设教育 2010(Z3)

- [22].砖混类再生水稳材料抗裂性能分析[J]. 新型建筑材料 2020(01)

- [23].高温下高性能混凝土早期抗裂性能试验研究[J]. 人民黄河 2017(06)

- [24].沥青混合料抗裂性能评价方法研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(01)

- [25].不同类型沥青混合料抗裂性能的对比分析[J]. 水利与建筑工程学报 2016(01)

- [26].陶粒内养护高性能混凝土抗裂性能研究[J]. 建筑材料学报 2015(05)

- [27].聚丙烯纤维砂浆抗裂性能分析[J]. 门窗 2013(02)

- [28].水工碾压混凝土的抗裂性能[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(02)

- [29].聚丙烯纤维混凝土早期抗裂性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2009(06)

- [30].半刚性材料抗裂性能试验研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2016(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/426b1f2a9206ecbfdf0561e6.html