# 一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构论文和设计-刘文彬

### 全文摘要

本实用新型涉及一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，包括储油罐，其特征在于，储油罐的内罐壁沿内环线平行等间距设有若干单排钢管脚手架，每一单排钢管脚手架搭设高度低于罐壁顶1.8m，每一单排钢管脚手架距罐壁设有30公分的间隙；每一单排钢管脚手架通过一组拉结节点组件与罐壁拉结。本实用新型的脚手架特为原有储油罐所设计，通过改造建设使该基地由破败的废墟转变为面向城市的、公共服务的功能注入到这片充满城市记忆、壮观的工业空间之中，使之成为该城市片区的公共活动中心。

### 主设计要求

1.一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，包括储油罐，其特征在于，储油罐的内罐壁沿内环线平行等间距设有若干单排钢管脚手架，每一单排钢管脚手架搭设高度低于罐壁顶1.8m，每一单排钢管脚手架距罐壁设有30公分的间隙；每一单排钢管脚手架通过一组拉结节点组件与罐壁拉结。

### 设计方案

1.一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，包括储油罐，其特征在于，储油罐的内罐壁沿内环线平行等间距设有若干单排钢管脚手架，每一单排钢管脚手架搭设高度低于罐壁顶1.8m，每一单排钢管脚手架距罐壁设有30公分的间隙；每一单排钢管脚手架通过一组拉结节点组件与罐壁拉结。

2.如权利要求1所述的一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，其特征在于，所述拉结节点组件，包括两根短管、一个扣件，第一短管与第二短管平行，第一短管的一端与罐壁垂直固定，第一短管的另一端垂直插入扣件的下端口，扣件的上端口与第二短管的一端固定，第二短管另一端与脚手架连接。

3.如权利要求1所述的一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，其特征在于，所述脚手架形式为钢管扣件式内脚手架。

4.如权利要求1或3所述的一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，其特征在于，脚手架由纵向扫地杆、立杆、横向扫地杆、若干纵向水平杆和横向水平杆，立杆于纵向扫地杆扣紧，横向扫地杆与立杆、纵向扫地杆扣紧，并逐步安装纵向水平杆和横向水平杆，并加设临时支撑、横向斜撑以及剪力撑以固定脚手架，铺设竹片笆，安装护身栏杆和扫脚板。

5.如权利要求4所述的一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，其特征在于，脚手架立杆的立杆接头采用对接扣件连接，立杆上的对接扣件应交叉布置，两相邻立杆接头不应设在同步同跨内，两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1\/3。

6.如权利要求4所述的一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，其特征在于，护身栏杆和扫脚板均应搭设在外立杆的内侧，上栏杆高度应为1.2m，扫脚板高度不应小于180mm，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底端不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆应采用直角扣件固定在纵向扫地杆下方的立杆上。

7.如权利要求4所述的一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，其特征在于，脚手架的纵向扫地杆、立杆、横向扫地杆、若干纵向水平杆和横向水平杆采用3号普通钢管，选用<img id=\

### 设计说明书

[技术领域]

本实用新型涉及脚手架搭设技术领域，具体的说是一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构。

[背景技术]

目前中国多有原废弃航空储油罐、消防水池、及其他配套设施组成的工业遗址，亟待一种对于这些工业遗址的处理方式，通过改造建设使该基地由破败的废墟转变为面向城市的、公共服务的功能注入到这片充满城市记忆、壮观的工业空间之中，使之成为该城市片区的公共活动中心。

[发明内容]

本实用新型的目的在于填补现有技术的空白，提供一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构。

为实现上述目的，设计一种适用于储油罐的内环绕罐壁单排钢管脚手架结构，包括储油罐，其特征在于，储油罐的内罐壁沿内环线平行等间距设有若干单排钢管脚手架，每一单排钢管脚手架搭设高度低于罐壁顶1.8m，每一单排钢管脚手架距罐壁设有30公分的间隙；每一单排钢管脚手架通过一组拉结节点组件与罐壁拉结。

所述拉结节点组件，包括两根短管、一个扣件，第一短管与第二短管平行，第一短管的一端与罐壁垂直固定，第一短管的另一端垂直插入扣件的下端口，扣件的上端口与第二短管的一端固定，第二短管另一端与脚手架连接。

所述脚手架形式为钢管扣件式内脚手架。

脚手架由纵向扫地杆、立杆、横向扫地杆、若干纵向水平杆和横向水平杆，立杆于纵向扫地杆扣紧，横向扫地杆与立杆、纵向扫地杆扣紧，并逐步安装纵向水平杆和横向水平杆，并加设临时支撑、横向斜撑以及剪力撑以固定脚手架，铺设竹片笆，安装护身栏杆和扫脚板。

脚手架立杆的立杆接头采用对接扣件连接，立杆上的对接扣件应交叉布置，两相邻立杆接头不应设在同步同跨内，两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1\/3。

护身栏杆和扫脚板均应搭设在外立杆的内侧，上栏杆高度应为1.2m，扫脚板高度不应小于180mm，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底端不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆应采用直角扣件固定在纵向扫地杆下方的立杆上。

脚手架的纵向扫地杆、立杆、横向扫地杆、若干纵向水平杆和横向水平杆采用3号普通钢管，选用<img he=\

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920113380.8

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209670303U

授权时间:20191122

主分类号:E04G 1/38

专利分类号:E04G1/38;E04G1/04;E04G5/14

范畴分类:36E;

申请人:上海绿地建设（集团）有限公司;上海绿地建筑钢结构有限公司

第一申请人:上海绿地建设（集团）有限公司

申请人地址:200083 上海市虹口区西江湾路500号

发明人:刘文彬;方超鹏;王娟;刘瑾;高岗;袁飞;陆强;李晓华

第一发明人:刘文彬

当前权利人:上海绿地建设（集团）有限公司;上海绿地建筑钢结构有限公司

代理人:吴玮

代理机构:31127

代理机构编号:上海三方专利事务所(普通合伙) 31127

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4298437c8124127c63570235.html