# 一种硼泥生产选料分筛设备论文和设计-桂鑫

### 全文摘要

本实用新型提供了一种硼泥生产选料分筛设备，包括机身，机身右侧通过螺栓固定安装有高压水泵，高压水泵顶端通过螺栓固定安装有水阀，水阀左侧通过螺栓固定安装有软管，机身左侧通过螺栓固定安装有进口槽，机身左侧通过合页转动连接有盖板，机身内部底端通过螺栓固定安装有转动机。该种硼泥生产选料分筛设备实现可靠的连续循环选料分筛，不需要人为的进行区分硼泥，并且能够将较小颗粒的硼泥和较大颗粒的硼泥进行有效分料，使得硼泥生产的二次筛选工作量大幅减轻甚至无需进行二次筛。

### 主设计要求

1.一种硼泥生产选料分筛设备，包括机身(1)，其特征在于，所述机身(1)右侧通过螺栓固定安装有高压水泵(2)，所述高压水泵(2)顶端通过螺栓固定安装有水阀(3)，所述水阀(3)左侧通过螺栓固定安装有软管(301)，所述机身(1)左侧通过螺栓固定安装有进口槽(4)，所述机身(1)左侧通过合页转动连接有盖板(101)，所述机身(1)内部底端通过螺栓固定安装有转动机(102)，所述转动机(102)顶端转动连接有放置网架(103)，所述机身(1)内部顶端通过螺栓固定安装有喷淋顶板(104)，所述喷淋顶板(104)下表面通过螺栓固定安装有喷嘴(1041)，所述机身(1)内部底端开孔设置有出水孔(105)。

### 设计方案

1.一种硼泥生产选料分筛设备，包括机身(1)，其特征在于，所述机身(1)右侧通过螺栓固定安装有高压水泵(2)，所述高压水泵(2)顶端通过螺栓固定安装有水阀(3)，所述水阀(3)左侧通过螺栓固定安装有软管(301)，所述机身(1)左侧通过螺栓固定安装有进口槽(4)，所述机身(1)左侧通过合页转动连接有盖板(101)，所述机身(1)内部底端通过螺栓固定安装有转动机(102)，所述转动机(102)顶端转动连接有放置网架(103)，所述机身(1)内部顶端通过螺栓固定安装有喷淋顶板(104)，所述喷淋顶板(104)下表面通过螺栓固定安装有喷嘴(1041)，所述机身(1)内部底端开孔设置有出水孔(105)。

2.根据权利要求1所述的硼泥生产选料分筛设备，其特征在于，所述高压水泵(2)与转动机(102)均与外接电源呈电性连接，且高压水泵(2)与转动机(102)的信号接收端分别与外接信号源的信号接收端呈信号连接。

3.根据权利要求1所述的硼泥生产选料分筛设备，其特征在于，所述放置网架(103)顶端开口设置有放置口，且放置网架(103)通过转动机(102)在机身(1)内转动连接。

4.根据权利要求1所述的硼泥生产选料分筛设备，其特征在于，所述喷嘴(1041)在喷淋顶板(104)下呈“网格状”均匀排列设置。

5.根据权利要求1所述的硼泥生产选料分筛设备，其特征在于，所述出水孔(105)在机身(1)底端呈“圆环”状均匀排列设置。

6.根据权利要求1所述的硼泥生产选料分筛设备，其特征在于，所述机身(1)正面设有与盖板(101)相互契合的开口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及硼泥生产技术领域，具体是一种硼泥生产选料分筛设备。

背景技术

现有的硼泥生产选料分筛主要的是操作工人会存在很大安全隐患，且硼泥上料难分方向，效果不理想的问题；且现有的硼泥生产选料分筛设备筛选效果并不理想且复杂化，而造成筛选出来的硼泥质量差、筛选的速度慢的问题。

实用新型内容

本实用新型旨在于解决硼泥生产上料难分方向和筛选效果并不理想且复杂化的技术问题，提供一种硼泥生产选料分筛设备。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案，一种硼泥生产选料分筛设备，包括机身，所述机身右侧通过螺栓固定安装有高压水泵，所述高压水泵顶端通过螺栓固定安装有水阀，所述水阀左侧通过螺栓固定安装有软管，所述机身左侧通过螺栓固定安装有进口槽，所述机身左侧通过合页转动连接有盖板，所述机身内部底端通过螺栓固定安装有转动机，所述转动机顶端转动连接有放置网架，所述机身内部顶端通过螺栓固定安装有喷淋顶板，所述喷淋顶板下表面通过螺栓固定安装有喷嘴，所述机身内部底端开孔设置有出水孔。

进一步的，所述高压水泵与转动机均与外接电源呈电性连接，且高压水泵与转动机的信号接收端分别与外接信号源的信号接收端呈信号连接。

进一步的，所述放置网架顶端开口设置有放置口，且放置网架通过转动机在机身内转动连接。

进一步的，所述喷嘴在喷淋顶板下呈“网格状”均匀排列设置。

进一步的，所述出水孔在机身底端呈“圆环”状均匀排列设置。

进一步的，所述机身正面设有与盖板相互契合的开口。

本实用新型提供了一种硼泥生产选料分筛设备，具有以下有益效果：

1、本实用优点在于，高压水泵的水液经过喷淋顶板下的喷嘴对放置网架内的硼泥进行冲洗分筛，较小的硼泥从机身底端的出水孔流出进行初级和次级筛选，然后放置网架内的硼泥随着转动机的转动实现可靠的连续循环选料分筛，不需要人为的进行区分硼泥，大大提高了工作效率。

2，本实用优点在于，通过转动机带动放置网架的转动，防止较小颗粒的硼泥粘黏，使得较小颗粒的硼泥更好的落入出水孔，有利于硼泥进行下一步选料分筛作业，能够将较小颗粒的硼泥和较大颗粒的硼泥进行有效分料，使得硼泥生产的二次筛选工作量大幅减轻甚至无需进行二次筛选，再通过放置网架内较小颗粒的硼泥从出水孔流出进行统一处理，对硼泥生产达到回收利用的目的。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图。

图2为本实用新型的机身剖面示意图。

图3为本实用新型的喷淋顶板剖面示意图。

图1-3中：机身1、高压水泵2、水阀3、软管301、进口槽4、盖板101、转动机102、放置网架103、喷淋顶板104、喷嘴1041、出水孔105。

具体实施方式

基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例：

请参阅图1-3中，

本实施例提供的一种硼泥生产选料分筛设备，包括机身1，机身1右侧通过螺栓固定安装有高压水泵2，高压水泵2顶端通过螺栓固定安装有水阀3，水阀3左侧通过螺栓固定安装有软管301，机身1左侧通过螺栓固定安装有进口槽4，机身1左侧通过合页转动连接有盖板101，机身1内部底端通过螺栓固定安装有转动机102，转动机102顶端转动连接有放置网架103，机身1内部顶端通过螺栓固定安装有喷淋顶板104，喷淋顶板104下表面通过螺栓固定安装有喷嘴1041，机身1内部底端开孔设置有出水孔105。

进一步的，高压水泵2与转动机102均与外接电源呈电性连接，且高压水泵2与转动机102的信号接收端分别与外接信号源的信号接收端呈信号连接，通过高压水泵2的水液经过喷淋顶板104下的喷嘴1041对放置网架103内的硼泥进行冲洗分筛。

进一步的，放置网架103顶端开口设置有放置口，且放置网架103通过转动机102在机身1内转动连接，通过放置网架103内较小颗粒的硼泥从出水孔105流出进行统一处理，对硼泥生产达到回收利用的目的。

进一步的，喷嘴1041在喷淋顶板104下呈“网格状”均匀排列设置，通过转动机102带动放置网架103的转动，防止较小颗粒的硼泥粘黏，使得较小颗粒的硼泥更好的落入出水孔105，有利于硼泥进行下一步选料分筛作业。

进一步的，出水孔105在机身1底端呈“圆环”状均匀排列设置，能够将较小颗粒的硼泥和较大颗粒的硼泥进行有效分料，使得硼泥生产的二次筛选工作量大幅减轻甚至无需进行二次筛选。

进一步的，机身1正面设有与盖板101相互契合的开口，通过使用者开启盖板101对放置网架103内的硼泥进行选料分筛的预放置，

工作原理：

在使用本实施例提供的一种硼泥生产选料分筛设备时，首先将高压水泵2与转动机102均与外接电源进行通电连接，然后搜使用者对高压水泵2与转动机102进行开启，通过转动机102带动放置网架103在机身1内转动，同时高压水泵2的水液经过喷淋顶板104下的喷嘴1041对放置网架103内的硼泥进行冲洗分筛，较小的硼泥从机身1底端的出水孔105流出进行初级和次级筛选，然后放置网架103内的硼泥随着转动机102的转动实现可靠的连续循环选料分筛，放置网架103内较小颗粒的硼泥从出水孔105流出进行统一处理，对硼泥生产达到回收利用的目的，使用者可开启盖板101对放置网架103内的硼泥进行选料分筛的预放置。

综上，该种硼泥生产选料分筛设备实现可靠的连续循环选料分筛，不需要人为的进行区分硼泥，并且能够将较小颗粒的硼泥和较大颗粒的硼泥进行有效分料，使得硼泥生产的二次筛选工作量大幅减轻甚至无需进行二次筛选。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920035741.1

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:21(辽宁)

授权编号:CN209663686U

授权时间:20191122

主分类号:B07B 1/08

专利分类号:B07B1/08;B07B1/42;B07B1/46;B08B3/02

范畴分类:26A;

申请人:辽阳市乐云科技有限公司

第一申请人:辽阳市乐云科技有限公司

申请人地址:111000 辽宁省辽阳市白塔区三建委19072-03-1-115

发明人:桂鑫

第一发明人:桂鑫

当前权利人:辽阳市乐云科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/42a230a26c95e77a4ce7a416.html