# 一种实用型劳保安全帽论文和设计-张克迪

### 全文摘要

本实用新型公开了一种实用型劳保安全帽，其结构包括帽壳、帽檐、标识、连接带、固定片和保暖装置，帽壳前端底部与帽檐进行粘接，标识后部通过粘合剂粘接于帽壳前端中部，连接带外侧插接于帽壳内侧，固定片插接于连接带中部，保暖装置通过螺栓与帽壳顶部左右两侧进行螺纹连接，本实用新型的一种实用型劳保安全帽，通过在帽壳上端设置了保暖装置，将罩体通过滑轨下拉至耳部，使保护棉包裹耳朵，之后转动旋钮固定，最后使用取暖袋进行加热，从而起到对耳朵保暖的作用，解决了现有技术对于天气寒冷使用安全帽时，耳部容易冻伤，对身体造成损伤，并且容易使工作热情降低的问题。

### 主设计要求

1.一种实用型劳保安全帽，包括帽壳（1）、帽檐（2）、标识（3）、连接带（4）和固定片（5），其特征在于：还包括保暖装置（6），所述帽壳（1）前端底部与帽檐（2）进行粘接，所述标识（3）后部通过粘合剂粘接于帽壳（1）前端中部，所述连接带（4）外侧插接于帽壳（1）内侧，所述固定片（5）插接于连接带（4）中部，所述保暖装置（6）通过螺栓与帽壳（1）顶部左右两侧进行螺纹连接，所述保暖装置（6）由滑轨（61）、滑块（62）、旋钮（63）、连接杆（64）、罩体（65）、保护棉（66）、取暖袋（67）和盖体（68）组成，所述滑轨（61）与滑块（62）左侧进行滑动连接，所述旋钮（63）左侧插接于滑块（62）右侧，所述连接杆（64）顶端通过电弧焊焊接于滑块（62）底部，所述罩体（65）上端与连接杆（64）底部进行电弧焊，所述保护棉（66）右侧通过粘合剂粘接与罩体（65）左侧，所述取暖袋（67）插接于保护棉（66）内部右侧，所述盖体（68）上端与罩体（65）进行转动连接，所述滑轨（61）通过螺栓与帽壳（1）顶部左右两侧进行螺纹连接。

### 设计方案

1.一种实用型劳保安全帽，包括帽壳（1）、帽檐（2）、标识（3）、连接带（4）和固定片（5），其特征在于：还包括保暖装置（6），所述帽壳（1）前端底部与帽檐（2）进行粘接，所述标识（3）后部通过粘合剂粘接于帽壳（1）前端中部，所述连接带（4）外侧插接于帽壳（1）内侧，所述固定片（5）插接于连接带（4）中部，所述保暖装置（6）通过螺栓与帽壳（1）顶部左右两侧进行螺纹连接，所述保暖装置（6）由滑轨（61）、滑块（62）、旋钮（63）、连接杆（64）、罩体（65）、保护棉（66）、取暖袋（67）和盖体（68）组成，所述滑轨（61）与滑块（62）左侧进行滑动连接，所述旋钮（63）左侧插接于滑块（62）右侧，所述连接杆（64）顶端通过电弧焊焊接于滑块（62）底部，所述罩体（65）上端与连接杆（64）底部进行电弧焊，所述保护棉（66）右侧通过粘合剂粘接与罩体（65）左侧，所述取暖袋（67）插接于保护棉（66）内部右侧，所述盖体（68）上端与罩体（65）进行转动连接，所述滑轨（61）通过螺栓与帽壳（1）顶部左右两侧进行螺纹连接。

2.根据权利要求1所述的一种实用型劳保安全帽，其特征在于：所述保暖装置（6）设置有两个，并且在帽壳（1）上端左右对称安装。

3.根据权利要求1所述的一种实用型劳保安全帽，其特征在于：所述旋钮（63）半径为0.8cm，并且表面设置有防滑纹路。

4.根据权利要求1所述的一种实用型劳保安全帽，其特征在于：所述取暖袋（67）与保护棉（66）内部平行安装，并且取暖袋（67）通过魔术贴与保护棉（66）进行粘接。

5.根据权利要求1所述的一种实用型劳保安全帽，其特征在于：所述盖体（68）底部设置有条形纹路，并且其顶部设置有转轴。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是一种实用型劳保安全帽，属于安全帽领域。

背景技术

安全帽是指对人头部受坠落物及其他特定因素引起的伤害起防护作用的帽子，安全帽由帽壳、帽衬、下颏带及附件等组成，起到保护作用，但天气寒冷时耳部容易冻伤，随着科学技术的飞速发展，安全帽也得到了技术改进，但是现有技术对于天气寒冷使用安全帽时，耳部容易冻伤，对身体造成损伤，并且容易使工作热情降低。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种实用型劳保安全帽，以解决现有技术对于天气寒冷使用安全帽时，耳部容易冻伤，对身体造成损伤，并且容易使工作热情降低的问题。

为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种实用型劳保安全帽，包括帽壳、帽檐、标识、连接带、固定片和保暖装置，所述帽壳前端底部与帽檐进行粘接，所述标识后部通过粘合剂粘接于帽壳前端中部，所述连接带外侧插接于帽壳内侧，所述固定片插接于连接带中部，所述保暖装置通过螺栓与帽壳顶部左右两侧进行螺纹连接，所述保暖装置由滑轨、滑块、旋钮、连接杆、罩体、保护棉、取暖袋和盖体组成，所述滑轨与滑块左侧进行滑动连接，所述旋钮左侧插接于滑块右侧，所述连接杆顶端通过电弧焊焊接于滑块底部，所述罩体上端与连接杆底部进行电弧焊，所述保护棉右侧通过粘合剂粘接与罩体左侧，所述取暖袋插接于保护棉内部右侧，所述盖体上端与罩体进行转动连接，所述滑轨通过螺栓与帽壳顶部左右两侧进行螺纹连接。

进一步地，所述保暖装置设置有两个，并且在帽壳上端左右对称安装，更好的进行安装。

进一步地，所述旋钮半径为0.8cm，并且表面设置有防滑纹路，使用时不易滑动。

进一步地，所述取暖袋与保护棉内部平行安装，并且取暖袋通过魔术贴与保护棉进行粘接，不易烫伤。

进一步地，所述盖体底部设置有条形纹路，并且顶部设置有转轴，能够很好的固定。

进一步地，所述旋钮为塑料材质。

进一步地，所述滑轨为铝合金材质。

本实用新型的一种实用型劳保安全帽，通过在帽壳上端设置了保暖装置，将罩体通过滑轨下拉至耳部，使保护棉包裹耳朵，之后转动旋钮固定，最后使用取暖袋进行加热，从而起到对耳朵保暖的作用，解决了现有技术对于天气寒冷使用安全帽时，耳部容易冻伤，对身体造成损伤，并且容易使工作热情降低的问题。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的帽壳底部结构示意图；

图3为本实用新型的保暖装置结构示意图；

图4为本实用新型的罩体内部主视结构示意图；

图中：帽壳-1、帽檐-2、标识-3、连接带-4、固定片-5、保暖装置-6、滑轨-61、滑块-62、旋钮-63、连接杆-64、罩体-65、保护棉-66、取暖袋-67、盖体-68。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1、图2、图3与图4，本实用新型提供一种实用型劳保安全帽：包括帽壳1、帽檐2、标识3、连接带4、固定片5和保暖装置6，帽壳1前端底部与帽檐2进行粘接，标识3后部通过粘合剂粘接于帽壳1前端中部，连接带4外侧插接于帽壳1内侧，固定片5插接于连接带4中部，保暖装置6通过螺栓与帽壳1顶部左右两侧进行螺纹连接，保暖装置6由滑轨61、滑块62、旋钮63、连接杆64、罩体65、保护棉66、取暖袋67和盖体68组成，滑轨61与滑块62左侧进行滑动连接，旋钮63左侧插接于滑块62右侧，连接杆64顶端通过电弧焊焊接于滑块62底部，罩体65上端与连接杆64底部进行电弧焊，保护棉66右侧通过粘合剂粘接与罩体65左侧，取暖袋67插接于保护棉66内部右侧，盖体68上端与罩体65进行转动连接，滑轨61通过螺栓与帽壳1顶部左右两侧进行螺纹连接，保暖装置6设置有两个，并且在帽壳1上端左右对称安装，旋钮63半径为0.8cm，并且表面设置有防滑纹路，取暖袋67与保护棉66内部平行安装，并且取暖袋67通过魔术贴与保护棉66进行粘接，盖体68底部设置有条形纹路，并且顶部设置有转轴。

本专利所述的，滑轨61：滑轨又称导轨、滑道、是指固定在家具的柜体上，供家具的抽屉或柜板出入活动的五金连接部件，滑轨适用于橱柜、家具、公文柜、浴室柜等木制与钢制抽屉等家具的抽屉连接；旋钮63：旋钮是用手控转的手动元件，根据功能要求分为连续多次旋转，旋转角度可达到360°，也可做定位旋转等，取暖袋67中的原料层可以在空气中氧气的作用下12－20小时内持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开真空包装的时候开始的。

当使用者想使用本专利的时候，帽壳1起到保护头部的作用，帽檐2用于挡雨以及其他作用，标识3可贴标示，连接带4用于固定固定片5，使其起到对头部缓冲的作用，天气寒冷使用安全帽时，耳部容易冻伤，对身体造成损伤，并且容易使工作热情降低，可通过保暖装置6解决，将罩体65通过滑块62在滑轨61中滑动下拉至耳部，使保护棉66包裹耳朵，连接杆64起到固定和连接的作用，之后转动旋钮63固定，最后使用取暖袋67进行加热，最后起到对耳朵保暖的作用，通过在帽壳1上端设置了保暖装置6，将罩体65通过滑轨61下拉至耳部，使保护棉66包裹耳朵，之后转动旋钮63固定，最后使用取暖袋67进行加热，从而起到对耳朵保暖的作用，解决了现有技术对于天气寒冷使用安全帽时，耳部容易冻伤，对身体造成损伤，并且容易使工作热情降低的问题。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822262797.9

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209711664U

授权时间:20191203

主分类号:A42B3/16

专利分类号:A42B3/16

范畴分类:15B;

申请人:力盈启力科技（天津）有限公司

第一申请人:力盈启力科技（天津）有限公司

申请人地址:300134 天津市滨海新区经济技术开发区第二大街57号泰达MSD-G1座9层903-1单元C16

发明人:张克迪

第一发明人:张克迪

当前权利人:力盈启力科技（天津）有限公司

代理人:高正方

代理机构:12217

代理机构编号:天津市尚仪知识产权代理事务所(普通合伙) 12217

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/42cd30d975755bf186ab58e5.html