# 预制装配式建筑施工技术研究聂勤文

身份证号码：362424199101102012

摘要：建筑施工过程中有多个构成要素，对于建筑施工质量而言，能够起到决定性作用之一的就是施工技术。在当前预制装配式建筑不断发展的建筑行业市场环境中，预制装配式建筑的施工技术也受到了业界的关注。本文在分析预制装配式建筑的施工技术时，对预制装配式建筑的关键施工环节进行了分析，并具体的探讨了预制装配式建筑的相关施工技术。

关键词：预制装配式建筑；施工技术；质量控制

引言：

预制装配式建筑是一种新型的建筑形式，相较于传统的建筑形式，预制装配式建筑具有更好的能源节约效益，同时能够降低对环境的污染。在我国当前大力推行低碳节能理念的背景下，预制装配式建筑更是处于被高度的追捧之中，但同时预制装配式建筑也体现出了其自身的价值。因此，在当前的建筑行业之中，必须重视对预制装配式建筑的施工技术的探讨，以尽量突破预制装配式建筑的技术瓶颈，实现工程质量的提升。

1预制装配式建筑构件施工目标

预制装配式建筑作为一种较为先进的建筑形式，在施工过程中对工程质量起到决定性作用的在于工程施工过程中使用到的构件的质量与连接质量等。因此，预制装配式建筑在施工时需要制定相应的构件施工目标，而且要针对不同的施工阶段制定出有针对性的构件目标体系。首先选用的构件性能要具有弹性，能够应对突发状况，譬如天气变化、工期变化等，尤其要提高构件对恶劣天气环境下的适应性。构件自身应该具备良好的强度和刚度，能够满足抗震结构的要求。且构件最好要具有良好的延性状态，以应对地震力的冲击，保持良好的变形能力。其次，要注意的是构件的连接，要注意不能在连接位置出现较大的裂缝，且要保证构件连接处都具有良好的抗渗性，避免出现影响工程质量的渗漏现象。

2预制装配式建筑的细节施工技术

2.1构件的混凝土浇筑

在预制装配式建筑的构件中，混凝土浇筑是构件施工中的主要环节，要做好构件模具质量的检验，确保符合设计要求。对于运输到现场的预制构件成品，要做好成品质量检验，在对其进行混凝土浇筑之前，要在其上涂刷隔离剂，要确保均匀浇筑。在整个混凝土浇筑过程中，都要安排专人进行浇筑监测，监测的主要对象是预制构件在浇筑过程中是否发生形变，一旦发现构件出现形变，要立即采取补强措施，确保构件性能稳定。

2.2构件的运输环节

在构件生产完成之后，要对构件进行运输，将其运输到施工现场的过程中，可能会出现相应的问题，需要严加把控。首先要选择合适的运输设备，确保运输过程中能够满足构件的存放要求。其次，要对运输设备中的预制构件进行加固，确保在运输过程中不出现构件的掉落或磕碰现象。在整个运输过程中，都要做好构件保护，按照计划的运输路线完成运输，开车要平稳，避免出现紧急刹车等可能导致构件受损的现象。

2.3构件的存放环节

构件的存放对施工现场的存放条件要求是比较高的，不同的构件在存放时由于其特征不同，因此要采取不同的存放方式。在存放时，常用的放置方式为横向或者竖向放置，一般横向存放的构件包括梁构件等，而竖向存放的构件一般为楼板、顶面、墙柱类的构件。在构件的存放部位，要做好现场清洁工作与压实工作，避免在存放过程中出现地面塌陷，从而影响构件质量。

2.4构件的吊装技术

在具体的预制装配式建筑的施工过程中，涉及到构件的吊装操作，对预制构件进行吊装，要根据施工现场的具体情况选用合理的施工方式，包括湿式吊装系统和干式吊装系统。若选用湿式系统进行构件吊装，则需要做好一系列的施工工序，包括放样、吊装预制柱和大梁以及小梁等，接着要吊装楼板、外墙、阳台板、楼梯等，而后进行混凝土的现浇和配置机电设施，最后要对楼板进行灌浆操作。当施工部位为湿式墙板时，则需要预留锚筋在墙板的上部，浇筑墙板上部和相应的结构体时要采用现浇的方式，而对其外墙下部的连接则主要利用铁件进行连接，在连接时要注意留置出相应的滑动空间。若选用干式吊装系统，则其操作流程和湿式吊装系统相似，最后的工序都是吊装建筑外墙。

2.5构件的连接技术

对构件进行连接时，需要选用恰当的连接技术，常用的连接技术包括机械式和现浇式两种。当选用机械式的连接方式时，主要借助的是机械设备，在机械式的持续套筒器的支持下，可以对构件连接部位进行灌浆，从而实现牢固连接。灌浆的水泥一般具有较高的强度，且要具备无收缩性的特点，由此才能确保稳固的对构件部位进行连接。当选用现浇式的构件连接方式时，一般说明该部位在连接构件时过于狭窄，无法有效的实现连接，在此时采用现浇式构件连接技术可以完成有效的连接。对预制构件进行连接，关键在于保证连接部位的牢固程度，要按照连接强度的要求来判断是否可以脱模。

3预制装配式建筑的关键施工环节

3.1预制内剪力墙施工

分析预制装配式建筑施工质量的影响因素，需要关注多个方面，其中要重点关注的是预制构件的连接质量。因为预制构件连接质量的好坏会对施工质量、建筑工程抗震性能有直接的影响。而预制内剪力墙施工时也涉及到构件连接技术，常用的为螺栓连接技术。而在对预制构件进行安装时，则需要将插筋在下板层预留出来，并与内墙的预留板螺栓孔相连接和渗透。对于预留的螺栓孔，灌注时选用的为水泥砂浆。内剪力墙应该和建筑工程各个结构进行连接，连接一般选用的方式为螺栓连接。在对预制内剪力墙进行施工时，要合理的设置剪力墙位置和螺栓连接位置，一般设置在整体结构中心的部位，以便于后期施工，且内剪力墙具有很好的稳固度。

3.2预制叠合板安装施工

在预制装配式建筑的施工过程中，需要涉及到预制叠合板安装施工技术。该项技术的施工重点在于叠合板的安装，在具体的安装过程中，要注意对叠合板的安装方向的调整，确保定位准确，一般需要在距作业层300mm处对安装位置进行调整，决定叠合板的安装质量的关键在于其在安装过程总是否出现误差，因此，要严格进行安装位置的定位。对叠合板进行安装，要做好对叠合板的保护工作，尽量节约叠合板材料。对吊板进安装，安装形式为模数化吊装，采用这种安装模式能够提高安装的密实程度。预制吊板的安装也要保证稳固，需要将临时支架设置在吊板安装部位的底部。临时支架是需要拆除的，一般拆除的时间点是吊装施工结束后。部分工程涉及到双层建构，此时会使用双层支架。双层支架的施工在于按照每一层的浇筑顺序进行浇筑，确保每一层支架的混凝土强度都满足工程质量标准。

3.3预制窗体施工

建筑窗体施工是重要的施工细节，预制装配式建筑中关于窗体的施工技术被称之为预制窗体施工技术。在预制窗体施工技术中，或使用到的主要材料为螺栓和吊耳等，在窗体施工时，要在窗体上部预留螺母，并与螺栓和吊耳等相连接。窗体构件的连接要参照设计图纸，且要做到全面连接。施工人员要对窗体方向进行适当的调整，一般需要将窗体螺栓插入墙板的孔内，以确保预制窗体稳固。

4结语

对于未来建筑行业的发展，需要更加重视建筑的高效施工与节能施工，预制装配式建筑就满足了建筑行业可持续发展的要求。因此，建筑行业的相关设计人员要大力推广预制装配式建筑，并积极的应用先进的预制装配式建筑的施工技术。而这一切的实现都需要建筑行业的设计人员加强对预制装配式施工技术的研究，确保在设计过程中能够对各个施工环节的施工技术进行合理的配置，并严格规范施工技术标准与操作流程，确保预制装配式建筑的工程质量。

参考文献：

[1]李建沛.预制装配式建筑结构体系与设计[J].工程技术研究,2017(08).

[2]齐宝库,王丹,白庶,靳林超.预制装配式建筑施工常见质量问题与防范措施[J].建筑经济,2016,37(05).

[3]宋竹.预制装配式建筑的设计要点分析[J].住宅与房地产,2016(06).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/42ea95eedd130ea903c503d8.html