# 浅谈基础测绘地理信息数据在数字城市建设中的应用孙建霞

关键词：基础测绘；地理信息；数字城市建设；应用

引言

基础测绘地理信息数据是现阶段我国推进数字城市建设过程中应用的基础手段，与数字城市建设进程的推进以及建设质量的提升均有积极意义。因此为了确保基础测绘地理信息数据在数字城市建设过程中充分发挥自身作用，就其应用意义以及具体应用策略进行探讨。

1基础测绘和数字城市的概念

基础测绘是结合了多项测绘的相关数据而形成的一种较为全面的专业测绘数据，具体包括房产的测量、土地的测量、工程的测量以及相关地形的测量等。在进行基础测绘时，为了保证测绘的准确性以及真实性，必须要借助于各种数字化的技术，比如数字化测绘技术及3S技术等。通过先进技术，能够保证基础测绘工作的有效开展，尤其是在进行城市规划的过程当中，要结合城市规划以及审批的内容对城市进行科学合理的测绘，保证基础测绘更加科学、高效、规范。数字城市是以数字的形式对城市的各种资源进行有效的收集和分析，不仅包括城市的自然信息和社会信息，也包括一些人文经济和基础设施等。数字城市是城市发展的一种描述。数字城市的发展主要借助于先进的信息技术，包括地理信息技术、全球定位系统以及网络多媒体技术等。数字城市的构建能够对各种信息以及技术数据进行自动搜索，进行动态监测，能够为城市建设提供准确的依据以及准确的定位信息。为了保证城市建设更加科学，必须要借助于基础测绘，对各种数据进行全面的收集和整理，才能够保证城市规划，实现对城市的进一步管理。

2探究数字城市建设中基础地理测绘数据的具体应用策略

2.1数字城市建设中应用基础地理测绘数据

基础测绘地理信息数据是城市数字化建设的基础和前提。推进数字城市建设的过程中需要通过各类先进的技术手段给予相应的数据支持，进而满足数字城市建设的切实需求。如GPS以及GIS等技术的应用，均可确保地理信息数据的应用质量。建设数字城市时基础测绘工作所提供的信息数据十分重要，因此可将现代化的信息技术手段融入基础地理测绘数据的获取过程中，给予数字城市数据建设工作更加高效的测绘手段。

2.2完善地理信息资料的更新机制和办法

开展信息化建设，加强对基础测绘信息数据的更新，为城市化数字化建设提供准确的数字依据。必须完善地理信息资料数据库，及时更新各种数据，加强对各种资料的收集，保证基础测绘数据库资料的全面性以及数据的准确性。基础测绘要结合市政工程空间以及遥感等各种测绘数据，确保收集到最准确的城市数据以及相关的设施，进一步完善测绘的相关标准，并且建立相关的维护和有偿使用的制度，加强对基础数字信息数据的应用，提高效率，保证数字化建设更加科学合理。

2.3基础地理信息数据整合的要求及方式

数字城市建设期间需要对测绘、建设、交通、国土、水利、电力等多个部门的数据进行整理合并，而不同部门的数据采集、管理会依照自身行业标准进行，在数据库标准、数据分层、信息基础、属性信息、数据质量方面都存在一定差异，因此，在基础测绘地理信息数据获取过程中要充分注意此类问题，针对基础测绘地理信息数据进行整合要采取以下几种方式：（1）收集各个部门的数据，完成后首先分析数据源的数据库建设标准、数学基础、数据质量、空间分层、属性信息等内容，对比数字城市基础地理信息数据建设标准及要求，明确相关数据体系之间存在的差异，建立相应的标准及图层关系对照表。（2）对收集的数据进行转换，形成格式、分类、代码、投影标准等相同的数据，并通过重新分类、图层定义等方法确保基础地理信息数据满足数字城市建设标准及要求。对于需要进行矢量格式转换的数据，要确保转换完成后不丢失空间实体并且精度满足相应标准；不缺失空间实体属性内容，不会对实体间、实体与属性间的关系产生改变；存在的颜色的，要保证颜色不失真、分辨率满足要求；各类坐标、高程保持统一、准确。（3）在基础地理信息数据建设相应数据库后要及时进行数据编辑、接边处理，明确数据间的拓扑关系，做好属性信息检查，及时补录相关信息。各类要素分层、图层要满足标准设计要求，属性数据、数据代码要填写正确。数据接边后要保证分层实体及属性值保持一致，且图层内外拓扑关系正确，接边精度要服从高精度要求；影像数据整理镶嵌需具有相同分辨率的才能镶嵌。并且应保证：地理覆盖完整，镶嵌后无模糊或重影、色调均匀、纹理清晰。DEM数据接边重叠区格网点高程值一致。（4）数据整合完毕后，要及时进行质量检查，确保基础地理信息数据的正确性、完整性、逻辑性、合理性，以及相关属性数据的正确性、附件资料完整性。

2.4数字城市公共安全应急系统中应用基础地理测绘数据

就城市化建设而言，除了需要重视城市规划的合理性，还需关注城市的防灾应急能力。开展数字城市防灾应急系统的构建需要基础地理测绘数据的支持，基础测绘数据的有效应用可切实提升城市防灾应急系统的安全等级。对规划方案开展集成操作的同时将各项数据在同一系统内进行存储，然后以数字城市防护及应用方面的切实需求为直接依据完成城市安全防护系统的设计方案，结合基础地理测绘信息对设计方案的可行性进行论证，最后在地理测绘信息数据的支持下完成建设。

2.5基础测绘地理信息数据应用模式

基础测绘地理信息数据在资源管理、军事组织、城市规划、经济分析当中应用非常广泛，是重要的信息源之一。当前应用模式下，城市规划设计从总规到分规再到蓝图规划，都无法离开基础测绘地理信息数据，其存在弥补了纯图纸、纯文字的规划缺陷，让城市空间数据的属性更好地展现在人们眼前，是城市规划过程中一个较为直观、理性的工具。而针对城市土地地籍管理、利用规划等工作也离不开基础测绘地理信息数据的支持；在环保活动、环境监测、环境分析管理工作中也需要基础测绘地理信息数据提供相应定位；针对其他方面的城市管理工作，如拆迁、改造、绿化、水利、地质勘察等都需要基础测绘地理信息数据提供支持。

结语

基础测绘数据在数字城市建设的过程中应用至关重要，但是由于当下基础测绘的信息不够全面、基础测绘工作不能够有效开展、测绘人员专业素质不高、缺乏对新技术的应用等，限制了基础测绘地理信息数据的准确性和科学性。为了有效推进数字城市的发展，需要加强对基础测绘地理信息数据的应用，进一步明确发展的方向，并且采取有效的举措，建立相关的管理机制和办法，有效推进测绘水平的提升。通过制定行业规范、完善质量管理标准，保证基础测绘信息数据的准确性，有条不紊地推进我国数字城市建设。

参考文献

[1]王文斌.基础测绘在数字城市建设中的作用及应用研究[J].住宅与房地产,2016(30):241.

[2]马昭辉.智慧型测绘地理信息服务模式分析[J].北京测绘,2017(S2):12-13+35.

[3]高瑛,申玮玮,苏梓璇,等.基于基础地理信息数据的地名地址数据生产方案[J].测绘技术装备,2017.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/42fedc78ad809c920328efb9.html