# 试剂耗尽提醒装置论文和设计-邢益桐

### 全文摘要

本实用新型涉及化学试剂技术领域，尤其是试剂耗尽提醒装置，它包括工作台和存放罐，所述工作台的上方设置有存放罐，所述存放罐的底部四角位置上均通过压缩弹簧与工作台焊接，所述存放罐的左右内壁平行焊接有限位块，所述存放罐的两侧分别设置有第一输送机构与第二输送机构，所述第一输送机构与第二输送机构的结构区别只在于安装位置不同，本实用新型结构简单，实用性强，通过设有压缩弹簧、主动红外入侵探测器和报警器，当存放罐中的试剂将要耗尽时，报警器就会提醒工作人员，便于工作人员及时对存放罐中的化学试剂进行补充，不仅避免了存放罐中的化学试剂耗尽后再进行补充的不足，而且，还减少了人工支出，更好地保护工作人员的人身安全。

### 主设计要求

1.试剂耗尽提醒装置，其特征在于：它包括工作台(1)和存放罐(2)，所述工作台(1)的上方设置有存放罐(2)，所述存放罐(2)正视呈矩形，所述存放罐(2)的底部四角位置上均通过压缩弹簧(3)与工作台(1)焊接，所述存放罐(2)的左右内壁平行焊接有限位块(4)，所述限位块(4)的中部设置有凹槽，所述凹槽内平行放置有矩形条(5)，所述存放罐(2)的两侧分别设置有第一输送机构与第二输送机构，所述第一输送机构与第二输送机构的结构区别只在于安装位置不同，所述第一输送机构包括液体泵(6)、硬管(7)和软管(8)，所述存放罐(2)的外壁固定安装有液体泵(6)，所述液体泵(6)的进液端连接有硬管(7)，所述硬管(7)的另一端连通矩形条(5)延伸至存放罐(2)的底部，所述液体泵(6)出液端连接有软管(8)，所述软管(8)的另一端连接有试剂瓶(9)，所述试剂瓶(9)平行放置在工作台(1)上，所述存放罐(2)的上方设置有主动红外入侵探测器(10)，所述主动红外入侵探测器(10)包括发射机(11)和接收机(12)，所述工作台(1)的两端面上分别焊接有第一立柱(13)和第二立柱(14)，所述第一立柱(13)的顶部固定安装有发射机(11)，所述第二立柱(14)的顶部固定安装有接收机(12)。

### 设计方案

1.试剂耗尽提醒装置，其特征在于：它包括工作台(1)和存放罐(2)，所述工作台(1)的上方设置有存放罐(2)，所述存放罐(2)正视呈矩形，所述存放罐(2)的底部四角位置上均通过压缩弹簧(3)与工作台(1)焊接，所述存放罐(2)的左右内壁平行焊接有限位块(4)，所述限位块(4)的中部设置有凹槽，所述凹槽内平行放置有矩形条(5)，所述存放罐(2)的两侧分别设置有第一输送机构与第二输送机构，所述第一输送机构与第二输送机构的结构区别只在于安装位置不同，所述第一输送机构包括液体泵(6)、硬管(7)和软管(8)，所述存放罐(2)的外壁固定安装有液体泵(6)，所述液体泵(6)的进液端连接有硬管(7)，所述硬管(7)的另一端连通矩形条(5)延伸至存放罐(2)的底部，所述液体泵(6)出液端连接有软管(8)，所述软管(8)的另一端连接有试剂瓶(9)，所述试剂瓶(9)平行放置在工作台(1)上，所述存放罐(2)的上方设置有主动红外入侵探测器(10)，所述主动红外入侵探测器(10)包括发射机(11)和接收机(12)，所述工作台(1)的两端面上分别焊接有第一立柱(13)和第二立柱(14)，所述第一立柱(13)的顶部固定安装有发射机(11)，所述第二立柱(14)的顶部固定安装有接收机(12)。

2.根据权利要求1所述的试剂耗尽提醒装置，其特征在于：所述工作台(1)的顶部前侧面固定安装有报警器(15)，所述接收机(12)信号连接报警器(15)。

3.根据权利要求2所述的试剂耗尽提醒装置，其特征在于：所述存放罐(2)的顶部通过转轴(16)设置有顶盖(17)，所述顶盖(17)通过卡扣(18)紧固。

4.根据权利要求3所述的试剂耗尽提醒装置，其特征在于：所述工作台(1)支脚的底部均通过强力胶粘贴有缓冲胶垫(19)，所述支脚与支脚之间焊接有加强条(20)。

5.根据权利要求4所述的试剂耗尽提醒装置，其特征在于：所述限位块(4)和矩形条(5)的材质均为304不锈钢。

6.根据权利要求5所述的试剂耗尽提醒装置，其特征在于：所述存放罐(2)的左侧外壁安装有进液口(21)且进液口(21)位于液体泵(6)的下方，所述进液口(21)上安装有阀门，所述存放罐(2)的底部安装有出液口(22)，所述出液口(22)上安装有阀门。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及化学试剂技术领域，尤其是试剂耗尽提醒装置。

背景技术

在化工领域中，一些大型的化工厂生产化学试剂时，一般会将各类化学试剂通过一定的配比量投进大型的化学试剂反应釜中进行调试与生产，当反应釜中的化学试剂生产完毕后就会通过管道输送至若干个化学试剂存放罐中，以便于将化学试剂装进试剂瓶中(通过管道与液体泵进行抽放工作)，一些化学试剂是不可见光的，例如，碘化汞、邻苯三酚或氯仿等与光会发生光化反应，引起试剂变质，因此，在化学试剂的运输和保存的过程中，应黑暗处理；可是，当存放罐中的化学试剂不断被抽取时，传统的做法是：工作人员反复打开存放罐的顶盖，观看存放罐中的试剂是否耗尽，可是这样一来，不仅增加了人力支出，而且，还会意外使得工作人员沾上化学试剂，对工作人员的人身安全存在一定的危害；假如工作人员是通过试剂瓶才发现存放罐里的化学试剂已经耗尽，对于大型化工厂来说，无疑是降低了生产效率，所以，我们必须确保存放罐源源不断地向试剂瓶提供化学试剂，保证存放罐将要耗尽时及时补充化学试剂，保证其生产效率。

发明内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供试剂耗尽提醒装置，该提醒装置通过简单的结构设计，不仅改变传统需要人工观看存放罐的不足，而且，还能提高其生产效率。

本实用新型的技术方案为：

试剂耗尽提醒装置，它包括工作台和存放罐，所述工作台的上方设置有存放罐，所述存放罐正视呈矩形，所述存放罐的底部四角位置上均通过压缩弹簧与工作台焊接，所述存放罐的两侧分别设置有第一输送机构与第二输送机构，所述第一输送机构与第二输送机构的结构区别只在于安装位置不同，所述第一输送机构包括液体泵、硬管和软管，所述存放罐的外壁固定安装有液体泵，所述液体泵的进液端连接有硬管，所述硬管的另一端延伸至存放罐的底部，所述液体泵出液端连接有软管，所述软管的另一端连接有试剂瓶，所述试剂瓶平行放置在工作台上，所述存放罐的上方设置有主动红外入侵探测器，所述主动红外入侵探测器包括发射机和接收机，所述工作台的两端面上分别焊接有第一立柱和第二立柱，所述第一立柱的顶部固定安装有发射机，所述第二立柱的顶部固定安装有接收机。

所述工作台的顶部前侧面固定安装有报警器，所述接收机信号连接报警器。

所述存放罐的顶部通过转轴设置有顶盖，所述顶盖通过卡扣紧固。

所述工作台支脚的底部均通过强力胶粘贴有缓冲胶垫，所述支脚与支脚之间焊接有加强条。

所述存放罐的左侧外壁安装有进液口且进液口位于液体泵的下方，所述进液口上安装有阀门，所述存放罐的底部安装有出液口，所述出液口上安装有阀门。

所述存放罐的左右内壁平行焊接有限位块，所述限位块的中部设置有凹槽，所述凹槽内平行放置有矩形条，所述限位块和矩形条的材质均为不锈钢，矩形条通过绑带固定硬管。防止硬管在抽液时晃动幅度过大。

本实用新型的工作原理为：

(1)通过进液口往存放罐中注满化学试剂，此时，压缩弹簧为压缩状态，接着，启动主动红外入侵探测器，主动红外入侵探测器上的发射机发出红外线光束，由主动红外入侵探测器上的接收机接收；

(2)人工启动液体泵，液体泵将存放罐中的化学试剂抽向试剂瓶中，当存放罐中的化学试剂耗尽三分之二后，压缩弹簧刚好将存放罐顶向发射机发出的红外线光束中，此时，接收机中的红外光电传感器把光信号转换成信号，经过电路处理后传给报警器，通过报警器提醒工作人员存放罐中的化学试剂将要耗尽，工作人员人工通过管道将存放罐与大型反应釜连接，对存放罐中的化学试剂进行补充，化学试剂补充完后，压缩弹簧又回到原始压缩的状态，报警器停止。

本实用新型的有益效果为：本实用新型结构简单，实用性强，通过设有压缩弹簧、主动红外入侵探测器和报警器，当存放罐中的试剂将要耗尽时，报警器就会提醒工作人员，便于工作人员及时对存放罐中的化学试剂进行补充，不仅避免了存放罐中的化学试剂耗尽后再进行补充的不足，而且，还减少了人工支出，更好地保护工作人员的人身安全。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中，1、工作台；2、存放罐；3、压缩弹簧；4、限位块；5、矩形条；6、液体泵；7、硬管；8、软管；9、试剂瓶；10、主动红外入侵探测器；11、发射机；12、接收机；13、第一立柱；14、第二立柱；15、报警器；16、转轴；17、顶盖；18、卡扣；19、缓冲胶垫；20、加强条；21、进液口；22、出液口。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明：

实施例1

如图1所示，试剂耗尽提醒装置，它包括工作台1和存放罐2，所述工作台1的上方设置有存放罐2，所述存放罐2正视呈矩形，所述存放罐2的底部四角位置上均通过压缩弹簧3与工作台1焊接，所述存放罐2的两侧分别设置有第一输送机构与第二输送机构，所述第一输送机构与第二输送机构的结构区别只在于安装位置不同，所述第一输送机构包括液体泵6、硬管7和软管8，所述存放罐2的外壁固定安装有液体泵6，所述液体泵6的进液端连接有硬管7，所述硬管7的另一端延伸至存放罐2的底部，所述液体泵6出液端连接有软管8，所述软管8的另一端连接有试剂瓶9，所述试剂瓶9平行放置在工作台1上，所述存放罐2的上方设置有主动红外入侵探测器10，所述主动红外入侵探测器10包括发射机11和接收机12，所述工作台1的两端面上分别焊接有第一立柱13和第二立柱14，所述第一立柱13的顶部固定安装有发射机11，所述第二立柱14的顶部固定安装有接收机12。

所述工作台1的顶部前侧面固定安装有报警器15，所述接收机12信号连接报警器15。

所述存放罐2的顶部通过转轴16设置有顶盖17，所述顶盖17通过卡扣18紧固。

所述工作台1支脚的底部均通过强力胶粘贴有缓冲胶垫19，所述支脚与支脚之间焊接有加强条20。

所述存放罐2的左侧外壁安装有进液口21且进液口21位于液体泵6的下方，所述进液口21上安装有阀门，所述存放罐2的底部安装有出液口22，所述出液口22上安装有阀门。

本实施例中所述压缩弹簧采用的是深圳市全成弹簧五金有限公司生产的一种型号为QCTH160323压缩弹簧。

本实施例中所述液体泵采用的是成都新为诚科技有限公司生产的一种型号为CSP1090小型水泵，该水泵采用耐腐蚀的多种进口材料合成，具有耐弱酸、耐碱、耐弱腐蚀等功能。

本实施例中所述主动红外入侵探测器采用的是广州市艾礼富安防设备有限公司生产的一种型号为ABE-250红外入侵探测器。

本实施例中所述报警器采用的南通瑞明机械制造有限公司制造的RMDS-2000型电声警报器。

本实施例中所述阀门采用上海巨良电磁阀制造有限公司制造的zcf电磁阀。

实施例2

所述存放罐2的左右内壁平行焊接有限位块4，所述限位块4的中部设置有凹槽，所述凹槽内平行放置有矩形条5，所述限位块4和矩形条5的材质均为304不锈钢，矩形条5通过绑带固定硬管7。防止硬管在抽液时晃动幅度过大。其他结构与实施例1相同。

上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理和最佳实施例，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822243976.8

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:66(海南)

授权编号:CN209342945U

授权时间:20190903

主分类号:G01V 8/10

专利分类号:G01V8/10;G08B21/24

范畴分类:31G;

申请人:海南京溪科技有限公司

第一申请人:海南京溪科技有限公司

申请人地址:570100 海南省海口市龙华区海秀大道33号瑞宏大厦10层B1002房

发明人:邢益桐;杨仁德;董光平

第一发明人:邢益桐

当前权利人:海南京溪科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/43227959a38e74a9aea208b3.html