# 一种便于自动调节烹饪的电磁炉论文和设计-黄瑞光

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于自动调节烹饪的电磁炉，包括电磁炉体、固定调节块、蓝牙端口、调节器、炉面板和凹槽，所述电磁炉体的两侧设置有固定调节块，所述电磁炉体的一端设置有蓝牙端口，所述炉面板上开设有凹槽，所述电磁炉体的内部设置有散热片，所述凹槽内部设置有滑块，所述滑块的两侧设置有连接柱，所述连接柱的外侧设置有弹簧，所述炉面板的侧面设置有控制隔离板。该便于自动调节烹饪的电磁炉，设置有固定调节块、调节器和吸盘，旋转调节器，使调节器通过固定调节块上设置的螺纹孔向下旋转，进而使调节器一端设置的吸盘和外接面接触，通过旋转四角设置的调节器，使电磁炉四角设置的吸盘均和外接面接触，使电磁炉的位置固定。

### 主设计要求

1.一种便于自动调节烹饪的电磁炉，包括电磁炉体(1)、固定调节块(3)、蓝牙端口(6)、调节器(12)、炉面板(15)和凹槽(16)，其特征在于：所述电磁炉体(1)的两侧设置有固定调节块(3)，所述电磁炉体(1)的一端设置有蓝牙端口(6)，所述炉面板(15)上开设有凹槽(16)，其中，所述电磁炉体(1)的两侧设置有支架(2)，所述支架(2)的侧面设置有固定调节块(3)，所述电磁炉体(1)的内部一端安装有温度调节板(4)，所述温度调节板(4)上安装有显示器(5)；远离温度调节板(4)的所述电磁炉体(1)的内部一端安装有蓝牙端口(6)，所述温度调节板(4)的侧面设置有中央控制器(7)，所述电磁炉体(1)的中间位置设置有加热线圈(8)，所述加热线圈(8)的侧面设置有温度感应器(9)，所述加热线圈(8)的侧面设置有风扇(10)，所述电磁炉体(1)的内部设置有散热片(11)；所述调节器(12)的一端设置有吸盘(13)，所述调节器(12)的侧面设置在固定调节块(3)的内部，所述吸盘(13)的一端固定有螺纹连接块(14)，所述螺纹连接块(14)的内部设置有调节器(12)的一端；所述凹槽(16)内部设置有滑块(17)，所述滑块(17)的两侧设置有连接柱(18)，所述连接柱(18)的外侧设置有弹簧(19)，所述炉面板(15)的侧面设置有控制隔离板(20)。

### 设计方案

1.一种便于自动调节烹饪的电磁炉，包括电磁炉体(1)、固定调节块(3)、蓝牙端口(6)、调节器(12)、炉面板(15)和凹槽(16)，其特征在于：所述电磁炉体(1)的两侧设置有固定调节块(3)，所述电磁炉体(1)的一端设置有蓝牙端口(6)，所述炉面板(15)上开设有凹槽(16)，其中，

所述电磁炉体(1)的两侧设置有支架(2)，所述支架(2)的侧面设置有固定调节块(3)，所述电磁炉体(1)的内部一端安装有温度调节板(4)，所述温度调节板(4)上安装有显示器(5)；

远离温度调节板(4)的所述电磁炉体(1)的内部一端安装有蓝牙端口(6)，所述温度调节板(4)的侧面设置有中央控制器(7)，所述电磁炉体(1)的中间位置设置有加热线圈(8)，所述加热线圈(8)的侧面设置有温度感应器(9)，所述加热线圈(8)的侧面设置有风扇(10)，所述电磁炉体(1)的内部设置有散热片(11)；

所述调节器(12)的一端设置有吸盘(13)，所述调节器(12)的侧面设置在固定调节块(3)的内部，所述吸盘(13)的一端固定有螺纹连接块(14)，所述螺纹连接块(14)的内部设置有调节器(12)的一端；

所述凹槽(16)内部设置有滑块(17)，所述滑块(17)的两侧设置有连接柱(18)，所述连接柱(18)的外侧设置有弹簧(19)，所述炉面板(15)的侧面设置有控制隔离板(20)。

2.根据权利要求1所述的一种便于自动调节烹饪的电磁炉，其特征在于：所述蓝牙端口(6)、中央控制器(7)、加热线圈(8)和温度感应器(9)构成远程控制机构。

3.根据权利要求1所述的一种便于自动调节烹饪的电磁炉，其特征在于：所述调节器(12)上开设有螺纹槽，所述调节器(12)和固定调节块(3)之间构成伸缩结构，所述固定调节块(3)上开设有螺纹孔，所述调节器(12)和螺纹连接块(14)之间构成可拆卸结构。

4.根据权利要求1所述的一种便于自动调节烹饪的电磁炉，其特征在于：所述炉面板(15)上等角度分布有凹槽(16)，所述凹槽(16)的宽度和滑块(17)的宽度相同，所述滑块(17)通过凹槽(16)和炉面板(15)之间构成滑动结构。

5.根据权利要求1所述的一种便于自动调节烹饪的电磁炉，其特征在于：所述滑块(17)和连接柱(18)之间为一体结构，所述连接柱(18)的直径小于弹簧(19)的内部直径，所述滑块(17)通过连接柱(18)和弹簧(19)之间构成伸缩结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电磁炉技术领域，具体为一种便于自动调节烹饪的电磁炉。

背景技术

电磁炉是现在一种常见的烹饪加热装置，电磁炉通过通电加热，将热量传递到锅底底部，进而使锅对食材进行加热，从而完成对食材的加工。

有的电磁炉具有自动烹饪的功能，方便根据锅内部的温度调节电磁炉加热，使电磁炉具有自动调节温度的功能，通过检测电磁炉内部的温度，通过外接装置远程控制电磁炉温度。

目前市场上的电磁炉虽然种类和数量非常多，但是大多数的电磁炉有这样的缺点，不能根据电磁炉内部实时温度，远程调节电磁炉的温度，且电磁炉在使用时候，容易发生滑动，并且不能对不同的锅型进行限位，因此要对现在的电磁炉进行改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于自动调节烹饪的电磁炉，以解决上述背景技术提出的目前市场上的不能根据电磁炉内部实时温度，远程调节电磁炉的温度，且电磁炉在使用时候，容易发生滑动，并且不能对不同的锅型进行固定的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于自动调节烹饪的电磁炉，包括电磁炉体、固定调节块、蓝牙端口、调节器、炉面板和凹槽，所述电磁炉体的两侧设置有固定调节块，所述电磁炉体的一端设置有蓝牙端口，所述炉面板上开设有凹槽，其中，

所述电磁炉体的两侧设置有支架，所述支架的侧面设置有固定调节块，所述电磁炉体的内部一端安装有温度调节板，所述温度调节板上安装有显示器；

远离温度调节板的所述电磁炉体的内部一端安装有蓝牙端口，所述温度调节板的侧面设置有中央控制器，所述电磁炉体的中间位置设置有加热线圈，所述加热线圈的侧面设置有温度感应器，所述加热线圈的侧面设置有风扇，所述电磁炉体的内部设置有散热片；

所述调节器的一端设置有吸盘，所述调节器的侧面设置在固定调节块的内部，所述吸盘的一端固定有螺纹连接块，所述螺纹连接块的内部设置有调节器的一端；

所述凹槽内部设置有滑块，所述滑块的两侧设置有连接柱，所述连接柱的外侧设置有弹簧，所述炉面板的侧面设置有控制隔离板。

优选的，所述蓝牙端口、中央控制器、加热线圈和温度感应器构成远程控制机构。

优选的，所述调节器上开设有螺纹槽，所述调节器和固定调节块之间构成伸缩结构，所述固定调节块上开设有螺纹孔，所述调节器和螺纹连接块之间构成可拆卸结构。

优选的，所述炉面板上等角度分布有凹槽，所述凹槽的宽度和滑块的宽度相同，所述滑块通过凹槽和炉面板之间构成滑动结构。

优选的，所述滑块和连接柱之间为一体结构，所述连接柱的直径小于弹簧的内部直径，所述滑块通过连接柱和弹簧之间构成伸缩结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该便于自动调节烹饪的电磁炉：

1.设置有固定调节块、调节器和吸盘，旋转调节器，使调节器通过固定调节块上设置的螺纹孔向下旋转，进而使调节器一端设置的吸盘和外接面接触，通过旋转四角设置的调节器，使电磁炉四角设置的吸盘均和外接面接触，使电磁炉的位置固定；

2.设置有炉面板、凹槽、滑块、连接柱和弹簧，将锅放置到炉面板上，在锅接触炉面板时，锅的侧面和滑块接触，使滑块在凹槽内部进行滑动，同时滑块上设置的连接柱通过弹簧起到限位作用，进而使滑块对锅起到限位固定作用，使锅在使用的时候，不会发生较大滑动；

3.设置有显示器、蓝牙端口、中央控制器、加热线圈和温度感应器，在使用电磁炉进行煲汤或者其他操作的时候，通过观察显示器上的问题，可以通过手机发出信号，使装置上设置的蓝牙端口内部的蓝牙芯片接受信号，经过中央控制器处理，远程调节加热线圈加热的温度，并且通过温度感应器检测后，通过显示器观察，实现自动调节烹饪这一功能。

附图说明

图1为本实用新型俯视结构示意图；

图2为本实用新型电磁炉内部结构示意图；

图3为本实用新型固定调节块和调节器剖面连接结构示意图；

图4为本实用新型凹槽和滑块剖面连接结构示意图；

图5为本实用新型图2中A处局部放大结构示意图；

图6为本实用新型远程控制流程结构示意图。

图中：1、电磁炉体，2、支架，3、固定调节块，4、温度调节板，5、显示器，6、蓝牙端口，7、中央控制器，8、加热线圈，9、温度感应器，10、风扇，11、散热片，12、调节器，13、吸盘，14、螺纹连接块，15、炉面板，16、凹槽，17、滑块，18、连接柱，19、弹簧，20、控制隔离板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种便于自动调节烹饪的电磁炉，包括电磁炉体1、支架2、固定调节块3、温度调节板4、显示器5、蓝牙端口6、中央控制器7、加热线圈8、温度感应器9、风扇10、散热片11、调节器12、吸盘13、螺纹连接块14、炉面板15、凹槽16、滑块17、连接柱18、弹簧19和控制隔离板20，所述电磁炉体1的两侧设置有固定调节块3，所述电磁炉体1的一端设置有蓝牙端口6，所述炉面板15上开设有凹槽16，炉面板15上等角度分布有凹槽16，所述凹槽16的宽度和滑块17的宽度相同，所述滑块17通过凹槽16和炉面板15之间构成滑动结构，将锅放置到炉面板15上，在锅接触炉面板15时，锅的侧面和滑块17接触，使滑块17凹槽16内部进行滑动，进而调节滑块17的位置，使滑块17在滑动到一定位置的时候，对锅起到支撑作用，其中，

所述电磁炉体1的两侧设置有支架2，所述支架2的侧面设置有固定调节块3，所述电磁炉体1的内部一端安装有温度调节板4，所述温度调节板4上安装有显示器5；

远离温度调节板4的所述电磁炉体1的内部一端安装有蓝牙端口6，蓝牙端口6、中央控制器7、加热线圈8和温度感应器9构成远程控制机构，通过手机发出信号，使装置上设置的蓝牙端口6内部的蓝牙芯片型号为CS8635接受信号，经过中央控制器7处理，远程调节加热线圈8加热的温度，并且通过温度感应器9检测后，通过显示器5观察温度，是否需要继续调节，实现自动调节烹饪这一功能，所述温度调节板4的侧面设置有中央控制器7，所述电磁炉体1的中间位置设置有加热线圈8，所述加热线圈8的侧面设置有温度感应器9，所述加热线圈8的侧面设置有风扇10，所述电磁炉体1的内部设置有散热片11；

所述调节器12的一端设置有吸盘13，所述调节器12的侧面设置在固定调节块3的内部，调节器12上开设有螺纹槽，所述调节器12和固定调节块3之间构成伸缩结构，所述固定调节块3上开设有螺纹孔，所述调节器12和螺纹连接块14之间构成可拆卸结构，旋转调节器12，使调节器12通过固定调节块3上设置的螺纹孔向下旋转，进而使调节器12一端设置的吸盘13和外接面接触，从而固定电磁炉的一角，需要对吸盘13进行更换的时候，通过旋转螺纹连接块14，使螺纹连接块14和调节器12分离，即可将吸盘13从调节器12的一端拆卸下来，所述吸盘13的一端固定有螺纹连接块14，所述螺纹连接块14的内部设置有调节器12的一端；

所述凹槽16内部设置有滑块17，所述滑块17的两侧设置有连接柱18，滑块17和连接柱18之间为一体结构，所述连接柱18的直径小于弹簧19的内部直径，所述滑块17通过连接柱18和弹簧19之间构成伸缩结构，滑块17在凹槽16内部进行滑动，同时滑块17上设置的连接柱18通过弹簧19起到限位作用，进而使滑块17滑动到一定位置的时候，停止滑动，通过滑块17对锅起到限位固定作用，所述连接柱18的外侧设置有弹簧19，所述炉面板15的侧面设置有控制隔离板20。

工作原理：在使用该便于自动调节烹饪的电磁炉时，首先在使用装置的时候，通过旋转调节器12，使调节器12通过固定调节块3上设置的螺纹孔向下旋转，进而使调节器12一端设置的吸盘13和外接面接触，通过旋转四角设置的调节器12，使电磁炉四角设置的吸盘13均和外接面接触，使电磁炉的位置固定，然后通过连接电源，启动装置，使加热线圈8工作，同时通过风扇10和散热片11对电磁炉体1内部进行散热，加热线圈8工作的同时，产生的热量传递到炉面板15上，通过将锅放置到炉面板15上，在锅接触炉面板15时，锅的侧面和滑块17接触，使滑块17在凹槽16内部进行滑动，同时滑块17上设置的连接柱18通过弹簧19起到限位作用，进而使滑块17对锅起到限位固定作用，使锅在使用的时候，不会发生较大滑动，在使用电磁炉进行煲汤的时候，通过观察显示器5上的问题，可以通过手机发出信号，使装置上设置的蓝牙端口6内部的蓝牙芯片(型号为CS8635)接受信号，经过中央控制器7处理，远程调节加热线圈8加热的温度，并且通过温度感应器9检测后，通过显示器5观察温度，是否需要继续调节，实现自动调节烹饪这一功能，本说明中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920026128.3

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209445417U

授权时间:20190927

主分类号:F24C 7/00

专利分类号:F24C7/00;F24C7/08;F24C15/10;F24C15/08

范畴分类:15F;

申请人:中山市杰威斯电器有限公司

第一申请人:中山市杰威斯电器有限公司

申请人地址:528400 广东省中山市东凤镇同安村同乐工业园同富西路22号之二

发明人:黄瑞光

第一发明人:黄瑞光

当前权利人:中山市杰威斯电器有限公司

代理人:李海鹏

代理机构:44409

代理机构编号:佛山市智汇聚晨专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4347bb69b21d18c753ad1bea.html