# 一种倒装COB组合式一体灯论文和设计-王强

### 全文摘要

本实用新型涉及车灯设备技术领域，尤其为一种倒装COB组合式一体灯，包括安装灯板，安装灯板通过照地灯连接区连接有照地灯板，照地灯连接区的底部两端对称开设有照地灯固定孔，照地灯固定孔的上方开设有照地灯对接孔，照地灯板的顶部两端对称设置有照地灯板连接耳，每个照地灯板连接耳上开设有照地灯板连接孔，照地灯板通过固定螺栓依次穿过照地灯固定孔与照地灯板连接孔螺纹连接于照地灯连接区上。本实用新型通过在安装灯板的底部设置的照地灯连接区以及在照地灯板顶部设置的照地灯板连接耳，可以通过固定螺栓进行螺纹固定，方便拆卸和安装，同时设置的照地灯对接孔方便连接导线，接通电路，在拆卸时，也方便进行线路的切断。

### 主设计要求

1.一种倒装COB组合式一体灯，包括安装灯板(1)，其特征在于：所述安装灯板(1)的正面安装有转向灯(2)，所述安装灯板(1)的底部设置有照地灯连接区(4)，所述安装灯板(1)通过所述照地灯连接区(4)连接有照地灯板(5)；所述照地灯连接区(4)的底部两端对称开设有照地灯固定孔(41)，所述照地灯固定孔(41)的上方开设有照地灯对接孔(42)，所述照地灯板(5)的顶部两端对称设置有照地灯板连接耳(51)，每个所述照地灯板连接耳(51)上开设有照地灯板连接孔(52)；所述照地灯板(5)通过固定螺栓(6)依次穿过所述照地灯固定孔(41)与所述照地灯板连接孔(52)螺纹连接于所述照地灯连接区(4)上。

### 设计方案

1.一种倒装COB组合式一体灯，包括安装灯板(1)，其特征在于：所述安装灯板(1)的正面安装有转向灯(2)，所述安装灯板(1)的底部设置有照地灯连接区(4)，所述安装灯板(1)通过所述照地灯连接区(4)连接有照地灯板(5)；

所述照地灯连接区(4)的底部两端对称开设有照地灯固定孔(41)，所述照地灯固定孔(41)的上方开设有照地灯对接孔(42)，所述照地灯板(5)的顶部两端对称设置有照地灯板连接耳(51)，每个所述照地灯板连接耳(51)上开设有照地灯板连接孔(52)；

所述照地灯板(5)通过固定螺栓(6)依次穿过所述照地灯固定孔(41)与所述照地灯板连接孔(52)螺纹连接于所述照地灯连接区(4)上。

2.根据权利要求1所述的倒装COB组合式一体灯，其特征在于：所述照地灯固定孔(41)与所述照地灯板连接孔(52)的位置相对应，尺寸相适配。

3.根据权利要求1所述的倒装COB组合式一体灯，其特征在于：所述照地灯板(5)的宽度与所述安装灯板(1)的宽度尺寸相适配。

4.根据权利要求1所述的倒装COB组合式一体灯，其特征在于：所述转向灯(2)和所述照地灯板(5)上分别设置有7组发光组件集合体。

5.根据权利要求1所述的倒装COB组合式一体灯，其特征在于：所述转向灯(2)的下方安装有电路基板(3)，所述电路基板(3)上设置有若干个电阻贴片区(31)和二极管贴片区(32)。

6.根据权利要求5所述的倒装COB组合式一体灯，其特征在于：所述电阻贴片区(31)的数量设置有5-7个，所述二极管贴片区(32)的数量设置有2-4个。

7.根据权利要求5所述的倒装COB组合式一体灯，其特征在于：所述电阻贴片区(31)和二极管贴片区(32)内均设置有导电铜箔(33)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及车灯设备技术领域，具体为一种倒装COB组合式一体灯。

背景技术

传统COB车灯光源多采用卤素灯和大功率LED，卤素灯发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短；而大功率led局部光效过强，光斑不均匀，有暗处。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。而且LED发光的单向性形成了对COB车灯配光的完美支持。

现如今，COB车灯多采用整体式灯板进行使用，将转向灯、行车灯、示宽灯和照地灯直接焊接与灯板上，在照地灯损坏后，直接进行整体灯板更换，造成资源的浪费，增加成本。鉴于此，我们提供一种倒装COB组合式一体灯。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种倒装COB组合式一体灯，以解决上述背景技术中提出现如今在更换车灯中的照地灯时进行整体更换，造成资源浪费，成本增加的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种倒装COB组合式一体灯，包括安装灯板，所述安装灯板的正面安装有转向灯，所述安装灯板的底部设置有照地灯连接区，所述安装灯板通过所述照地灯连接区连接有照地灯板；

所述照地灯连接区的底部两端对称开设有照地灯固定孔，所述照地灯固定孔的上方开设有照地灯对接孔，所述照地灯板的顶部两端对称设置有照地灯板连接耳，每个所述照地灯板连接耳上开设有照地灯板连接孔；

所述照地灯板通过固定螺栓依次穿过所述照地灯固定孔与所述照地灯板连接孔螺纹连接于所述照地灯连接区上。

作为优选，所述照地灯固定孔与所述照地灯板连接孔的位置相对应，尺寸相适配。

作为优选，所述照地灯板的宽度与所述安装灯板的宽度尺寸相适配。

作为优选，所述转向灯和所述照地灯板上设置有7组发光组件集合体。

作为优选，所述转向灯的下方安装有电路基板，所述电路基板上设置有若干个电阻贴片区和二极管贴片区。

作为优选，所述电阻贴片区的数量设置有5-7个，所述二极管贴片区的数量设置有2-4个。

作为优选，所述电阻贴片区和二极管贴片区内均设置有导电铜箔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本倒装COB组合式一体灯通过在安装灯板的底部设置的照地灯连接区以及在照地灯板顶部设置的照地灯板连接耳，可以通过固定螺栓进行螺纹固定，方便拆卸和安装，同时设置的照地灯对接孔方便连接导线，接通电路，在拆卸时，也方便进行线路的切断。

2、本倒装COB组合式一体灯采用全新的二极管、电阻、LED发光芯片LED发光芯片倒装组件集合结构，即设置于二极管、电阻、LED发光芯片底面上的电极与导电铜箔焊接在一起，其相比于现有LED发光模组与电源驱动之间连接，其结构更为简单，电器件二极管、电阻、LED发光芯片与导电铜箔之间的连接更为简洁、方便，成本相对更低，并且其连接可靠性更高，方便在长时间的使用过程中不会轻易出现热胀冷缩问题，使用寿命更长

附图说明

图1为本实用新型的爆炸结构示意图；

图2为本实用新型的组装结构示意图；

图3为本实用新型A处结构示意图。

图中：1、安装灯板；2、转向灯；3、电路基板；31、电阻贴片区；32、二极管贴片区；33、导电铜箔；4、照地灯连接区；41、照地灯固定孔；42、照地灯对接孔；5、照地灯板；51、照地灯板连接耳；52、照地灯板连接孔；6、固定螺栓。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

实施例1

一种倒装COB组合式一体灯，如图1所示，包括安装灯板1，安装灯板1的正面安装有转向灯2，安装灯板1的底部设置有照地灯连接区4，安装灯板1通过照地灯连接区4连接有照地灯板5；

如图3所示，照地灯连接区4的底部两端对称开设有照地灯固定孔41，照地灯固定孔41的上方开设有照地灯对接孔42，照地灯板5的顶部两端对称设置有照地灯板连接耳51，每个照地灯板连接耳51上开设有照地灯板连接孔52；

照地灯板5通过固定螺栓6依次穿过照地灯固定孔41与照地灯板连接孔52螺纹连接于照地灯连接区4上。

进一步的，照地灯固定孔41与照地灯板连接孔52的位置相对应，尺寸相适配。

具体的，照地灯板5的宽度与安装灯板1的宽度尺寸相适配。

本实施例的倒装COB组合式一体灯通过在安装灯板1的底部设置的照地灯连接区4以及在照地灯板5顶部设置的照地灯板连接耳51，可以通过固定螺栓6进行螺纹固定，方便拆卸和安装，同时设置的照地灯对接孔42方便连接导线，接通电路，在拆卸时，也方便进行线路的切断。

实施例2

作为本实用新型的第二种实施例，如图2所示，转向灯2和照地灯板5上分别设置有7组发光组件集合体，发光组件集合体包括至少一个二极管、一个电阻、一个LED发光芯片。

进一步的，转向灯2的下方安装有电路基板3，电路基板3上设置有若干个电阻贴片区31和二极管贴片区32。

具体的，电阻贴片区31的数量设置有5-7个，二极管贴片区32的数量设置有2-4个，作为优选本实施例中的电阻贴片区31的数量设置有7个，二极管贴片区32的数量设置有3个。

此外，电阻贴片区31和二极管贴片区32内均设置有导电铜箔33，设置于二极管、电阻、LED发光芯片底面上的电极与导电铜箔33焊接在一起。

值得说明的是，安装灯板1采用金属基板倒装芯片的集成封装发光模组，其结构简单、可靠，可以解决现有产品在极寒环境下玻钎板产生热胀冷缩导致光源失效的问题。

本实施例的倒装COB组合式一体灯采用全新的二极管、电阻、LED发光芯片LED发光芯片倒装组件集合结构，即设置于二极管、电阻、LED发光芯片底面上的电极与导电铜箔33焊接在一起，其相比于现有LED发光模组与电源驱动之间连接，其结构更为简单，电器件二极管、电阻、LED发光芯片与导电铜箔之间的连接更为简洁、方便，成本相对更低，并且其连接可靠性更高，方便在长时间的使用过程中不会轻易出现热胀冷缩问题，使用寿命更长。

本实用新型的倒装COB组合式一体灯在使用时，安装人员将准备的电阻安装于电阻贴片区31上，并将二极管安装于二极管贴片区32上，之后将照地灯板5上的照地灯板连接耳51紧贴于照地灯连接区4上，并使得照地灯固定孔41和照地灯板连接孔52重合，并通过设置的固定螺栓6将照地灯板5安装于安装灯板1上，通过在安装灯板1的底部设置的照地灯连接区4以及在照地灯板5顶部设置的照地灯板连接耳51，可以通过固定螺栓6进行螺纹固定，方便拆卸和安装，同时设置的照地灯对接孔42方便连接导线，接通电路，在拆卸时，也方便进行线路的切断。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920079379.8

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209431320U

授权时间:20190924

主分类号:F21S 43/14

专利分类号:F21S43/14;F21V19/00;F21V23/02;F21W103/00;F21W103/20;F21Y115/10

范畴分类:35A;

申请人:广东金光原照明科技有限公司

第一申请人:广东金光原照明科技有限公司

申请人地址:528400 广东省中山市横栏镇茂辉工业区(三沙)益辉二路13号二楼之二、三楼之一、四楼之一

发明人:王强;王红艺

第一发明人:王强

当前权利人:广东金光原照明科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/43b4a538c5ac62b05d28d00d.html