# 城市污水处理系统后置过滤池论文和设计-原志文

### 全文摘要

本实用新型涉及城市污水处理技术领域，具体涉及城市污水处理系统后置过滤池，包括池体，池体一端设置有入水口，入水口下设置有沉淀槽，沉淀槽设置有3块隔板，沉淀槽后设置有水流加速槽，水流加速槽后设置有第一格栅固定槽和第二格栅固定槽，第一格栅固定槽和第二格栅固定槽中设置有过滤格栅，第二格栅固定槽后设置有排水槽，排水槽后设置排水口，排水口后设置有缓流板，能够实现过滤城市污水中包含的大颗粒物。

### 主设计要求

1.城市污水处理系统后置过滤池，其特征在于：包括池体（1），池体（1）一端设置有入水口（2），入水口（2）下设置有沉淀槽（3），沉淀槽（3）设置有3块隔板（9），沉淀槽（3）后设置有水流加速槽（4），水流加速槽（4）后设置有第一格栅固定槽（10）和第二格栅固定槽（11），第一格栅固定槽（10）和第二格栅固定槽（11）中设置有过滤格栅（15），第二格栅固定槽（11）后设置有排水槽（5），排水槽（5）后设置排水口（7），排水口（7）后设置有缓流板（8）。

### 设计方案

1.城市污水处理系统后置过滤池，其特征在于：包括池体（1），池体（1）一端设置有入水口（2），入水口（2）下设置有沉淀槽（3），沉淀槽（3）设置有3块隔板（9），沉淀槽（3）后设置有水流加速槽（4），水流加速槽（4）后设置有第一格栅固定槽（10）和第二格栅固定槽（11），第一格栅固定槽（10）和第二格栅固定槽（11）中设置有过滤格栅（15），第二格栅固定槽（11）后设置有排水槽（5），排水槽（5）后设置排水口（7），排水口（7）后设置有缓流板（8）。

2.根据权利要求1所述的城市污水处理系统后置过滤池，其特征在于：所述沉淀槽（3）为弓型弯曲设置，在沉淀槽（3）转角处底部位置设置有排污口（14）。

3.根据权利要求1所述的城市污水处理系统后置过滤池，其特征在于：所述水流加速槽（4）设置有斜坡结构，斜坡底部与第一格栅固定槽（10）衔接。

4.根据权利要求1所述的城市污水处理系统后置过滤池，其特征在于：所述过滤格栅（15）顶部设置有提手（16），过滤格栅（15）与栅固定槽接触面设置有橡胶填充。

5.根据权利要求1所述的城市污水处理系统后置过滤池，其特征在于：所述缓流板（8）上设置有净水过滤棉。

6.根据权利要求1所述的城市污水处理系统后置过滤池，其特征在于：所述排水槽（5）侧面底部设置有抽水泵（12），抽水泵（12）通过管道（13）连接到沉淀槽（3）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及城市污水处理技术领域，具体涉及城市污水处理系统后置过滤池。

背景技术

20世纪50年代以后，全球人口急剧增长，工业发展迅速。全球水资源状况迅速恶化。一方面，人类对水资源的需求以惊人的速度扩大；另一方面，日益严重的水污染蚕食大量可供消费的水资源，城市污水处理是指为改变污水性质，使其对环境水域不产生危害而采取的措施。

现有技术中，城市污水中会包含很多大颗粒物，大颗粒物是影响水质的主要物质。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供城市污水处理系统后置过滤池，能够实现过滤城市污水中包含的大颗粒物。

为解决上述的技术问题，本实用新型采用以下技术方案：

城市污水处理系统后置过滤池，包括池体，池体一端设置有入水口，入水口下设置有沉淀槽，沉淀槽设置有3块隔板，沉淀槽后设置有水流加速槽，水流加速槽后设置有第一格栅固定槽和第二格栅固定槽，第一格栅固定槽和第二格栅固定槽中设置有过滤格栅，第二格栅固定槽后设置有排水槽，排水槽后设置排水口，排水口后设置有缓流板。

进一步，所述沉淀槽为弓型弯曲设置，在沉淀槽转角处底部位置设置有排污口。

进一步，所述水流加速槽设置有斜坡结构，斜坡底部与第一格栅固定槽衔接。

进一步，所述过滤格栅顶部设置有提手，过滤格栅与栅固定槽接触面设置有橡胶填充。

进一步，所述缓流板上设置有净水过滤棉。

进一步，所述排水槽侧面底部设置有抽水泵，抽水泵通过管道连接到沉淀槽。

与现有技术相比，本实用新型能够实现以下有益效果之一：

1.包括池体，池体一端设置有入水口，入水口下设置有沉淀槽，沉淀槽设置有3块隔板，沉淀槽后设置有水流加速槽，水流加速槽后设置有第一格栅固定槽和第二格栅固定槽，第一格栅固定槽和第二格栅固定槽中设置有过滤格栅，第二格栅固定槽后设置有排水槽，排水槽后设置排水口，排水口后设置有缓流板，能够实现过滤城市污水中的大颗粒物，净化水质。

2.所述沉淀槽为弓型弯曲设置，在沉淀槽转角处底部位置设置有排污口，能够实现在过滤前使城市污水中部分大颗粒物，先沉淀收集一部分，提高过滤效率。

3.所述水流加速槽设置有斜坡结构，斜坡底部与第一格栅固定槽衔接，能够实现加上污水流速，使过滤时大颗粒胡过滤效果更好，提高污水处理效率。

4.所述过滤格栅顶部设置有提手，过滤格栅与栅固定槽接触面设置有橡胶填充，能够实现过滤格栅方便拆卸清洗，并且保证城市污水不会从过滤格栅与栅固定槽接触面流淌出去，保证过滤效率。

5.所述缓流板上设置有净水过滤棉，能够实现提高过滤效果。

6.所述排水槽侧面底部设置有抽水泵，抽水泵通过管道连接到沉淀槽，能够实现有经过滤格栅过滤过还有部分沉淀的大颗粒物，经过抽水泵抽到沉淀槽内再次过滤，保证过滤效果。

附图说明

图1为本实用新型结构视图。

图2为本实用新型过滤格栅结构视图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例1

城市污水处理系统后置过滤池，其特征在于：包括池体1，池体1一端设置有入水口2，入水口2下设置有沉淀槽3，沉淀槽3设置有3块隔板9，沉淀槽3后设置有水流加速槽4，水流加速槽4后设置有第一格栅固定槽10和第二格栅固定槽11，第一格栅固定槽10和第二格栅固定槽11中设置有过滤格栅15，第二格栅固定槽10后设置有排水槽5，排水槽5后设置排水口7，排水口7后设置有缓流板8，能够实现过滤城市污水中的大颗粒物，净化水质。

实施例2

在实施例1的基础上，所述沉淀槽3为弓型弯曲设置，在沉淀槽3转角处底部位置设置有排污口14，能够实现在过滤前使城市污水中部分大颗粒物，先沉淀收集一部分，提高过滤效率。

实施例3

在实施例1的基础上，所述水流加速槽4设置有斜坡结构，斜坡底部与第一格栅固定槽10衔接，能够实现加上污水流速，使过滤时大颗粒胡过滤效果更好，提高污水处理效率。

实施例4

在实施例1的基础上，所述过滤格栅15顶部设置有提手16，过滤格栅15与栅固定槽接触面设置有橡胶填充，能够实现过滤格栅方便拆卸清洗，并且保证城市污水不会从过滤格栅与栅固定槽接触面流淌出去，保证过滤效率。

实施例5

在实施例1的基础上，所述缓流板8上设置有净水过滤棉，能够实现提高过滤效果。

实施例6

在实施例1的基础上，所述排水槽5侧面底部设置有抽水泵12，抽水泵12通过管道13连接到沉淀槽3，能够实现有经过滤格栅过滤过还有部分沉淀的大颗粒物，经过抽水泵抽到沉淀槽内再次过滤，保证过滤效果。

尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述，但是，应该理解，本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式，这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说，在本申请公开、附图和权利要求的范围内，可以对主题组合布局的组成部件和\/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和\/或布局进行的变形和改进外，对于本领域技术人员来说，其他的用途也将是明显的。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259119.7

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209322590U

授权时间:20190830

主分类号:C02F 9/02

专利分类号:C02F9/02

范畴分类:41B;

申请人:河南隆虑环保科技有限公司

第一申请人:河南隆虑环保科技有限公司

申请人地址:455000 河南省安阳市林州市红旗渠大道国家863林州产业园2号楼406室

发明人:原志文;王国宇

第一发明人:原志文

当前权利人:河南隆虑环保科技有限公司

代理人:邓金涛

代理机构:11458

代理机构编号:北京鼎宏元正知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/43e38f8481ec2ef56fbd528b.html