# V-N-TiO2/凹凸棒土和V-N-TiO2/玻璃珠复合材料的吸附及光催化性能

### 论文摘要

采用自主研制的V-N-TiO2光催化剂、V-N-TiO2/凹凸棒土、V-N-TiO2/玻璃珠光催化复合材料,选用腐殖酸、亚甲基蓝、二甲基甲酰胺为目标降解物,对复合材料的吸附特点和光催化性能进行了研究。研究表明,除对二甲基甲酰胺,V-N-TiO2光催化剂、V-N-TiO2/凹凸棒土、V-N-TiO2/玻璃珠光催化复合材料、凹凸棒土、玻璃珠负载材料对腐殖酸、亚甲基蓝的吸附符合Langmuir等温模型,V-N-TiO2/凹凸棒土、V-N-TiO2/玻璃珠光催化复合材料的负载形式对其吸附性能影响最大。V-N-TiO2光催化剂、V-N-TiO2/凹凸棒土、V-N-TiO2/玻璃珠光催化复合材料对腐殖酸、亚甲基蓝的光催化反应均符合一级动力学方程。V-N-TiO2/凹凸棒土、V-N-TiO2/玻璃珠光催化复合材料的光催化性能与吸附平衡常数Ka、光催化表面反应的速率常数Kr有关。当光催化复合材料对不同目标降解物的吸附平衡常数差别较大时,吸附平衡常数越大,反应速率常数越大,光催化反应进行得越快;当光催化复合材料对不同目标降解物的吸附平衡常数差别不大时,光催化表面反应的速率常数越大,反应速率常数则越大,光催化反应进行得越快。

### 论文目录

- 1 实验材料及方法

- 1.1 原材料及分析方法

- 1.2 吸附平衡实验

- 1.3 光催化降解

- 2 结果与讨论

- 2.1 V-N-TiO2/凹凸棒土和V-N-TiO2/玻璃珠吸附性能

- 2.1.1 负载材料对V-N-TiO2/凹凸棒土和V-N-TiO2/玻璃珠吸附性能的影响

- 2.1.2 不同目标降解物对V-N-TiO2/凹凸棒土和V-N-TiO2/玻璃珠吸附性能影响

- 2.1.3 V-N-TiO2/凹凸棒土和V-N-TiO2/玻璃珠负载形式对其吸附性能影响

- 2.2 V-N-TiO2/凹凸棒土和V-N-TiO2/玻璃珠光催化性能

- 2.2.1 光催化动力学

- 2.2.2 目标降解物的浓度对光催化复合材料反应速率常数影响

- 2.2.3 光催化复合材料吸附性对其反应速率常数的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 贾玲萍,陈作雁,王应平,安兴才

关键词: 复合材料,凹凸棒土,玻璃珠,吸附,光催化性能,动力学,反应速率常数

来源: 复合材料学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 甘肃自然能源研究所,甘肃省膜科学技术研究院

基金: 甘肃省青年科技基金(1606RJYA241),甘肃省科技重大专项(1602FKDA004),甘肃省科学院青年科技创新基金(2016QN-01)

分类号: TB33

DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20180704.001

页码: 693-700

总页数: 8

文件大小: 408K

下载量: 214

### 相关论文文献

- [1].钼酸铋基材料的可控制备与光催化性能研究进展[J]. 广州化工 2020(21)

- [2].空心球形In_2O_3/ZrO_2-TiO_2纳米复合材料多模式光催化[J]. 化学通报 2017(10)

- [3].光催化去除挥发性有机污染物的研究进展[J]. 现代盐化工 2017(05)

- [4].聚马来酸的合成及其对棉织物光催化抗皱整理的影响[J]. 现代丝绸科学与技术 2015(06)

- [5].光催化纸的研究进展[J]. 纸和造纸 2016(05)

- [6].光催化解“毒”实验日记[J]. 课堂内外(科学Fans) 2020(06)

- [7].具有光催化空气净化功能的铝网研制[J]. 化工管理 2020(12)

- [8].光催化混凝土物理力学性能研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].天然模板法多孔TiO_2遗态材料的制备及其光催化性能[J]. 河北科技师范学院学报 2020(01)

- [10].吡咯并吡咯二酮类染料小分子在光催化制氢中的应用[J]. 中国科学:化学 2020(08)

- [11].光催化功能棉织物的原位制备及性能研究[J]. 棉纺织技术 2020(09)

- [12].负载型光催化膜特征及氟伐他汀降解性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(09)

- [13].纳米TiO_2光催化混凝土研究进展[J]. 混凝土与水泥制品 2018(06)

- [14].银反点阵列/TiO_2材料的制备及光催化性能研究[J]. 贵金属 2016(S1)

- [15].磷酸银纳米结构的调控及其光催化性能研究[J]. 无机材料学报 2017(03)

- [16].氧化铟掺杂的氧化镓光催化固氮性能研究[J]. 环境科学学报 2017(08)

- [17].可见光催化需氧氧化在有机合成中的应用[J]. 影像科学与光化学 2017(05)

- [18].室内光催化喷雾净化产品与相关净化标准比较[J]. 无线互联科技 2015(15)

- [19].氮化碳复合材料光催化性能研究进展[J]. 内蒙古石油化工 2020(09)

- [20].金属-有机框架材料在光催化二氧化碳还原中的应用[J]. 化学进展 2020(11)

- [21].纳米TiO_2@酵母碳球对盐酸四环素的吸附-光催化协同效应及响应面优化[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [22].使用光催化设备能有效预防新型冠状病毒感染吗[J]. 现代物理知识 2020(04)

- [23].一锅法水热制备Bi_3O_4Cl-BiOCl复合材料及可见光催化性能研究[J]. 能源研究与信息 2018(02)

- [24].TiO_2光催化绿色建筑材料研究进展[J]. 新型建筑材料 2018(06)

- [25].TiO_2光催化纺织品的研究现状[J]. 山东纺织经济 2018(09)

- [26].用智慧舞动光能——光催化前沿论坛侧记[J]. 中国材料进展 2016(10)

- [27].N掺杂TiO_2纳米材料可见光催化性能及其降解水中腐殖酸[J]. 环境工程 2017(01)

- [28].Fe_3O_4/G-BiOCl纳米复合光催化剂的制备及光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(02)

- [29].半导体材料的能带调控及其光催化性能的研究[J]. 同行 2016(13)

- [30].2013·中国光催化论坛及产业大会在北京举行[J]. 影像技术 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/44149e912bb2cd9919aece01.html