# 塑料模具论文_

导读:本文包含了塑料模具论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:塑料模具,教学方法,装置,教学内容,陡峭,磨损,课程标准。

### 塑料模具论文文献综述

[1]（2019）在《一种塑料模具热流道加热装置》一文中研究指出本实用新型属于热流道模具技术领域,尤其为一种塑料模具热流道加热装置,包括滑动安装在上模上的环型加热套筒,上模的底部设有下模,且上模与下模上开设有同一个成型腔,且上模的顶部开设有第一凹槽,第一凹槽的底部开设有安装槽,安装槽的底部与成型腔连通,且安装槽内设有热流道管,热流道管与安装槽连通,环型加热套(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2019年22期）

[2]（2019）在《一种塑料模具加工用夹紧装置》一文中研究指出本实用新型公开了一种塑料模具加工用夹紧装置,包括固定底座,固定底座上端面中部固定安装有放置台,放置台外侧壁固定安装磁块,磁块外端固定连接第一弹簧,第一弹簧末端固定连接铁制连接块,铁制连接块外端固定连接第一夹块,固定底座上端面拐角开有滑槽,滑槽内互动连接滑块,滑块外侧壁固定连接第二夹块,滑块末端固定连接推板,推板末端(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2019年22期）

徐石交[3]（2019）在《塑料模具设计中的问题以及优化策略》一文中研究指出社会经济的高速发展让社会生产对于塑料模具的需求越来越大,这对与塑料模具行业而言,既是机遇,也是挑战。塑料模具设计人员应当积极的将先进的设计理念以及设计方法应用于实际工作中,促使塑料模具的质量有所提升,充分能满足社会生产对于塑料模具的要求。本文就塑料模具设计中的问题以及优化策略作出探究,分析塑料模具设计中常见的几种问题,并提出优化措施,以望能够提升塑料模具的质量。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年20期）

孟钢钳,韩基伟,李勇[4]（2019）在《30Cr13塑料模具钢的热处理与性能》一文中研究指出采用X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等方法研究了淬火-配分(Q&P)处理工艺下30Cr13塑料模具钢的物相组成和显微组织演变规律,并利用动电位极化法对不同热处理工艺下模具钢在3.5wt%NaCl水溶液中的腐蚀行为进行了分析。结果表明,未配分处理的盐浴淬火试样220Q和220P的显微组织均由板条状马氏体组成,残留奥氏体含量<3vol%;经过淬火-配分热处理后,其基体组织中除板条马氏体外,在马氏体板条间还有白亮条状或者颗粒状M_3C型碳化物出现;随着配分温度从300℃上升至500℃,试样中残留奥氏体含量呈现先增加而后降低的趋势,在400℃时取得最大值。经不同淬火-配分热处理的30Cr13模具钢试样的耐均匀腐蚀性能差别不大;其中350P试样的点蚀电位最大(约146.6 mV),具有最佳的耐点蚀性能。(本文来源于《金属热处理》期刊2019年10期）

王川亮,陈光军,张珂[5]（2019）在《Cr12MoV塑料模具钢铣削加工表面叁维偏斜度和陡峭度》一文中研究指出目的研究加工参数对零件表面偏斜度和陡峭度的影响。方法选择单因素试验方案对Cr12MoV模具钢进行铣削加工,采用叁维表面轮廓仪采集不同条件下工件表面的叁维形貌,并测量叁维表面的偏斜度和陡峭度,分析表面形貌变化的原因。结果随着切削速度的增大,偏斜度值先增大后减小,陡峭度值呈现先减小后增大趋势,在切削速度为197m/min时,偏斜度值为–0.21,陡峭度值为2.62,表面形貌较平坦。随着进给量的增大,偏斜度值从负值逐渐增大到正值,陡峭度值先减小后增大。在进给量为0.25 mm/r时,偏斜度值为正数,陡峭度值达到4.17。随着切削深度的增加,偏斜度值逐渐增大,陡峭度值呈先减少后增加的趋势,但表面形貌变化不大。随着行距的增大,偏斜度值和陡峭度值都是先增大后减小,对表面形貌影响较大,行距较小时,表面轮廓幅度分布更均匀。随着刀具半径的增大,偏斜度值和陡峭度值逐渐增大,在刀具半径为5 mm时,偏斜度值最小为–0.11,陡峭度值最小为1.93,加工表面有较好的光洁度。结论增加使用叁维表面偏斜度和陡峭度可以使加工表面的形貌特征描述得更加全面,研究切削参数对加工表面叁维偏斜度和陡峭度的影响规律,可为塑料模具铣削加工优化切削参数提供理论参考。(本文来源于《表面技术》期刊2019年10期）

杨远平[6]（2019）在《高职模具专业塑料模具设计课程标准与教学方法的探讨与实践》一文中研究指出《塑料模具设计》是高职模具设计与制造专业的一门主干专业基础课,在教授高职学生这门课时,要根据人才培养的目标定位,合理选择、确定课程标准,在课程定位上要以培养学生的识图能力为课程的出发点,对于模具设计能力只要求部分同学能够基本掌握;在教学方法上,要在充分利用多媒体课件的基础上,通过一步一步的绘制装配图,讲解模具各部分的组成极其工作原理和装配关系,同时以作图练习来提高学生的识图能力,教学内容上做好难易取舍,在学生识图能力有一定提高后再讲解设计,以提高本课程教学效果。(本文来源于《教育现代化》期刊2019年83期）

许维进[7]（2019）在《CAD/CAE技术在塑料模具设计中的应用探讨》一文中研究指出CAD/CAE,是当代数字化技术的典型程序代表,它在社会资源生产与加工中得到了广泛的应用。基于此,结合CAD/CAE技术相关理论,着重对其在塑料模具设计中的融合要点进行探究,以达到发挥技术优势,促进社会产业发展的目的。(本文来源于《湖北农机化》期刊2019年19期）

闫闵,宋杰,狄金叶,赵佳峰[8]（2019）在《塑料模具设计问题及改进思考》一文中研究指出如今,塑料模具在工业制造业中的应用范围越来越广,功效越来越大,相应的模具设计制造要求也越来越高。在传统模具产品的常规设计中,常因各种主客观因素影响而存在一定的设计问题,为此应结合塑料模具的设计问题进行改进思考,保障模具设计的效率提升。据此探讨了塑料模具设计中的典型问题和改进策略,具有一定参考借鉴价值。(本文来源于《湖北农机化》期刊2019年19期）

佀庆波[9]（2019）在《《塑料模具设计》课程教学浅谈》一文中研究指出《塑料模具设计》课程是我校高分子材料与工程专业一门重要的专业必修课。根据《塑料模具设计》课程特点,分析了该课程教学的现状及存在的问题,针对这些问题,在教学内容、教学方法和实践性教学环节等方面提出了一些建议。(本文来源于《吉林化工学院学报》期刊2019年10期）

朱坚[10]（2019）在《塑料模具塑件成型部位失效及处理工艺探究》一文中研究指出当前塑料模具注塑成型工艺中,对塑件精度影响最大的因素是高温高压下塑料分子对成型部位产生冲击,出现腐蚀以及磨损。这会导致内腔的精度以及表面精度下降。本文对塑料模具成型表面冲蚀磨损的相关原因进行探究分析,以及如何使用离子注入、钛-氮表面扩渗、碳氮共渗、激光熔覆等提升性能的相关工艺进行介绍。(本文来源于《数码世界》期刊2019年10期）

### 塑料模具论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本实用新型公开了一种塑料模具加工用夹紧装置,包括固定底座,固定底座上端面中部固定安装有放置台,放置台外侧壁固定安装磁块,磁块外端固定连接第一弹簧,第一弹簧末端固定连接铁制连接块,铁制连接块外端固定连接第一夹块,固定底座上端面拐角开有滑槽,滑槽内互动连接滑块,滑块外侧壁固定连接第二夹块,滑块末端固定连接推板,推板末端

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 塑料模具论文参考文献

[1]..一种塑料模具热流道加热装置[J].橡塑技术与装备.2019

[2]..一种塑料模具加工用夹紧装置[J].橡塑技术与装备.2019

[3].徐石交.塑料模具设计中的问题以及优化策略[J].内燃机与配件.2019

[4].孟钢钳,韩基伟,李勇.30Cr13塑料模具钢的热处理与性能[J].金属热处理.2019

[5].王川亮,陈光军,张珂.Cr12MoV塑料模具钢铣削加工表面叁维偏斜度和陡峭度[J].表面技术.2019

[6].杨远平.高职模具专业塑料模具设计课程标准与教学方法的探讨与实践[J].教育现代化.2019

[7].许维进.CAD/CAE技术在塑料模具设计中的应用探讨[J].湖北农机化.2019

[8].闫闵,宋杰,狄金叶,赵佳峰.塑料模具设计问题及改进思考[J].湖北农机化.2019

[9].佀庆波.《塑料模具设计》课程教学浅谈[J].吉林化工学院学报.2019

[10].朱坚.塑料模具塑件成型部位失效及处理工艺探究[J].数码世界.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/44b7051c860752e3cb22f62f.html