# 小方坯碳偏析模拟研究

### 论文摘要

基于Fluent建立了150 mm×150 mm结晶器的三维模型,模拟计算了结晶器内流场、温度场及溶质分布的变化,并对二冷区宏观偏析进行了模拟.结果发现,结晶器角部传热方式为二维传热,与表面一维传热相比凝固速度较快.结晶器角部钢液存在回流,同时弯月面处钢液也存在小的回流.受回流及凝固的影响,碳元素在结晶器内会重新分配,上部表现为正偏析、回流通道表现为负偏析.并且发现,由于固液相扩散系数的不同,直到凝固终点,铸坯冷却过程中都会存在环形负偏析.

### 论文目录

- 1 数学模型

- 1.1 模型的假设

- 1.2 模型的建立

- 1.3 控制方程

- 1.4 边界条件与物性参数

- 2 模拟结果的分析

- 2.1 模型的验证

- 2.2 结晶器流场

- 2.3 结晶器温度场

- 2.4 结晶器溶质场

- 2.5 二冷区宏观偏析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董志成,张炯明,马海涛

关键词: 结晶器,模拟,溶质分布,方坯

来源: 有色金属科学与工程 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51834002)

分类号: TF777.3

DOI: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2019.05.007

页码: 40-45+112

总页数: 7

文件大小: 685K

下载量: 88

### 相关论文文献

- [1].倒角结晶器在线热态调宽技术的应用研究[J]. 连铸 2020(01)

- [2].铜质结晶器表面涂覆层的研究进展[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [3].结晶器热调宽控制模型[J]. 冶金自动化 2017(02)

- [4].复合式结晶器结构及温度场、热应力研究[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [5].结晶器热调宽控制模型[J]. 钢铁技术 2017(01)

- [6].探究连续铸钢中结晶器冷却水温差的测量和水量调节[J]. 中国锰业 2017(03)

- [7].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 冶金自动化 2017(05)

- [8].空心环形件电渣熔铸内结晶器的对流换热系数[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(08)

- [9].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 钢铁技术 2017(02)

- [10].鞍钢连铸倒角结晶器的应用实践[J]. 鞍钢技术 2017(05)

- [11].电渣重熔过程结晶器旋转对钢中夹杂物的影响[J]. 过程工程学报 2019(06)

- [12].连铸倒角结晶器生产实践[J]. 河南冶金 2016(05)

- [13].倒角结晶器技术在南钢的应用[J]. 南钢科技与管理 2020(03)

- [14].一种新型结晶器的设计及制造[J]. 国防制造技术 2013(03)

- [15].对硝基氯苯生产中卧式和翅片式结晶器的应用比较[J]. 江西化工 2012(01)

- [16].结晶器在线热态调宽速度的研究[J]. 炼钢 2009(05)

- [17].两种结晶器的透磁效果和冷却效果比较[J]. 特种铸造及有色合金 2008(01)

- [18].振动不同步对结晶器内铸坯应力影响有限元分析[J]. 钢铁钒钛 2019(02)

- [19].板坯连铸结晶器喂钢带模拟研究[J]. 铸造技术 2018(10)

- [20].新型结晶器内流场及温度场数值模拟[J]. 河北冶金 2016(06)

- [21].浅谈较大直径衬胶结晶器的问题及改进[J]. 化工管理 2014(09)

- [22].板坯连铸热顶结晶器研究[J]. 宝钢技术 2014(04)

- [23].连铸板坯倒角结晶器及应用[J]. 设备管理与维修 2014(08)

- [24].结晶器磨损对铸坯传热的影响[J]. 钢铁钒钛 2013(03)

- [25].结晶器在线监控集成系统的开发与应用[J]. 鞍钢技术 2012(02)

- [26].方管结晶器爆炸成形过程数值模拟[J]. 锻压技术 2011(02)

- [27].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术研究[J]. 铸造技术 2011(10)

- [28].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术的理论研究[J]. 连铸 2011(S1)

- [29].自振式结晶器在奥氏体不锈钢方圆坯上的应用[J]. 连铸 2011(S1)

- [30].翅片式结晶器在硝基氯苯生产中的应用[J]. 浙江化工 2009(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/44f912c75e467a8aa3cdbadd.html