# 一种网络生产线的对绞机论文和设计-魏志明

### 全文摘要

本实用新型涉及一种网络生产线的对绞机，包括主控电箱，主控电箱底部通过电机连接有储线轮，储线轮一侧通过绞线机构连接有位于绞线平台上的同步轮，同步轮上的网络线穿过绞线机构并延伸至放线筒上，放线筒一端通过旋转轴连接有收卷器，收卷器和放线筒之间设有与网络线相连接的全瓷导轮，全瓷导轮内设有与全瓷导轮相适配的导线槽，绞线机构包括固定轮盘，固定轮盘外壁两侧分别设置有横向调节杆和纵向调节杆，横向调节杆和纵向调节杆之间安装有活动轮盘，活动轮盘底端一侧设有与固定轮盘相连接的对绞架，对绞架一侧通过缓冲轴连接有防护链条。有益效果：本实用新型安全稳定、工作效率得到提高，自动化程度高，同步效果和控制精度好。

### 主设计要求

1.一种网络生产线的对绞机，其特征在于，包括主控电箱(1)、绞线机构(2)、同步轮(3)、放线筒(4)和收卷器(5)，所述主控电箱(1)底部通过电机(6)连接有储线轮(7)，所述储线轮(7)一侧通过所述绞线机构(2)连接有位于绞线平台(8)上所述的同步轮(3)，所述同步轮(3)上的网络线穿过所述绞线机构(2)并延伸至所述放线筒(4)上，所述放线筒(4)一端通过旋转轴(9)连接有所述收卷器(5)，所述收卷器(5)和所述放线筒(4)之间设有与网络线相连接的全瓷导轮(10)，所述全瓷导轮(10)内设有与所述全瓷导轮(10)相适配的导线槽(11)，所述绞线机构(2)包括固定轮盘(12)，所述固定轮盘(12)外壁两侧分别设置有横向调节杆(13)和纵向调节杆(14)，所述横向调节杆(13)和所述纵向调节杆(14)之间安装有活动轮盘(15)，所述活动轮盘(15)底端一侧设有与所述固定轮盘(12)相连接的对绞架(16)，所述对绞架(16)一侧通过缓冲轴(17)连接有防护链条(18)，所述防护链条(18)一端设有位于所述活动轮盘(15)下方的套环(19)。

### 设计方案

1.一种网络生产线的对绞机，其特征在于，包括主控电箱(1)、绞线机构(2)、同步轮(3)、放线筒(4)和收卷器(5)，所述主控电箱(1)底部通过电机(6)连接有储线轮(7)，所述储线轮(7)一侧通过所述绞线机构(2)连接有位于绞线平台(8)上所述的同步轮(3)，所述同步轮(3)上的网络线穿过所述绞线机构(2)并延伸至所述放线筒(4)上，所述放线筒(4)一端通过旋转轴(9)连接有所述收卷器(5)，所述收卷器(5)和所述放线筒(4)之间设有与网络线相连接的全瓷导轮(10)，所述全瓷导轮(10)内设有与所述全瓷导轮(10)相适配的导线槽(11)，所述绞线机构(2)包括固定轮盘(12)，所述固定轮盘(12)外壁两侧分别设置有横向调节杆(13)和纵向调节杆(14)，所述横向调节杆(13)和所述纵向调节杆(14)之间安装有活动轮盘(15)，所述活动轮盘(15)底端一侧设有与所述固定轮盘(12)相连接的对绞架(16)，所述对绞架(16)一侧通过缓冲轴(17)连接有防护链条(18)，所述防护链条(18)一端设有位于所述活动轮盘(15)下方的套环(19)。

2.根据权利要求1所述的一种网络生产线的对绞机，其特征在于，所述主控电箱(1)顶部设有位于所述电机(6)上方的推杆(20)。

3.根据权利要求1所述的一种网络生产线的对绞机，其特征在于，所述收卷器(5)外壁上安装有与所述全瓷导轮(10)相连接的手动转柄(21)。

4.根据权利要求1所述的一种网络生产线的对绞机，其特征在于，所述导线槽(11)内壁上的槽宽根据网络线厚度而设置有调节安装孔(22)。

5.根据权利要求4所述的一种网络生产线的对绞机，其特征在于，所述导线槽(11)一端设有与所述收卷器(5)相连接的吹风机(23)。

6.根据权利要求1所述的一种网络生产线的对绞机，其特征在于，所述对绞架(16)和所述套环(19)外部均置于防护门(24)中。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及网络线加工装置技术领域，具体一种网络生产线的对绞机。

背景技术

对绞机是一种应用于高频数据电缆线绞合的电线电缆设备，使多根单支导体扭成一股，达到线材的工艺要求。对绞机一般可分为自动高速对绞机和三节距高速对绞机两种。其中自动高速对绞机较为普遍。三节距高速对绞机则在传统的退扭对绞装置的基础上，产量显著增加30％以上，是5类\/6类\/7类局域网数据电缆的绞对工艺上的最佳设备。

网络线由于单个组成结构较为细小，对于绞接时张力的精度要求高、从而保证绞接线的质量，现有的网络生产线对绞机自动化程度不够高，收线时容易散开且甚至容易发生断开，不能够保证绞线的同步效果，同时影响到人员的安全，从而降低了产品的包装质量。

实用新型内容

本实用新型目的是提供一种网络生产线的对绞机，提供一种自动化程度高、同步效果好和安全稳定网络生产线的对绞机。

为了实现以上目的，本实用新型采用的技术方案为：一种网络生产线的对绞机，包括主控电箱、绞线机构、同步轮、放线筒和收卷器，所述主控电箱底部通过电机连接有储线轮，所述储线轮一侧通过所述绞线机构连接有位于绞线平台上所述的同步轮，所述同步轮上的网络线穿过所述绞线机构并延伸至所述放线筒上，所述放线筒一端通过旋转轴连接有所述收卷器，所述收卷器和所述放线筒之间设有与网络线相连接的全瓷导轮，所述全瓷导轮内设有与所述全瓷导轮相适配的导线槽，所述绞线机构包括固定轮盘，所述固定轮盘外壁两侧分别设置有横向调节杆和纵向调节杆，所述横向调节杆和所述纵向调节杆之间安装有活动轮盘，所述活动轮盘底端一侧设有与所述固定轮盘相连接的对绞架，所述对绞架一侧通过缓冲轴连接有防护链条，所述防护链条一端设有位于所述活动轮盘下方的套环。

进一步的，所述主控电箱顶部设有位于所述电机上方的推杆。

进一步的，所述收卷器外壁上安装有与所述全瓷导轮相连接的手动转柄。

进一步的，所述导线槽内壁上的槽宽根据网络线厚度而设置有调节安装孔。

进一步的，所述导线槽一端设有与所述收卷器相连接的吹风机。

进一步的，所述对绞架和所述套环外部均置于防护门中。

本实用新型的技术效果在于：主控电箱通过电机将网络线输送到绞线机构进行加工，再通过放线筒上的收卷器进行收集，横向调节杆和纵向调节杆配合对绞架上的套环，可以对网络线进行绞接前的位置对准，以此保证对接工作的正常进行，固定轮盘和活动轮盘上的对绞架再进行绞接工作，缓冲轴连接的防护链条可以防止网线之间作用力过大起到缓冲效果，同时装置发生卡线现象时，也可以通过手动转柄达到退扭的作用，这样的网络生产线对绞机大大提高了使用性能，工作稳定，自动化程度高，同步效果和控制精度好。

附图说明

图1为本实用新型网络生产线的对绞机的结构示意图；

图2为本实用新型绞线机构的示意图。

附图标记：1-主控电箱；2-绞线机构；3-同步轮；4-放线筒；5-收卷器； 6-电机；7-储线轮；8-绞线平台；9-旋转轴；10-全瓷导轮；11-导线槽；12-固定轮盘；13-横向调节杆；14-纵向调节杆；15-活动轮盘；16-对绞架；17-缓冲轴；18-防护链条；19-套环；20-推杆；21-手动转柄；22-安装孔；23-吹风机； 24-防护门。

具体实施方式

参照附图1-2，一种网络生产线的对绞机，包括主控电箱1、绞线机构2、同步轮3、放线筒4和收卷器5，所述主控电箱1底部通过电机6连接有储线轮 7，所述储线轮7一侧通过所述绞线机构2连接有位于绞线平台8上所述的同步轮3，所述同步轮3上的网络线穿过所述绞线机构2并延伸至所述放线筒4上，所述放线筒4一端通过旋转轴9连接有所述收卷器5，所述收卷器5和所述放线筒4之间设有与网络线相连接的全瓷导轮10，所述全瓷导轮10内设有与所述全瓷导轮10相适配的导线槽11，所述绞线机构2包括固定轮盘12，所述固定轮盘12外壁两侧分别设置有横向调节杆13和纵向调节杆14，所述横向调节杆13 和所述纵向调节杆14之间安装有活动轮盘15，所述活动轮盘15底端一侧设有与所述固定轮盘12相连接的对绞架16，所述对绞架16一侧通过缓冲轴17连接有防护链条18，所述防护链条18一端设有位于所述活动轮盘15下方的套环19。

优选的，主控电箱1通过电机6将网络线输送到绞线机构2进行加工，再通过放线筒4上的收卷器5进行收集，横向调节杆13和纵向调节杆14配合对绞架16上的套环19，可以对网络线进行绞接前的位置对准，以此保证对接工作的正常进行，固定轮盘12和活动轮盘15上的对绞架16再进行绞接工作，缓冲轴17连接的防护链条18可以防止网线之间作用力过大起到缓冲效果，同时装置发生卡线现象时，也可以通过手动转柄21达到退扭的作用，这样的网络生产线对绞机大大提高了使用性能，工作稳定，自动化程度高，同步效果和控制精度好。

优选的，所述主控电箱1顶部设有位于所述电机6上方的推杆20。

优选的，所述收卷器5外壁上安装有与所述全瓷导轮10相连接的手动转柄 21。

优选的，所述导线槽11内壁上的槽宽根据网络线厚度而设置有调节安装孔 22，调节安装孔22的设置可以调节导线槽11内的槽宽，从而符合不同的网络线的收卷工作。

优选的，所述导线槽11一端设有与所述收卷器5相连接的吹风机23。

优选的，所述对绞架16和所述套环19外部均置于防护门24中。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型的范围内。本实用新型要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006331.4

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209708718U

授权时间:20191129

主分类号:H01B13/02

专利分类号:H01B13/02

范畴分类:38A;

申请人:安徽深联通讯有限公司

第一申请人:安徽深联通讯有限公司

申请人地址:246400 安徽省安庆市太湖经济开发区纬一路27号

发明人:魏志明;李恒兵;祝宜军

第一发明人:魏志明

当前权利人:安徽深联通讯有限公司

代理人:王桂名

代理机构:33240

代理机构编号:杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4517fc08e61cf5fa9163dcee.html