# 一种体育训练器械论文和设计-胡伟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种体育训练器械，包括底板，底板顶部的左侧固定连接有健骑装置，健骑装置的右侧设置有转板，转板正面与背面的顶部均固定连接有拉杆，转板正面与背面的底部均固定连接有推杆，转板的右侧设置有弧形套，弧形套的底部通过支撑板固定连接在底板的顶部。本实用新型由转板通过传动板对挡板进行推动，挡板通过弧形弹簧对垫板进行推动，挡板会通过自重对传动板和转板增加一定的压力，而弧形弹簧会通过弹力对转板增加压力，从而具备能够提高健骑机的压力强度，锻炼效果较好的优点，解决了现有的健骑机仅通过杠杆和自重产生压力，压力强度较小，对身体的锻炼效果较差的问题，提高了健骑机的实用性，便于人们使用。

### 主设计要求

1.一种体育训练器械，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）顶部的左侧固定连接有健骑装置（101），所述健骑装置（101）的右侧设置有转板（2），所述转板（2）正面与背面的顶部均固定连接有拉杆（3），所述转板（2）正面与背面的底部均固定连接有推杆（4），所述转板（2）的右侧设置有弧形套（5），所述弧形套（5）的底部通过支撑板固定连接在底板（1）的顶部，所述弧形套（5）靠近转板（2）的一侧开设有开口一（6），所述转板（2）的底部固定连接有传动板（7），所述传动板（7）的底端穿过开口一（6）并延伸至弧形套（5）的内部，所述弧形套（5）的内部滑动连接有挡板（8）。

### 设计方案

1.一种体育训练器械，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）顶部的左侧固定连接有健骑装置（101），所述健骑装置（101）的右侧设置有转板（2），所述转板（2）正面与背面的顶部均固定连接有拉杆（3），所述转板（2）正面与背面的底部均固定连接有推杆（4），所述转板（2）的右侧设置有弧形套（5），所述弧形套（5）的底部通过支撑板固定连接在底板（1）的顶部，所述弧形套（5）靠近转板（2）的一侧开设有开口一（6），所述转板（2）的底部固定连接有传动板（7），所述传动板（7）的底端穿过开口一（6）并延伸至弧形套（5）的内部，所述弧形套（5）的内部滑动连接有挡板（8）。

2.根据权利要求1所述的一种体育训练器械，其特征在于：所述弧形套（5）的内部设置有增压机构（9），所述增压机构（9）包括弧形弹簧（91）、垫板（92）、弧形滑块（93）和弧形滑槽（94），所述弧形弹簧（91）设置在弧形套（5）的内部，所述弧形弹簧（91）的一端固定连接在挡板（8）的右侧，所述垫板（92）固定连接在弧形弹簧（91）远离挡板（8）的一端，所述弧形滑块（93）固定连接在垫板（92）与挡板（8）的正面与背面，所述弧形滑槽（94）开设在弧形套（5）内壁的前侧与后侧，所述弧形滑块（93）滑动连接在弧形滑槽（94）的内部。

3.根据权利要求2所述的一种体育训练器械，其特征在于：所述弧形套（5）内壁的顶部固定连接有橡胶垫一（10），所述垫板（92）的顶部固定连接有橡胶垫二（11），所述弧形套（5）的圆心与转板（2）的转动圆心为同圆心。

4.根据权利要求2所述的一种体育训练器械，其特征在于：所述健骑装置（101）的右侧通过销轴铰接有位于转板（2）外侧的压套（12），所述压套（12）的内侧固定连接有位于弧形套（5）右侧的连接板（13），所述连接板（13）的左侧固定连接有压板（14），所述弧形套（5）远离转板（2）的一侧开设有开口二（15），所述压板（14）的左侧穿过开口二（15）并延伸至垫板（92）的顶部。

5.根据权利要求4所述的一种体育训练器械，其特征在于：所述弧形套（5）的顶部固定连接有固定板（16），所述固定板（16）的顶部通过销轴铰接有方形杆（17），所述方形杆（17）的表面套设有卡套（18），所述卡套（18）的底部固定连接在压套（12）的顶部。

6.根据权利要求4所述的一种体育训练器械，其特征在于：所述压套（12）的右侧固定连接有放置套（19），所述放置套（19）的内部固定连接有橡胶套（20），所述转板（2）右侧的底部固定连接有防护板（21）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及体育训练器械技术领域，具体为一种体育训练器械。

背景技术

随着经济的快速发展，人均收入的不断提高，人们的生活质量也随之不断提高，越来越多的人为了健康开始注重日常的体育训练，因此，对体育训练器械的使用越来越广泛。

众所周知，体育训练器械又分为项目类、性质类和用途类等，而性质类体育器材通常是用来体能训练、健身活动和体育游艺用器材，健骑机则是常见的健身用体育训练器械，能够增强人体的心肺功能，活动全身主要关节，发展上下肢和腰背部力量，但现有的健骑机仅通过杠杆和自重产生压力，压力强度较小，对身体的锻炼效果较差，降低了健骑机的实用性，不便于人们使用。

实用新型内容

（一）解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种体育训练器械，具备能够提高健骑机的压力强度，锻炼效果较好的优点，解决了现有的健骑机仅通过杠杆和自重产生压力，压力强度较小，对身体的锻炼效果较差的问题。

（二）技术方案

为实现上述的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种体育训练器械，包括底板，所述底板顶部的左侧固定连接有健骑装置，所述健骑装置的右侧设置有转板，所述转板正面与背面的顶部均固定连接有拉杆，所述转板正面与背面的底部均固定连接有推杆，所述转板的右侧设置有弧形套，所述弧形套的底部通过支撑板固定连接在底板的顶部，所述弧形套靠近转板的一侧开设有开口一，所述转板的底部固定连接有传动板，所述传动板的底端穿过开口一并延伸至弧形套的内部，所述弧形套的内部滑动连接有挡板。

优选的，所述弧形套的内部设置有增压机构，所述增压机构包括弧形弹簧、垫板、弧形滑块和弧形滑槽，所述弧形弹簧设置在弧形套的内部，所述弧形弹簧的一端固定连接在挡板的右侧，所述垫板固定连接在弧形弹簧远离挡板的一端，所述弧形滑块固定连接在垫板与挡板的正面与背面，所述弧形滑槽开设在弧形套内壁的前侧与后侧，所述弧形滑块滑动连接在弧形滑槽的内部。

优选的，所述弧形套内壁的顶部固定连接有橡胶垫一，所述垫板的顶部固定连接有橡胶垫二，所述弧形套的圆心与转板的转动圆心为同圆心。

优选的，所述健骑装置的右侧通过销轴铰接有位于转板外侧的压套，所述压套的内侧固定连接有位于弧形套右侧的连接板，所述连接板的左侧固定连接有压板，所述弧形套远离转板的一侧开设有开口二，所述压板的左侧穿过开口二并延伸至垫板的顶部。

优选的，所述弧形套的顶部固定连接有固定板，所述固定板的顶部通过销轴铰接有方形杆，所述方形杆的表面套设有卡套，所述卡套的底部固定连接在压套的顶部。

优选的，所述压套的右侧固定连接有放置套，所述放置套的内部固定连接有橡胶套，所述转板右侧的底部固定连接有防护板。

（三）有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种体育训练器械，具备以下有益效果：

1、该体育训练器械，由转板通过传动板对挡板进行推动，挡板会通过弧形弹簧对垫板进行推动，挡板会通过自重对传动板和转板增加一定的压力，而弧形弹簧会通过弹力对转板增加压力，从而具备能够提高健骑机的压力强度，锻炼效果较好的优点，解决了现有的健骑机仅通过杠杆和自重产生压力，压力强度较小，对身体的锻炼效果较差的问题，提高了健骑机的实用性，便于人们使用。

2、该体育训练器械，通过设置弧形滑块和弧形滑槽，能够对垫板和挡板进行限位，避免了垫板和挡板在移动时出现晃动的现象，提高了垫板和挡板的稳定性，通过设置橡胶垫一，能够对弧形滑块进行保护，避免了弧形滑块容易与弧形滑槽的内壁出现碰撞的现象，提高了弧形滑块的使用寿命，通过设置压套和压板，能够便于对垫板进行二次增压，避免了压力仍然较小的现象，提高了健骑装置的实用性，通过设置方形杆和卡套，能够便于对压套进行固定，避免了压套长时间对垫板进行下压的现象，同时提高了压套在不使用时的稳定性，通过设置防护板，能够对弧形套进行一定程度的防尘，避免了灰尘容易通过开口一落至弧形套内部的现象。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构弧形滑块的左视剖面图；

图3为图1中A处的放大示意图；

图4为图1中B处的放大示意图；

图5为图1中C处的放大示意图。

图中：1底板、101健骑装置、2转板、3拉杆、4推杆、5弧形套、6开口一、7传动板、8挡板、9增压机构、91弧形弹簧、92垫板、93弧形滑块、94弧形滑槽、10橡胶垫一、11橡胶垫二、12压套、13连接板、14压板、15开口二、16固定板、17方形杆、18卡套、19放置套、20橡胶套、21防护板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，一种体育训练器械，包括底板1，底板1顶部的左侧固定连接有健骑装置101，健骑装置101的右侧设置有转板2，转板2正面与背面的顶部均固定连接有拉杆3，转板2正面与背面的底部均固定连接有推杆4，转板2的右侧设置有弧形套5，弧形套5的底部通过支撑板固定连接在底板1的顶部，弧形套5靠近转板2的一侧开设有开口一6，转板2的底部固定连接有传动板7，传动板7的底端穿过开口一6并延伸至弧形套5的内部，弧形套5的内部滑动连接有挡板8，弧形套5的内部设置有增压机构9，增压机构9包括弧形弹簧91、垫板92、弧形滑块93和弧形滑槽94，弧形弹簧91设置在弧形套5的内部，弧形弹簧91的一端固定连接在挡板8的右侧，垫板92固定连接在弧形弹簧91远离挡板8的一端，弧形滑块93固定连接在垫板92与挡板8的正面与背面，弧形滑槽94开设在弧形套5内壁的前侧与后侧，弧形滑块93滑动连接在弧形滑槽94的内部，通过设置弧形滑块93和弧形滑槽94，能够对垫板92和挡板8进行限位，避免了垫板92和挡板8在移动时出现晃动的现象，提高了垫板92和挡板8的稳定性，弧形套5内壁的顶部固定连接有橡胶垫一10，垫板92的顶部固定连接有橡胶垫二11，弧形套5的圆心与转板2的转动圆心为同圆心，通过设置橡胶垫一10，能够对弧形滑块93进行保护，避免了弧形滑块93容易与弧形滑槽94的内壁出现碰撞的现象，提高了弧形滑块93的使用寿命，健骑装置101的右侧通过销轴铰接有位于转板2外侧的压套12，压套12的内侧固定连接有位于弧形套5右侧的连接板13，连接板13的左侧固定连接有压板14，弧形套5远离转板2的一侧开设有开口二15，压板14的左侧穿过开口二15并延伸至垫板92的顶部，通过设置压套12和压板14，能够便于对垫板92进行二次增压，避免了压力仍然较小的现象，提高了健骑装置101的实用性，弧形套5的顶部固定连接有固定板16，固定板16的顶部通过销轴铰接有方形杆17，方形杆17的表面套设有卡套18，卡套18的底部固定连接在压套12的顶部，通过设置方形杆17和卡套18，能够便于对压套12进行固定，避免了压套12长时间对垫板92进行下压的现象，同时提高了压套12在不使用时的稳定性，压套12的右侧固定连接有放置套19，放置套19的内部固定连接有橡胶套20，转板2右侧的底部固定连接有防护板21，通过设置防护板21，能够对弧形套5进行一定程度的防尘，避免了灰尘容易通过开口一6落至弧形套5内部的现象。

在使用时，使用者首先坐在健骑装置101的顶部，然后用手拉动拉杆3，同时用脚推动推杆4，使转板2围绕销轴进行一定程度的转动，转板2会通过传动板7对挡板8进行推动，挡板8会通过弧形弹簧91对垫板92进行推动，挡板8会通过自重对传动板7和转板2增加一定的压力，当垫板92的顶部通过橡胶垫二11与压板14的底部接触时，弧形弹簧91会通过弹力对转板2增加压力，从而达到能够提高健骑机的压力强度，锻炼效果较好的优点，当需要增加压力时，可转动方形杆17脱离卡套18，压套12会转动并带动压板14对垫板92进行下压增加压力，这时也可将一定重量的配重件挂置在放置套19的内部进行增加压力，使用完成后向上扳动压套12并将方形杆17卡在卡套18的内部即可。

综上所述，该体育训练器械，由转板2通过传动板7对挡板8进行推动，挡板8会通过弧形弹簧91对垫板92进行推动，挡板8会通过自重对传动板7和转板2增加一定的压力，而弧形弹簧91会通过弹力对转板2增加压力，从而具备能够提高健骑机的压力强度，锻炼效果较好的优点，解决了现有的健骑机仅通过杠杆和自重产生压力，压力强度较小，对身体的锻炼效果较差的问题，提高了健骑机的实用性，便于人们使用。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920031415.3

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209451228U

授权时间:20191001

主分类号:A63B 23/035

专利分类号:A63B23/035;A63B23/02

范畴分类:15H;

申请人:江西服装学院

第一申请人:江西服装学院

申请人地址:330000 江西省南昌市向塘经济开发区

发明人:胡伟

第一发明人:胡伟

当前权利人:江西服装学院

代理人:贺楠

代理机构:36133

代理机构编号:南昌卓尔精诚专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4536c6dccb10ea3ca4536b75.html