# 固定床论文_李家敏,刘道银,秦海燕,刘猛,陈纪赛

导读:本文包含了固定床论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:烷基化,己烯,环己酮,热风炉,分子筛,芳烃,反应器。

### 固定床论文文献综述

李家敏,刘道银,秦海燕,刘猛,陈纪赛[1]（2019）在《颗粒内部和固定床反应耦合过程的生物质燃烧数值模拟》一文中研究指出为研究成型颗粒在固定床内燃烧过程,提出了一种单颗粒与固定床结合的模型,将固定床视作由颗粒堆积的反应器,考虑了床层以及颗粒内部气体扩散,考虑生物质颗粒干燥、热解和固定碳燃烧过程。结果表明:模型准确地预测了生物质颗粒燃尽时间和热解过程的温度变化,在1223K条件下颗粒完全燃烧约需要150s,最高温度可达1720K;模型能准确预测固定床的燃烧过程,发现固定床内高温区温度远低于单颗粒燃烧可达到的最高温度,床内生物质颗粒燃尽时间比热空气中单颗粒燃尽时间长34.9%。该模型为深入研究固定床提供了有力工具。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2019年12期）

张超,王吉坤,王宏义,李红伟,王立国[2]（2019）在《紫外-芬顿法预处理固定床气化废水试验研究》一文中研究指出为了提高生化单元入水可生化性,采用紫外-芬顿法预处理固定床气化废水,通过单因素试验及正交试验法分析了H_2O_2投加量、FeSO_4投加量及紫外灯功率对预处理效果的影响。结果表明:3种因素对COD去除率及可生化性影响都较为显着,最佳工艺参数为H_2O_2投加量22 m L/L,FeSO_4投加量2.7 g/L、紫外灯功率为2.5 kW;在最佳参数条件下进行72 h连续试验,COD去除率为50%～54%,出水可生化性为0.4～0.43,处理效果稳定。(本文来源于《能源环境保护》期刊2019年06期）

纪刚,温朗友,郜亮,夏玥穜,董明会[3]（2019）在《低温固定床Ni/HY催化苯加氢烷基化制环己基苯》一文中研究指出采用浸渍法制备了Ni/HY苯加氢烷基化双功能催化剂,采用XRD、Py-IR、NH_3-TPD和NMR等手段对催化剂的结构进行了表征,并将其应用在低温、可连续生产的固定床反应器中。考察了金属Ni质量分数(1%～5%)、酸性组分(HY、Hβ和HMCM-49分子筛)以及反应工艺条件(反应温度、反应压力、质量空速和氢/苯摩尔比)对苯加氢烷基化产物分布的影响。结果表明:在反应温度110℃、压力1.4 MPa、氢/苯摩尔比0.65和质量空速0.85 h~(-1)的优化条件下,Ni质量分数为4%时与HY酸性组分组成的双功能催化剂能够实现低温、连续、有效地合成环己基苯,苯的转化率为40%,环己基苯的选择性为75%,可连续稳定运行200 h。(本文来源于《石油学报(石油加工)》期刊2019年06期）

阮志龙,成弘,原渊,杨少武,滕飞[4]（2019）在《CO_2+O_2地浸矿山固定床树脂清洗解毒一体化工艺研究》一文中研究指出在对内蒙古某铀矿CO_2+O_2地浸矿山固定床树脂垢层、树脂污染物分析的基础上,研究得到树脂清洗、解毒一体化试剂,可将树脂清洗、解毒过程合二为一。结合树脂解毒、清洗过程,研制出一套树脂清洗解毒设备,与一体化试剂形成全新的树脂清洗解毒一体化工艺。试验表明,树脂清洗解毒一体化工艺有效地提高了树脂清洗和解毒效果,提高了设备的利用率和操作人员的工作效率,提升了中国铀水冶工艺技术和装备的水平,可为铀矿大基地建设提供技术支撑。(本文来源于《铀矿冶》期刊2019年04期）

杨玉峰,孙雨安[5]（2019）在《分子筛固定床脱水合成N-(1-环己烯基)吗啉》一文中研究指出以吗啉和环己酮为原料,采用分子筛固定床脱水,回流反应合成N-(1-环己烯基)吗啉。考察了催化剂、n(吗啉)∶n(环己酮)、对苯二酚、回流时间对实验结果的影响。实验结果表明,较佳的实验条件为:n(吗啉)∶n(环己酮)=4∶1、w(催化剂)=2.0%、w(对苯二酚)=0.1%、干燥剂为反应物质量的10%、回流反应2 h,产品收率可达95.0%以上,产品纯度98.7%。此工艺操作简便、产品收率高、分子筛固定床可连续循环使用、易于进行工业化生产。(本文来源于《精细石油化工》期刊2019年06期）

邓东丰,张新[6]（2019）在《活性炭固定床吸附分离多环芳烃研究》一文中研究指出分析了柱长、浓度、流量和多溶质等因素对分离效果的影响,实验显示不同的溶质具有不同的穿透时间,表明了可以利用活性炭固定床回收表面活性剂。流量越低、活性炭用量越多、表面活性剂浓度越高、多环芳烃浓度越低越有利于表面活性剂的回收和多环芳烃的去除。(本文来源于《环境科学导刊》期刊2019年06期）

齐文灿,王晶,全燮,陈硕,于洪涛[7]（2019）在《固定床中γ-Al_2O_3负载金属氧化物催化臭氧氧化研究》一文中研究指出非均相催化臭氧氧化技术是一种高效的废水处理技术,但目前非均相臭氧催化剂主要为粉体形态,常用于静态或半连续态反应器中,其于固定床中的催化性能并不明确.设计了连续态固定床反应体系,以γ-Al_2O_3颗粒为载体,Mn、Fe、Ce的氧化物为活性组分制备负载型催化剂,并以对硝基苯酚(PNP)为目标污染物,探究其在不同工艺条件下的催化性能.实验结果表明,负载CeO_2的催化剂催化效果最好;化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)的去除率随着活性组分CeO_2负载量、水力停留时间(HRT)、O_3浓度的增加而增加;当CeO_2负载量为12.3%、HRT为15 min、O_3浓度为16.2 mg/L时,6 h COD和TOC平均去除率分别达到86.3%和91.7%;此外,该体系在pH为5.0～9.0均表现出良好催化性能,并具有良好的长时间运行能力.(本文来源于《大连理工大学学报》期刊2019年06期）

杨绍飞,刘世雄,张兴伟[8]（2019）在《HT-300裂化剂在油煤共炼固定床反应器中的应用》一文中研究指出主要研究陕西延长石油(集团)有限公司450 kt·a~(-1)煤油共炼厂HT-300裂化催化剂的硫化和性能。结果表明,通过催化剂操作参数调整,可生产出高质量的石脑油和柴油,催化剂满足设计和设备长期运行操作要求。(本文来源于《工业催化》期刊2019年11期）

王翔,张泉林[9]（2019）在《提高常压固定床煤气化蒸汽分解率的探讨》一文中研究指出本文通过对固定床间歇式煤气化炉、不同温度不同蒸汽分解率半水煤气冷却后气相含水、凝结水量分析计算,指出提高蒸汽分解率,可降低固定床间歇式煤气化蒸汽消耗量、降低污水排放量,实现节能、减排双重效益。(本文来源于《氮肥技术》期刊2019年05期）

牛黎涛,李永公[10]（2019）在《固定床脱硫技术在炼铁高炉热风炉烟气脱硫中的应用研究》一文中研究指出介绍固定床脱硫技术的原理及特点,通过分析其与SDS干法脱硫的参数,表明固定床脱硫是一种适合热风炉烟气大风量、低浓度高效治理工况的技术,较SDS干法脱硫具有使用温度范围广、系统简单、占地面积小等优势,为热风炉烟气脱硫提供一种先进的治理技术选择。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年29期）

### 固定床论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了提高生化单元入水可生化性,采用紫外-芬顿法预处理固定床气化废水,通过单因素试验及正交试验法分析了H_2O_2投加量、FeSO_4投加量及紫外灯功率对预处理效果的影响。结果表明:3种因素对COD去除率及可生化性影响都较为显着,最佳工艺参数为H_2O_2投加量22 m L/L,FeSO_4投加量2.7 g/L、紫外灯功率为2.5 kW;在最佳参数条件下进行72 h连续试验,COD去除率为50%～54%,出水可生化性为0.4～0.43,处理效果稳定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 固定床论文参考文献

[1].李家敏,刘道银,秦海燕,刘猛,陈纪赛.颗粒内部和固定床反应耦合过程的生物质燃烧数值模拟[J].工业控制计算机.2019

[2].张超,王吉坤,王宏义,李红伟,王立国.紫外-芬顿法预处理固定床气化废水试验研究[J].能源环境保护.2019

[3].纪刚,温朗友,郜亮,夏玥穜,董明会.低温固定床Ni/HY催化苯加氢烷基化制环己基苯[J].石油学报(石油加工).2019

[4].阮志龙,成弘,原渊,杨少武,滕飞.CO_2+O_2地浸矿山固定床树脂清洗解毒一体化工艺研究[J].铀矿冶.2019

[5].杨玉峰,孙雨安.分子筛固定床脱水合成N-(1-环己烯基)吗啉[J].精细石油化工.2019

[6].邓东丰,张新.活性炭固定床吸附分离多环芳烃研究[J].环境科学导刊.2019

[7].齐文灿,王晶,全燮,陈硕,于洪涛.固定床中γ-Al_2O_3负载金属氧化物催化臭氧氧化研究[J].大连理工大学学报.2019

[8].杨绍飞,刘世雄,张兴伟.HT-300裂化剂在油煤共炼固定床反应器中的应用[J].工业催化.2019

[9].王翔,张泉林.提高常压固定床煤气化蒸汽分解率的探讨[J].氮肥技术.2019

[10].牛黎涛,李永公.固定床脱硫技术在炼铁高炉热风炉烟气脱硫中的应用研究[J].科技经济导刊.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/454ba7e9421653ad76254a94.html