# 冷却速度对高铬铸铁凝固组织及耐磨性的影响

### 论文摘要

研究了高铬铸铁在凝固过程中冷却速度对微观组织及耐磨性的影响。结果显示,高铬铸铁在凝固过程中,快的冷却速度使碳化物硬质相的硬度降低,韧性提高;冲蚀磨损的作用下,不易脱落和脆性断裂,因而对基体有较好的保护作用,使得单位面积上体积损失率变小。高铬铸铁在凝固过程中的冷却速度越快,其抗冲蚀磨损的能力就越强。

### 论文目录

- 1?铸造仿真与试验

- 1.1?基于ProCAST的铸造仿真

- 1.2?试验过程

- 2?试验结果及分析

- 2.1?仿真结果及组织成分分析

- 2.2?磨损结果分析

- 3?结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄鹏,纪秀林,吴怀超,单益平,王鲲鹏

关键词: 高铬铸铁,金相组织,凝固速度,冲蚀磨损

来源: 铸造 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 贵州大学,河海大学,清华大学摩擦学国家重点实验室

基金: 贵州省高层次创新型人才培养计划项目(黔科合平台人才(2016)5659),贵州省留学人员科技活动项目择优资助重点项目(黔人项目资助合同(2018)0001号),贵州省科技计划项目(黔科合平台人才[2017]5788号)

分类号: TG143

页码: 854-859

总页数: 6

文件大小: 1487K

下载量: 166

### 相关论文文献

- [1].深冷处理对3Cr14Mn4B高铬铸铁显微组织和耐磨性的影响[J]. 中国铸造装备与技术 2008(01)

- [2].材料复合视角下的高铬铸铁组织结构[J]. 铸造技术 2019(02)

- [3].二次回火对高铬铸铁组织的影响[J]. 金属热处理 2017(12)

- [4].含钨钒高铬铸铁/304不锈钢瞬时液相扩散焊研究[J]. 轻工科技 2017(03)

- [5].多元高铬铸铁复合锤头的研制[J]. 热加工工艺 2009(01)

- [6].大截面高铬铸铁铸件材质的选用[J]. 铸造 2008(03)

- [7].稀土变质高铬铸铁性能研究[J]. 内蒙古科技与经济 2014(12)

- [8].热处理温度对高铬铸铁组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2011(07)

- [9].改善含V高铬铸铁组织和性能的工艺措施[J]. 现代铸铁 2008(05)

- [10].高铬铸铁的研究应用与发展[J]. 唐山学院学报 2011(03)

- [11].高铬铸铁磨碗块的热处理工艺设计[J]. 包钢科技 2009(01)

- [12].大型高铬铸铁叶轮铸造工艺研究[J]. 煤矿机械 2008(05)

- [13].回火工艺对含硼中碳高铬铸铁组织与性能的影响[J]. 材料热处理学报 2013(09)

- [14].热浸镀高铬铸铁层热处理前后的组织及耐冲蚀磨损性能[J]. 材料保护 2010(12)

- [15].亚临界热处理对复合管高铬铸铁层组织及性能的影响[J]. 金属热处理 2019(11)

- [16].高铬铸铁合金涂层的研究进展[J]. 热加工工艺 2012(14)

- [17].中速磨磨辊新材料锰钼复合高铬铸铁的研究[J]. 大型铸锻件 2008(06)

- [18].热处理对高铬铸铁组织和性能的影响[J]. 铸造技术 2014(02)

- [19].高铬铸铁耐磨性的研究进展与展望[J]. 铸造技术 2018(09)

- [20].包覆对称组坯热轧制备高铬铸铁/低碳钢耐磨复合板[J]. 中国机械工程 2018(11)

- [21].高铬铸铁合金研究与发展的探讨[J]. 新世纪水泥导报 2010(01)

- [22].用NiO直接合金化制备高铬铸铁试验研究[J]. 铸造 2017(11)

- [23].Cr26高铬铸铁的抗氧化性[J]. 材料热处理学报 2017(06)

- [24].离心铸造-热轧制备碳钢/高铬铸铁复合材料[J]. 特种铸造及有色合金 2013(08)

- [25].大型高铬铸铁叶轮的生产工艺[J]. 中国铸造装备与技术 2011(04)

- [26].钨对Cr20高铬铸铁组织及性能的影响[J]. 郑州大学学报(工学版) 2009(03)

- [27].高铬铸铁耐磨衬板的试制[J]. 金属加工(热加工) 2016(23)

- [28].高铬铸铁张减机辊的开发和应用[J]. 工具技术 2015(08)

- [29].高铬铸铁初生碳化物细化的中外研究进展[J]. 热加工工艺 2013(11)

- [30].高铬铸铁后衬板铸造工艺的优化设计[J]. 铸造设备与工艺 2011(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/45532d3f7efd6feb593d27eb.html