# 超细WC粉末激光粒度分布测定

### 论文摘要

超细WC粉末发达的表面积中贮藏着极高的表面能,对气体、液体或微粒表现出极强的吸附能力,容易自发地聚集成二次颗粒,导致样品使用常规的激光粒度分析方法不能对其进行有效的分散,激光粒度分布测试结果的峰形总是呈"拖尾"现象。本文先将试样研磨1 h,再将研磨后的试样加入无水乙醇,并在外置超声波仪中超声10 min,最后上机测试。本测试方法粒度分布曲线呈正态分布,精密度良好,激光粒度分布特征值(d(10)、d(50)、d(90))的相对标准偏差小于5%。

### 论文目录

- 1 激光粒度分布原理

- 2 实验方法

- 3 实验结果及讨论

- 3.1 不同泵速的测试比对

- 3.2 不同机内超声强度的测试比对

- 3.3 不同体积无水乙醇悬浊液的测试比对

- 3.4 不同外超声时间的测试比对

- 3.5 精密度试验

- 3.6 实验室间的测试比对

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邱勇,菅豫梅,蒋蜀湘,王可

关键词: 超细粉末,激光粒度分布,无水乙醇,超声分散,研磨

来源: 稀有金属与硬质合金 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,工业通用技术及设备

单位: 自贡硬质合金有限责任公司

分类号: TB383.3

页码: 65-69

总页数: 5

文件大小: 570K

下载量: 98

### 相关论文文献

- [1].激光粒度测试结果影响因素分析[J]. 中国测试 2017(03)

- [2].筛分法与激光粒度法对比实验分析[J]. 石化技术 2016(09)

- [3].丹东市皓宇科技有限公司[J]. 中国粉体工业 2020(01)

- [4].激光粒度法测定煤粉粒度分布[J]. 大氮肥 2012(05)

- [5].图像粒度法和激光粒度法在长6油层中粒度检测方法适用性研究[J]. 辽宁化工 2014(07)

- [6].浅谈干湿激光粒度法对系统粉粒度影响[J]. 粮食加工 2013(05)

- [7].盛开在巴蜀大地上的奇葩——访成都精新创始人周定益先生[J]. 中国粉体工业 2010(03)

- [8].库尔特激光粒度分布仪在测定钽铌复合物粒度分布中的应用[J]. 湖南有色金属 2010(01)

- [9].国产激光粒度测试仪验证与综合评价[J]. 水泥 2018(10)

- [10].基于CCD传感的激光粒度测试技术研究[J]. 应用光学 2012(04)

- [11].粤西及琼东北海区悬浮体现场激光粒度特征分析[J]. 热带地理 2012(01)

- [12].激光粒度测量仪的应用及展望[J]. 航空精密制造技术 2009(05)

- [13].全自动激光粒度分布仪的研制[J]. 仪表技术与传感器 2010(01)

- [14].基于变尺度算法的粒度分布求解方法[J]. 中国粉体技术 2020(04)

- [15].在线激光粒度自动检测仪的设计及应用[J]. 仪器仪表与分析监测 2015(03)

- [16].丹东市皓宇科技有限公司[J]. 中国粉体工业 2015(03)

- [17].MS2000激光粒度分布仪激光束对光故障原因及处理[J]. 聚酯工业 2017(05)

- [18].激光粒度测试中的独立模式反演算法研究[J]. 光学仪器 2011(06)

- [19].基于散射原理的激光粒度测试仪研究[J]. 半导体光电 2009(05)

- [20].重质碳酸钙粒度分析中遮光比的研究[J]. 食品安全质量检测学报 2020(23)

- [21].激光粒度散射法测定微晶纤维素粒度的研究与应用[J]. 今日药学 2017(04)

- [22].马尔文MS2000激光粒度颗分仪测试分析[J]. 陕西水利 2016(01)

- [23].激光粒度气象仪Parsivel在人工影响天气作业中的应用[J]. 科技广场 2010(01)

- [24].激光散射法测定大方无烟煤粒度的测试条件的选择[J]. 能源研究与信息 2020(01)

- [25].膨胀剂成品粒径分析方法和测试结果的对比研究[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2014(03)

- [26].激光粒度法中分散方法对试验效果影响研究[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [27].激光粒度气象仪在人影作业中的应用分析[J]. 黑龙江气象 2013(02)

- [28].激光粒度法与筛分法测量洗煤泥粒度分布对比[J]. 中国粉体技术 2014(02)

- [29].应用于钼靶材的大粒度钼粉制备技术[J]. 铸造技术 2017(09)

- [30].浅述激光粒度仪的应用[J]. 佛山陶瓷 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/456d3137095c326f7d3d4d6b.html