# 一种用于农业装备的电器盒论文和设计-李启海

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于农业装备的电器盒，涉及农机电气装备技术领域，包括盒体以及设于盒体内的电气组件，电气组件内置控制系统，包括主处理器与辅助处理器，主处理器的信号输入端与信号输出端分别通过CAN总线连接有输入处理模块以及输出处理模块，主处理器内置有实时时钟模块与控制器局域网络模块，辅助处理器内置存储模块，主处理器通过控制器局域网络模块将信息实时储存在存储模块内。综上所述，本实用新型解决了现有技术中农业装备的电器盒维修不便的技术问题，本实用新型可以将农机控制系统的数据进行有效的存储与共享，提高了维护的效率。

### 主设计要求

1.一种用于农业装备的电器盒，包括盒体以及设于盒体内的电气组件，所述电气组件内置控制系统，其特征在于，包括主处理器与辅助处理器，所述主处理器的信号输入端与信号输出端分别通过CAN总线连接有输入处理模块以及输出处理模块，所述主处理器内置有实时时钟模块与控制器局域网络模块，所述辅助处理器内置存储模块，所述主处理器通过所述控制器局域网络模块将信息实时储存在所述存储模块内。

### 设计方案

1.一种用于农业装备的电器盒，包括盒体以及设于盒体内的电气组件，所述电气组件内置控制系统，其特征在于，包括主处理器与辅助处理器，所述主处理器的信号输入端与信号输出端分别通过CAN总线连接有输入处理模块以及输出处理模块，所述主处理器内置有实时时钟模块与控制器局域网络模块，所述辅助处理器内置存储模块，所述主处理器通过所述控制器局域网络模块将信息实时储存在所述存储模块内。

2.如权利要求1所述的一种用于农业装备的电器盒，其特征在于，所述辅助处理器外置输出端口，用于所述存储模块内部存储信息的读取。

3.如权利要求1所述的一种用于农业装备的电器盒，其特征在于，所述辅助处理器内置有无线收发模块，所述无线收发模块与移动通信终端通信连接。

4.如权利要求3所述的一种用于农业装备的电器盒，其特征在于，所述主处理器内置检测模块，所述检测模块与所述无线收发模块通信连接。

5.如权利要求1所述的一种用于农业装备的电器盒，其特征在于，所述控制系统还包括单元控制器，所述主处理器通过所述控制器局域网络模块与所述单元控制器通信连接，用于实时信息的共享。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及农机电气装备技术领域，特别涉及一种用于农业装备的电器盒。

背景技术

在农业装备作业中，传感器将检测的信息以电信号的形式传输到农机电器盒上，电器盒的处理器将该电信号处理后转化成控制指令输送给控制机构，从而实现自动化控制系统的运作，由于农机的更新换代的频繁，以及多功能农机的出现，使得处理器往往需要经常更换程序，导致农机出现电气控制上的诸多故障，然而，农机控制系统的维修通常需要长时间的采集数据，反复测试，这样使得农机厂商售后时间长，严重影响农机的作业。

实用新型内容

针对以上缺陷，本实用新型的目的是提供一种用于农业装备的电器盒，旨在解决农机控制系统维修不便的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：

一种用于农业装备的电器盒，包括盒体以及设于盒体内的电气组件，电气组件内置控制系统，包括主处理器与辅助处理器，主处理器的信号输入端与信号输出端分别通过CAN总线连接有输入处理模块以及输出处理模块，主处理器内置有实时时钟模块与控制器局域网络模块，辅助处理器内置存储模块，主处理器通过控制器局域网络模块将信息实时储存在存储模块内。

其中，辅助处理器外置输出端口，用于存储模块内部存储信息的读取。

其中，辅助处理器内置有无线收发模块，无线收发模块与移动通信终端通信连接。

其中，主处理器内置检测模块，检测模块与无线收发模块通信连接。

其中，电气控制组件还包括单元控制器，主处理器通过控制器局域网络模块与电路系统的单元控制器模块通信连接，用于实时信息的共享。

采用了上述技术方案后，本实用新型的有益效果是：

用于农业装备的电器盒包括盒体以及设于盒体内的电气组件，电气组件内置控制系统，包括主处理器与辅助处理器，主处理器的信号输入端与信号输出端分别通过CAN总线连接有输入处理模块以及输出处理模块，主处理器内置有实时时钟模块与控制器局域网络模块，辅助处理器内置存储模块，主处理器通过控制器局域网络模块将信息实时储存在存储模块内，以此来保存数据，方便电器盒的维修。

由于辅助处理器外置输出端口，用于存储模块内部存储信息的读取，提升了电器盒维修的便捷性。

综上所述，本实用新型解决了现有技术中农业装备的电器盒维修不便的技术问题，本实用新型可以将农机控制系统的数据进行有效的存储与共享，提高了维护的效率。

附图说明

图1是本实用新型一种用于农业装备的电器盒的系统控制示意图。

具体实施方式

下面结合附图，进一步阐述本实用新型。

本说明书中涉及到的方位均以本实用新型一种用于农业装备的电器盒正常工作时的方位为准，不限定其存储及运输时的方位，仅代表相对的位置关系，不代表绝对的位置关系。

如图1所示，一种用于农业装备的电器盒，包括盒体以及设于盒体内的电气组件，电气组件内置控制系统以及为系统供电的电源回路，控制系统包括主处理器1、辅助处理器2以及单元控制器6，主处理器1的信号输入端通过CAN 总线与输入处理模块3的的输出端相连，输入处理模块3与传感器相连。输入处理模块3包括第一滤波放大电路、第二滤波放大电路、第三滤波放大电路、 A\/D转换器、电平转换电路和脉冲调制器；第一滤波放大电路的输入端用于连接输出模拟信号的传感器的输出端，第一滤波放大电路的输出端通过A\/D转换器连接主处理器1的信号输入端；第二滤波放大电路的信号输入端用于连接输出数字信号的传感器的信号输出端，第二滤波放大电路通过电平转换电路连接主处理器1的信号输入端；第三滤波放大电路的信号输入端用于连接输出脉冲信号传感器的信号输出端，第三滤波放大电路的信号输出端通过脉冲调制器连接主处理器1的信号输入端。主处理器1的信号输出端通过CAN总线连与输出处理模块4的输入端相连，所述的输出处理模块4包括功率放大电路和信号反馈电路；功率放大电路的信号输入端连接微处理器，功率放大电路的信号输出端连接执行机构控制模块的信号输入端；执行机构控制模块的信号输出端通过信号反馈电路连接微处理器。执行机构控制模块包括电磁开关阀和电磁比例阀。

如图1所示，主处理器1内置有实时时钟模块10与控制器局域网络模块5，主处理器11通过控制器局域网络模块5将信息实时储存在存储模块20内，辅助处理器2内置有存储模块20，存储模块20通过SD卡实现存储功能，该存储信息可以通过控制器局域网络模块5的外置输出端口输出，输出端口为USB端口，实现存储模块20内部存储信息的读取，方便以后的追溯，为后续的故障排出提供有效的数据支持。

如图1所示，主处理器1通过控制器局域网络模块5与单元控制器6通信连接，用于实时信息共享，实现了多种信息的交互。

如图1所示，辅助处理器2还内置有无线收发模块21，无线收发模块21与移动通信终端通信连接，辅助处理器2会读取存储模块20的特定信息，并且将信息通过无线收发模块21发送到移动通信终端上，从而实现远程数据采集；在检测到异常数据时，可以通过移动通信终端输出简单指令对主处理器1实现远程遥控，进行初步故障排除。

如图1所示，主处理器1内置检测模块11，检测模块11对控制系统的控制电路继电器检测控制端输出信号进行检测并将检测数据通过数码管显示，每一路保险都做输入输出检测以及控制电路中的继电器检测控制端信号的输出检测，当其中一路保险以及继电器输出不正常时，数码管显示相应数字，当多路输出不正常时，数码管循环显示相应数字，检测模块内置预设的检测程序将输入处理模块3输入的信息进行判定处理，如果发现错误信息，辅助处理器2的无线收发模块21会将该错误信息即时发送到移动通信终端。

本实用新型不局限于上述具体的实施方式，本领域的普通技术人员从上述构思出发，不经过创造性的劳动，所做出的种种变换，均落在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061220.3

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209640689U

授权时间:20191115

主分类号:G05B 19/042

专利分类号:G05B19/042

范畴分类:40E;

申请人:潍坊新视听电子科技有限公司

第一申请人:潍坊新视听电子科技有限公司

申请人地址:261202 山东省潍坊市坊子区正太路19号

发明人:李启海

第一发明人:李启海

当前权利人:潍坊新视听电子科技有限公司

代理人:张晓琳

代理机构:37255

代理机构编号:潍坊正信致远知识产权代理有限公司 37255

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/45fbabc484a4a1a995835e65.html