# 一种箱式变电装置论文和设计-王新平

### 全文摘要

本实用新型公开了一种箱式变电装置，包括箱体、箱盖和箱门，所述箱体的底部固定安装有底座，所述箱体的内部固定安装有隔板，所述隔板的两侧设置有高压腔和低压腔，所述低压腔的内部设置有超导低压变压器，所述超导低压变压器顶部固定连接有低压套管，所述高压腔的内部设置有超导高压变压器，所述超导高压变压器顶部固定连接有高压套管，所述超导低压变压器、超导高压变压器和箱体均通过支撑架固定安装，所述箱体的基面设置有箱门，所述箱门和箱体通过铝合金合页固定连接，所述箱门基面镶嵌设置有密码锁，所述箱体两侧均开设有风口，所述箱体顶部开设有通孔，本实用新型整体装置结构简单，大大降低了电能损耗。

### 主设计要求

1.一种箱式变电装置，包括箱体（1）、箱盖（2）和箱门（15），其特征在于：所述箱体（1）的底部固定安装有底座（3），所述箱体（1）的内部固定安装有隔板（9），所述隔板（9）的两侧设置有高压腔（20）和低压腔（8），所述低压腔（8）的内部设置有超导低压变压器（6），所述超导低压变压器（6）顶部固定连接有低压套管（5），所述高压腔（20）的内部设置有超导高压变压器（10），所述超导高压变压器（10）顶部固定连接有高压套管（11），所述超导低压变压器（6）、超导高压变压器（10）和箱体（1）均通过支撑架（7）固定安装，所述箱体（1）的基面设置有箱门（15），所述箱门（15）和箱体（1）通过铝合金合页（16）固定连接，所述箱门（15）基面镶嵌设置有密码锁（14），所述箱体（1）两侧均开设有风口（4），所述箱体（1）顶部开设有通孔（12），所述箱体（1）的顶部固定安装有箱盖（2），所述箱盖（2）的内部固定安装有排风扇（13）和电机（19），所述电机（19）和排风扇（13）通过转轴（18）转动连接，所述箱盖（2）靠近排风扇（13）一侧开设有散热孔（17）。

### 设计方案

1.一种箱式变电装置，包括箱体（1）、箱盖（2）和箱门（15），其特征在于：所述箱体（1）的底部固定安装有底座（3），所述箱体（1）的内部固定安装有隔板（9），所述隔板（9）的两侧设置有高压腔（20）和低压腔（8），所述低压腔（8）的内部设置有超导低压变压器（6），所述超导低压变压器（6）顶部固定连接有低压套管（5），所述高压腔（20）的内部设置有超导高压变压器（10），所述超导高压变压器（10）顶部固定连接有高压套管（11），所述超导低压变压器（6）、超导高压变压器（10）和箱体（1）均通过支撑架（7）固定安装，所述箱体（1）的基面设置有箱门（15），所述箱门（15）和箱体（1）通过铝合金合页（16）固定连接，所述箱门（15）基面镶嵌设置有密码锁（14），所述箱体（1）两侧均开设有风口（4），所述箱体（1）顶部开设有通孔（12），所述箱体（1）的顶部固定安装有箱盖（2），所述箱盖（2）的内部固定安装有排风扇（13）和电机（19），所述电机（19）和排风扇（13）通过转轴（18）转动连接，所述箱盖（2）靠近排风扇（13）一侧开设有散热孔（17）。

2.根据权利要求1所述的一种箱式变电装置，其特征在于：所述箱盖（2）呈斜坡状。

3.根据权利要求1所述的一种箱式变电装置，其特征在于：所述箱门（15）设置有两组。

4.根据权利要求1所述的一种箱式变电装置，其特征在于：所述箱体（1）底部开设有线孔。

5.根据权利要求1所述的一种箱式变电装置，其特征在于：所述底座（3）的底部固定安装有橡胶垫。

6.根据权利要求1所述的一种箱式变电装置，其特征在于：所述箱体（1）和箱盖（2）通过电焊连接。

7.根据权利要求1所述的一种箱式变电装置，其特征在于：所述铝合金合页（16）和底座（3）均设置有四组。

8.根据权利要求1所述的一种箱式变电装置，其特征在于：所述风口（4）和散热孔（17）的倾斜角度均为三十度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电力设备，具体为一种箱式变电装置。

背景技术

变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的 电网联系起来,但是目前市面上的传统变压器在工作中产生了电能损耗，增加了系统的电抗值，且安装面积大，因此需要一种箱式变电装置对上述问题做出改善。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种箱式变电装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种箱式变电装置，包括箱体、箱盖和箱门，所述箱体的底部固定安装有底座，所述箱体的内部固定安装有隔板，所述隔板的两侧设置有高压腔和低压腔，所述低压腔的内部设置有超导低压变压器，所述超导低压变压器顶部固定连接有低压套管，所述高压腔的内部设置有超导高压变压器，所述超导高压变压器顶部固定连接有高压套管，所述超导低压变压器、超导高压变压器和箱体均通过支撑架固定安装，所述箱体的基面设置有箱门，所述箱门和箱体通过铝合金合页固定连接，所述箱门基面镶嵌设置有密码锁，所述箱体两侧均开设有风口，所述箱体顶部开设有通孔，所述箱体的顶部固定安装有箱盖，所述箱盖的内部固定安装有排风扇和电机，所述电机和排风扇通过转轴转动连接，所述箱盖靠近排风扇一侧开设有散热孔。

优选的，所述箱盖呈斜坡状。

优选的，所述箱门设置有两组。

优选的，所述箱体底部开设有线孔。

优选的，所述底座的底部固定安装有橡胶垫。

优选的，所述箱体和箱盖通过电焊连接。

优选的，所述铝合金合页和底座均设置有四组。

优选的，所述风口和散热孔的倾斜角度均为三十度。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型中，使用时，通过设置的超导高压变压器和超导低压变压器的体积比常规的变压器体积小百分之五十，安装面积小，且其总损耗也大大低于常规变压器的总损耗，有利于节约能源，同时其阻抗小，减少了系统的无功损耗，又降低了电压的调整率，若电力系统发生短路时，其将失去超导作用，此时其的电抗也增加了，从而可以起到限制短路电流的作用，对应的电力系统的阻抗增大，保护系统运行。

2、本实用新型中，使用时，箱盖内部的电机开始工作，通过设置的转轴带动排风扇，通过开设在箱体顶部的通孔将高压腔和低压腔内部的热空气通过开设在箱盖一侧的散热孔进行排出，同时，外界的冷空气将通过开设在箱体两侧的风口进入箱体内部，以此进行空气循环，周而复始，达到快速散热的效果，避免因箱体内部的装置工作时产生的热量无法及时排出而造成一定的损坏，增加了整体装置的使用年限。

3、本实用新型中，使用时，通过设置的斜坡状的箱盖，对恶劣天气形成的雨雪具有一个导流的作用，避免造成残留和渗透，影响其整体装置，且通过设置的倾斜角度为三十度的风口和散热孔，有效的阻碍了雨水通过其进入至整体装置内部，避免雨水对其内部装置造成一定的损坏，具有一定的防雨性。

4、本实用新型中，使用时，通过安装的底座增加了整体装置的稳定性，并通过固定安装在底座的底部的橡胶垫进一步的增加了其稳定性，且通过镶嵌设置在箱门基面的密码锁增加了整体装置的安全系数，避免造成经济损失。

附图说明

图1为本实用新型整体外部结构示意图;

图2为本实用新型整体内部结构示意图;

图3为本实用新型整体左视内部结构示意图;

图中：1-箱体、2-箱盖、3-底座、4-风口、5-低压套管、6-超导低压变压器、7-支撑架、8-低压腔、9-隔板、10-超导高压变压器、11-高压套管、12-通孔、13-排风扇、14-密码锁、15-箱门、16-铝合金合页、17-散热孔、18-转轴、19-电机、20-高压腔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：

一种箱式变电装置，包括箱体1、箱盖2和箱门15，所述箱体1的底部固定安装有底座3，所述箱体1的内部固定安装有隔板9，所述隔板9的两侧设置有高压腔20和低压腔8，所述低压腔8的内部设置有超导低压变压器6，所述超导低压变压器6顶部固定连接有低压套管5，所述高压腔20的内部设置有超导高压变压器10，所述超导高压变压器10顶部固定连接有高压套管11，使用时，通过设置的超导高压变压器10和超导低压变压器6的体积比常规的变压器体积小百分之五十，安装面积小，且其总损耗也大大低于常规变压器的总损耗，有利于节约能源，同时其阻抗小，减少了系统的无功损耗，又降低了电压的调整率，若电力系统发生短路时，其将失去超导作用，此时其的电抗也增加了，从而可以起到限制短路电流的作用，对应的电力系统的阻抗增大，保护系统运行，所述超导低压变压器6、超导高压变压器10和箱体1均通过支撑架7固定安装，所述箱体1的基面设置有箱门15，所述箱门15和箱体1通过铝合金合页16固定连接，所述箱门15基面镶嵌设置有密码锁14，使用时，通过安装的底座3增加了整体装置的稳定性，并通过固定安装在底座3的底部的橡胶垫进一步的增加了其稳定性，且通过镶嵌设置在箱门15基面的密码锁14增加了整体装置的安全系数，避免造成经济损失，所述箱体1两侧均开设有风口4，所述箱体1顶部开设有通孔12，所述箱体1的顶部固定安装有箱盖2，所述箱盖2的内部固定安装有排风扇13和电机19，所述电机19和排风扇13通过转轴18转动连接，所述箱盖2靠近排风扇13一侧开设有散热孔17，使用时，通过设置的斜坡状的箱盖2，对恶劣天气形成的雨雪具有一个导流的作用，避免造成残留和渗透，影响其整体装置，且通过设置的倾斜角度为三十度的风口4和散热孔17，有效的阻碍了雨水通过其进入至整体装置内部，避免雨水对其内部装置造成一定的损坏，具有一定的防雨性，使用时，箱盖2内部的电机19开始工作，通过设置的转轴18带动排风扇13，通过开设在箱体1顶部的通孔12将高压腔20和低压腔8内部的热空气通过开设在箱盖2一侧的散热孔17进行排出，同时，外界的冷空气将通过开设在箱体1两侧的风口4进入箱体1内部，以此进行空气循环，周而复始，达到快速散热的效果，避免因箱体1内部的装置工作时产生的热量无法及时排出而造成一定的损坏，增加了整体装置的使用年限。

本实用新型工作原理：使用时，工作人员可通过镶嵌设置在箱门15基面的密码锁14进行开启，将电缆通过开设在箱体1底部的线孔与内部的超导高压变压器10顶部的高压套管11和超导低压变压器6顶部的低压套管5进行连接，且对所需输送的电力根据具体要求进行减压或者升压，同时箱盖2内部的电机19开始工作，通过设置的转轴18带动排风扇13，通过开设在箱体1顶部的通孔12将高压腔20和低压腔8内部的热空气通过开设在箱盖2一侧的散热孔17进行排出，同时，外界的冷空气将通过开设在箱体1两侧的风口4进入箱体1内部，以此进行空气循环，整体装置结构简单，大大降低了电能损耗，具有一定的推广价值。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000308.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209169790U

授权时间:20190726

主分类号:H02B 7/06

专利分类号:H02B7/06;H01F27/06;H02B1/56

范畴分类:37C;

申请人:新疆八一钢铁股份有限公司

第一申请人:新疆八一钢铁股份有限公司

申请人地址:830022 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路1号

发明人:王新平

第一发明人:王新平

当前权利人:新疆八一钢铁股份有限公司

代理人:李振中

代理机构:65107

代理机构编号:乌鲁木齐新科联知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/46bfd871821dfeaf94c14a04.html