# 异步串口论文_刘义,王玲,赵艳霞,郝永平

导读:本文包含了异步串口论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:串口,通信,无人机,数据,系统,单片机,总线。

### 异步串口论文文献综述

刘义,王玲,赵艳霞,郝永平[1]（2016）在《基于TMSMS320C6713异步串口通信的设计与实现》一文中研究指出为了解决TMS320C6713没有异步串口通信的问题,文中介绍两种方法来实现串口异步通信:多通道缓冲串行接口(McBSP)和增强型直接存储器存取(EDMA);多通道缓冲串行接口(McBSP)和MAX3111。经实验验证这两种方案不但解决了TMS320C6713芯片只有同步串口而不能进行异步传输的问题,而且软、硬件设计比较简单、成本低,便于实现。(本文来源于《机电技术》期刊2016年02期）

王快霞,杨鹏[2]（2015）在《一扩叁通用异步串口扩展芯片在DSP2812中单通道工作模式研究》一文中研究指出GM8123可以将一个全双工的标准串口扩展成3个标准串口,并能通过外部引脚控制串口扩展模式:单通道工作模式和多通道工作模式,在本文中应用的是单通道模式,即可以指定一个子串口和母串口以相同的波特率单一的工作;该芯片母串口和子串口的工作波特率可由软件调节,而不需要修改外部电路和晶振频率,该芯片的外部控制少,应用灵活,编程使用简单,使用于大多数有串口扩展需求的系统,而C2812在数字信号控制系统中应用比较广泛,将两者结合起来,适用于大多数有串口扩展需求的系统。(本文来源于《2015年第二届中国航空科学技术大会论文集》期刊2015-09-15）

张杨,黄科程,刘宁[3]（2015）在《ABB机器人异步串口通信中继系统设计》一文中研究指出通过对ABB公司的工业机器人控制器IRC5和机器人编程语言RAPID进行分析,设计了一种提高机器人控制器串口通信效率的中继通信系统。本系统以STM32F103单片机为核心,利用其产生数字I/O信号触发机器人控制器中断来读取数据,并且实现了数据的暂存,提高了机器人控制器串口通信的实时性和可靠性。(本文来源于《南方农机》期刊2015年07期）

刘明[4]（2014）在《嵌入式数字伺服控制系统中扩展异步串口设计》一文中研究指出在嵌入式数字伺服控制系统中,随着各类传感器的数字化应用,几乎所有信号的采集都需要利用异步串行通信接口来完成,而数字信号处理芯片TMS320F2812只提供两路异步串行通信接口,限制了其应用范围,利用TI公司的TL16C752B芯片对DSP芯片TMS320F2812进行异步串行通信接口的扩展,通过分析此芯片的工作特性及其与DSP的匹配,给出其硬件线路连接图,同时进行了软件编码设计,包括芯片的初始化程序和中断服务程序。该设计满足了嵌入式数字化伺服控制系统的各系统间通信、速率陀螺信号采集、位置编码器信号采集和温度传感器信号采集等同时使用异步串行通信接口的要求。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2014年09期）

韩怀宇,张建军,袁凤[5]（2014）在《基于FPGA状态机和片上总线的CompactPCI异步串口板设计方案》一文中研究指出首先简要介绍了CompactPCI异步串口板的通常设计方法,并且提出了这些方法的不足之处,重点阐述了基于FPGA状态机和片上总线的新设计方案,以及该方案的技术优势,随后公布了基于该方案的异步串口板达到的性能指标。通过比较有关应答延迟的试验数据,提出了基于FPGA状态机和基于DSP处理器的异步串口板卡存在明显的处理速度差异问题,并基于两种设计方案,解释了形成差异的原因。最后提出了FPGA状态机对外部总线存储器或端口的访问管理性能大幅超越了任何一款DSP处理器的观点,并对同行提出了类似研发项目的设计建议。(本文来源于《电子产品世界》期刊2014年07期）

孙景龙,王业成,陈锐[6]（2013）在《STM 32F4xx利用DMA实现异步多串口高速通信设计》一文中研究指出简要介绍了STM32F4xx的USART接口和DMA传输。提出了一种简单可靠的异步多串口高速通信方案,并介绍了其硬件实现过程和软件配置。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2013年27期）

李蔚,李辉[7]（2013）在《机载计算机高速异步串口设计与实现》一文中研究指出文章在对无人机和机载雷达之间高速数据通信的背景分析后,提出了在机载计算机内增加高速异步串口的必要性,并根据机载计算机内部具有的FPGA冗余量,给出了基于FPGA设计高速异步串口IP核(即UART)的设计思路,并以此阐述了以发送模块、接收模块和波特率发生器为基本单元的高速异步串口设计方案,详细论述了每个单元电路具体实现的时序要求与实现结果;仿真验证结果表明:该高速异步串口接收发送数据拟合正确,且数据通信速率最高可达4Mbps,完全满足系统指标要求。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2013年07期）

刘勇,吴泽民,陈永冰[8]（2012）在《导航系统异步串口通信协议参数智能检测算法研究》一文中研究指出针对某些舰船导航装备所采用的异步串口通信协议参数不明确,无法正常和其他设备通信的现象,提出了一套基于单片机采集电平数据,计算机对采样数据进行解析的异步串口通信协议参数自动检测方法。依次阐述了对波特率、数据位长度、校验方式以及数据编码方式的解析算法。经实践结果表明,该方法运行速率快、正确率高,是检测异步串口通信协议参数的可靠方法。(本文来源于《船海工程》期刊2012年05期）

王双秋[9]（2012）在《在VC下利用Windows API进行异步串口通信软件的开发》一文中研究指出串口是常用的计算机与外部串行设备之间的数据传输通道。为了提高串口通信的速度和资源利用率,软件采用Windows API函数并基于多线程技术和异步串口通信的设计理念,实现了温控器与上位机之间的数据交换,并且将采集到的数据保存到Excel中,便于分析和处理。(本文来源于《电子质量》期刊2012年04期）

同晓荣,盛仲飙[10]（2012）在《基于FPGA实现CRC校验功能的通用异步串口通信》一文中研究指出UART作为RS-232协议的控制接口得到了广泛的应用,为实现准确的数据串口通信,在分析CRC生成算法的基础上,提出了一种简单、实用的UART设计与实现方案。该方案在串口通信中采用CRC-5校验,基于FPGA采用Verilog语言实现CRC-5校验模块,仿真结果与理论分析一致,达到了预期设计的目标。提高了通信的速度、可靠性和效率。(本文来源于《信息技术》期刊2012年03期）

### 异步串口论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

GM8123可以将一个全双工的标准串口扩展成3个标准串口,并能通过外部引脚控制串口扩展模式:单通道工作模式和多通道工作模式,在本文中应用的是单通道模式,即可以指定一个子串口和母串口以相同的波特率单一的工作;该芯片母串口和子串口的工作波特率可由软件调节,而不需要修改外部电路和晶振频率,该芯片的外部控制少,应用灵活,编程使用简单,使用于大多数有串口扩展需求的系统,而C2812在数字信号控制系统中应用比较广泛,将两者结合起来,适用于大多数有串口扩展需求的系统。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 异步串口论文参考文献

[1].刘义,王玲,赵艳霞,郝永平.基于TMSMS320C6713异步串口通信的设计与实现[J].机电技术.2016

[2].王快霞,杨鹏.一扩叁通用异步串口扩展芯片在DSP2812中单通道工作模式研究[C].2015年第二届中国航空科学技术大会论文集.2015

[3].张杨,黄科程,刘宁.ABB机器人异步串口通信中继系统设计[J].南方农机.2015

[4].刘明.嵌入式数字伺服控制系统中扩展异步串口设计[J].数字技术与应用.2014

[5].韩怀宇,张建军,袁凤.基于FPGA状态机和片上总线的CompactPCI异步串口板设计方案[J].电子产品世界.2014

[6].孙景龙,王业成,陈锐.STM32F4xx利用DMA实现异步多串口高速通信设计[J].黑龙江科技信息.2013

[7].李蔚,李辉.机载计算机高速异步串口设计与实现[J].计算机测量与控制.2013

[8].刘勇,吴泽民,陈永冰.导航系统异步串口通信协议参数智能检测算法研究[J].船海工程.2012

[9].王双秋.在VC下利用WindowsAPI进行异步串口通信软件的开发[J].电子质量.2012

[10].同晓荣,盛仲飙.基于FPGA实现CRC校验功能的通用异步串口通信[J].信息技术.2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/46f33732b55940d35e0cbee6.html