# 电性源瞬变电磁法E_X分量和H_Z分量对比分析

### 论文摘要

为了更好地利用电性源瞬变电磁法独特的优势,对其水平电场分量和垂直磁场分量在信号强度、探测精度以及探测范围上的差别进行了对比分析。根据电性源瞬变电磁的水平电场和垂直磁场的计算公式,设计不同的地电模型,通过数值模拟得出水平电场分量响应极大值集中于发射源附近,离发射源越远(偏移距越大)信号强度就越低,其探测精度随着偏移距的增大而增大;垂直磁场分量响应值在早期段离发射源越远值越小,在晚期段离发射源越远响应值越大,其探测精度随着偏移距的增大而减小。通过分析水平电场分量和垂直磁场分量探测精度随偏移距的变化进而确定其探测范围:当偏移距大于目的层深度的4.134倍时,选取E_X分量更有利于对薄层的分辨,当偏移距小于目的层深度的4.134倍时,H_Z分量对薄层的分辨能力更好,当偏移距约等于目的层深度的4.134倍时,二者的分辨能力分量相当。在实际应用中通过测量水平电场分量和垂直磁场分量,进而综合分析,取得了良好的地质效果。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 响应计算

- 2 信号强度

- 3 探测精度

- 4 探测范围

- 5 实例分析

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 崔江伟,王施智,古瑶

关键词: 电性源瞬变电磁,分辨,分量

来源: 物探化探计算技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,矿业工程

单位: 陕西省煤田物探测绘有限公司

基金: 陕西省煤田地质集团有限公司科技研发项目(2017-CXTD-5)

分类号: P631.325

页码: 623-630

总页数: 8

文件大小: 3253K

下载量: 44

### 相关论文文献

- [1].150203工作面顶板富水性矿井瞬变电磁法探测应用[J]. 石化技术 2020(03)

- [2].等值反磁通瞬变电磁法在人口聚集区岩溶塌陷调查中的应用[J]. 华北自然资源 2020(03)

- [3].等值反磁通瞬变电磁法在浅层地质结构探测的应用[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [4].传感器提离高度对瞬变电磁法检测信号的影响[J]. 无损检测 2020(07)

- [5].矿井孔中瞬变电磁法探测技术研究与应用[J]. 地下空间与工程学报 2020(S1)

- [6].矿井瞬变电磁法巷道跟踪探测应用研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(05)

- [7].等值反磁通瞬变电磁法在某铅锌矿找矿中的应用[J]. 西部探矿工程 2020(10)

- [8].瞬变电磁法在隧道超前地质预报中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2020(08)

- [9].钻孔瞬变电磁法研究与应用[J]. 信息通信 2018(11)

- [10].瞬变电磁法在水利工程冬季勘察中的应用[J]. 东北水利水电 2019(08)

- [11].瞬变电磁法在钻井探测中的应用[J]. 世界有色金属 2019(16)

- [12].瞬变电磁法在煤矿富水区探测中的研究[J]. 山西化工 2017(06)

- [13].带屏蔽装置矿井瞬变电磁法在巷道深部矿产资源勘查中的应用[J]. 世界有色金属 2016(22)

- [14].矿井瞬变电磁法在探测煤矿顶板富水性中的应用[J]. 科技创新与应用 2017(05)

- [15].等值反磁通瞬变电磁法在探测岩溶病害中的应用[J]. 物探与化探 2017(02)

- [16].瞬变电磁法在煤炭领域的研究与应用新进展[J]. 地球物理学进展 2017(01)

- [17].瞬变电磁法探测工作面顶板富水区的实践[J]. 山东煤炭科技 2017(04)

- [18].积水采空区地井瞬变电磁法探测[J]. 煤炭技术 2017(06)

- [19].瞬变电磁法勘探在某矿区的应用[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2017(04)

- [20].地面瞬变电磁法对采空区赋水情况的应用研究[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [21].电性源地-井瞬变电磁法三分量响应特征分析[J]. 地球物理学进展 2017(03)

- [22].浅谈瞬变电磁法探测奥灰水技术应用[J]. 山东煤炭科技 2017(07)

- [23].瞬变电磁法在煤矿采空区探测中的运用[J]. 煤炭与化工 2017(08)

- [24].瞬变电磁法在矿井迎头防水中的应用——以贵州A煤矿为例[J]. 科技创新与应用 2017(25)

- [25].地空瞬变电磁法研究进展[J]. 地球物理学进展 2017(04)

- [26].采用瞬变电磁法探测奥灰富水[J]. 中国科技信息 2017(21)

- [27].海洋瞬变电磁法研究进展[J]. 地球物理学进展 2016(03)

- [28].磁通门探头在瞬变电磁法勘探中的应用[J]. 物探化探计算技术 2014(06)

- [29].利用矿井瞬变电磁法超前探测富水区[J]. 工程地球物理学报 2014(06)

- [30].地—井瞬变电磁法三维正演研究[J]. 石油地球物理勘探 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/46f3a8e70ca7ea5702505089.html