# 一种节能环保建筑采光装饰装置论文和设计-吴伟东

### 全文摘要

一种节能环保建筑采光装饰装置，包括采光板主体，采光板主体主要包括框架、上透光板、下透光板、透明板和加强板，两框架顶面分别固定安装太阳能板支架，两太阳能板支架顶端之间通过太阳能板固定连接，位于左侧的太阳能板支架内埋设有蓄电池，位于左侧的太阳能板支架外侧开设纵向的滑槽，滑槽内配合设有滑块，滑块能够沿滑槽前后滑动，滑块外侧固定安装齿条，齿条分为绝缘段和导电段，位于左侧的框架顶面固定安装电机。本实用新型不仅保留现有节能环保建筑采光板增加室内光线的亮度，有效节约能耗，大大降低对环境的污染的功效，而且本实用新型能够将太阳能转化为电能储存在蓄电池内为照明灯供电。

### 主设计要求

1.一种节能环保建筑采光装饰装置，其特征在于：包括采光板主体（1），采光板主体（1）主要包括框架（1-1）、上透光板（1-2）、下透光板（1-3）、透明板（1-4）和加强板（1-5），两框架（1-1）顶面分别固定安装太阳能板支架（2），两太阳能板支架（2）顶端之间通过太阳能板（3）固定连接，位于左侧的太阳能板支架（2）内埋设有蓄电池（4），位于左侧的太阳能板支架（2）外侧开设纵向的滑槽（5），滑槽（5）内配合设有滑块（6），滑块（6）能够沿滑槽（5）前后滑动，滑块（6）外侧固定安装齿条（7），齿条（7）分为绝缘段和导电段齿条（7）后方为绝缘段，齿条（7）前方为导电段，位于左侧的框架（1-1）顶面固定安装电机（8），电机（8）位于滑块（6）左侧，电机（8）的输出端固定安装导电齿轮（9），导电齿轮（9）位于齿条（7）左侧中间位置，且导电齿轮（9）与齿条（7）啮合传动，下透光板（1-3）底面固定安装数个均匀分布的照明灯（10），太阳能板（3）与蓄电池（4）电性连接，电机（8）与蓄电池（4）电性连接，电机（8）的开关与手持终端电性连接，照明灯（10）与齿条（7）前端电性连接，蓄电池（4）一端与齿条（7）后端电性连接，照明灯（10）与蓄电池（4）另一端电性连接。

### 设计方案

1.一种节能环保建筑采光装饰装置，其特征在于：包括采光板主体（1），采光板主体（1）主要包括框架（1-1）、上透光板（1-2）、下透光板（1-3）、透明板（1-4）和加强板（1-5），两框架（1-1）顶面分别固定安装太阳能板支架（2），两太阳能板支架（2）顶端之间通过太阳能板（3）固定连接，位于左侧的太阳能板支架（2）内埋设有蓄电池（4），位于左侧的太阳能板支架（2）外侧开设纵向的滑槽（5），滑槽（5）内配合设有滑块（6），滑块（6）能够沿滑槽（5）前后滑动，滑块（6）外侧固定安装齿条（7），齿条（7）分为绝缘段和导电段齿条（7）后方为绝缘段，齿条（7）前方为导电段，位于左侧的框架（1-1）顶面固定安装电机（8），电机（8）位于滑块（6）左侧，电机（8）的输出端固定安装导电齿轮（9），导电齿轮（9）位于齿条（7）左侧中间位置，且导电齿轮（9）与齿条（7）啮合传动，下透光板（1-3）底面固定安装数个均匀分布的照明灯（10），太阳能板（3）与蓄电池（4）电性连接，电机（8）与蓄电池（4）电性连接，电机（8）的开关与手持终端电性连接，照明灯（10）与齿条（7）前端电性连接，蓄电池（4）一端与齿条（7）后端电性连接，照明灯（10）与蓄电池（4）另一端电性连接。

2.根据权利要求1 所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，其特征在于：所述的位于左侧太阳能板支架（2）外侧固定安装绝缘层。

3.根据权利要求1所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，其特征在于：所述的电机（8）内设有减震器。

4.根据权利要求1所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，其特征在于：所述的电机（8）内设有消音器。

5.根据权利要求1所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，其特征在于：所述的滑槽（5）为T型滑槽，滑块（6）为T型滑块。

6.根据权利要求1所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，其特征在于：所述的照明灯（10）为日光灯。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于建筑用装饰板领域，具体地说是一种节能环保建筑采光装饰装置。

背景技术

目前，许多建筑中虽然在墙壁上设置有若干窗户，但仍然存在采光不充分的问题。为了提高室内的亮度，同时为了节约能耗，降低环境污染，人们发明了节能环保建筑采光装饰板，现有技术公开了申请号为：CN201721462397.1 的一种节能环保建筑采光装饰装置，包括通过框架连接……在白天时，能够充分将外界自然光线引入室内，以增加室内光线的亮度，从而有效节约能耗，大大降低对环境的污染；但是本实用新型不具有蓄电的功能，夜晚使用日光灯进行照明时，一定发生停电的情况照明灯将不能正常使用进行照明，因此需要一种能够储存电能的节能环保建筑采光装饰板。

实用新型内容

本实用新型提供一种节能环保建筑采光装饰装置，用以解决现有技术中的缺陷。

本实用新型通过以下技术方案予以实现：

一种节能环保建筑采光装饰装置，包括采光板主体，采光板主体主要包括框架、上透光板、下透光板、透明板和加强板，两框架顶面分别固定安装太阳能板支架，两太阳能板支架顶端之间通过太阳能板固定连接，位于左侧的太阳能板支架内埋设有蓄电池，位于左侧的太阳能板支架外侧开设纵向的滑槽，滑槽内配合设有滑块，滑块能够沿滑槽前后滑动，滑块外侧固定安装齿条，齿条分为绝缘段和导电段 ，位于左侧的框架顶面固定安装电机，电机位于滑块左侧，电机的输出端固定安装导电齿轮，导电齿轮位于齿条左侧中间位置，且导电齿轮与齿条啮合传动，下透光板底面固定安装数个均匀分布的照明灯，太阳能板与蓄电池电性连接，电机与蓄电池电性连接，电机的开关与手持终端电性连接，照明灯与齿条前端电性连接 ，蓄电池一端与齿条后端电性连接，照明灯与蓄电池另一端电性连接。

如上所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，所述的位于左侧太阳能板支架外侧固定安装绝缘层。

如上所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，所述的电机内设有减震器。

如上所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，所述电机内设有消音器。

如上所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，所述的过滑槽为T型滑槽，滑块为T型滑块。

如上所述的一种节能环保建筑采光装饰装置，所述的照明灯为日光灯。

本实用新型的优点是：本实用新型不仅保留现有节能环保建筑采光板增加室内光线的亮度，有效节约能耗，大大降低对环境的污染的功效，而且本实用新型能够将太阳能转化为电能储存在蓄电池内为照明灯供电；当使用本实用新型时，如果夜晚使用照明灯进行照明时突然停电，控制电机正转，电机带动导电齿轮转动，导电齿轮与齿条啮合传动，齿条随滑块沿滑槽往后方滑动，齿条前方的导电段与导电齿轮啮合，达到通电的效果，控制电机停止工作，此时照明灯通电重新工作进行照明；同样的当不需要蓄电池为照明灯供电时，再次控制电机反转，电机带动导电齿轮反向转动，导电齿轮与齿条啮合传动，齿条随滑块沿滑槽往前方滑动，齿条后方的绝缘段与导电齿轮啮合，达到断电的效果，控制电机停止工作，此时照明灯断电不再工作。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的结构示意图；图2是图1的I局部放大图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

一种节能环保建筑采光装饰装置，如图所示，包括采光板主体1，采光板主体1主要包括框架1-1、上透光板1-2、下透光板1-3、透明板1-4和加强板1-5，两框架1-1顶面分别固定安装太阳能板支架2，两太阳能板支架2顶端之间通过太阳能板3固定连接，位于左侧的太阳能板支架2内埋设有蓄电池4，位于左侧的太阳能板支架2外侧开设纵向的滑槽5，滑槽5内配合设有滑块6，滑块6能够沿滑槽5前后滑动，滑块6外侧固定安装齿条7，齿条7分为绝缘段和导电段齿条7后方为绝缘段，齿条7前方为导电段 ，位于左侧的框架1-1顶面固定安装电机8，电机8位于滑块6左侧，电机8的输出端固定安装导电齿轮9，导电齿轮9位于齿条7左侧中间位置，且导电齿轮9与齿条7啮合传动，下透光板1-3底面固定安装数个均匀分布的照明灯10，太阳能板3与蓄电池4电性连接，电机8与蓄电池4电性连接，电机8的开关与手持终端电性连接，照明灯10与齿条7前端电性连接 ，蓄电池4一端与齿条7后端电性连接，照明灯10与蓄电池4另一端电性连接。本实用新型不仅保留现有节能环保建筑采光板增加室内光线的亮度，有效节约能耗，大大降低对环境的污染的功效，而且本实用新型能够将太阳能转化为电能储存在蓄电池内为照明灯供电；当使用本实用新型时，如果夜晚使用照明灯10进行照明时突然停电，控制电机8正转，电机8带动导电齿轮9转动，导电齿轮9与齿条7啮合传动，齿条7随滑块6沿滑槽6往后方滑动，齿条7前方的导电段与导电齿轮9啮合，达到通电的效果，控制电机8停止工作，此时照明灯10通电重新工作进行照明；同样的当不需要蓄电池4为照明灯10供电时，再次控制电机8反转，电机8带动导电齿轮9反向转动，导电齿轮9与齿条7啮合传动，齿条7随滑块6沿滑槽6往前方滑动，齿条7后方的绝缘段与导电齿轮9啮合，达到断电的效果，控制电机8停止工作，此时照明灯10断电不再工作。

具体而言，为了避免蓄电池4漏电时，操作者不小心碰到太阳能板支架2触电，造成人身伤害，本实施例所述的位于左侧太阳能板支架2外侧固定安装绝缘层。通过绝缘层能够隔绝电流的传递，进而能够避免触电情况发生。

具体的，电机8工作时会发生剧烈的震动，进而会使整个装置发生晃动，本实施例所述的电机8内设有减震器。通过设置减震器能够起到减震的效果，电机8工作时能够避免整个装置发生晃动。

进一步的，电机8工作时会发出轰轰的声音，进而会对住户造成干扰，本实施例所述电机8内设有消音器。通过设置消音器能够起到消除噪音的效果，进而能够确保用户不受干扰。

更进一步的，为了避免滑块6运动过程中往左侧运动脱离滑槽5 ，本实施例所述的过滑槽5为T型滑槽，滑块6为T型滑块。通过T型滑槽与T型滑块的配合能够起到限制T型滑块的运动，进而能够避免滑块6运动过程中往左侧运动脱离滑槽5。

更进一步的，如图所示，本实施例所述的照明灯为日光灯。日光灯主要是有节能、寿命长、适用性好、外形多变、色彩绚丽。

最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920013811.3

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209386178U

授权时间:20190913

主分类号:F21S 9/03

专利分类号:F21S9/03;F21V23/00

范畴分类:35A;

申请人:安徽科技学院

第一申请人:安徽科技学院

申请人地址:233000 安徽省蚌埠市黄山大道1501号

发明人:吴伟东;张伟;曹稳;高尚

第一发明人:吴伟东

当前权利人:安徽科技学院

代理人:牛传凯

代理机构:31310

代理机构编号:济南旌励知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4704d14a660c444729d0bfa1.html