# 一种坡度测量仪论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种坡度测量仪，其结构是将由四根直杆合围成矩形框架，位于矩形框架底部的直杆为底杆，底杆用于与被测斜坡的坡面相接触，底杆的两端伸出矩形框架。在矩形框架的左边杆上挂接有作为测量标识的线坠或摆杆。线坠或摆杆的自由端超出矩形框架上的右边杆，在右边杆上标记有作为测量标记指示的坡度刻度线。本实用新型具有操作简单、读数直观、便于加工制作等特点，使用本装置还可简化边坡坡度监控和检测的难度，使相关检测工作简便易行。

### 主设计要求

1.一种坡度测量仪，其特征是，由四根直杆合围成矩形框架，位于所述矩形框架底部的直杆为底杆，所述底杆用于与被测斜坡的坡面相接触，所述底杆的两端伸出矩形框架；在所述矩形框架的左杆与上杆连接区域挂接有作为测量标识的线坠或摆杆；在右杆所在区域标注和线坠挂点对应的坡度刻度线，测量斜坡坡度时通过线坠或摆杆对应所述右杆上的坡度线读取坡度数据。

### 设计方案

1.一种坡度测量仪，其特征是，由四根直杆合围成矩形框架，位于所述矩形框架底部的直杆为底杆，所述底杆用于与被测斜坡的坡面相接触，所述底杆的两端伸出矩形框架；在所述矩形框架的左杆与上杆连接区域挂接有作为测量标识的线坠或摆杆；在右杆所在区域标注和线坠挂点对应的坡度刻度线，测量斜坡坡度时通过线坠或摆杆对应所述右杆上的坡度线读取坡度数据。

2.根据权利要求1所述的坡度测量仪，其特征是，所述线坠的线长或所述摆杆的长度不小于从左边杆上的挂接点到右边杆上的坡度刻度线的起始点之间的距离。

3.根据权利要求1所述的坡度测量仪，其特征是，所述坡度刻度线上标注的坡度值根据右杆上各点到线坠挂点间的距离和角度计算得出。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种测量工具，具体地说是一种坡度测量仪。

背景技术

土石方开挖、填筑等施工过程中，需要对土体的边坡进行过程监控和检测，保证其坡度满足设计及相关验收标准的要求。目前大都采用全站仪等精密测量工具进行观测，但是对土石方边坡的监控和检测需要专业测量人员配合才能实施，这无形中增加了监控和检测的难度和复杂程度。

实用新型内容

本实用新型的目的就是提供一种坡度测量仪，以解决采用现有技术进行坡度测量时所用的观测仪器操作复杂、难度大的问题。

本实用新型是这样实现的：一种坡度测量仪，由四根直杆合围成矩形框架，位于所述矩形框架底部的直杆为底杆，所述底杆用于与被测斜坡的坡面相接触，所述底杆的两端伸出矩形框架；在所述矩形框架的左杆与上杆连接区域挂接有作为测量标识的线坠或摆杆；在右杆所在区域标注和线坠挂点对应的坡度刻度线，测量斜坡坡度时通过线坠或摆杆对应所述右杆上的坡度线读取坡度数据。

所述线坠的线长或所述摆杆的长度不小于从左边杆上的挂接点到右边杆上的坡度刻度线的起始点之间的距离。

所述坡度刻度线上标注的坡度值根据右杆上各点到线坠挂点间的距离和角度计算得出。

本实用新型在使用时，将本装置的底杆沿斜坡方向放置在斜坡的坡面上，线坠或摆杆由于重力作用竖直向下与右杆相交，相交点所对应的坡度刻度值即为斜坡的坡度。本实用新型除可以实现坡度的测量外，还具有操作简单、读数直观、便于加工制作等特点。本实用新型的使用，可简化边坡坡度监控和检测的难度及复杂度，使相关检测工作简便易行，有利于土石方施工过程中边坡的坡度控制。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的使用状态示意图。

图中：1、斜坡；2、左杆；3、线坠；4、上杆；5、右杆；6、坡度刻度线；7、底杆。

具体实施方式

如图1、图2所示，本实用新型提供了一种简易施工用的坡度检测仪，其结构为四根直杆围成的矩形框架结构，四杆分别为上杆4、底杆7、左杆2和右杆5。底杆7设置在矩形框架的底部用于与被测斜坡1的坡面相接触，底杆7的底部为平面结构，且底杆7的两自由端均超出矩形框架，延伸在矩形框架的外部，便于使本装置与斜坡的坡面接触过程中保持的平衡。围成矩形框架的四杆可为轻质的木质杆还可采用方直管，本实施例的四根杆均为中空的方直管，以便减轻本装置的重量，便于携带。

左杆2的上端靠近与上杆4的连接处挂接一线坠或可绕挂接点旋转的摆杆，起测量标识作用，本实施例挂接一线坠3。在右杆5上画有坡度刻度线6，坡度刻度线6上标注的坡度值从底杆7到上杆4的方向依次增大。坡度刻度线6的终点为从线坠3的挂接点到右杆5做垂线的垂足所在点。线坠3的线长不能小于其挂接点到坡度刻度线6的起点的距离。

本实用新型在使用时，将本装置放置在待测量的斜坡1上，底杆7的长度方向与斜坡1的倾斜方向一致，且使本装置垂直于斜坡1的坡面。由于重力的作用线坠3竖直向下与右杆5相交，交点所对应的刻度值即为斜坡的坡度值。

本实用新型的坡度刻度线6上标注的坡度值是根据右杆5上各点到线坠3挂点间的距离和角度计算得出。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308090.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209310815U

授权时间:20190827

主分类号:G01C 15/10

专利分类号:G01C15/10

范畴分类:31B;

申请人:中国铁路设计集团有限公司

第一申请人:中国铁路设计集团有限公司

申请人地址:300000 天津市滨海新区自贸试验区（空港经济区）东七道109号

发明人:董光辉;袁爱庆;田万俊;蒋霏;李章锋;白海东;杨建良;刘美铭;金雨山;陈杰松

第一发明人:董光辉

当前权利人:中国铁路设计集团有限公司

代理人:胡澎

代理机构:13112

代理机构编号:石家庄国域专利商标事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/47da21a7f857255142f4ea35.html