# 一种投影系统论文和设计-杨昌华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种投影系统，包括主机和投影仪，还包括有：投影启动模块，用于产生并发送相应的启动命令；网关，用于接收来自投影启动模块的启动命令、并发送相应的遥控命令；投影仪遥控模块，用于接收来自网关的遥控命令、并控制投影仪的启动和关闭。本实用新型的有益效果是：通过网关将投影启动模快产生的启动命令传输给投影仪遥控模块，该投影仪遥控模块接入投影仪的控制主板上，直接或间接作用于控制主板上的启动电路，最终实现投影仪的启动或关闭。整个过程是通过网关所接入的网络来实现，操作上更加简单、方便，避免了传统启动时，出现信号对不准，导致无法顺利启动投影仪的尴尬。

### 主设计要求

1.一种投影系统，包括主机和投影仪，其特征是，还包括有：投影启动模块，用于产生并发送相应的启动命令；网关，用于接收来自投影启动模块的启动命令、并发送相应的遥控命令；投影仪遥控模块，用于接收来自网关的遥控命令、并控制投影仪的启动和关闭。

### 设计方案

1.一种投影系统，包括主机和投影仪，其特征是，还包括有：

投影启动模块，用于产生并发送相应的启动命令；

网关，用于接收来自投影启动模块的启动命令、并发送相应的遥控命令；

投影仪遥控模块，用于接收来自网关的遥控命令、并控制投影仪的启动和关闭。

2.根据权利要求1所述的投影系统，其特征是，还包括有：

云服务器，用于储存相应的云控制命令；

无线路由器，用于接收来自云服务器的云控制命令、并发送给网关；

所述网关接收来自无线路由器的云控制命令、并发送相应的云遥控命令，则投影仪遥控模块接收来自网关的云遥控命令、并控制投影仪的启动和关闭。

3.根据权利要求2所述的投影系统，其特征是：所述无线路由器是wifi无线路由器。

4.根据权利要求1所述的投影系统，其特征是：所述网关包括zigbee无线通信网络和zigbee协调器，投影启动模块通过zigbee无线通信网络与zigbee协调器连接，投影仪遥控模块用于接收zigbee协调器下发的遥控信号并控制投影仪的启动和关闭。

5.根据权利要求2所述的投影系统，其特征是：所述投影启动模块为红外发射器、及用于接收来自红外发射器所发射红外启动命令的红外接收器，红外接收器与网关通过线路相连通、以将所接收的红外启动命令传递给网关。

6.根据权利要求2所述的投影系统，其特征是：所述投影启动模块为红外发射器、用于控制红外发射器工作的控制开关、及与红外发射器相配合的红外接收器，控制开关通过电线与红外发射器相连接，红外发射器和红外接收器相对设置，红外接收器与网关通过线路相连通、以将所接收的红外启动命令传递给网关。

7.根据权利要求1所述的投影系统，其特征是，还包括可与云服务器连接的移动手机，该移动手机向云服务器发送移动手机启动命令，无线路由器接收来自云服务器的移动手机启动命令、并发送给网关。

8.根据权利要求1所述的投影系统，其特征是：所述投影启动模块为人体红外感应模块，该人体红外感应模块用于感应人体的靠近并产生相应的启动命令。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种投影设备，尤其是一种投影系统。

背景技术

投影系统属于商务或教学领域的常用设备，可以将影音资料通过投影设备在屏幕或显示器上进行展示。投影系统一般包括两部分：主机和投影仪，其中主机放置于低处，而投影仪挂设于高处。由于投影仪挂设在高处，开关机不方便，因此一般长期处于待机状态，使用时，通过遥控器或外接的控制开关，解除待机，实现激活。其中，如果采用控制开关的形式，则需要从高处外接一条数据线，不仅增加了布线难度，而且还影响美观。如果采用遥控器的形式，由于现有遥控器都采用红外线传输的形式，而操作人员在投影仪下方且距离较远，因此无法保证遥控器能对准投影仪上的红外接收端，有时候拿着遥控器对着投影仪按了多次，却无法激活投影仪，从而影响教学或会议气氛。

发明内容

为了克服现有技术的不足，本实用新型提供了一种可以结构简单，性能稳定，可轻松激活投影仪的投影系统。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种投影系统，包括主机和投影仪，还包括有：

投影启动模块，用于产生并发送相应的启动命令；

网关，用于接收来自投影启动模块的启动命令、并发送相应的遥控命令；

投影仪遥控模块，用于接收来自网关的遥控命令、并控制投影仪的启动和关闭。

本实用新型的有益效果是：通过网关将投影启动模快产生的启动命令传输给投影仪遥控模块，该投影仪遥控模块接入投影仪的控制主板上，直接或间接作用于控制主板上的启动电路，最终实现投影仪的启动或关闭。整个过程是通过网关所接入的网络来实现，操作上更加简单、方便，避免了传统启动时，出现信号对不准，导致无法顺利启动投影仪的尴尬。

投影系统还包括有：云服务器，用于储存相应的云控制命令；无线路由器，用于接收来自云服务器的云控制命令、并发送给网关；所述网关接收来自无线路由器的云控制命令、并发送相应的云遥控命令，则投影仪遥控模块接收来自网关的云遥控命令、并控制投影仪的启动和关闭。云服务器上可以预先储存启动和关闭的时间，到了指定的时间，云服务器就会向无线路由器传输相应启动或关闭的云控制命令，而无线路由器接收来该云控制命令后传递给网关，网关则产生相应的云遥控命令给投影仪遥控模块，从而控制投影仪的启动或关闭，整个操作过程可以实现自动操作，满足上下班后的自动启动或关闭的需求。

无线路由器是wifi无线路由器。

网关包括zigbee无线通信网络和zigbee协调器，投影启动模块通过zigbee无线通信网络与zigbee协调器连接，投影仪遥控模块用于接收zigbee协调器下发的遥控信号并控制投影仪的启动和关闭。

投影启动模块为红外发射器、及用于接收来自红外发射器所发射红外启动命令的红外接收器，红外接收器与网关通过线路相连通、以将所接收的红外启动命令传递给网关。网关接收到来自红外接收器的红外启动命令后，将该命令发送给投影仪遥控模块，并由投影仪遥控模块控制投影仪的启动或关闭。由于网关安装位置不会很高，因此，通过红外发射器和红外接收器的配合，指向网关所在位置，以传输相应的启动命令，能提高开启的准确率，尤其是对于个子不高的女性而言，能带来极大的体验改善。

投影启动模块为红外发射器、用于控制红外发射器工作的控制开关、及与红外发射器相配合的红外接收器，控制开关通过电线与红外发射器相连接，红外发射器和红外接收器相对设置，红外接收器与网关通过线路相连通、以将所接收的红外启动命令传递给网关。同样，由于网关安装位置不会很高，因此可以大幅度布线的长度和难度，而且通过控制开关的操作，时效性更高。

投影系统还包括可与云服务器连接的移动手机，该移动手机向云服务器发送移动手机启动命令，无线路由器接收来自云服务器的移动手机启动命令、并发送给网关。通过移动手机在云服务器上的远程控制，能大幅度提高启动的效率，操作更方便，手机上点点即可，需用去找位置，对信号等。

投影启动模块为人体红外感应模块，该人体红外感应模块用于感应人体的靠近并产生相应的启动命令。通过人体红外感应模块能有效判断是否有人活动，做到只要人在，就不会出现自动关机的可能，减少不必要的尴尬；或者，只要有人靠近就会自动启动，避免人工操作的尴尬。

附图说明

图1为本实用新型实施例投影启动模块第一种方案的原理框图。

图2为本实用新型实施例投影启动模块第二种方案的原理框图。

图3为本实用新型实施例投影启动模块第三种方案的原理框图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步描述：

如图1、2、3所示，本实施例包括主机、投影仪2、投影启动模块1、网关3、投影仪遥控模块4、云服务器5和无线路由器6。其中，投影启动模块1用于产生并发送相应的启动命令；网关3用于接收来自投影启动模块1的启动命令、并发送相应的遥控命令；投影仪遥控模块4用于接收来自网关3的遥控命令、并控制投影仪2的启动和关闭；云服务器5用于储存相应的云控制命令；无线路由器6用于接收来自云服务器5的云控制命令、并发送给网关3。网关3接收来自无线路由器6的云控制命令、并发送相应的云遥控命令给投影仪遥控模块4，则投影仪遥控模块4接收来自网关3的云遥控命令、并控制投影仪2的启动和关闭。云服务器5上可以预先储存启动和关闭的时间，到了指定的时间，云服务器5就会向无线路由器6传输相应启动或关闭的云控制命令，而无线路由器6接收来该云控制命令后传递给网关3，网关3则产生相应的云遥控命令给投影仪遥控模块4，从而控制投影仪2的启动或关闭，整个操作过程可以实现自动操作，满足上下班后的自动启动或关闭的需求。其中，主机为PC机或移动电脑，现阶段各系统的电脑设备都符合本实施例的要求，关于系统匹配性的问题，对于本领域技术人员而言，只要与投影设备操作系统相匹配，都能应用到本实施例中，而且对于当前成熟的电脑市场，属于非常常规的惯用选择。

本实施例中，无线路由器6是wifi无线路由器。网关3包括zigbee无线通信网络和zigbee协调器，投影启动模块1通过zigbee无线通信网络与zigbee协调器连接，投影仪遥控模块4用于接收zigbee协调器下发的遥控信号并控制投影仪2的启动和关闭。

此外，投影启动模块1可以采用多种形式，其中第一种方案为，投影启动模块1为红外发射器11、及用于接收来自红外发射器11所发射红外启动命令的红外接收器12，红外接收器12与网关3通过线路相连通、以将所接收的红外启动命令传递给网关3。网关3接收到来自红外接收器12的红外启动命令后，将该命令发送给投影仪遥控模块4，并由投影仪遥控模块4控制投影仪2的启动或关闭。由于网关3安装位置不会很高，因此，通过红外发射器11和红外接收器12的配合，红外发射器11只需要指向网关3所在位置、以传输相应的启动命令，能提高开启的准确率，尤其是对于个子不高的女性而言，能带来极大的体验改善。

投影启动模块1还可以采用第二种方案，投影启动模块1为红外发射器11a、用于控制红外发射器11a工作的控制开关13a、及与红外发射器11a相配合的红外接收器12a，控制开关13a通过电线与红外发射器1 1a相连接，红外发射器11a和红外接收器12a相对设置，红外接收器12a与网关3通过线路相连通、以将所接收的红外启动命令传递给网关3。同样，由于网关3安装位置不会很高，因此可以大幅度布线的长度和难度，而且通过控制开关13a的操作，时效性更高。

投影启动模块1还可以采用第三种方案，投影启动模块1为人体红外感应模块11b，该人体红外感应模块11b用于感应人体的靠近并产生相应的启动命令。通过人体红外感应模块11b能有效判断是否有人活动，做到只要人在，就不会出现自动关机的可能，减少不必要的尴尬；或者，只要有人靠近就会自动启动，避免人工操作的尴尬。

为了提高当前物联网的优势，则本实施例还包括可与云服务器5连接的移动手机，该移动手机向云服务器5发送移动手机启动命令，无线路由器6接收来自云服务器5的移动手机启动命令、并发送给网关3。通过移动手机在云服务器5上的远程控制，能大幅度提高启动的效率，操作更方便，手机上点点即可，需用去找位置，对信号等。

本实用新型中，通过网关3将投影启动模快1产生的启动命令传输给投影仪遥控模块4，该投影仪遥控模块4接入投影仪2的控制主板上，直接或间接作用于控制主板上的启动电路，最终实现投影仪2的启动或关闭。整个过程是通过网关3所接入的网络来实现，操作上更加简单、方便，避免了传统启动时，出现信号对不准，导致无法顺利启动投影仪的尴尬。特别说明，本实施例中所涉及的各模块，均属于常用模块，相应模块间的互通和匹配属于本领域技术人有所公知的公知常识或常规选择，因此不在此做赘述。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822274895.4

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209330162U

授权时间:20190830

主分类号:H04L 29/08

专利分类号:H04L29/08;G08C23/04;G03B21/54;G08C17/02;H04N9/31;H04M1/725

范畴分类:39B;

申请人:杭州翰林光显科技有限公司

第一申请人:杭州翰林光显科技有限公司

申请人地址:310000 浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号1幢111室

发明人:杨昌华;毛梅敏

第一发明人:杨昌华

当前权利人:杭州翰林光显科技有限公司

代理人:李成龙

代理机构:33275

代理机构编号:杭州伟知新盛专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/47ec0dd2d8fd29b23b549c8a.html