# 一种洁净实验室地脚线收扣构造论文和设计-张宏图

### 全文摘要

本实用新型公开了一种洁净实验室地脚线收扣构造，包括边框，洁净板，PVC地面，其中洁净实验室的地面铺设有PVC地面；其特征在于所述边框截面为“凸”字形结构，且边框的两侧面的底部向两侧设有弧形卷边边沿；所述洁净板与边框对接面的截面为“凹”字形结构，边框与洁净板通过凹凸结构对扣安装，洁净板的截面厚度大于边框的截面厚度，形成上宽下窄的结构；边框在所述洁净板内部竖向分层的填充有岩棉；所述PVC地面边缘卷起的贴地面贴合在边框的侧面，PVC地面的边缘断面贴合在洁净板与边框的对扣面上，且PVC地面贴合在边框的侧面与洁净板齐平；解决了边框处易聚灰的问题，提升实验室的隔音效果，彻底实现无灰实验室，且易于打扫。

### 主设计要求

1.一种洁净实验室地脚线收扣构造，包括边框，洁净板，PVC地面，其中洁净实验室的地面铺设有PVC地面；其特征在于：所述边框截面为“凸”字形结构，且边框的两侧面的底部向两侧设有弧形卷边边沿；所述洁净板与边框对接面的截面为“凹”字形结构，边框与洁净板通过凹凸结构对扣安装，洁净板的截面厚度大于边框的截面厚度，形成上宽下窄的结构；边框在所述洁净板内部竖向分层的填充有岩棉；所述PVC地面边缘卷起的贴地面贴合在边框的侧面，PVC地面的边缘断面贴合在洁净板与边框的对扣面上，且PVC地面贴合在边框的侧面与洁净板齐平。

### 设计方案

1.一种洁净实验室地脚线收扣构造，包括边框，洁净板，PVC地面，其中洁净实验室的地面铺设有PVC地面；其特征在于：所述边框截面为“凸”字形结构，且边框的两侧面的底部向两侧设有弧形卷边边沿；所述洁净板与边框对接面的截面为“凹”字形结构，边框与洁净板通过凹凸结构对扣安装，洁净板的截面厚度大于边框的截面厚度，形成上宽下窄的结构；边框在所述洁净板内部竖向分层的填充有岩棉；所述PVC地面边缘卷起的贴地面贴合在边框的侧面，PVC地面的边缘断面贴合在洁净板与边框的对扣面上，且PVC地面贴合在边框的侧面与洁净板齐平。

2.根据权利要求1所述的洁净实验室地脚线收扣构造，其特征在于：所述洁净板的型号为50型洁净板，其截面厚度为50mm。

3.根据权利要求1所述的洁净实验室地脚线收扣构造，其特征在于：所述边框的截面厚度为46mm，边框左右两侧各差2mm与洁净板齐平。

4.根据权利要求1所述的洁净实验室地脚线收扣构造，其特征在于：所述PVC地面厚度为2mm。

5.根据权利要求1所述的洁净实验室地脚线收扣构造，其特征在于：所述卷边边沿的截面半径为2mm的四分之一圆。

6.根据权利要求1所述的洁净实验室地脚线收扣构造，其特征在于：所述边框为槽铝或者不锈钢材质。

7.根据权利要求1所述的洁净实验室地脚线收扣构造，其特征在于：所述PVC地面与边框以及洁净板的接触面通过胶粘在一起。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑装饰领域，具体涉及一种洁净实验室地脚线收扣构造。

背景技术

洁净实验室，亦称无尘车间、无尘室或洁净实验室，它是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化，其室内均能具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力，噪音等性能之特性。作为实验室，首先要做到无尘，无尘不是指在实验室内不会产生灰尘，而是在实验室内的任何地方均不宜聚集灰尘，在清扫时，不会存在死角导致难以清洁或者清洁不掉的问题。

在实际的实验室建造时，一般是利用洁净板作为墙体形成的一个室内空间，而洁净板在安装时，首先需要在地面、墙体和屋顶面进行安装方形边框，然后将洁净板安装在边框上，组成一个洁净空间，而洁净板安装在方形边框上，洁净板的厚度是小于方形边框厚度的，这样，在地面的方形边框与洁净板之间会形成一个台阶式的台面，在方形边框与洁净板交汇处是非常容易聚集灰尘的，而且此处的灰尘是极其难以完全清除掉的，不仅如此，方形边框与地面所组成的拐角处也是极易积聚灰尘的（与踢脚线安装在地面时，踢脚线的上端面易聚灰，以及踢脚线与地面夹角处易聚灰的道理是一样的），而且此处极其难以清扫，无法满足实验室的洁净度要求；其次，实验室对于噪音的隔绝要求，现在的实验室隔音效果差，也无法达标。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种洁净实验室地脚线收扣构造，解决了边框处易聚灰的问题，提升洁净实验室的隔音效果，增加洁净板的强度，和增强洁净实验室的防火性能，使洁净实验室的洁净度大幅提升，彻底实现无灰洁净实验室，且易于打扫，实现洁净板与地面无死角对接。

一种洁净实验室地脚线收扣构造，包括边框，洁净板，PVC地面，其中洁净实验室的地面铺设有PVC地面；其特征在于所述边框截面为“凸”字形结构，且边框的两侧面的底部向两侧设有弧形卷边边沿；所述洁净板与边框对接面的截面为“凹”字形结构，边框与洁净板通过凹凸结构对扣安装，洁净板的截面厚度大于边框的截面厚度，形成上宽下窄的结构；边框在所述洁净板内部竖向分层的填充有岩棉，分层的岩棉用以提升隔音效果；所述PVC地面边缘卷起的贴地面贴合在边框的侧面，PVC地面的边缘断面贴合在洁净板与边框的对扣面上，且PVC地面贴合在边框的侧面与洁净板齐平。

优选地，所述洁净板的型号为50型洁净板，其截面厚度为50mm。

优选地，所述边框的截面厚度为46mm，边框左右两侧各差2mm与洁净板齐平。

优选地，所述PVC地面厚度为2mm。

优选地，所述卷边边沿的截面半径为2mm的四分之一圆。

优选地，所述边框为槽铝或者不锈钢材质。

优选地，所述PVC地面与边框以及洁净板的接触面通过胶粘在一起。

本实用新型的有益效果在于能够彻底杜绝洁净实验室的墙壁与边框交汇处的灰尘，使洁净实验室形成一个无死角的边缘空间，由于洁净板与边框交汇处没有台阶式的台面，因此灰尘不易聚集在台面上，再加上PVC地面在边框之间的拐角为弧形过度，也是不易聚灰尘的，而且打扫非常方便。

附图说明

图1为本实用新型的爆炸截面结构示意图。

图2为本实用新型的安装截面结构示意图。

图3为本实用新型的实施例结构示意图。

图4为传统洁净实验室洁净板的安装情况示意图。

图中，边框1，卷边边沿1-1，洁净板2，PVC地面3，贴地面3-1，边缘断面3-2，岩棉4。

具体实施方式

如图1所示，一种洁净实验室地脚线收扣构造，包括边框1，洁净板2，PVC地面3，其中洁净实验室的地面铺设有PVC地面3；其特征在于所述边框1截面为“凸”字形结构，且边框1的两侧面的底部向两侧设有弧形卷边边沿1-1；所述洁净板2与边框1对接面的截面为“凹”字形结构，边框1与洁净板2通过凹凸结构对扣安装，洁净板2的截面厚度大于边框1的截面厚度，形成上宽下窄的结构；边框1在所述洁净板2内部竖向分层的填充有岩棉4，分层的岩棉4用以提升隔音效果；所述PVC地面3边缘卷起的贴地面3-1贴合在边框1的侧面，PVC地面3的边缘断面3-2贴合在洁净板2与边框1的对扣面上，且PVC地面3贴合在边框1的侧面与洁净板2齐平。

进一步设置的具体参数有：如图3所示，所述洁净板2的型号为50型洁净板2，其截面厚度为50mm；所述边框1的截面厚度为46mm，边框1左右两侧各差2mm与洁净板2齐平；所述PVC地面3厚度为2mm；所述卷边边沿1-1的截面半径为2mm的四分之一圆；所述边框1为槽铝或者不锈钢材质；所述PVC地面3与边框1以及洁净板2的接触面通过胶粘在一起。

现在洁净实验室洁净板2的安装情况：如图4所示，洁净板2是直接固定在边框1上的，且边框1的截面厚度较厚，洁净板2与边框1之间会形成一个台阶式的台面，这样在台面上非常容易聚灰，而且边框1与地面直接是直角过度，也会形成死角，容易聚灰且不易打扫清理。

实施例1

如图3所示，洁净板2两侧均为洁净实验室的情况，将洁净板2扣合在边框1上，然后进行铺设PVC地面3，持续铺设遇到边框1时，将PVC地面3向上弯折，使其完全贴合在边框1上，同时使PVC地面3的边缘断面与洁净板2的下地面贴合，这样就形成一个没有台阶式的墙体，而且也不会存在死角，保证其不易聚灰。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061473.0

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:15(内蒙古)

授权编号:CN209538611U

授权时间:20191025

主分类号:E04F 19/04

专利分类号:E04F19/04

范畴分类:36D;36E;

申请人:金大图装饰建设有限公司

第一申请人:金大图装饰建设有限公司

申请人地址:014000 内蒙古自治区包头市稀土高新区创业中心E座715号

发明人:张宏图;冯卯成;王鸿浩;徐艳杰;杨超;张晓宇;金雅亭

第一发明人:张宏图

当前权利人:金大图装饰建设有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/48229c9b2c2665d3e87315a7.html