# 低成本衬底论文_Tuomo,Jaakola,Markku,Lahti,Jarno,Petj,Kari,Kautio,Kari,Rnk

导读:本文包含了低成本衬底论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:衬底,低成本,薄膜,布拉格,光电子,电路板,多层。

### 低成本衬底论文文献综述

Tuomo,Jaakola,Markku,Lahti,Jarno,Petj,Kari,Kautio,Kari,Rnk[1]（2009）在《多层柔性衬底电路板的低成本丝网印刷》一文中研究指出当大批量生产多层聚合物基厚膜电路板时需要低成本的印刷技术。对于有超过6层导电层且不平滑的表面来说,丝网印刷是一个便宜、便捷的选择。为了研究丝网印刷技术的可行性,本研究在不同衬底材料的表面,如聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)、聚酰亚胺(PI)和液晶聚合物(LCP),使用同样的印刷分辨率,常规的厚膜网版印刷,通过丝网的网孔在衬底上形成精细图形。最后,研究在双层PI衬底(拥有2层导体层,在导体层的两侧有1层绝缘层覆盖板基孔)上的印刷。丝网印刷的导体材料是银基纳米颗粒油墨,介质层是聚酰亚胺基材料。许多变量是妨碍这种经济适用技术大规模生产应用的影响因素。例如,如果固化温度超过200℃,聚酰亚胺基板的稳定性就成为大问题。在本实验中,如果印刷面积小,层与层之间的对齐公差是允许的。然而,在印刷进行一段时间后,层与层之间的平整度会变差。测试用纳米粒子油墨是一种很好的导电系统,但是,当固化温度从230℃降低到200℃时,生产效率会受到极大影响。另一种实现多层结构的方法是层压法。本研究选择PET和PC层,重点是处理沉积胶层的PET层和片材的复合过程。多层结构中的板基孔和导线通过常规厚膜网印解决。先打孔,然后采用厚膜网印填补,最后印刷表面。层与层之间的黏合精度和对准精度<±15μm。(本文来源于《中国印刷与包装研究》期刊2009年03期）

[2]（2009）在《低成本生产薄膜陶瓷膜用于无收缩衬底》一文中研究指出一、技术应用管状固体氧化物燃料电池、陶瓷膜sc、电解分离二、技术优点1.在无收缩衬底上生产高质量薄膜2.可规模化进行低成本工业生产3.加工步骤简化(本文来源于《中国粉体工业》期刊2009年02期）

许颖,励旭东,王文静,于元,赵玉文[3]（2003）在《低成本衬底上多晶硅薄膜电池的探索》一文中研究指出在低成本、两种纯度的P++颗粒硅带衬底(SSP)上,采用RT化学气相沉积(CVD)技术制备了多晶硅薄膜电池。无论高纯硅粉还是低纯硅粉制备的SSP衬底杂质含量都很高且表面凹凸不平;采用4μm/min的沉积速率和钝化作用得到了高质量外延多晶硅薄膜。通过扩散工艺制成的多晶硅薄膜太阳电池的转换效率分别为6 25%(高纯硅粉制成的SSP衬底)和4 5%(低纯硅粉制成的SSP衬底)。(本文来源于《发光学报》期刊2003年03期）

励旭东[4]（2003）在《低成本衬底上晶体硅薄膜太阳电池的研究》一文中研究指出本文主要研究了低成本衬底上薄膜的生长以及薄膜太阳电池的制备。本文的主要工作包括叁个部分：首先是在模拟低成本衬底(非活性重掺杂单晶硅衬底)上外延薄膜并制备太阳电池。其主要目的是检验外延系统、研究薄膜生长特性、研究薄膜太阳电池的设计和工艺；其次是陶瓷衬底上多晶硅薄膜的生长和区熔再结晶的研究；最后是颗粒硅带衬底上多晶硅薄膜太阳电池的制备。 作为在该项研究的先期工作，首先在非活性重掺杂单晶硅衬底上制备了薄膜太阳电池。研究了外延工艺、电池制备工艺对太阳电池性能的影响。实验中发现，在我们现有设备上，采用优化的工艺条件，可以获得低缺陷密度、高质量的单晶硅薄膜。通过上述研究并结合器件模拟的有关结果，设计了优化的电池结构和工艺条件。在此基础上制备的太阳电池效率达到15.12％(J_(SC)=30.45mA，V_(OC)=637.1mV，FF=0.7797)。该结果已属国际同类研究的先进水平。 其次，研究了多种非硅衬底(主要是陶瓷衬底)上多晶硅薄膜的生长。对薄膜形貌以及生长特性等进行了分析。提出了一种简化的区熔再结晶方法，利用这种方法在非硅衬底获得了晶粒尺寸达到毫米级、致密的籽晶层。该研究工作对今后陶瓷衬底薄膜太阳电池的研究打下了良好的基础。 作为本文的主要内容，对低成本的颗粒硅带衬底作了较详细的研究。分析了衬底特性、外延薄膜的生长规律和特性。采用加入重掺杂层、快速生长等办法减少衬底对薄膜的影响。对低成本衬底上薄膜电池的工艺，特别是氢退火效应、氮化硅的制备和特性等作了深入的研究。发现这些工艺对钝化薄膜太阳电池的缺陷和晶界，改善薄膜质量和电池性能有明显的作用。通过这些研究工作，在高纯度颗粒硅带衬底上采用直接生长方式制备的薄膜电池效率达到8.25％(J_(SC)=26.69mA／cm~2，V_(OC)=506.8mV，FF=0.6101)，在低纯度衬底上制备的电池效率达到4.5％(J_(SC)=20.39mA／cm~2，V_(OC)=386.9mV，FF=0.57)，这些结果已达到国外同(本文来源于《北京师范大学》期刊2003-05-01）

李成,杨沁青,王红杰,王启明[5]（2001）在《用于光电子器件的低成本、高反射率 SOR衬底(英文)》一文中研究指出报道了一种包含一薄层单晶硅和隐埋 Si/Si O2 布拉格反射器的 SOR衬底 .这种可用于光电子器件的衬底是由硅基乳胶粘接和智能剥离技术研制而成的 .在垂直光照条件下 ,这种 SOR衬底在 1.3μm处的反射率接近10 0 %(本文来源于《半导体学报》期刊2001年03期）

### 低成本衬底论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

一、技术应用管状固体氧化物燃料电池、陶瓷膜sc、电解分离二、技术优点1.在无收缩衬底上生产高质量薄膜2.可规模化进行低成本工业生产3.加工步骤简化

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低成本衬底论文参考文献

[1].Tuomo,Jaakola,Markku,Lahti,Jarno,Petj,Kari,Kautio,Kari,Rnk.多层柔性衬底电路板的低成本丝网印刷[J].中国印刷与包装研究.2009

[2]..低成本生产薄膜陶瓷膜用于无收缩衬底[J].中国粉体工业.2009

[3].许颖,励旭东,王文静,于元,赵玉文.低成本衬底上多晶硅薄膜电池的探索[J].发光学报.2003

[4].励旭东.低成本衬底上晶体硅薄膜太阳电池的研究[D].北京师范大学.2003

[5].李成,杨沁青,王红杰,王启明.用于光电子器件的低成本、高反射率SOR衬底(英文)[J].半导体学报.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4829cb34f049f3c5c8ac24b4.html