# 一种背光驱动电路论文和设计-傅小鹏

### 全文摘要

本实用新型公布了一种背光驱动电路，包括顺序依次电连接的开关电源模块、控制IC、开关控制电路、LED驱动变压器、自动调光模块和LED灯串，所述控制IC还分别与所述LED驱动变压器和LED灯串相连。采用上述技术方案，本实用新型的有益之处在于，通过光敏电阻控制晶闸管的导通角大小，控制LED灯串和串联电阻两端的电压，达到改变LED灯串电流的大小，从而改变台灯的发光亮度的目的；背光驱动电路的结构紧凑，电路简单，可以有效地提高电能的转换效率，降低电能的损耗，电路成本低廉，容易实现。

### 主设计要求

1.一种背光驱动电路，其特征在于，包括顺序依次电连接的开关电源模块、控制IC、开关控制电路、LED驱动变压器、自动调光模块和LED灯串，所述控制IC还分别与所述LED驱动变压器和LED灯串相连；所述自动调光模块包括光敏电阻RT、电阻R3、电位器RP、晶体管Q3、电阻R4、电容C3、晶闸管VS、二极管D1,所述LED驱动变压器的正输出端分别与光敏电阻RT的一端、晶体管Q3的发射极、以及LED灯串的正极端相连接，所述光敏电阻RT的另一端依次通过电阻R3、电位器RP与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述电阻R3、电位器RP的连接处与晶体管Q3的基极相连接，所述晶体管Q3的集电极通过电阻R4分别与电容C3的一端、二极管D2的负极相连接，所述电容C3的另一端与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述LED灯串的另一端与晶闸管VS的正极相连接，所述晶闸管VS的负极与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述二极管D2的正极与晶闸管VS的门极相连接。

### 设计方案

1.一种背光驱动电路，其特征在于，包括顺序依次电连接的开关电源模块、控制IC、开关控制电路、LED驱动变压器、自动调光模块和LED灯串，所述控制IC还分别与所述LED驱动变压器和LED灯串相连；所述自动调光模块包括光敏电阻RT、电阻R3、电位器RP、晶体管Q3、电阻R4、电容C3、晶闸管VS、二极管D1,所述LED驱动变压器的正输出端分别与光敏电阻RT的一端、晶体管Q3的发射极、以及LED灯串的正极端相连接，所述光敏电阻RT的另一端依次通过电阻R3、电位器RP与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述电阻R3、电位器RP的连接处与晶体管Q3的基极相连接，所述晶体管Q3的集电极通过电阻R4分别与电容C3的一端、二极管D2的负极相连接，所述电容C3的另一端与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述LED灯串的另一端与晶闸管VS的正极相连接，所述晶闸管VS的负极与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述二极管D2的正极与晶闸管VS的门极相连接。

2.如权利要求1所述的一种背光驱动电路，其特征在于，所述开关电源模块包括依次连接的AC交流输入电路、整流桥电路、EMI滤波电路及AC-DC变换电路，AC交流电经过EMI滤波电路、整流滤波电路、AC-DC变换电路将交流输入转为直流稳压电源输出；所述AC-DC变换电路包括变压器、IC芯片、二极管、钳位电压电路、尖峰吸收电路，所述的变压器通过IC芯片的控制在变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级，所述的IC芯片与二极管连接，所述的二极管辅助绕组整流提供IC工作电压，所述的钳位电压电路一端与IC芯片连接，一端对地连接，所述的尖峰吸收电路用于吸收变压器产生的尖峰电压。

3.根据权利要求1所述的一种背光驱动电路，其特征在于，还包括过流保护检测变压器，所述过流保护检测变压器分别与开关控制电路和控制IC相连。

4.如权利要求3所述的一种背光驱动电路，其特征在于，所述开关控制电路包括二极管D1、电阻R1、三极管Q2、电阻R2和场效应开关管Q1，所述二极管D1并联于所述电阻R1及三极管Q2，且所述二极管D1的阳极连接至所述控制IC，所述二极管D1的阴极连接至所述电阻R2及所述三极管Q2的集电极；所述三极管Q2的基极连接至电阻R1，所述三极管Q2的发射极接地；电阻R2连接至所述场效应开关管Q1的栅极，所述场效应开关管Q1的源极接至所述过流保护检测变压器，所述场效应开关管Q1的漏极接至所述LED驱动变压器。

5.根据权利要求4所述的一种背光驱动电路，其特征在于，所述控制IC为一体化集成电路芯片SLC 2011K，所述场效应开关管为场效应开关管FDD5N50。

6.根据权利要求2所述的一种背光驱动电路，其特征在于，所述IC芯片的型号为0B25134。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及液晶显示驱动技术领域，具体的说是一种背光驱动电路。

背景技术

LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件，由于该LED有耗电量小，发光效率高，无污染等优点，特别在新型液晶显示器、液晶电视、笔几本电脑、平板电脑和DIY一体电脑等液晶专业领域得到广泛应用。LED的亮度是由流经其本身的电流大小决定。传统的LED驱动电路特点是输出电压恒定，输出电流针对具体应用电路也是恒定的，背光的亮度也是恒定的。因此导致驱动电路的设计方案的可实用性很小。

人们在看液晶显示屏的时候，有时候光线较好，往往需要背光的亮度调低，有时候光线昏暗，就需要提高背光的亮度。

实用新型内容

本实用新型为了解决上述存在的问题，提供一种自动调光的背光驱动电路。

本实用新型采用如下技术方案:一种背光驱动电路，包括顺序依次电连接的开关电源模块、控制IC、开关控制电路、LED驱动变压器、自动调光模块和LED灯串，所述控制IC还分别与所述LED驱动变压器和LED灯串相连；所述自动调光模块包括光敏电阻RT、电阻R3、电位器RP、晶体管Q3、电阻R4、电容C3、晶闸管VS、二极管D1,所述LED驱动变压器的正输出端分别与光敏电阻RT的一端、晶体管Q3的发射极、以及LED灯串的正极端相连接，所述光敏电阻RT的另一端依次通过电阻R3、电位器RP与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述电阻R3、电位器RP的连接处与晶体管Q3的基极相连接，所述晶体管Q3的集电极通过电阻R4分别与电容C3的一端、二极管D2的负极相连接，所述电容C3的另一端与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述LED灯串的另一端串联电阻R5后与晶闸管VS的正极相连接，所述晶闸管VS的负极与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述二极管D2的正极与晶闸管VS的门极相连接。

优选的，所述开关电源模块包括依次连接的AC交流输入电路、整流桥电路、EMI滤波电路及AC-DC变换电路，AC交流电经过EMI滤波电路、整流滤波电路、AC-DC变换电路将交流输入转为直流稳压电源输出；所述AC-DC变换电路包括变压器、IC芯片、二极管、钳位电压电路、尖峰吸收电路，所述的变压器通过IC芯片的控制在变压器上产生变换的交流能量并耦合到次级，所述的IC芯片与二极管连接，所述的二极管辅助绕组整流提供IC工作电压，所述的钳位电压电路一端与IC芯片连接，一端对地连接，所述的尖峰吸收电路用于吸收变压器产生的尖峰电压。

优选的，还包括过流保护检测变压器，所述过流保护检测变压器分别与开关控制电路和控制IC相连。

进一步的，所述开关控制电路包括二极管D1、电阻R1、三极管Q2、电阻R2和场效应开关管Q1，所述二极管D1并联于所述电阻R1及三极管Q2，且所述二极管D1的阳极连接至所述控制IC，所述二极管D1的阴极连接至所述电阻R2及所述三极管Q2的集电极；所述三极管Q2的基极连接至电阻R1，所述三极管Q2的发射极接地；电阻R2连接至所述场效应开关管Q1的栅极，所述场效应开关管Q1的源极接至所述过流保护检测变压器，所述场效应开关管Q1的漏极接至所述LED驱动变压器。

更进一步的，所述控制IC为一体化集成电路芯片SLC 2011K，所述场效应开关管为场效应开关管FDD5N50，所述IC芯片的型号为为0B25134。

采用上述技术方案，本实用新型的有益之处在于，通过光敏电阻控制晶闸管的导通角大小，控制LED灯串和串联电阻两端的电压，达到改变LED灯串电流的大小，从而改变台灯的发光亮度的目的；背光驱动电路的结构紧凑，电路简单，可以有效地提高电能的转换效率，降低电能的损耗，电路成本低廉，容易实现。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型中的自动调光模块的电路原理图；

图3是本实用新型中的开关电源模块的电路原理图；

图4是本实用新型中的开关控制电路的电路原理图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明。

本实用新型如图1所示，一种背光驱动电路，包括顺序依次电连接的开关电源模块1、控制IC2、开关控制电路3、LED驱动变压器4、自动调光模块5和LED灯串6，所述控制IC2还分别与所述LED驱动变压器4和LED灯串6相连，过流保护检测变压器7分别与开关控制电路3和控制IC2相连。

如图2所示，自动调光模块5包括光敏电阻RT、电阻R3、电位器RP、晶体管Q3、电阻R4、电容C3、晶闸管VS、二极管D1,所述LED驱动变压器的正输出端分别与光敏电阻RT的一端、晶体管Q3的发射极、以及LED灯串的正极端相连接，所述光敏电阻RT的另一端依次通过电阻R3、电位器RP与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述电阻R3、电位器RP的连接处与晶体管Q3的基极相连接，所述晶体管Q3的集电极通过电阻R4分别与电容C3的一端、二极管D2的负极相连接，所述电容C3的另一端与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述LED灯串的另一端串联电阻R5后与晶闸管VS的正极相连接，所述晶闸管VS的负极与LED驱动变压器的负输出端相连接，所述二极管D2的正极与晶闸管VS的门极相连接。光敏电阻RT、电阻R3、电位器RP构成了晶体管Q3的偏置电路，通过光敏电阻RT在环境光线不同的情况下阻值改变，可以改变晶体管Q3的偏置电压，使晶体管Q3的集电极电流大小发生变化，晶体管Q1的集电极经过电阻R4给电容C3充电，当电容C3两端的电压大于二极管D2的击穿电压时，电容C3会向二极管D2的方向放电，实现向晶闸管VS的门极放电，从而使晶闸管VS开通，并改变晶闸管VS门极的导通角，从而实现LED灯串的自动调光。

如图3所示，开关电源模块1包括依次连接的AC交流输入电路、整流桥电路、EMI滤波电路及AC-DC变换电路，AC交流电经过EMI滤波电路、整流滤波电路、AC-DC变换电路将交流输入转为直流稳压电源输出，所述IC芯片的型号为为0B25134。AC交流输入电路L、N两端接到交流电，L端经过整流桥电路BR1进行整流将交流输入转为直流输出。电容EC1、电容EC2、电感L1、电感L2组成EMI滤波电路，得到平滑的直流输出。变压器TR，通过IC芯片的控制在TR上产生变换的交流能量并耦合到次级。尖峰吸收电路由二极管D11、电阻R11、R12、电容C1组成，吸收变压器TR因漏感产生的尖峰电压，防止IC芯片内置MOS管击穿。电阻R13、R14用于IC芯片启动时限流所用，EC3为维持IC芯片工作电压储能所用，二极管D12用于变压器辅助绕组提供IC工作电压，电阻R10为限流电阻防止输入电流过大导致IC芯片工作异常。钳位电压电路由电阻R7、R8、R8A组成，一端与IC芯片连接，一端对地连接，用于钳位输出电压，电容C8给环路吸收杂波起到稳定环路作用，根据辅助绕组和次级绕组的匝比以及IC芯片内部的FB引脚为基准电压关系，提供了次级到初级的负反馈信号，使得次级输出得到一个稳定的电压。高频变压器TR次级再经过二极管D13整流成直流，经过电容EC4、EC5，滤波储能输出稳定的直流电压。

如图4所示，开关控制电路3包括二极管D1、电阻R1、三极管Q2、电阻R2和场效应开关管Q1，所述二极管D1并联于所述电阻R1及三极管Q2，且所述二极管D1的阳极连接至所述控制IC，所述二极管D1的阴极连接至所述电阻R2及所述三极管Q2的集电极；所述三极管Q2的基极连接至电阻R1，所述三极管Q2的发射极接地；电阻R2连接至所述场效应开关管Q1的栅极，所述场效应开关管Q1的源极接至所述过流保护检测变压器，所述场效应开关管Q1的漏极接至所述LED驱动变压器。

所述控制IC为一体化集成电路芯片SLC 2011K，所述场效应开关管为场效应开关管FDD5N50。

尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型，但所属领域的技术人员应该明白，在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内，在形式上和细节上对本实用新型做出各种变化，均为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920048150.8

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:92(厦门)

授权编号:CN209729477U

授权时间:20191203

主分类号:G09G3/34

专利分类号:G09G3/34

范畴分类:40B;

申请人:鸿汉（厦门）科技有限公司

第一申请人:鸿汉（厦门）科技有限公司

申请人地址:361000 福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔天路307号厂房第四层

发明人:傅小鹏

第一发明人:傅小鹏

当前权利人:鸿汉（厦门）科技有限公司

代理人:张辉;温洁

代理机构:35225

代理机构编号:厦门律嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 35225

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/483120418dc6fdb03e04ce04.html