# 应用生物强化技术对含食品废水的污水中菌群的改造研究

### 论文摘要

为改良活性污泥性能,采用生物强化技术,在含食品废水的污水处理厂曝气池中投加具有高效降解蛋白质、脂肪、苯胺的复合微生物菌剂（由异养硝化-好氧反硝化菌株以及反硝化聚磷菌组成）,有效降低出水总氮（TN）、氨氮（NH3-N）、COD,使其水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定的一级A标准。实验结果表明:于曝气池投加复合菌剂后,出水水质有了很明显提升,二沉池出水TN去除率达到93. 48%,在原有基础上提高近70%; NH3-N去除率达83. 15%,在原有基础上提高60%以上; COD去除率达到91. 40%。在复配菌剂生长成熟并和曝气池内土著微生物形成共生菌群后,停止加菌2个月,并在此期间控制回流污泥,从而将生化池中污泥质量浓度持续降低（从9 000 mg/L降低到6 000 mg/L左右）。最终系统TN、NH3-N、COD能够稳定达到GB18918—2002规定的一级A标准,大大减少了原系统运行能耗。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 菌株来源及性能

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 微生物菌剂的活化

- 1.2.2 复合微生物菌剂的现场扩培

- 1.2.3 复合微生物菌剂的投放

- 1.2.4 取样方式

- 1.3 分析项目及检测方法

- 2 结果与分析

- 2.1 复合微生物菌剂对生化池TN去除效果的影响

- 2.2 复合微生物菌剂对生化池NH3-N去除效果的影响

- 2.3 复合微生物菌剂对生化池COD的影响

- 2.4 复合微生物菌剂对生化池污泥浓度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王丹阳,汪苹,方贵银,许文,钱仁清

关键词: 食品工业废水,生物强化,复合微生物菌剂,现场实验,脱氮,脱碳

来源: 食品科学技术学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业,环境科学与资源利用

单位: 北京工商大学食品学院,格锐环境工程有限公司

基金: 国家“十二五”科技支撑计划项目(2014BAC28B01)

分类号: X792

页码: 89-94

总页数: 6

文件大小: 222K

下载量: 123

### 相关论文文献

- [1].生物强化技术及其在水污染治理中的应用[J]. 环境与发展 2020(04)

- [2].生物强化技术在污水处理中应用现状及未来趋势[J]. 化工管理 2020(18)

- [3].生物强化技术在水污染治理中的应用[J]. 环境与发展 2019(03)

- [4].水污染治理生物强化技术的应用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(06)

- [5].生物强化技术在河道水体治理中的应用[J]. 安徽农业科学 2020(10)

- [6].生物强化技术的特性及其水污染治理工艺研究[J]. 环境与发展 2018(11)

- [7].生物强化技术在废气净化中的应用[J]. 能源环境保护 2016(03)

- [8].生物强化技术在环境修复中的应用进展[J]. 北方环境 2011(06)

- [9].高效生物强化技术处理焦化废水的中试研究[J]. 环境工程 2009(02)

- [10].生物强化技术的研究进展[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2009(11)

- [11].水污染治理中生物强化技术的应用研究[J]. 中国资源综合利用 2019(03)

- [12].生物强化技术应用于废水处理的研究进展[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [13].微生物强化技术在黑臭水体治理中的应用[J]. 中国水运(下半月) 2018(05)

- [14].生物强化技术在污水处理中的应用探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(11)

- [15].生物强化技术在造纸废水处理中的应用[J]. 纸和造纸 2015(07)

- [16].生物强化技术及其在水污染治理中的应用分析[J]. 环境与发展 2019(02)

- [17].生物强化技术的特性及水污染治理工艺研究[J]. 山西农经 2019(13)

- [18].水污染治理中生物强化技术的应用[J]. 现代园艺 2018(22)

- [19].微生物强化技术在黑臭水体生态修复中研究进展[J]. 现代商贸工业 2019(03)

- [20].生物强化技术在水污染治理领域中的应用[J]. 中国水运 2018(05)

- [21].生物强化技术在污水处理中的作用机理及应用探究[J]. 居舍 2018(26)

- [22].高效生物强化技术在炼油碱渣废水处理中的应用[J]. 石化技术 2020(01)

- [23].非生物强化技术在污水生物处理中的研究进展[J]. 绿色科技 2018(10)

- [24].浅谈生物强化技术及其在水污染治理中的应用[J]. 资源节约与环保 2019(04)

- [25].生物强化技术在生物质沼气制备过程中的应用及研究进展[J]. 微生物学通报 2018(07)

- [26].物化-生物强化技术在钻井废水处理中的应用[J]. 水处理技术 2014(09)

- [27].生物强化技术处理化工碱渣废水[J]. 辽宁化工 2011(08)

- [28].生物强化技术在某污水厂的应用[J]. 广东化工 2018(11)

- [29].生物强化技术在土壤修复和废水处理中的应用[J]. 高师理科学刊 2011(03)

- [30].电-生物强化技术在水处理中的应用[J]. 水处理技术 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4844c3ac845b5a53af13f3ea.html