# 基于灰色关联法的海上大段合采油田堵水研究

### 论文摘要

不同于陆地油田,海上油田多采用大井距、大段合采方式开发。进入开发中后期,油田含水上升快、注采关系不明确、产量快速下降,海上测试资料偏少导致常规研究手段难以快速选择堵水目标井和目标层,无法直接套用陆地开发调整经验,大段合采堵水问题亟待解决。本文利用灰色关联方法分析油田高含水期流体参数、储层物性及注采参数对油田产量影响,经数值模拟结合实际数据分析验证各参数对于产量的影响权重,并进行排序,将含水率、产油量、井底流压三个生产指标为堵水选井选层主控因素,建立了一套高含水期大段合采油田找水堵水评价方法。通过渤海Q油田大段合采堵水实践,先导试验井对1井沙二段Ⅰ、Ⅲ油组卡水后,大大降低了大段合采层间干扰,油井产量增加14倍。渤海大段合采老油田开发后期高含水治理调整实践表明,灰色关联法可有效识别出水层位,有助于调剖堵水作业实施。

### 论文目录

- 1 Q油田地质油藏条件及面临的问题

- 2 优选堵水井层

- 2.1 灰色关联分析

- 2.2 优选结果

- 3 数值模拟研究

- 3.1 模型建立

- 3.2 地质储量拟合

- 3.3 生产历史拟合

- 3.4 方案预测

- 4 矿场实施效果

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李金蔓

关键词: 大段合采,强非均质,灰色关联,堵水,数值模拟

来源: 石油化工应用 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海油天津分公司

基金: 渤海油田高效开发示范工程国家油气重大专项,项目编号:2016ZX05058-001-008

分类号: TE358.3

页码: 20-25

总页数: 6

文件大小: 3272K

下载量: 24

### 相关论文文献

- [1].新型机械分层找堵水工艺研究与应用[J]. 石油化工应用 2020(07)

- [2].分体楔合式管道堵水设备的应用研究[J]. 市政技术 2020(05)

- [3].复合堵水防砂一体化技术在垦东12区块的应用及效果评价[J]. 内蒙古石油化工 2015(19)

- [4].浅谈萨北开发区堵水工艺技术的发展[J]. 职业技术 2010(11)

- [5].气囊堵水在供水管道上的应用[J]. 山西建筑 2009(30)

- [6].软岩巷道堵水工程的设计与施工[J]. 中国煤炭 2008(07)

- [7].大巷顶板堵水加固试验研究[J]. 煤矿现代化 2020(02)

- [8].厚油层层内深部堵水工艺技术研究与试验[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [9].水平井机械分层找堵水工艺技术分析与研究[J]. 石化技术 2015(09)

- [10].侧钻井卡堵水工艺的研究与应用[J]. 石油化工应用 2012(11)

- [11].碳酸盐岩油藏堵水工艺有效性预测研究[J]. 计算机与应用化学 2011(06)

- [12].新型细分堵水封隔器[J]. 油气田地面工程 2008(12)

- [13].二次交联凝胶颗粒堵水体系的研制[J]. 现代化工 2020(10)

- [14].一种可膨胀选择性长效堵水剂的性能与应用[J]. 石油化工应用 2020(09)

- [15].油井自动分层找堵水开关设计及试验[J]. 机床与液压 2019(13)

- [16].强1块低渗透裂缝油藏堵水配方优选[J]. 当代化工 2017(06)

- [17].基于铁矿堵水帷幕对矿区地下水影响的研究[J]. 城市地理 2014(20)

- [18].杏北开发区一类油层三元复合驱堵水工艺技术研究[J]. 采油工程文集 2016(02)

- [19].采油八厂水平井机械分层找堵水工艺技术分析与研究[J]. 内蒙古石油化工 2011(08)

- [20].智能找堵水一体化工艺技术研究与应用[J]. 内江科技 2009(04)

- [21].智能无线分层测压找水卡堵水工艺及工具设计[J]. 石油矿场机械 2018(05)

- [22].昆北油田水平井堵水工艺研究及先导试验[J]. 化学工程与装备 2016(10)

- [23].地表注浆技术在井下采矿堵水工程中的应用[J]. 西部探矿工程 2008(09)

- [24].采取综合措施 保证堵水效果[J]. 科技与企业 2014(16)

- [25].水溶性聚氨酯在隧道堵水施工中的应用[J]. 辽宁省交通高等专科学校学报 2015(01)

- [26].井下智能找堵水工艺技术在宝浪油田的应用[J]. 石油地质与工程 2013(02)

- [27].锦27-031-313井堵水复产建议及效果分析[J]. 内蒙古石油化工 2012(09)

- [28].侧钻井卡堵水工艺[J]. 石油化工应用 2012(05)

- [29].井下智能找堵水与测控技术研究与应用[J]. 石化技术 2018(08)

- [30].泡沫堵水工艺在海上油田的应用[J]. 天津科技 2014(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/48a7f7bf1bd7e16aad36353d.html