# 浅谈数字地籍测绘在地籍调查中的应用

东莞市常平镇测量队523560

摘要：当前信息化时代的迅速发展，越来越多的高科技技术不断出现，数字地籍测绘工作得到了广泛的应用，能够将土地的位置和面积进行精确定位和测量，而现代化数字地籍测绘技术更是突破了传统测绘技术的局限性，促使我国地籍测绘逐渐向着数字化方向发展。本文分析数字化地籍测量技术的特点，具体对数字化地籍测量方法进行了深入的研究讨论，详细介绍了地籍调查中数字地籍测绘的应用。

关键词：数字地籍测绘；地籍调查；应用

现代科学技术飞速的发展，有效推动了数字地籍测绘技术的创新，

由于传统的地籍测绘技术已经无法满足当前地籍调查，现在地籍测绘中运用高效的信息技术、数字化技术，形成了全新的地籍测绘技术体系，不仅有效减轻了地籍调查人员繁重的工作任务量，还能充分保障了测绘结果的精度。

一、数字化地籍测量技术的特点

1、整体性强

在数字地籍测绘技术进行城镇地籍测量过程中，通过人为或是自然的线状特征来合理划分测量区域，并在测量区域内建立整体控制网，进而实现在测量区域内进行自由实测，不需要再对常规测量中的接边问题进行考虑，而且也不会受到图幅的诸多限制。

2、自动化程度高

主要是利用数字地籍测绘技术进行地籍测量，在数据记录和处理方面自动化程度较高，并充分的利用计算机技术实现了成图和绘图的自动化，有效的提高了测量工作的效率。而且应用数字化测量技术进行地籍测量过程中，能够为用图者提供可以处理的数据，使其在具体应用过程中能够有效的与计算机技术进行融合，确保了数据处理的高效化。

3、精度高

相较于传统的地籍测量，数字化地籍测量有了较大程度的发展，点位精度和自动化程度都得以提升，这样在地籍测量过程中人为误差会有所降低，有效的确保了测量的精准度。

4、适用性强

数字地籍测绘技术在地籍测量中应用时，地籍图的存储是以数字化形式，而且针对地物类型不同将其划分在不同图层中，这对图件数字化处理的实现带来了诸多便利，能够针对不同用户的需求来输出不同内容的图形，为方位、面积和距离等信息的获取带来了诸多便利，能够更好的满足用户的各种需求，而且测量结果也能够更好的实现共享。

5、现势性强

主要是利用数字地籍测绘技术进行地籍测量过程中所形成的成果，以底图及资料的形势呈现出来，这对计算机处理带来了较大的便利。而且利用计算机来对规划和方案进行设计和对比，有利于及时、准确的完成各要素之间的分析、比较和总结，实现对图表的更新，确保了地面信息的可靠性，具有较强的现势性。

二、数字化地籍测量方法

1、测量地点的勘测

在对某一地区地籍资料收集和图像绘制过程中，需要提前了解所要勘测的地区，充分的利用GPRS定位导航技术深入分析所需要测量区域的地理情况，从而准备图像绘制过程中所需要的资料，并选择适宜的地区开始采集工作。在具体勘测过程中，还需要对一些具有森林屏障的地区进行特别关注，确保资料的详尽性，有效的防范测量误差的产生。

2、测量数据的整理

在进行地籍测量过程中，对于所测得的测量成果需要利用专业的测绘软件对其进行检验，确保测量所得出的各项数据都能够与国家地籍测量标准数值相符，有效的降低测量误差。利用专业软件来绘制测量图案，充分的利用计算机自动生成功能来实现对测量数据的整理，有效的提高测量数据的精准性。

3、测量资料的分析

只有在确保地籍资料具有较好完整性的基础上，才能确保测量地籍图的质量。在具体的测量工作中，不仅要全面了解测量区域内的地质地貌和植被，还需要详细归纳测量地区的土地使用权，从而为土地使用率的确定提供必要的参考。通过详细分析测量资料，可以实现对资料准确度进行重要检验，有效的保证测量资料的完整性和可靠性。4、对资料的纠正

对于地籍测量现场采集到的数据，需要利用计算机数据整理系统来对其准确性进行检验，针对现场所采集到的数据进行不断改进，并利用分层次方法进行地籍地貌的绘制，进一步对地籍图的性能进行完善，确保地籍图具有较好的现势性和可靠性。

5、绘制地籍图

在开始绘制地籍图时，确保所有数据都要与国家地籍测量标准数值相符。在地籍底图绘制时，需要以现场测量的数据为依据，同时还要对现场相关的资料进行了解，并采用适宜的比例方法，并以计算机作为平台，从而自动生成地籍底图，并详尽的将具体的地质地貌标注在地籍图上。

三、地籍调查中数字地籍测绘的应用

1、控制点测绘

数字地籍测绘技术逐渐代替了传统的测量工具的使用，数字地籍测绘技术中的定位系统在地籍调查中发挥了很好的作用，它可以很精细的对地籍进行定位并且提供匹配的地籍卫星定位图，可以画出测绘的经纬度平面图，图形数据准确且成图质量较高，是土地调查部门的重要依据。一般对控制点测绘时采用静态模式，按照点连接与边连接相结合的方法进行组网观测。选取测绘基准站的地理位置时应注意避免选在无线电信号干扰较强的区域，且附近不能有大的电磁波辐射源。基准站距离测绘区域的视野要开阔，没有大的建筑物或山体遮挡。另外，要保证基准站位置和电台发射天线之间必需有一定的高度。

2、界址点测绘

现代城市建立的建筑物群的界址点和地物点都相当隐蔽，普通的测绘技术难以进行精确的定位和卫星观察，而数字地籍测绘技术恰好能解决这个难题。数字地籍测绘中常用解析法测定界址点坐标，解析法又分极坐标法，截距法，距离交会法，直角坐标法，前力交会法。测绘界址点时，要考虑当地的地理条件选用合理的方法测量，做到具体问题具体分析。借助数字地籍测绘中的全站仪可以直接观测界址点和地物点，并可以自动保存和记录测绘结果。全站仪测量的方法易于操作且精准度高，在数字地籍测绘中具有很重要的作用。

3、地籍图测绘和编辑

地籍平面图涉及数学知识、地籍知识、地物知识和相关的土地资源利用等多方面内容，它运用数学中的坐标轴原理、通过数字测量的方法在平面图上建立坐标轴，对获得的参数进行标记和批注；利用地物方面的基础对测绘区域的土壤条件、水质情况、地形地貌等进行判断分析和测量，同时精准计算出地籍的真实面积，最后对测量数据进行统计分析，得到完整的地籍调查报告，实现对地籍图科学合理的使用。而编辑地籍图是地籍图测绘的关键步骤。它是把界址点的坐标数据、界址线数据和地形图信息的综合叠加。按照综合后的信息，计算机对地籍图上的要素进行选择性判断，经适当调整输出符合精度要求和满足比例尺的地籍图。对地籍图上各数值参数进行处理时，要符合数据编辑的有关要求。调整时，按照界址点坐标、界址线等信息，根据相关数据对地籍信息进行处理，最后再按照要求进行分步编号。量算面积前，要对坐标进行检查，避免出现各种界线和线状物打折的现象

结束语

综上所述，数字地籍测绘在地籍调查中起着关键性的作用，不仅可以提高地籍测绘的质量及工作效率，还能保障测绘结果的精准度，只有将各种高新技术相互融合，形成综合性体系，进一步提高我国地籍测绘技术水平。

参考文献

[1]郑伶杰，温梦媛，林爱丽.浅谈数字地籍测绘在地籍调查中的应用[J].科技视界，2012（24）.

[2]周宇锋，探析数字地籍测绘在地籍调查中的应用[J].科技创新与应用，2013（30）.

[3]何君.浅谈数字地籍测绘在地籍调查中的应用[J].科技创新与应用，2014（25）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/48c730eb126a1f25553fc022.html